雪铁龙ZX 1.6/1.8/1.9/2.0（1989-2001年）

发动机代码：B1F/B2C/B6E/B4A/BDY/BFZ/D2A/D2F/D6D/D5E/DDZ/DKZ/LFW/LFX/LFZ/L6A/RDZ/RFX/RGX/RFZ/RGY/R2A/R6A/R6D

参见图03。

图03

(一)拆卸

1.举升并支撑住汽车的前部。

2.拆下:

●右前车轮

●右内翼子板

●辅助驱动皮带

●正时皮带上罩1

3.顺时针转动曲轴到设定位置。

4.拆下曲轴皮带轮螺栓4。

5认把正时销插入凸轮轴链轮3。工具号是7004-T.G.。

6.除了XM车型:把正时销插入到曲轴链轮2。工具号是7014-T.N.。

注意:7014-T.N.号正时销的端部直径减小到8mm。一些车型的曲轴皮带轮上有多叶个孔，确保正时销插入正确的孔中(8mm直径)。

7.阻止曲轴转动，拆下曲轴皮带轮5。

8.拆下正时皮带下罩6。

9.对XM 车型:使用工具号是7014-T.N.的工具，确保曲轴正确地对齐7。

10.拧松张紧器螺栓8。移动张紧器使它远离皮带，稍微拧紧螺栓。

11.拆下正时皮带。

(二)安装

注意:正时皮带有黄色/橙色标记和114个齿。注意皮带上的皮带的转动方向标记。检查张紧器皮带轮的工作是否平稳。

1.确保工时销在凸轮轴链轮中位置正确3。工具号是7004-T.G.。

2.暂时地安装曲轴皮带轮。确保正时销能插入2。工具号是7014-T.N.。

注意:对XM 车型:使用工具号是7014-T.N.的工具，确保曲轴正确对齐7。

3.拆下曲轴皮带轮。

4.从凸轮轴链轮开始，按照顺时针的方向安装正时皮带。确保皮带在链轮间被拉紧。

5.确保皮带上的标记与链轮上的标记对齐9和10。

6.拧松张紧器螺栓，逆时针转动张紧器，使它压紧皮带。稍微拧紧螺栓。

7.拆下曲轴正时销2。

注意:对XM车型，拆下凸轮轴正时销3。

8.在皮带的▼处连接张力计11，工具号是4099/4122/T。

9.使用8mm的扳手，逆时针转动张紧器。使皮带张紧到30 SEEM单位。

注意:对2.OL发动机，张紧到16 SEEM单位。

10.拧紧张紧器螺栓8到20N.m。

11.拆下:

●张力计

★正时销3

注意:对XM车型，拆下曲轴正时销。

12.暂时安装曲轴皮带轮5。

13.顺时针转动曲轴2圈，确保正时销能被容易地插入。

14.拆下正时销。

15.顺时针转动曲轴2圈。

16.插入凸轮轴正时销3。

注意:对XM凡车型，插入曲轴正时销。

17.在皮带的▼处连接张力计。

18.张力计应该显示42~46 SEEM单位。

19．如果张力不为上述值，重复步骤7-17o

20.如果张力是上述值，拆下正时销和张力计。

21.拆下曲轴皮带轮，安装正时皮带罩6。

22.安装曲轴皮带轮5。

23.在曲轴皮带轮螺栓的螺纹上涂上合适的螺纹防松剂。

24.拧紧曲轴皮带轮螺栓4。

★除Xsara/Berlingo外的车型:拧紧螺栓到110N.m

★Xsara/Berlingo车型:拧紧螺栓到130N.m

25.按照与拆卸相反的顺序安装部件。