雪铁龙Visa 1.6 GTi；雪铁龙ZX 1.6/1.9；雪铁龙BX 15/16/19（1982-1994年）

发动机代码：BAY,B1A/A,B1E,B1F,B4A,B6D,B6E,BDY,DDZ,DFZ,DKZ,D2A,D2E,D2C,D2F,D6A,D6D,D6E,159A,171B,171C,171D,180A,180Z

参见图08。

图08

(一)拆卸

1.举升并支撑住汽车的前部。

2.拆下:

●右前车轮

●右侧内翼子板

●辅助驱动皮带

●正时皮带上罩1

3.顺时针转动曲轴，直到曲轴皮带轮和凸轮轴链轮上的孔对齐2和3。

4.拆下曲轴皮带轮螺栓4。

5.确保正时销能插入曲轴皮带轮2。工具号是7004-T.G.。

6.防止曲轴转动，拆下曲轴皮带轮5。

7.把正时销插入到凸轮轴链轮中3。

8.拆下正时皮带下罩6。

9.拧松张紧器螺母7。

10.拧松互锁螺母8。

11.使用偏心装置移动并保持张紧器，使它远离正时皮带。

12.拆下正时皮带。

(二)安装

注意:1992年以前的车型——正时皮带有白色的标记和113个齿。注意皮带上的转动方向标记。

1.确保正时销在凸轮轴中的位置正确3。

2.暂时地安装曲轴皮带轮，确保正时销能被插入2。

3.拆下曲轴皮带轮5。

4．从凸轮轴链轮开始，按照顺时针的方向安装正时皮带。确保皮带上的标记与链轮上的标记对齐9与10。

5.暂时地安装曲轴皮带轮5，不要拧紧螺栓4。

6.松开偏心装置，让张紧器张紧皮带。

7.拧紧互锁螺母8。

8.拧紧张紧器螺母7。

9.从凸轮轴链轮8中拆下正时销。

10.顺时针转动曲轴最少2圈，使1号气缸位于上止点 (飞轮正时标记对齐)。

11.拧松张紧器螺母7。

12.拧松互锁螺母8，让张紧器张紧皮带。拧紧张紧器螺母7到16N.m。

13.拧紧互锁螺母8到15N.m。

14.拆下曲轴皮带轮5。安装正时皮带下罩6。

15.安装曲轴皮带轮5。

16.在曲轴皮带轮螺栓的螺纹上涂沫合适的螺纹防松剂。

17.拧紧曲轴皮带轮螺栓4。拧紧力矩:110N.m。

18.按照与拆卸相反的顺序安装部件。