东风雪铁龙·爱丽舍轿车ABS系统及其检修

东风雪铁龙·爱丽舍轿车在雪铁龙毕加索同一平台上生产，其ABS系统由博世公司专为中国路况适配最新一代ABS系统，为16位处理器、四传感器独立通道控制方式。ABS系统组成如图1所示。

1—感载比例阀；2—制动信号灯开关；3—制动主缸；4—真空助力器；5—液压控制单元及电控单元；6—ABS故障指示灯；7—故障诊断接头；8—制动轮缸；9—传感器感应齿圈；10—轮速传感器

图1  东风雪铁龙·爱丽舍轿车ABS系统的组成

驾驶员踩下制动踏板，轮速传感器将车轮制动过程中车速变化信息传给ABS电控单元。ABS电控单元经过计算和内部存储信息比较，发出指令给液压控制单元，液压控制单元通过8个电磁阀调节每个车轮制动压力，使其车轮不抱死，控制车轮滑移率在15%~20%范围内，使其地面附着力达到峰值，取得最佳制动效果。这个过程反复进行，每秒约进行4-10次，直至车辆停止行进。其工作原理和工作过程和其他车型ABS基本相同，故略述。

一、ABS系统的主要部件

1．轮速传感器

每个车轮配有一个轮速传感器，用于测量车轮的转速，结构如图2所示。

1—导线；2—壳体；3—永久磁铁；4—衬套；5—带滩头的磁极；6—感应齿圈；7—线圈；8—衬套

图2  轮速传感器的结构

感应齿圈上的每一个齿经过轮速传感器时，引起传感器线圈和磁铁的磁场发生变化，导致感应线圈端子电压的波动。

轮速传感器电压波动的大小和频率与车轮的转速及感应齿圈的齿数成正比。其

信息传输给ABS电控单元。

2．液压控制单元

液压控制单元包括开关电磁阀。每个车轮两个电磁阀，一个输入阀，一个输出阀，两个储液器，两个减振器和一个液压泵(两条回路共用一个)；液压泵由电动机带动。其功用是接受ABS电控单元信息，控制调节制动器制动压力，结构如图3所示。

1—电动机；2—输入电磁阀；3—电动泵；4—输出电磁阀；5—减振器；6—储液器

图3  液压控制单元的结构

（1）液压控制单元管路接口

该车制动管路为X型双回路系统，所以液压控制单元有两个相同的调节部分组成。每一部分负责调节对角制动器:一侧的前轮和另一侧的后轮。液压控制单元上的管路接口有6个，如图4上的字母标记。

图4  液压控制单元上的管路接口的字母标记

MC1——接第1回路主缸（左前和右后)，M12×1。

MC2——接第2回路主缸（右前和左后），M12×1。

VD——接右前轮制动钳，M10×1。

RD——接右后轮制动轮缸，M10×1。

RG——接左后轮制动轮缸，M10×1。

VG——接左前轮制动钳，M10×1。

（2）电磁阀

每个车轮由一对电磁阀调节，一个输入电磁阀，一个输出电磁阀，如图5所示。

（a）A——接制动主缸；B——接制动钳或制动轮缸；

当U=0V时，电磁阀打开；当U=12V时，电磁阀关闭。

（b）A——接液压泵；B——接制动钳或制动轮缸；

当U=0V时，电磁阀关闭；当U=12V时，电磁阀打开。

图5  电磁阀

当该车的ABS失效或车轮没有抱死趋向时，两个电磁阀处于休息（不工作）状态。因该车制动主缸与卡钳(或制动轮缸)的连接是直接相通的。卡钳(或制动轮缸)接收普通制动管路的全部压力，可按普通液压制动一样取得制动效果。

（3）液压泵

液压泵在整个ABS工作阶段连续运转以保证各制动器压力。在环境温度下，液压泵的流量即为1.8~2.3cm3/s，其电动机韩速3000r/min。

(4) 储液器

储液器包括一个活塞和一个弹簧。制动压力下降阶段，制动液充满.起液力减振器作用。当液压泵达到最大转速和最大流量时，可快速降低制动钳(制动轮缸)里的压力。

减振器可以限制液压泵内压力上升时产生的颤动。在每个减振器的出口有一个限制器，可以减缓制动踏板的颤动，以便当系统处于调节状态时，有较好驾驶愉悦性。

(5) 液压控制单元工作过程

液压控制单元结构示意图如图6所示。

EV1——输入电磁阀；EV2——输出电磁阀；1—ABS电控单元；2—储液器；3—电动机；4—液压泵；5—压阀；6—吸阀；7—制动解除阀；8—轮速传感器；9—减振器

图6  液压控制单元结构示意图

压力上升阶段时，制动踏板上的力产生制动压力，直接传给车轮。液压泵的压阀和吸阀关闭。此时ABS电控单元不工作，输入电磁阀EV1和输出电磁阀EV2处于休息状态。ABS系统不起作用，车轮平稳减速。当驾驶员松开制动踏板时，装在EV1上的解除制动阀可以让制动钳或制动轮缸的制动压力快速下降。

压力保持阶段时，作用于车轮上的制动压力过高，车轮已超过减速极限，有抱死的危险;轮速传感器将信息传给ABS电控单元，ABS电控单元控制输入电磁阀EV1关闭，而输出电磁阀EV2处于休息状态。由于制动主缸与车轮之间的管路被输入电磁阀EV1隔开，不论作用于制动踏板上的力有多大，制动钳或制动轮缸上制动压力保持不变。此时车辆减速加快，滑动也加剧。当驾驶员松开制动踏板时，解除制动阀可以解除制动压力。

压力下降阶段时，抱死的可能依然存在，并已超过滑动界限。轮速传感器将信息传给ABS电控单元。输入电磁阀EV1受ABS电控单元控制而保特关闭。输出电磁阀EV2受ABS电控单元控制而打开。ABS电控单元同时向电动机供电，液压泵开始工作，制动钳或制动轮缸里的压力下降，制动液通过液压泵回到制动主缸，吸阀和压阀交替打开。车轮减速度减少，车轮速度又加快。减振器减缓制动踏板的颤动。

3．ABS电控单元

ABS电控单元与液压控制单元连为一体，它处理来自相互独立的四个车轮速度传感器的信号(ABS电控单元利用车轮速度传感器的频率信号)，根据这些信号计算每个车轮的速度值及制动时产生的滑动，然后根据计算结果，发出控制信号给电磁阀，以便当发生车轮抱死时调节制动压力。调节过程如图7所示。

A——车轮加速度；PA——允许压力上升；MP——要求保持压力；CP——要求降低压力；1-CP——第一次要求降低压力；MPR——再加速时要求保持压力；PR——要求压力快速上升；[1]——稳定状态； [2a]——不稳定状态，第一轮调节过程的压力上升阶段；[2b] ——不稳定状态，压力上升阶段；[3] ——不稳定状态，压力降低阶段；[4]——车轮再加速

图7  调节过程

参考速度:ABS电控单元内存具有代表性车轮速度。

当一个车轮的速度低于参考速度时，ABS电控单元推断该车轮为不稳定状态。通过分析该车轮的减速度决定进入调节阶段，第一次以保特压力阶段开始，根据对车轮减速度的分析及车轮的滑动继续进行调节。

ABS电控单元包括两个微处理器，根据一个石英钟确定的时间基础进行计算，在两个结果不一致时，一个安全装置使ABS电控单元不工作，同时点亮仪表板上ABS故障指示灯。此时，制动系统维持普通功能。此外，ABS电控单元有一个自诊断装置，可以存储故障。

（1)ABS电控单元内部电路图

当31通道插接器末接上时，“A”区的开关关闭，点亮ABS故障指示灯。

ABS电控单元内部电路图如图8所示。

1—右后轮速传感器地线；2—右后轮速传感器信号正极；3—右前轮速传感器地线；5—右前轮速传感器信号正极；6—左前轮速传感器地线；7—左前轮速传感器信号正极；8—左后轮速传感器地线；9—左后轮速传感器信号正极；11—故障诊断接头信号线；14—制动灯开关信号正极；15—ABS电控单元和电磁阀电源正极（经点火开关）；16—监控机地线；17—电磁阀断电器电源正极；18—电磁阀断电器电源正极；19—ABS电控单元地线；21—ABS故障指示灯控制（其他各脚空置）

图8  ABS电控单元内部电路图

(2)插接器

ABS电控单元上31通道插接器，31通道插接器外观如图9所示。

图9  31通道插接器外观

二、ABS系统故障诊断

当ABS电控单元监测系统发现ABS异常情况(通过21脚接地)，则打开点火开关3s内,ABS电控单元进行自检测,若3s后ABS故障指示灯不熄灭，则说明ABS系统有故障。(注意:31通道插接器未接通,ABS故障指示灯也会闪亮，所以需首先检查此处)。

该车型ABS故障诊断的特点是：该车型未设ABS故障码，所以不能从ABS故障指示灯闪亮次数提取故障码，该车故障信息读取和二级排气需用故障诊断仪进行，故障诊断仪有 ELIT（法文显示）和PROXLA（中文显示）两种。

1．ASB系统的部件故障诊断

为简便，特将ABS部件检测方法和要求数据以表格形式列出。

注:几个车轮转速传感器有故障时，只记录一个车轮转速传感器故障，记录顺序为:左前、右后、左后、右前。如果4109T（检测盒）测量所得某一传感器电阻值与从2通道插器上测得的阻值差别大，则需要检查线路连接和插接器状况。

⑧电磁阀

电磁阀检测，需用检测仪进行激活检测，其程序是:操作检测仪进行车型ABS识别后，即按 “*”键，进入BOSCH  ABS功能菜单:

电磁阀激活后，用万用表检查各电磁阀的电压、电阻值，来鉴定短路、断路故障，检测标准见表1。

表1  电磁阀检测标准

| 项目 | 电压值 | 电阻值 |
| --- | --- | --- |
| 左前输入电磁阀 | 点火开关ON位：12V | 4.75~5.25Ω |
| 左前输出电磁阀 | 点火开关ON位：12V | 2.0~2.4Ω |
| 右前输入电磁阀 | 点火开关ON位：12V | 4.75~5.25Ω |
| 右前输出电磁阀 | 点火开关ON位：12V | 2.0~2.4Ω |
| 左后输入电磁阀 | 点火开关ON位：12V | 4.75~5.25Ω |
| 左后输出电磁阀 | 点火开关ON位：12V | 2.0~2.4Ω |
| 右后输入电磁阀 | 点火开关ON位：12V | 4.75~5.25Ω |
| 右后输出电磁阀 | 点火开关ON位：12V | 2.0~2.4Ω |

⑨其他部件检查

a.感应齿圈检查:检查项目及标准见表2.

表2  感应齿圈检查项目及标准

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 齿数 | 29齿,没有损伤 |
| 前轮齿圈轴向摆差 | <0.3mm |
| 传感器头与齿圈间隙 | 1.10~1.97mm(前) |
|  | 0.42~0.80mm(后) |
| 后轮轴承径向圆跳动 | <0.05mm |

b.控制单元:通常采用间接对比检查。

故障检修后，删除故障，故障又重复出现，试用新控制单元，如故障消失,即诊断原控制单元故障。

2.二级排气方法

更换、检修液压控制单元，须进行ABS系统二级排气。二级排气前，必须首先完成第一级排气，二级排气需用检测仪配合完成,具体操作如下:

在系统独立测试菜单中，选择“Purge”（排气），并按 “*”：

拧下右前轮排气螺钉，并按*键，ELIT即打开电磁阀，配合排气设备进行右前轮的第二级排气，完成后，ELIT将自动提示进行右前、左前轮（AV、GAUCHE)，右后轮（AR、DROITE）、左后轮（AR、GAUCHE）的排气操作过程与上述相同。