第一章  整    车

第一节  车型介绍

一、车型简介

1、概述

东风雪铁龙毕加索轿车是神龙汽车有限公司引进法国雪铁龙汽车公司的一款全新造型的轿车。该车型在2000年才大量投放欧洲市场，深受用户喜爱，当年的销量就达到15万辆，成为雪铁龙汽车公司市场销售增长最快的车型品种。毕加索轿车也成了雪铁龙或神龙最吸引入的车型品种（图1-1-1）。

图1-1-1  雪铁龙毕加索轿车外形图

雪铁龙毕加索轿车完全摒弃了汽车设计的传统规则，代之以全新的空间分配和装备布置方案。它改变了传统轿车车头、车厢和车尾三部分的明显区别，从侧面看，整个车的上半部形成一个完整的桥拱形曲线，将动力舱、乘员舱、行李舱融为一体，令整个车身轮廓具有十分新颖而又流畅悦目的滴水形。前挡风玻璃延伸至车的头部，车体的玻璃窗覆盖面积比普通轿车大，因而车内的视野更加宽阔。车内的空间比同类轿车要大。在仪表台中央的多功能数字式仪表，在副仪表板上的变速杆，可独立翻转或拆卸的三个后座椅等装备的布置也给人耳目一新之感。毕加索轿车是雪铁龙公司为21世纪设计的车型，雪铁龙毕加索轿车不论在车型、技术、车内布置都具有较大的优点，十分适合于家庭及商务用途。

2、整车描述

雪铁龙毕加索车型是5门5座单厢式轿车。

（1）发动机：毕加索轿车可装1.6L和2.0L两种发动机。

EWl0J4型（PSA RFM 10LHl8）：四冲程、水冷、直列四缸、每缸4气门、顶置双凸轮轴、MM48.P2多点顺序汽油喷射系统。排量1997cm3，功率85kW，最大转矩190N·m。

TU5JP型：四冲程、水冷、直列四缸、每缸2气门、顶置凸轮轴、Bosch M7.4.4多点顺序汽油喷射系统。排量为1587cm3，功率为67kW，最大转矩为130N·m。

两种发动机排气管路系统都安装有三元催化装置。

（2）离合器：单片干式，膜片式带预减振离合器，拉索操纵，离合器踏板高度自动调整。

（3）变速器：BE4型机械变速器，5个前进档、（均带同步器），一个倒档。

（4）传动轴：等速万向节传动轴，滑动式三销万向节联在差速器端，不可滑动的球笼式万向节联在车轮端。

（5）前悬架：麦克弗逊式独立悬架，带三角型下横臂及横向稳定杆。液压双向作用筒式减振器，螺旋形弹簧。

（6）后悬架：纵向摆臂式独立悬架，双扭力杆，横向稳定杆安装在横梁轴管外。液压双向作用筒式减振器。

（7）车轮总成：1.6L车辆为15″钢轮辋；2.0L车辆为15″铝轮辋（无中心空）。轮胎及备胎：185/65R15 88H

（8）转向系统：齿轮齿条式液压可变助力转向器，四幅条转向盘（有安全气囊并带有收放机控制功能键），转向盘高度位置可调；

（9）制动系统：行车制动系为真空助力X型双回路ABS液压制动系统，ABS系统中复合有电子感载比例阀功能。前制动器为通风盘式制动器，浮式卡钳，间隙能自动调整。后制动器为鼓式制动器，间隙能自动调整。驻车制动为远距离拉索操纵，作用于后车轮制动器。

（10）电器、仪表：12V制，负极搭铁；

·电器系统采用了多路传输网络（VAN）；

·多功能数字式仪表；

·12400型蓄电池；

·8级交流发电机，电压12V；

·3级起动机，电压12V；

·前、后雾灯，第三制动灯等各种灯光照明及信号装置。

（11）车身：全承载式车身；结构件重量的92％加上开启件采用热镀锌钢板。前风窗采用隔热夹层安全玻璃，其余采用钢化安全玻璃且都采用绿色玻璃。双色保险杠。

3、主要装备

（1）安全装备：

·防抱死制动系统（ABS）；

·驾驶员及前乘客双安全气囊（2.0L车辆还装有两个侧安全气囊）；

·前乘客安全气囊可用车钥匙进行开关控制；

·前安全带有预张紧和拉力限制装置，上固定点高度可调节；

·后排有三点带卷收器式安全带；

·车身侧面有防擦保护条；

·4个车门内都设有防撞加强梁；

·前排座椅前后位置和靠背角倾斜度可调，头枕高度和倾斜度可调，驾驶员座椅高度也可调；

·后门设有儿童安全锁，锁止状态在仪表上有显示。

（2）驾驶装备：

·动力转向；

·转向盘高度可调整；

·钥匙应答式电子密码防起动装置；

·前、后刮水器刮刷速度可随车速变化而自动调节；

·后背门玻璃有电加热除霜功能；

·前、后雾灯，第三制动灯；

·电动调节车外后视镜，并有电热除霜功能；

·多功能显示屏（可显示车速、行驶里程、至下次维护里程、油耗、时间、车外温度、燃油面高度、水温等多种信息并具有多种报警功能）。

（3）舒适性装备：

·高频遥控中央锁（5门）；

·仪表板上设有中控门锁按钮；

·前窗为电动玻璃升降，驾驶员侧有降／升点动功能并有防夹手功能。2.0L车辆4个车门玻璃均为电动升降；

·五功能行驶参数电脑；

·后排3个座椅可单独折叠和拆除，头枕高度可调，可拆卸。后中座椅可前后移动并且翻倒后可以当作扶手和茶几；

·前座椅靠背上设有可折叠搁板；

·前排乘客座椅下有抽屉式杂物盒（1.6L车辆）；

·后排乘客脚下有两个杂物箱；

·抗污处理的织物座椅面料；

·可拆卸后搁板；

·四速暖风／通风系统，带花粉微粒过滤器；

·冷／暖空调；2.0L车辆还有后座空调；

·六扬声器肋S收放音系统，可在转向盘上按键控制，带密码防盗，仪表盘功能显示；收放机的音量随车速的变化自动调节；

·后搁板支架上12V附件电源插座；

·前照灯有延时关闭功能；

·车门开启控制车内照明，具有延时熄灭功能。

二、技术特性

1、尺寸参数

（1）外形尺寸（mm），见图1-1-2。

图1-1-2  整车外形尺寸图

| A轴距 | 2760 | F前轮距 | 1434 |
| --- | --- | --- | --- |
| B总长 | 4276 | G后轮距 | 1452 |
| C前悬 | 838 | H车宽（车体） | 1751 |
| D后悬 | 678 | I总宽（后视镜） | 2000 |
| E总高（空载） | 1637 |  |  |

（2）内部尺寸（mm），见图1-1-3。

图1-1-3  整车内部尺寸图

| A座椅宽度 | 450 | E行李箱深度（中间座椅前移） | 790 |
| --- | --- | --- | --- |
| B折叠两个座椅时的宽度 | 820 | F行李箱深度（后座椅翻转） | 1310 |
| C行李箱搁板下的高度 | 570 | G行李箱地板最小宽度 | 1160 |
| D行李箱深度（座椅正常） | 650 | H车内高度 | 1070 |
| I尾门入口高度 | 900 | M前肩宽度 | 1487 |
| J行李箱深度（后座椅拆掉） | 1540 | N后肩宽度 | 1502 |
| K中央杂物盒到后保险杠的内部长度 | 2350 | 行李箱容积 | 后座椅正常 | 550L |
| L行李箱入口最大宽度 | 1280 |  | 后座椅翻转 | 1969L |

（3）通过性参数：

| 最小转弯直径（按前外轮） | 11.5m |
| --- | --- |
| 最小离地间隙 | 130mm（1.6L）/125mm（2.0L） |
| 接近角 | 21° |
| 离去角 | 33° |

2、质量参数（kg）

| 发动机 | TU5JP | EW10J4 | 发动机 | TU5JP | EW10J4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整车整备质量 | 1315 | 1330 | 前轴轴载质量 | 910 | 920 |
| 前轴轴载质量 | 785 | 795 | 后轴轴载质量 | 880 | 885 |
| 后轴轴载质量 | 530 | 535 | 额定乘员数 | 5（人） |
| 满载总质量 | 1790 | 1805 |  |

3、性能参数

| 发动机 | TU5JP | EW10J4 |
| --- | --- | --- |
| 最高车速 | 159km/h | 190 km/h |
| 原地起步连续换档加速性能0~100km/h | 18s | 12.8s |
| 超车加速性能80~120km/h（四档） | 20s | 11s |
| 车速80km/h时制动距离（空、满载） | ≤35m | ≤35m |
| 车速50km/h时制动距离（空、满载） | ≤15m | ≤17m |
| 驻车坡度（空载） | 20% | 20% |

4、油耗参数（L/100km）

| 发动机型号 | 90km/h等速 | 120km/h等速 | 市区 |
| --- | --- | --- | --- |
| TU5JP | 7 | 9.5 | 9.5 |
| EW10J4 | 7.2 | 9.1 | 12.7 |

三、车辆标识

1、标识位置（图1-1-4）

图1-1-4  车辆标识位置图

1-VIN打印号（在前风窗下横梁的右边）  2-VIN标牌（在仪表板右边）  3-备件组织号、油漆编码  4-制造厂铭牌（在右侧中柱下部）  5-轮胎说明标签（在左前门边）  6-变速器号  7-发动机号

2、车辆铭牌（图1-1-5）

图1-1-5  车辆铭牌

3、VIN标牌（图1-1-6）

图1-1-6  车辆VIN标牌

# Text boxes

东风雪铁龙轿车

DONGFENG-CITROEN

产品型号    毕加索  DC77162PL

发动机型号  TU5JP  总质量   1790KG

发动机排量  1.587L

发动机功率  67kW

座位数      5          按雪铁龙许可证制造

MANUFACTURED UNDER CITROEN LICENCE

中国神龙汽车有限公司制造

东风雪铁龙轿车

DONGFENG-CITROEN

产品型号    毕加索  DC7200  2.0i

发动机型号  PSA RDM 10LH18  座位数  5

发动机排量  1.997L

发动机功率  85kW

总质量      1805KG   按雪铁龙许可证制造

MANUFACTURED UNDER CITROEN LICENCE

中国神龙汽车有限公司制造