第二节  车辆的使用

一、新车检查

1、静态检查

（1）遥控器：

用遥控器检查车门和行李箱门的开启和锁止，以及转向灯的闪烁情况：

①锁止车门锁：转向灯亮约2s；

②开启车门锁：转向灯闪烁。

（2）钥匙和门的开关：

①试用所有的钥匙，并用钥匙检查油箱盖的开启和锁止；

②检查各车门开关情况。

（3）车门玻璃的升降：

检查各车门玻璃的升降是否自如，检查左前门玻璃的防夹手功能。

（4）检查各种灯光的工作情况：

①前照灯的照明、照射角度的调整、延时关闭功能；

②制动灯；

③倒车灯；

④转向灯（前、后、侧）；

⑤危险报警灯；

⑥位置灯（前、后）；

⑦牌照灯；

⑧前雾灯；

⑨后雾灯；

⑩内部照明灯。

（5）检查钥匙忘拔、灯光忘关报警功能。

（6）组合仪表／多功能显示：

检查点火前和点火后，组合仪表的仪表和指示灯的显示情况，检查多功能显示屏上的时间、日期、语言、速度等各种参数显示。

（7）收放机。

（8）座椅调整、后视镜调整。

（9）检查油液：

①发动机机油；

②冷却液；

③制动液；

④助力转向液；

⑤玻璃清洗液。

（10）检查车身油漆状况。

（11）检查轮胎状况及气压（数值见贴在左前门框上的标签）。

（12）检查随车资料、随车工具、千斤顶扳手、千斤顶、备胎是否齐全。

2、路试检查

检查离合器、变速器、驻车制动、行车制动、转向系等工作情况：

（1）离合器：操纵时有无发卡和异响；

（2）加速踏板：加速踏板灵活、无松旷现象；

（3）变速器：换档自如，无卡滞和掉档现象；

（4）仪表：检查速度表、里程表等各种仪表及指示灯是否正常；

（5）转向：检查转向系工作是否正常，转向盘是否在直线位置上，行驶是否跑偏；

（6）行车制动：当汽车速度为40km／h时制动，检查制动效果，用力将制动踏板踩到底，检查ABS系统的工作，检查制动是否跑偏；

（7）驻车制动：当汽车在20km／h以下低速行车时，变速器挂人空档，拉驻车制动时应能感受到制动效果；车辆停止后拉紧驻车制动手柄时，可听到3~5齿的响声；

（8）暖风及空调：操纵按钮检查暖风及空调各功能是否正常；

（9）判断各部位响声是否正常：汽车行驶时、加减速时，注意各部位是否出现异常响声。

二、新车磨合

1、磨合期行程：1500~2500km

2、磨合期的要求

在最初的1500km行程内，有几个简单的建议要遵守，这样您可以得到您所期待的车辆性能、驾驶乐趣及使用寿命。

（1）起动及驾驶要轻柔，车速及发动机转速要适中；

（2）不要匀速行驶太长时间；

（3）避免紧急制动；

（4）在最初的1500km行程内，不要牵引其它车辆；

（5）在磨合期内要经常检查发动机机油液面，机油的消耗可能较高。

对于汽油发动机，从1000km起，逐渐提高车速及加速直到最大转速。一般是从3000km起，发动机才发挥其最佳性能。

3、磨合期维护（首次维护）

在1500到2500km之间，必须要到指定的服务站进行首次维护以享受制造厂家的质量担保资格。

三、使用注意事项

1、三元催化器

毕加索轿车的发动机都配有三元催化器，它可降低发动机尾气中的有害成分。

（1）三元催化器为特殊元件，使用时注意以下事项：

①必须使用无铅汽油，切勿误加含铅汽油（汽油发动机型）；

②不允许使用未经认可的燃油添加剂；

③不允许使用未经认可的发动机机油添加剂。

（2）发动机的不良运行有可能损坏三元催化器，使用时注意以下事项：

①必须按“维护手册”的规定做定期维护；

②发动机冷起动较困难时，请尽快到指定的神龙汽车服务站维修；

③发动机运转不平稳时，降低车速，尽快到指定的神龙汽车服务站维修；

④当燃油油量报警灯点亮时，请及时补充燃油。油面过低会造成不规则供油，引起发动机运转不良；

⑤不要以拖车或推车的方式起动发动机；

⑥火花塞有故障或高压线断开时，不允许强制起动发动机，即使是做试验也不允许；

⑦发动机熄火前应先进入怠速状态；

⑧由于三元催化器工作温度很高，请不要停泊或行驶在易燃物上（如干草、易燃液体等）。

（3）注意安全：

发动机尾气温度很高，人员不要靠近排气管出口。尾气内含有一氧化碳有毒气体，因其五色无味，故无法察觉，人一旦过量吸人会导致失去知觉甚至死亡，因此，应避免发动机在一个封闭的空间或通风不良的地方运转是很危险的。

2、密码卡

电子防盗起动装置可以锁住发动机的供油系统和点火系统。当钥匙从开关上拔掉时，系统自动锁止。在钥匙柄里含有一个电子应答器，将钥匙插入方向盘锁内，将点火开关接通后，钥匙应答器与电子防盗起动装置（BSI、ECU）之间进行密码交流，如果钥匙不被识别，将不能起动发动机。

在新车交付时，会随钥匙一起交给用户一张密码卡，该卡片以保密的方式提供了用于服务站对电子防盗起动系统进行维修的密码。用户拿到该密码卡后，在不用时不要刮开保密区，其完整性可保证车辆电子防盗起动装置的安全，若密码卡丢失，则无法确保防盗起动系统的安全。该密码卡应该妥善保管，切勿将其放在车内。当钥匙丢失需要配钥匙或更换发动机电控单元（ECU）及多路传输智能控制盒（BSI）等维修时，都必须提供该密码才能用诊断仪进行操作。

3、安全气囊及安全带

毕加索轿车装有电子式双安全气囊（或四个安全气囊）和燃爆式预张紧安全带，由一个中央探测单元控制。它可以根据撞击的强度和角度起动安全气囊，驾驶员安全气囊安装在转向盘中部，前排乘客安全气囊安装在乘客前面的仪表板内。在出现强烈正面撞击时，即刻起爆充气，从转向盘中间或仪表板内预设的裂缝处展开形成气囊，缓冲前排人员向前的冲力，然后迅速消气。

每次打开点火开关时，仪表板上的安全气囊指示灯应亮6s，然后熄灭，这是安全气囊的自检过程，如果指示灯不亮，或一直不熄灭，说明系统有问题，应及时进行检修。在驾驶过程中应该注意以下事项：

（1）任何时候都要系上座椅安全带；

（2）调整好驾驶员座椅的位置，使自己感到舒服，坐在座椅上应尽量往后坐、往后靠，头部不要太靠近转向盘；

（3）不要在转向盘上固定或粘贴任何标志、标签等；

（4）不要将任何物体，尤其是儿童放在驾驶员与转向盘之间；

（5）不要抓住转向盘幅条或将手放在转向盘中间气囊罩盖上开车；

（6）前排乘客在车辆开动时不要把脚放在仪表板上；

（7）小于10岁的儿童应该安置在后排座位上；

（8）可以控制前排乘客安全气囊的开关，当在前排座椅上安装儿童座椅时，应该用钥匙关闭前排乘客安全气囊。如果只有一个人驾驶车辆时，也可以关闭前排乘客安全气囊。在需要时不要忘记把它打开，使其恢复作用。

（9）在安全气囊起爆后，不要触摸它的零部件以免烫伤；

（10）不要试图自己来维修、移动、安装安全气囊系统和转向柱，这些工作必须由服务站的技术人员操作；

（11）安全气囊系统的气体发生器从安装之日起，每十年更换一次。

4、电动玻璃升降器

驾驶员侧的电动玻璃具有点动升降控制和防夹手功能。在断开过蓄电池后，要将防夹手功能重新初始化。防夹手功能初始化的方法是先用玻璃升降按钮将玻璃降到底，然后再升上去，如果它只能上升几厘米就停住了，再按上升按钮直到完全关闭。如果上升过程中玻璃又降下去了，这时需要快速按一下上升按钮直到玻璃完全升到顶。注意在初始化的过程中防夹手功能不起作用。

5、车辆在寒冷条件下的使用

在低温条件下，汽车的润滑油粘度提高，汽油的挥发性能降低，蓄电池的工作能力下降（使提供给起动机和点火的能量降低）。在这几种因素的综合作用下，汽车发动机起动性能变差，发动机和底盘中具有相对运动的零件工作初期的润滑条件变差、运动阻力增大，运动零件磨损加剧，所有这些，对汽车的使用都会产生不良影响。在实际操时需要注意以下问题：

（1）发动机冷却液：

只能使用神龙公司认可的冷却液，以可确保冷却系统的保护及防冻防锈功能。在新车交付时，冷却液可在-35℃温度以上提供保护作用。在冬季开始时，每12万公里或每5年至少更换一次冷却液。冷却液的更换必须由指定的服务站来进行。

（2）风窗玻璃洗涤液：

为了获得最佳的清洗质量和使用安全，最好使用由神龙公司认可的洗涤液。

注意：风窗玻璃清洗剂的配比分为三种，对应可使用的最低温度分别为0℃、-10℃、-30℃，具体根据车辆使用的环境温度选择。洗涤液的获得，请与就近的神龙汽车服务站联系购买。

（3）防滑链：

在冰雪路面行驶时，应采取有效的防滑措施。防滑链只装在前胎上，只能使用包括接头在内的不超过12mm的链环。在未积雪的路上行驶时，要取下防滑链，否则，它们会降低道路质量、损坏轮胎，且防滑链自身会很快损坏。在使用防滑链时，车速要与路面及交通条件适应，在紧急制动时要小心谨慎。

（4）发动机的起动

气温很低时，发动机机油及变速器油都比平常的流动性差，为了使发动机容易转动，起动时应踩下离合器踏板，在发动机起动后再慢慢抬起离合器踏板。在汽车起动初期，应低速运行一段距离后再投入正常行驶。

6、车辆在炎热条件下的使用。

在高温条件下，发动机冷却系由于散热温差减小而散热能力下降，同时由于使用空调使发动机热负荷加大，需要注意以下事项：

（1）加强冷却系维护，保持其良好的冷却效果，避免发动机工作过热；

（2）应经常检查蓄电池，并保持蓄电池壳清洁，通气孔畅通；

（3）发动机和各总成使用的润滑油、制动液、冷却液的性能都应符合制造厂的规定；

（4）应经常检查轮胎的气压，使之在规定范围内。行车中要注意控制轮胎的温度不能过高（控制车速和工作时间），不得采用放气方式来降低轮胎气压和用冷水浇的办法来降低轮胎温度。

四、装置的使用

（一）遥控器

1、遥控器的特点

遥控器使用一个高频发射器，具有如下优点：

·不用瞄准车的接收器；

·从车后及穿过行李都可操作；

·其作用范围可达几米。

注：同时使用别的高频仪器（手机、家用报警器）会暂时影响遥控器工作。在出现永久性故障时，要将遥控器初始化，请看“遥控器电池的更换”。

2、遥控门锁

用遥控器可打开或锁止车门锁及行李箱门锁，按一下大按钮是锁上，按一下小按钮是打开。否则，请重复操作。

这些操作是通过转向指示灯的闪亮来显示的；

·打开：快速闪烁；

·锁上：亮大约2s。

若有一个门未关好或开着，电控中央锁不起作用，打开锁则车顶灯亮。

注：如果在打开锁后30s内无一个车门打开，则4个车门会自动锁上。

3、遥控器电池的更换

电池电量不足时，在仪表多功能显示屏上会显示该信息，同时伴有声音提示信号。

打开遥控器盒取下电池（电池：3V CRl620）。

在换好电池后，要将遥控器初始化。

方法是：打开点火开关，然后按住遥控器上的按钮5s以上。

4、防盗注意事项

在离开您的车之前：

·将所有玻璃完全关好，不要留下任何看得见的物品；

·拔出点火钥匙，转动转向盘至锁止位置并锁闭所有车门。

在专门备用的卡上仔细记下点火钥匙编号，并将该卡片存放在保险的地方。

注：为了安全，切断点火开关。当驾驶室的门打开，而您未将点火钥匙拔出时，会发出蜂鸣报警信号。

（二）钥匙及密码卡

1、电子防盗起动钥匙

可锁上的各个锁，并接通点火开关。

电动中央门锁

可从两个前门之一打开或锁上4个车门及行李箱门，若有一个车门开着或没关好，则电动中央门锁不起作用。

注：车门锁上则顶灯熄灭，同时在报警开关内的一个指示灯闪亮，若10s后该指示灯仍不亮，请向指定的神龙汽车服务站询问。打开车门会使车顶灯点亮。

电子防盗起动装置可锁住发动机燃油供给系统，当钥匙从开关上拔掉时，系统自动起作用。所有的钥匙都含有一个电子防盗起动装置，只有您的钥匙才能起动您的车。

将钥匙插入转向盘锁内。点火开关接通后，钥匙与电子防盗起动装置之间进行密码交流，如果钥匙不被识别，则无法起动。

注意：钥匙的编号为所附的标签上的条形码，如果丢失，请到指定的神龙汽车服务站配制新的钥匙或遥控器。

注：钥匙可用于关闭前排乘客安全气囊（见“安全气囊”）。

2、密码卡

在交车时会交给您一张保密卡片，该卡片以保密的方式拥有允许指定的服务站对电子防盗起动装置进行维修的密码。不要刮开保密区，其完整性可保证您的电子防盗起动装置安全，若卡丢失，则无法确保防盗起动的安全。

在车辆过户时，必须向新车主交出密码卡，要将该卡片放在保险的地方，切勿将其放在：车内。

建议：对于电子防盗起动钥匙要仔细保管好含有您的专用密码的密码（切勿放在车内）。

在钥匙丢失的情况下，只有指定的服务站才能借助于这些密码给您适配新的钥匙或遥控器。

对钥匙进行的更改（增加、取消或更换），必须向指定的服务站提交密码卡及所有的钥匙。

注意：在任何情况下，都不要更改电子防盗起动装置的电路，因为更改可能会造成车子无法起动。若密码卡丢失，则服务站必须进行大的且昂贵的拆装操作。

（三）车门

1、门锁的开关（图1-2-1）

图1-2-1  门锁的开关

从车外开门：将钥匙完全插入锁孔并转动即可打车门锁，或用遥控器打开门锁。

从车内开门：扳动开门手柄，车门即可打开。

从车内锁门，当车门关着时，按一下按钮A可操纵电动中央锁的开关。

打开门锁：按按钮A，可以从车内打开车门。

注：当点火开关接通时，组合仪表板上显示车门和行李舱门锁开关的指示灯点亮。

2、儿童安全锁闩（图1-2-2）

图1-2-2  儿童安全锁闩

使用儿童安全锁闩可禁止儿童从车内打开任一后车门，该装置独立于中央锁系统，将点火钥匙插入锁孔并转动实现儿童锁闩的开闭。

注：接通点火开关后，组合仪表上的显示屏有儿童安全锁闩的状态。

3、行李箱门的开关（图1-2-3）

图1-2-3  行李箱门的开关

打开行李箱门：打开行李箱门将位于车牌照明灯之间的把手A向上抬即可打开行李箱门，行李箱门拥有两个打开高度位置。

关闭行李箱门：抓住行李箱门内衬上的把手往下拉行李箱门，从外部把箱门按到底。

应急开锁孔：若行李箱门开锁功能出现故障，可在行李箱内把锁打开，用螺丝刀插入孔B处并撬动直至锁打开。

防盗措施：车辆起动行驶后行李箱门会自动上锁，这是为了防止被盗（例如：在等红灯时从车辆后部进入车内）。

注：打开一个车门可以同时打开行李箱门锁。若受到撞击，行李箱门自动开锁，从车外仍可打开行李箱门。

（四）安全气囊

1、系统简介（图1-2-4）

图1-2-4  启动一个或几个安全气囊的碰撞击

系统包含：

·一个中央探测和控制单元，该单元可根据撞击的强度和角度启动安全气囊；

·驾驶员前气囊位于转向盘中部；

·前排乘客安全气囊位于乘客前面的仪表板内；

·根据装备的不同，前排乘客的安全气囊可以被取消启动功能（见取消乘客气囊启动功能）；

·两个侧安全气囊位于前排座椅靠背垫内（驾驶员和前排乘客），靠车门边（选装）；

·每次打开点火开关，一个位于仪表上的指示灯点亮约6s。若有故障，该灯闪烁约5min，或其根本不亮，在此情况下，请向指定的神龙汽车服务站咨询。

2、前正向气囊（图1-2-5）

气囊是安全带补充装置，在出现强烈正面撞击时发挥作用。其功能是在出现正面大撞击时在前排乘客与仪表板之间插入一个气囊，缓冲人员向前的冲力，从而减轻其头部及胸部受伤的危险性。如果车的前部、侧边或后部发生轻微撞击或翻车横滚时，前正向气囊不起作用。

前排乘客前安全气囊可以由开关控制关闭启动功能。

在出现正面碰撞时，气囊即刻起爆充气，从转向盘中间或前排乘客前的仪表板内预设的断裂缝处展开，它使前排人员向前的冲力得到缓冲，然后迅速消气（在这种情况下，气囊的布会使脸部受到刺激），这一切是在极短的时间内突然发生的，时间大概只有0.1s。

3、前侧向气囊（图1-2-6）

图1-2-5  前正向气囊                图1-2-6  前侧向气囊

出现大的侧面撞击时起作用，其对应的方向如图所示，气囊在发生碰撞的一侧打开。

如果是车的侧面出现小的撞击或被挂了一下时，或发生后部撞车或前部撞车时，以及在翻车横滚时侧气囊都不起作用。

其作用是在前排人员（驾驶员或前座乘客）与门板之间插入一个气囊，减少腹部与胸部的伤害。

在出现侧面剧烈碰撞时，受撞击一侧的气囊即刻起爆充气，从前座椅靠背内预设的断裂缝处展开，使门板向前排员的冲力得到缓冲，然后迅速消气。

这一切是在极短的时间内突然发生的，时间大概只有0.1s。

4、注意事项

（1）前正向气囊注意事项：

·必须佩带安全带；

·切勿固定或粘贴任何物品在转向盘中间气囊罩盖上，这些东西在气囊膨胀时可能会伤着脸；

·在人体与气囊之间不得有任何物品；

·不要抓住转向盘轮幅或将手放在中间气囊罩盖上开车；

·不要抽烟（当气囊展开时有烫伤或受伤的危险）；

·不要将附件或物品放在仪表板上，或放在人体与前气囊之间，这会阻止气囊运行或在充气时使前排人员受伤；

·注意前排乘客在车开动时不要将脚放在仪表板上；

·重申小于10岁的孩子要坐在车的后座椅上（见“儿童约束性保护装置”）。

（2）前侧向气囊注意事项（选装）：

·必须佩带安全带；

·在人体与气囊之间不得有任何物品；

·不要用套子罩住座椅，因为它们会影响气囊的展开（除非用生产厂商专用座椅套）；

·驾驶员和前乘客要注意养成正确的坐姿习惯，避免上半身太靠近门板。

重要事项：为了您的安全，必须一直将背靠在椅背上。

5、警告

（1）在一个或几个气囊打开时都伴有一股无害的轻烟和声响，这都是因系统中的火药芯爆炸引起。这股烟无害，但对于有呼吸障碍的人会表现出有刺激性。

（2）在出事故后要迅速离开车，条件是确保离开时没有危险，如果做不到，则要打开车或车门。爆炸声在短时间内会造成听力的下降。

（3）即使遵守了所有注意事项，由于受该系统工作原理及其作用方式的限制，在某些特殊情况下当侧气囊打开时也不能排除头部、身体或胳膊受伤的危险。

（4）该装置只能运行一次，当突然出现第二次撞车时（在同一次事故中或另一次事故中），它不起作用，必须要到指定的神龙汽车服务站修复该系统。

（5）安全气囊引爆系统的更换：

在启爆后或车投入使用10年后，只能由指定的神龙汽车服务站对其进行更换。鉴于现行的一些安全规定，对安全气囊的任何维修或检测都只能由指定的神龙汽车服务站进行。任何未严格遵守有关规定的维修都可能造成系统不能运行或不合时宜地打开，造成对人体的伤害。

6、乘客前气囊启动功能控制

当车辆装有可使用的乘客前气囊时，切勿在前排乘客座椅上安装儿童座椅，因为一旦气囊发生作用会对儿童造成伤害（图1-2-7）。

乘客前气囊的启动功能可以被关闭。

（1）乘客前气囊启动功能的关闭（图1-2-8）：

图1-2-7  前乘客气囊的状态与儿童坐椅   图1-2-8  前乘客气囊的开关

为了能使用一个装在车前排的儿童座椅，有必要取消乘客前气囊的作用，为此：

·切断点火开关，将钥匙插入A处；

·将钥匙转到“OFF”位置即可关闭乘客前气囊；

·在接通点火开关时，位于组合仪表板上的警报灯“AIRBAG”发亮（灯闪烁表示有问题）。

（2）恢复乘客前气囊的作用：

不要忘了恢复乘客气囊的功能，为此需：

·切断点火开关，将钥匙插入A处；

·转到“ON”位置，气囊恢复作用；

·在点火时，组合仪表板上的警报灯亮几秒钟后应熄灭。

（五）安全带

1、简介

带点爆式预张装置和张力限制器的安全带（图1-2-9）。

图1-2-9  安全带

·预张紧装置的目的是拉紧前安全带，使乘客的身体能紧靠在座椅上，从而提高安全气囊的有效性；

·与预紧装置配合作用的张力限制器。当遇到前部撞击时，可通过限制安全带对身体的约束力而提高安全性；

·在撞车或紧急制动时，安全带可使您避免被甩出车外。正因为如此，强制要求前、后座乘客都系安全带，包括孕妇。

预张紧装置引爆系统的更换：在起爆后或车辆投入使用10年后，由神龙汽车服务站对其进行更换。鉴于现行的一些安全规定，任何维修或检测都只能在神龙汽车服务站进行。

任何未严格遵守有关规定的维修都可能造成系统不工作或不合时宜的打开，造成对人体的伤害。

警告：预张紧装置的打开伴随着一阵无害的轻烟和声响，这是因内引爆芯爆炸造成的。

2、安全带的锁止

平顺地从身前拉出带子，注意不要让它缠绕，将扣环锁人锁扣内，轻拉带子检查是否已锁好。

腹部部分的带子要放在盆骨上尽可能低的地方且要尽可能拉紧。

为了避免撞车时身体从安全带下滑出，应将座椅靠背调整到接近垂直的位置。

3、前安全带

前排座椅上配有带预张紧装置及卷绕器和张力限制器的可调高度的安全带。

（1）安全带高度的调整：

肩带的最佳位置在肩中间（见图1-2-10示）不要将带子贴在脖子或将它从臂下穿过。

图1-2-10  安全带的佩戴与调整

（2）系安全带是车上每个乘客的责任。

为了得大的保护，正确系戴安全带是非常重要的，以下建议将帮助您做到这点：

·在停车时调整安全带；

·不要让安全带接触口袋里可能有的坚硬的或锋利的物品；

·切勿使用钳子或夹子来收紧安全带；

·不要几个人共用一根安全带；

·不要让儿童坐在膝盖上；

·定期检查带子及接头的状态及清洁；

·定期及出事故即使是小事故后到指定服务站检查安全带。

4、后安全带

车后座安全带的位置有3个卷绕器点。

在前座椅靠背上有一张标鉴提醒后安全带的锁止方式（图1-2-11）。

图1-2-11  后座椅安全带

（1）侧座椅：

使安全带穿过靠背上方的导槽，将扣环锁人锁扣内，并将固定在后侧立柱衬板上的挂钩上。

（2）中间座椅：

确保安全带穿过位于中间座椅靠背上方的导向环，拉扣环A卷动带子，将扣环锁人锁扣内（黑色）。

抓住滑动扣环B，拉动带子注意不要让它缠绕，将扣环锁人锁扣内（红色），拉动带子检查是否锁好（图1-2-12）。

图1-2-12  安全带扣的放置

（3）安全带扣环的位置：

·在顶篷上；

·在右后立柱上。

注意：要检查安全带的走向及张紧情况。