第三章  底    盘

第一节  离合器

一、离合器的特点及参数

TU5JP发动机的离合器为膜片弹簧式离合器，推式结构，与通常的周布圆柱螺旋弹簧离合器相比，膜片弹簧同时起着弹簧和分离杠杆的作用。整个离合器结构简单，质量和体积大为减小，弹簧与压盘呈圆周接触，压力分布均匀，使压盘和摩擦片贴合良好，工作平稳可靠。另外，膜片弹簧的非线性特性，使得分离时操作省力，摩擦片磨损后压紧力变化很小。

1、特点

（1）膜片弹簧的作用力与离合器踏板的行程呈非线性关系，在踏板行程的后半程会有“轻松”的感觉，操作时注意应将踏板踩到底，保证分离彻底。

（2）分离轴承是自动定心式的，避免了由于与膜片弹簧的不同心引起的相对滑动，但需要注意的是该轴承与膜片弹簧的分离叉是常接合的，所以离合器踏板没有空行程。离合器磨损后产生的间隙由膜片弹簧自动补偿，操作时要特别注意少用半脚离合器，以免离合器打滑、磨损。

（3）从动盘（摩擦片）带有扭转减振器，装有6个减振弹簧，使整个传动系工作平稳、噪声低。

（4）拉索操纵机构采用自动补偿装置，能自动补偿磨擦片的磨损。

离合器参数如表3-1-1所示：

表3-1-1  离合器参数

| 离合器型号 | 从动盘总成 |
| --- | --- |
|  | 摩擦片直径（mm） | 从动盘型号 | 弹簧（数量及颜色） | 花键毂齿数 | 摩擦片牌号 |
|  | 外径 | 内径 |  |  |  |  |
| VALEO 200 CP 4250 | 200 | 137 | 33AX | 2：蓝 2：绿 2：紫色 | 18 | F408 |

2、离合器操纵软轴

毕加索轿车的离合器操纵软轴具有间隙自动补偿功能，其主要原理如下：

离合器踏板支座接合状态时，拉索支座的状态如图3-1-1所示。

图3-1-1  离合器支座接合时的状态

l-弹簧  2-踏板软管  3-伸缩管  4-踏板支架  5-离合器软轴限位块  6-滚珠  7-离合器软轴管

离合器分离状态时，拉索支座状态如图3-1-2所示。

图3-1-2  离合器分离时支座的状态

当踩离合器踏板时，伸缩管3与踏板支架4分离，在弹簧的作用下，伸缩管3向右移动，当滚珠6移动到踏板软管2的内斜面时，将踏板软管2与离合器软轴管7锁止，这样就使得全套装置成为一根普通的离合器软轴在工作。

踏板支座在结合状态的受力状况和补偿方式分别如图3-1-3和图3-1-4所示。

图3-1-3  踏板支座在结合状态的受力状况

图3-1-4  补偿方式

踏板恢复原位（离合器接合），踏板支座4抵住伸缩管3推动滚珠6向左运动，解除了滚珠的锁止。软管随离合器盘的磨损会变短，见图3-1-3。

为了使补偿装置正常运行，要求踏板静止时，伸缩管被踏板支座压缩，滚珠可自由移动，离合器软轴管实现长度变化，见图3-1-4。

二、离合器的构造（图3-1-5）

图3-1-5  离合器

1-离合器压盘总成  2-摩擦片  3-离合器分离轴承总成  4-球销  5-分离拔叉  6-紧固螺钉

三、离合器的维修操作

（一）离合器拉索的拆装

1、拆卸

断开蓄电池正极电缆，拆下空气滤清器；从分离拔叉臂2中拆出离合器拉索1，从支架中拉出挡块3，见图3-1-6。

图3-1-6  分离拔叉臂

断开电源正极电缆4；将电控单元从盒中取出；拆下支架6，见图3-1-7。

将离合器拉索1套管从支架7中脱开，见图3-1-8。

图3-1-7  拆卸电控单元              图3-1-8  脱开离合器拉索

从“a”向推动拉索1，然后沿“b”向将其从支座8上脱开，将离合器拉索1的套管从前围板中拉出，见图3-1-9，取下离合器拉索。

2、安装

将离合器踏板置于上端（“C”面接触），将导套档块（9）卡人前围板（涂“C6”润滑脂）。

注意：为了便于安装离合器拉索，将拉索导套推向前围板将拉索1挂到支座8上，详见图3-1-10。

图3-1-9  拉索与支座分离               图3-1-10  拉索与支座接合

装上：

·将拉索1套管卡人支架7；

·将导套档块卡人其支架；

·将拉索1卡人分离拔叉操纵臂。

踩动数次踏板，以便安装到位。

检查自动复位系统的功能：

·沿分离反方向拉分离拔叉操纵臂，其应顺势移动；

·轻踩离合器踏板，重复上述操作，不应有移动。

注：当支座8相对离合拉索1导套移动lmm时，拉索长度应锁定，见图3-1-10中“c”处。

（二）离合器总成拆装

1、拆卸

拆下变速器（见变速器部分）。

拆下（见图3-1-11）：

·螺栓1；

·离合器压盘总成2；

·从动盘总成3。

注意：当发现离合机构上有油迹时，要采取必要措施消除泄漏，摩擦片上不得有油渍。

检查：

·发动机飞轮面应无划伤及撞击痕迹；

·起动机齿圈应良好。

2、安装

安装

·从动盘总成3；

·离合器总成2。

用离合器安装工具[1]将离合器定位，拧紧螺栓1至20N·m，见图3-1-12。

图3-1-11  拆离合器总成             图3-1-12  安装离合器总成

更换（在变速器上，见图3-1-13）：

·分离轴承导向套管；

·分离轴承4。

图3-1-13  安装分离拨叉

分离轴承在导轴上的安装方法如下：

·将分离轴承卡人分离拨叉开口；

·（沿箭头方向）推动轴承及分离拨叉；

·使用一木块将操纵臂卡在最大分离位置。

安装变速器（见变速器部分）。