BE4机械式变速器结构与检修

第二节  变速器

一、变速器的特点及参数

毕加索轿车装备了BE4机械式变速器，有5个前进档（均带同步器），1个倒档。

BK4变速器为满足发动机新的倾斜度（18°30′）采用了一种新的离合器壳体，采用了新的离合器分离叉，分离叉安装在球头销上，装备了一种限制从5档直接挂人倒档的系统，其外形见图3-2-1和图3-2-2。

图3-2-1  BE4变速器外形

1-序列号  2-标牌位置

图3-2-2  BE4变速器轴测图

1-序列号  2-标牌位置

BE4变速器的装配结构见图3-2-3。

图3-2-3  BE4的装配结构

1-第一轴  2-导向套  3-变速器壳体  4-离合器壳体  5-倒档齿轮  6-三档齿轮  7-三档／四档同步器  8-四档齿轮  9-五档齿轮  10-五档同步器  11-从动齿轮（五档）  12-从动齿轮（三档／四档）  13-从动齿轮（二档）  14-一档／二档同步器15-一档从动卤轮  16-第二轴  17-主减速器齿轮  18-行早齿轮  19-半轴齿轮  20-差速器壳体  21-里程表主动齿轮  22-里程表从动齿轮  23-导向块  24-离合器壳体螺栓  25-第一轴螺母  26-第二轴螺母  27-卡环定位螺栓  28-主减速器齿轮螺栓  c-调节垫片  d-调节垫片；

调节垫片c和d尺寸从0.7至2.4mm，最小调节间隔0.10，含0.10mm。

BE4变速器档位参数如表3-2-1所示：

表3-2-1  BE4变速器档位参数

| 序列号 | 各档位速比 | 主减速比 | 里程表齿数比 | 差速器直径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1档 | 2档 | 3档 | 4档 | 5档 | 倒档 |  |  |  |
| 22 DL 18 | 38/11 | 43/23 | 32/25 | 39/41 | 35/41 | 40/31×31/12 | 64/15 | 18/22 | Φ77 |

BE4变速器加注免维护的EZL848（API：GL-5，SAE：75W／800W）变速器油，加注量为空变速器时1.9L，排空之后时1.8L。

BE4变速器通过二根拉索控制变速操作，这两根拉索是不可分开的，见图3-2-4。

图3-2-4  BE4变速器操纵拉索

1-变速速操纵杆  2-选档操纵软轴  3-换档操纵软轴  4-选档球销：（Φ10mm）  5-选档球销（Φ10mm）  6-穿过前围档板的支承装置

二、变速器的构造

1、变速器壳体（图3-2-5）

图3-2-5  变速器壳体

1-变速器壳体总成  2-变速器盖  3-套管  4-密封圈  5-分离轴承导向套总成  6-轴套  7-套管  8-轴套  9-倒档灯开关  10-通气塞  11-防护罩  12-螺旋油塞  13-螺旋油塞总成   14-定位销  15-磁体  16-导向架  17-堵塞  18-离合器壳体盖板总成  19-螺栓  20-螺栓  21-密封垫

2、第一轴（图3-2-6）

图3-2-6  第一轴

1-第一轴  2-球轴承  3-垫圈  4-三档主动齿轮  5-三、四档同步器  6-四档主动齿轮  7-隔套  8-五档主动齿轮  9-五档同步器  10-固定螺母  11-倒档齿轮  12-倒档轴  13-垫圈  14-六角头螺栓  15-定位销

3、第二轴（图3-2-7）

图3-2-7  第二轴

1-第二轴  2-球轴承  3-锁止卡环  4-锥形垫圈  5-一档从动齿轮  6-一、二档同步器  7-二档从动齿轮  8-三、四档从动齿轮  9-球轴承  10-锁止卡环  11-五档从动齿轮  12-锁紧螺母  13-平垫圈  14-螺钉

4、差速器（图3-2-8）

图3-2-8  差速器

1-差速器齿轮  2-行星齿轮+半轴齿轮  3-行星齿轮轴  4-摩擦垫圈  5-定位套  6-摩擦垫圈  7-差速器壳体  8-球轴承  9-螺钉  10-左油封  11-右油封  12-垫圈  13-弹性销

5、里程表驱动机构（图3-2-9）

图3-2-9  里程表驱动机构

1-里程表主动齿轮  2-里程表从动齿轮  3-速度传感器  4-橡胶密封环  5-车速传感器隔热挡板  6-内六角螺栓

6、变速拨叉、轴、杆（图3-2-10）

图3-2-10  变速叉、轴、杆

1-一、二档拨叉  2-三、四档拨叉  3-拨叉轴  4-卡销  5-锁止弹簧  6-止动球  7-五档拨叉总成  8-倒档拨叉总成  9-倒档拨叉销  10-锁止销  11-锁止弹簧  12-杆轴总成  13-连接杆轴总成  14-密封圈  15-弹簧  16-支架  17-轴密封套  18-五倒档锁止支架总成  19-销轴  20-弹性销  21-螺钉  22-凸缘螺母  23、24、25、26-弹性销  27-螺钉  28-垫圈  29、30-弹性销

7、换档操纵机构（图3-2-11）

图3-2-11  换档操纵机构

1-操纵杆总成  2-变速操纵拉索  3-变速器操纵支承板总成  4-变速操纵手柄  5-护套  6-连接杆  7-操纵拉索接头  8-卡簧  9-轴套  10-卡夹  11-螺钉  12-六角螺栓  13-弹性垫圈  14-螺母  15-凸缘螺母

三、变速器的维修操作

（一）调整换档操纵机构

1、拆卸

注意：在每一次变速器、发动机或变速操纵机构的拆卸后都要进行软轴的调整。

拆卸变速操纵杆下的内饰件，用操纵杆定位工具[1]将变速操纵杆定位在空档，见图3-2-12。拆下空滤总成。

2、调整

用钥匙解锁球销“a”，见图3-2-13；用球销锁止钥匙锁定软轴的长度；拆卸操纵杆定位工具[1]；检查所有档位换档状态；检查操纵杆前、后、左、右位移的状态是否良好，否则重新进行以上操作；重新安装操纵杆下的内饰件；重新装上空滤总成。

图3-2-12  安装定位工具              图3-2-13  球销解锁

（二）换档操纵机构的拆装

1、拆卸

将操纵杆和变速器壳体悬置固定，拔掉蓄电池负极。

拆卸（两侧），见图3-2-14：

·螺钉2、3、5和6；

·用塑料铆钉拆卸钳拆塑料铆钉。

拔掉插头：

·点烟器；

·烟灰缸照明。

拆掉空调盖板4，从“a”处撬出操纵软轴7的定位销，见图3-2-15。

图3-2-14  拆内部装饰件            图3-2-15  拆软轴定位销

拆下花粉过滤器通风管8，用弹性挡圈钳将操纵软轴的护套7从支架b中撬出，见图3-2-16。

在拆卸时应将操纵软轴捆在一起，以便在安装时能较容易地将之穿过前围挡板。

拆卸（见图3-2-17）：

图3-2-16  拆通风管和软轴             图3-2-17  拆螺母9

·扭力杆（前托架侧）；

·三元催化器；

·排气管隔热板；

·螺母9。

用手按球销中心c处，解锁，然后向上拔出拉索软轴，见图3-2-18。注意：不要用工具将球销撬出。

借助于弹性挡圈钳在变速器上将操纵软轴7的定位护套撬出，拆下操纵软轴7，见图3-2-19。

图3-2-18  解锁球销                      图3-2-19  拆定位护套

2、安装

在前围档板操纵软轴穿过处涂少许肥皂水，以利于软轴的安装。

将操纵软轴整体穿过前围挡板，安装螺母9。

注意：在每次拆卸变速器、发动机总成或变速操纵机构时，软轴要进行调整。

注：在将球销嵌入换档操纵杆之前，在d处将球销解锁，见图3-2-20。

调整的条件：

·用工具[1]将操纵杆定位在空档位置，见图3-2-21；

图3-2-20  安装前球销解锁           图3-2-21  安装定位工具

·变速器也在空档位置。

将操纵软轴安装到位。

用操纵杆定位工具[1]调节操纵软轴的长度。

检查：各档换档是否正常；检查操纵杆的相对位移，如果不行就重新调整。

重装：

排气装管隔垫板；

·三元催化器；

·固定连接杆（前托架旁）；

·花粉过滤器通风管；

·空调盖板。

（三）变速器总成的拆装

1、拆卸

使用双柱举升机将车辆升起，给散热器加保护垫，排空变速器油，拆卸传动轴，拔掉蓄电池正极。

拆卸（见图3-2-22）：

·空气滤清器滤总成1；

·计算机2；

·计算机支架3。

拔去接头4，把离合器拉索5从拔叉4和支座6中取出，见图3-2-23。

图3-2-22  拆空滤计算机              图3-2-23  拆拉索

拆下线束固定卡8，拆下支架9。

拔去：

·传感器10；

·倒车灯开关11；

·线束12；

·转速传感器插头；

·PMH发送器（传感器）。

断开变速器控制线束，见图3-2-24。

按压中心部分a并向上拔出拉索软轴，见图3-2-25。

图3-2-24  拆变速器上相关零件       图3-2-25  按压球销锁扣

借助弹性档圈拆卸钳，合上并拧紧夹子13，抽出图3-2-26套子b。

拆除（见图3-2-27）：

·小连杆14；

·吸收器15；

·转向杆底座的压紧螺母；

·离合器壳关闭装置钢板（图3-2-27中的c处）。

图3-2-26  拆拉索套子                图3-2-27  车辆底部的拆卸

拆除（见图3-2-28）：

·螺栓16；

·转速表壳。

图3-2-28  拆转速表壳

安装发动机悬挂支架工具[1a]和[1b]，见图3-2-29，用起重装置吊起变速器。

图3-2-29  固定发动机

拆除（见图3-2-30）：

图3-2-30  拆变速器支架

·螺母17；

·变速器弹性支架；

·借助工具[2]拆除变速器支架螺栓18。

拆除螺栓19，悬置起动机，拆除螺栓20，见图3-2-31。拆除变速器。

图3-2-31  拆变速器固定螺栓

2、安装

置变速器于安装位置；重装固定发动机／变速器的螺栓20；按照和拆除相反的步骤进行重新安装，拧紧力矩见表3-2-2。

添加变速器油并控制油位；检验离合器软轴自动间隙调整功能（参看相关步骤）；对变速器软轴重新进行调整（参看相关步骤）。

表3-2-2  固定变速器螺栓、螺母的拧紧力矩

| 项目 | 拧紧力矩（N·m） | 项目 | 拧紧力矩（N·m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定发动机/变速器的螺栓 | 50±5 | 固定起动机螺栓 | 20±2 |
| 支撑变速器螺栓 | 20±2 | 传动轴螺母 | 17.5±2 |
| 变速器支架螺母 | 65±5 | 传动轴螺母 | 320±20 |
| 固定操纵杆螺栓 | 20±2 | 齿轮螺栓 | 90±5 |