第三节传动轴及车轮

一、传动轴的特点及参数

1、特点

毕加索轿车采用发动机前置、前轮驱动，前轮既是转向轮又是驱动轮，半轴与轮毂之间采用等速万向节连接，允许有较大的夹角。

变速器端的三销轴等速万向节，允许轴向有一定的移动量，以适应运动中传动轴长度的变化。毕加索轿车传动轴靠近年轮端采用的是不可滑动的球笼式万向节。

传动轴护套的紧固卡箍可用收缩卡环代替，ABS齿圈可更换。

2、性能参数（图3-3-1）

图3-3-1  传动轴

| 标记 | 万向节直径 | 传动轴 | 传动轴护套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车轮侧 | 变速器侧 | 车轮侧 | 变速器侧 | фA | фB | 车轮侧 | 变速器侧 |
| RZ17.5 | JB2A | 90 | 80 | T36 | T36 | TP | C/C |

注：T36-管式传动轴（ф36mm）；

TP-热塑材料；

C/C-橡胶

拧紧力矩：

将传动轴螺母1拧紧至320N·m然后锁死。

将传动轴套螺母2拧紧至17.5N·m。

3、传动轴的标记

| 车型 | 左传动轴 | 右传动轴 |
| --- | --- | --- |
| 1.6L/2.0L | 8LN61 | 8LN63 |

二、传动轴构造（图3-3-2）

图3-3-2  传动轴

1-左传动轴  2-右传动轴  3-防护套组件（车轮侧）  4-防护套组件（变速箱侧）  5-轴承  6-轴承衬套  7-传动轴轴承螺栓  8-右导流板  9-六角头锁紧螺母  10-螺母  11-螺母锁止片  12-开口销  13-卡箍

三、传动轴的维修

（一）常见故障及检修要点

1、传动轴漏油（车轮侧及变速器侧）

故障现象：车辆的轮边及变速器侧底盘上有溅落的传动轴润滑脂。

故障原因：传动轴防尘罩（车轮侧及变速器侧）破裂。

故障排除：更换传动轴防尘罩。

2、传动轴及轴承异响

故障现象：车辆在行驶过程中，传动轴及轴承处产生异常响声。

故障原因：①传动轴万向节松旷；②轴承失效或装配过紧。

故障排除：①更换传动轴万向节；②更换轴承（按装配要求紧固）。

3、传动轴振动：

故障现象：车辆在行驶过程中，传动轴不能平衡转动，产生振动，引起车体振动或噪音。

故障原因：①传动轴本体发生弯曲或扭曲、不平衡；②花键磨损松旷；③万向节磨损松旷。

故障排除：更换传动轴。

（二）维修操作

1、拆装-传动轴

（1）拆卸（图3-3-3~图3-3-8）：

图3-3-3  传动轴拆卸1                图3-3-4  传动轴拆卸2

图3-3-5  传动轴拆卸3                图3-3-6  传动轴拆卸4

图3-3-7  传动轴拆卸5                图3-3-8  传动轴拆卸6

关闭发动机，使用举升机横杠[3]将车辆前部升起，拆下前轮。排空变速器油。

装上轮毂锁止工具[1]

拆下：

锁销1；锁止垫板2；传动轴螺母；轮毂锁止工具[1]。

拆下螺母3。

拆下螺母4，分离横向稳定杆连接杆。

使用转向节球销脱离杆[2]拆下转向节球销，拆下球销保护罩。

松开螺母5，将螺栓转动1／4圈以使轴承从轴承座中脱出，拆下传动轴。

（2）安装（图3-3-9、图3-3-10）：

图3-3-9  传动轴安装1                  图3-3-10  传动轴安装2

使用左传动轴密封圈安装工具[4]和右传动轴密封圈安装工具[5]更换差速器左、右油封，

安装前涂抹润滑油。

润滑外轴承支座。

注意：谨慎操作，安装传动轴时不要损坏变速器输出轴油封。

安装：

将传动轴装人中间轴承支座中；将轴承装入轴承座；与差速器啮合；传动轴装入轮毂。

将螺柱偏心头6与轴承外座调整好，拧紧螺母5。

按拆卸操作相反的顺序继续安装。

注意：使用新螺母3、4

（3）拧紧力矩

螺母5：17.5N·m；

螺母4：40N·m；

螺母3：40N·m；

转动轴螺母：320N·m；

车轮紧固螺栓：90N·m。

2、修复传动轴

注：可分开更换车轮侧及变速器侧防尘罩。

（1）车轮侧防尘罩更换（图3-3-11~图3-3-16）：

图3-3-11  车轮侧防尘罩更换1        图3-3-12  车轮侧防尘罩更换2

图3-3-13  车轮侧防尘罩更换3    图3-3-14  车轮侧防尘罩更换4

图3-3-15  车轮侧防尘罩更换5             图3-3-16  车轮侧防尘罩更换6

拆下卡箍1及2。

注：没有定位槽“a”时应标记传动轴护罩位置。

使用惯性分离器[6]和轴头分离螺纹套筒[7]，拆下球笼3。

拆下：

挡圈4；传动轴防尘罩5；清除传动轴油封上的润滑脂。

安装：

新的防护罩5；新挡圈4。

在挡圈上套上一个卡箍6以便安装球笼。

借助惯性分离器[6]和轴头分离螺纹套筒[7]将球笼3装到传动轴上。拆下卡箍6。在防尘罩内加注160g润滑脂。

将防尘罩5套到球笼上。

注意：保持防尘罩在传动轴上的位置，将防尘罩固定在传动轴上的定位槽“a”中或拆卸时所做的标记处。

用卡箍钳[5]装上新卡箍1、2。

（2）变速器侧的橡胶防尘罩更换（图3-3-17~图3-3-27）

图3-3-17  变速器侧防尘罩更换1      图3-3-18  变速器侧防尘罩更换2

图3-3-19  变速器侧防尘罩更换3      图3-3-20  变速器侧防尘罩更换4

图3-3-21  变速器侧防尘罩更换5      图3-3-22  变速器侧防尘罩更换6

图3-3-23  变速器侧防尘罩更换7      图3-3-24  变速器侧防尘罩更换8

图3-3-25  变速器侧防尘罩更换9      图3-3-26  变速器侧防尘罩更换10

图3-3-27  变速器侧防尘罩更换11

测量尺寸A。

折下卡箍7及8。

垂直拆下三销轴9，弹簧10及蝶形垫圈11。

注意：滚轮及滚针，不要丢失。

如必要时使用三销轴保护套[9]。

清除传动轴油封的润滑脂，不要使用溶剂。

用三销轴拆卸支撑板[3]压出三销轴承12。

拆下防尘罩13，将新保尘罩13套在传动轴上。

使用三销轴安装套筒及手锤装上三销轴承。

装上蝶形垫圈11，弹簧10及球笼9，用保护罩套住球笼。

按尺寸A将防尘罩定位。

借助卡箍钳[1]装上新卡箍7及8。

使用分离器[2]按顺序拆下挡环15及轴14。

使用轴承及其套环安装管[8]顺序装上轴承14及挡环15。

四、车轮的类型

1、轮辋

毕加索轿车目前只配备了一种15寸钢制轮辋，轮辋结构如图3-3-28所示。

图3-3-28  轮辋结构图

1-钢制轮辋（15寸）  5-车轮紧固螺栓  6-车轮气门嘴  7-气门嘴盖

2、车轮装饰罩

毕加索轿车的车轮装饰罩如图3-3-29所示。

图3-3-29  车轮装饰罩

3、轮胎

（1）轮胎类型及参数：

毕加索轿车采用的是低压系列无内胎子午线轮胎，

185

①

65

②

R

③

15

④

88

⑤

H

⑥

轮胎的型号为

符号意义：

①轮胎断面宽度185mm；

②轮胎断面高与宽之比为65％；

③子午线结构标志（R）；

④轮胎内径15英寸；

⑤载重指数；

⑥速度级别标志。

（2）充气压力：

①充气压力指示标签贴在前车门内侧板上，如图3-3-30。

图3-3-30  轮胎充气压力指示标签

a：轮胎参数；

b：轮胎充气压力建议；

c：备胎充气压力建议。

②轮胎额定气压：

轻载：前220kPa（2.2bar）；

后220kPa（2.2bar）。

重载（5人+行李）：前250kPa（2.5bar）；

后300kPa（3.0bar）。

备胎：15″钢轮辋，185／65R15 88H轮胎，

额定气压：300kPa（3.0bar）。

4、子午线轮胎特点

耐磨性好，行使里程长，可使轮胎使用寿命提高30％~40％，滚动阻力小，可避免汽车轮胎被刺穿后，瞬间轮胎充气内压降为零，轮胎滚动半径很快变小，车辆急骤转向，产生危险。

5、轮胎的使用要求

轮胎的技术状态是否符合标准，将直接影响到轮胎的使用寿命和车辆底盘状态的好坏。所以轮胎使用时必须注意以下要求：

①使用厂家指定品牌和型号的轮胎，不允许使用其它品牌和型号的轮胎；

②保持轮胎的气压值为规定值；

③轮胎的拆装必须在有轮胎拆装机的神龙汽车服务站进行，严禁手工拆卸轮胎；

④轮胎修补后应进行动平衡检测，必要时还要进行调整；

⑤及时冲洗粘在轮胎上的泥土；

⑥安装车轮注意有红点标记的一侧朝外；

⑦不允许同一车轴装用不同型号、不同花纹或新旧程度差异较大的轮胎；

⑧不允许加装内胎；

⑨定期交叉换位，保持同一车轴轮胎磨损均匀；

⑩经常检查车轮的定位，保证达到厂家的规定值；

轮胎必须在神龙汽车服务站用专用工具、专用修补胶、修补胶钉修补。

6、车轮及轮胎的常见故障及检修要点

（1）轮胎异常磨损：

故障现象：轮胎偏磨或左右及前后轮胎磨损程度不一致。

故障原因：①轮胎气压过高或过低；②车辆超载；③前轮前束不正确；④前托架变形；⑤轮胎动平衡不良；⑥轮辋变形；⑦三角臂弹性铰接头损坏；⑧后轴摆臂滚针轴承松旷。

故障排除：①在冷态情况下，按要求将轮胎气压调至标准值；②车辆不允许超载；③调整车辆的前轮前束；④校正或更换前托架；⑤按要求对车辆的轮胎进行动平衡检测；⑥更换轮辋；⑦更换三角臂弹性铰接头；⑧更换后轴摆臂滚针轴承。

（2）轮胎鼓包：

故障现象：轮胎的侧面凹凸不平，严重的胎侧起梗。

故障原因：①未用轮胎拆装机拆装轮胎；②轮胎气压过高；③曾经在路况较差的路面上较长时间行驶；④轮胎行驶时胎侧与路肩磕碰或摩擦。

故障排除：①必须用轮胎拆装机拆装轮胎；②在冷态情况下，按要求将轮胎气压调至标准值；③避免在路况较差的路面上较长时间行使，或减速慢性；④轮胎行驶时避免胎侧与路肩磕碰或摩擦。

（3）转向沉重（轮胎原因）：

故障原因：轮胎气压过低。

解决方法：在冷态情况下，按要求将轮胎气压调至标准值。

（4）车辆跑偏（轮胎原因）：

故障现象：车辆行驶过程中不能保持直线行驶，明显的偏离车轴中心线往某一边行驶。

故障原因：①左右轮胎气压不一致；②左右车轮磨损不一致。

故障排除：①将左右前轮气压按要求调整；②左右车轮对换或更换全部车轮。

（5）车辆行驶中发抖，噪声加大（轮胎原因）：

故障现象：车辆在行驶过程中，车辆有连续不正常的抖动，行驶时的地面噪声明显加大。

故障原因：①轮胎未经过动平衡检测；②轮胎上粘有泥土或石块；③轮胎气压过高；④轮胎型号不符合要求；⑤在无内胎轮胎内加装了内胎。

故障排除：①按要求对车辆轮胎作动平衡检测；②将轮胎上的泥土或石块清除；③在冷态情况下，按要求将轮胎气压调至标准值；④按要求选用指定型号的轮胎；⑤禁止在无内胎轮胎内加装内胎。

（6）轮胎胎圈变形、损伤：

故障现象：轮胎胎圈扭曲变形、胎圈表面有伤痕。

故障原因：①未用轮胎拆装机拆装轮胎；②未使用厂家指定品牌和型号的车轮和轮胎。

故障排除：①用轮胎拆装机拆装轮胎；②使用厂家指定晶牌和型号的车轮和轮胎；③如果伤及胎体材料必须更换轮胎。

（7）轮胎漏气：

故障现象：轮胎存在漏气现象。

故障原因：①气门芯不良；②轮胎本体损伤（划破、割裂）；③轮辋变形。

故障排除：①更换气门芯；②修补轮胎本体或更换轮胎；③校正或更换轮辋。

# Text boxes

/