转向系统及检修

第六节转向系统

一、转向系统的特点及参数

转向系统由转向器总成、转向盘总成、转向柱总成及可变助力系统组成。转向器总成由齿轮、齿条及拉杆组成，以前托架为安装基础，通过左右转向拉杆长度调节，可以调整前轮前束；转向盘通过带有两个万向节的传动轴与转向小齿轮连接，转向柱上带有转向盘调节装置。

毕加索轿车采用的是可变流量助力转向系统，转向盘高度可调节，在转向盘中安装了安全气囊。可变助力系统由下列几部分组成：一体式的液压泵和储液筒，旋转阀、助力油缸、齿轮齿条及壳体等。由发动机驱动的油泵能提供与转速成正比的油量，根据车辆运行情况调节供油量的调节器；旋转阀同时受转向盘和齿轮齿条控制。

助力系统由液压泵通过调节器提供开式的油液循环，旋转阀根据转向盘的转动方向引导助力活塞两边油液的进人与排出，产生压力差变化而形成助力。

1、毕加索助力转向系统主要参数

转向系统的主要拧紧力矩如表3-6-1、表3-6-2和表3-6-3。

表3-6-1  转向柱总成及拧紧力矩

| 标记 | 名称 | 拧紧力矩（N·m） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 转向盘总成 | — |
| 2 | 气囊固定螺栓 | 8±1 |
| 3 | 转向盘固定螺栓 | 33±6 |
| 4 | 调节手柄 | — |
| 5 | 转向柱支架固定螺栓 | 40±10 |
| 6 | 万向节固定螺栓 | 24±2 |

表3-6-2   转向器总成及拧紧力矩

| 标记 | 名称 | 拧紧力矩（N·m） |
| --- | --- | --- |
| 7 | 转向节球销螺母 | 40±4 |
| 8 | 转向拉杆调节锁紧螺母 | 45±4 |
| 9 | 球销 | 60±6 |
| 10 | 转向器在托架上的固定螺栓 | 80±8 |
| 11 | 油管接头 | 24±2 |
| 12 | 助力转向器分配阀固定螺栓 | 12±2 |
| 13 | 推杆盖板的固定螺栓 | 12±2 |
| 14（*） | 转向油缸在壳体上的固定螺栓 | 90±10 |
| 15（*） | 转向油缸在支架上的固定螺栓 | 90±10 |

注：（*）重新安装时，使用新螺栓。各紧固点螺纹处涂螺纹防松胶。

表3-6-3  助力转向系统总成及拧紧力矩

| 标记 | 名称 | 拧紧力矩（N·m） |
| --- | --- | --- |
| — | 助力泵与助力转向阀之间的接头螺栓 | 20±3 |
| （16） | 固定螺栓 | 22±3 |
| （17） | 固定螺栓 | 22±3 |
| （18） | 固定螺栓 | 22±3 |

注：在螺纹间涂螺纹防松密封胶。

助力转向的系统参数见表3-6-4。

表3-6-4  助力转向系统参数

| 转向齿轮齿数 | 7 |
| --- | --- |
| 转向盘总圈数 | 3.22 |
| 减速比 | 18.8/1 |
| 车轮转向角（内侧） | 36.9° |
| 车轮转向角（外侧） | 30.7° |
| 最小转弯直径（按车身外廓） | 12m |
| 最小转弯直径（按前外轮） | 11.5mm |
| 转向拉杆长度（已调整） |
| 两球头轴间距 | 392mm |
| 转向节球销与齿条球头支撑面之间的距离 | 412mm |
| 助力转向油路 |
| 容量 | 1L |
| 助力转向油型号 | TOTAL FLUIDE ATX |
| 助力转向泵 | 流量突变式 |
| 工作压力 | 100±5bar |
| 容量 | 3/8 |
| 供应商 | SAGINAW |

在助力高压出口与转向分配阀之间的油管上装有一个压力开关，开启压力为30/35bar。闭合压力为25bar（最小），拧紧力矩20±2N·m。

2、可变流量助力转向系统介绍

毕加索车采用的是流量突变式助力转向泵，与常规的转向泵相比有两大优点：

（1）改善低速时的助力（只需很少的力作用在转向盘上）

（2）在任何情况下都可获得较高的转向灵敏度

这主要是由于助力转向泵流量可随发动机转速的变化而变化，见图3-6-1。助力的变化是通过助力泵内流量调节器的调节实现的。

图3-6-1  助力转向泵转速与流量的关系

G-助力泵流量（L/min）  H-助力泵的转速  I-流量上升  J-最大助力  K-助力下降  L-最小助力

流量调节器结构见图3-6-2。

图3-6-2  流量调节器结构

M-流量调节器出口  N-泵口  O-回油口  P-泵进口  10-调节活塞  11-流量控制针阀  12-复位弹簧  13-调节卡环  14-叶片泵  15-卸压阀  16-调节弹簧

流量调节器工作原理见图3-6-3I～K所示。

图3-6-3  流量调节器工作原理

（1）流量上升阶段（见图3-6-3~和图3-6-1）：

当发动机的转速低于600r/min时，助力转向泵的转速小于900r/min，所有由助力转向泵提供的油都被压回阀门，调节活塞被弹簧固定在座上。

（2）最大助力阶段（见图3-6-3-J和图3-6-1）：

当发动机的转速为600～1000r/min时，助力转向泵的转速为900-1500r/min，助力泵流量为9L/min，此时助力为最大。活塞前后的油压差克服弹簧的弹力推动活塞运动，从而产生内部循环，当活塞处于平衡状态时，也就将流量调节到了9Lmin。

（3）助力下降阶段（见图3-6-3-K和图3-6-1）：

当发动机的转速为1000~2600r/min时，助力转向泵的转速为1500~3800r/min，阀门口的流量从9L/min降至5L/min。

当转速高于15~ffmin时，调节卡环前后的油压差克服弹簧的弹力，使调节卡环逐渐关闭流量控制针阀两侧的通道，从而减少通往阀门的流量。

（4）最小助力阶段（见图3-6-3-L和图3-6-1）：

当助力泵转速高于3800r/min（发动机的转速约2600r/min）时，油量控制在5L/min，此时助力最小。调节卡环关闭了流量控制针阀两侧的通道，使通往阀门的流量减少到最小值，流量被稳定在5L/min。

（5）限位操作阶段（见图3-6-3-Q和图3-6-1）：

转弯时最大压力可调节到100±5bar。当转向盘打死时，分配阀通过助力泵将油输送到油缸，油压上升，直至阀门推开。

二、转向系统的构造

1、转向助力泵（图3-6-4）

图3-6-4  转向助力泵

1-助力转向油泵总成  2-助力泵保护罩  3-储液壶盖  4-内六角螺钉  5-内六角螺钉  6-隔套  7-凸缘螺钉  8-凸缘螺钉  9-柱形螺钉

2、助力转向管路（图3-6-5）

图3-6-5  助力转向管路

1-油泵油管总成  2-储液罐  3-阀回油管  4-助力转向油散热器  6-管夹  7-支承夹  8-支架  9-管夹  10-矩形密封圈  11-矩形密封圈

3、转向盘（图3-6-6）

图3-6-6  转向盘

1-转向盘总成  2-转向盘装饰罩盖  3-螺钉  4-收音机遥控  5-开关  6-支承夹  7-螺栓  8-安全气囊控制盒  9-转向柱上护罩  10-转向柱下护罩

4、转向柱（图3-6-7）

图3-6-7  转向柱

1-转向柱  2-下转向柱总成  3-转向盘轴密封罩总成  4-螺钉  5-螺栓  6-凸缘螺母  7-螺栓  8-锁紧螺母

5、转向机壳体、齿条（图3-6-8）

图3-6-8  转机壳体、齿条

1-助力转向分配阀  2-动力转向油缸  3-转向机拉杆  4-球销  5-油管总成  6-齿条推杆  7-齿条推杆弹簧  8-齿条推杆弹簧支座9-调整垫圈  10-碟形弹性垫圈  11-碟形弹性垫圈  12-密封圈  13-顶块连接凸缘  14-转向机齿条防尘罩  15-转向机齿篥防尘罩  16-平垫圈  17-锥形垫圈  18-弹性铰节  19-螺栓  20-球头销保护罩21-金属环箍  22-锁紧螺母  23-螺栓  24-调整螺母  25-锁紧螺母

三、转向系统的维修操作

（一）助力转向油路排气

1、拆卸

管路排空操作时，发动机应停止运转。打开储液罐盖。

拆下转向分配阀附近的转向管路。拆掉螺栓1，见图3-6-9。

图3-6-9  拆管路固定螺栓

使用撬杆，分开助力转向阀连接板2，见图3-6-10。注意：不要损坏转向助力分配阀。

将管子放进容器中。从一端到另一端转动转向盘，直至油液停止下滴。

2、安装

安上新密封圈3。

装上：

·连接板2；

·螺栓1。

拧紧螺栓1至20±2N·m，见图3-6-11。

图3-6-10  拆连接板                   图3-6-11  安装连接板

向助力转向油罐添加助力转向液直至储液罐盖4上的标记“C”，见图3-6-12。

图3-6-12  加注助力转向液

从一端到另一端缓慢转动转向盘，反复进行约10次，注意发动机此时不得运转。

再次添加转向油，直至油面抵达储液罐盖4上的标记“C”。

让发动机怠速运转2～3min，不要动转向盘。

逐渐添加油液，保持液面位置。

从两个方向反复转动转向盘进行排气。

再添加油液，保持液面位置。

液面位置见图3-6-13，加油液时，发动机应停止运转。

图3-6-13  油液位置标记

H-液面最高位置（油液升温）  C-液面添加最高位置  ADD-液面最低位置

（二）检查助力转向管路压力

注意：保持油液及油路元件清洁，保证设备正常运行。

检查：

·油面位置

·油的颜色

·附件驱动皮带的张力

·油管及接头的状况

·转向机构上的隔热板

·使用干净灌洗器对助力转向油罐进行排空

利用FACOM工具DMl9扳手，松开接头1，拆下螺母2，拉出油管3，见图3-6-14。

装上接头[6]及[7]，将接头拧紧至20±2N·m，接上压力计[1]，添加油液，并对管路排气检查是否有泄漏。

三通截止阀[5]可用来关闭分配阀的供油，见图3-6-15。

图3-6-14  拆油管                       图3-6-15  安装测量工具

起动发动机，关闭截止阀[5]最长10s时间，在怠速下，压力应为100±5bar。

如果助力油泵压力偏低：则更换助力油泵。

如果助力油泵压力正常：继续检查其它部分压力。

断开分配阀上的两根油缸供油管。在分配阀上装上两个堵头[8]，见图3-6-16。

从一端到另一端缓慢转动转向盘，以排空助力转向油。

起动发动机，将转向盘朝一方向转至死点，然后改朝另一方向打死，压力表的压力应在  100±5bar范围内。

当压力不符合要求时，更换助力转向油缸。

当压力低于以上值时，更换分配阀。

（三）调节转向挺柱

1、拆卸

堵住分配阀及油缸上油孔。

拆卸（见图3-6-17）：

·油缸在支架侧的固定螺栓；

·连接板1；

·弹性垫2；

·调节垫片3；

·O形密封圈4；

·弹簧座5；

·垫圈6；

·弹簧7；

·挺柱8。

清洗各零件及转向器壳体上的挺柱安装孔。

图3-6-16  安装堵头                     图3-6-17  拆转向挺柱

2、测量

安装（见图3-6-18）：

·涂有MECA GRASSE BD250润滑油的挺柱8

·垫圈6

·弹簧7

测量弹性垫2的厚度。

将弹性垫更换为一组厚度相等的垫片组。

注：利用Φ8钻头将该组垫块对正安装在支架[1]上。

装上带加长杆[2]的百分表，见图3-6-19，将齿条定位在中间位置，推动齿条，在距中间位置约30mm的范围内找出百分表读数的最低点，即最小间隙处。

图3-6-18  安装测量垫片               图3-6-19  安装百分表

将齿条定位在此点。将百分表上大针对准表盘上的零线。

向油缸叉形接头方向推动齿条，记录下最大变化值“A”。A值即为挺柱相对连接盖板的位移量，见图3-6-20。

备注：挺柱的正常位移量偏差为0.11±0.03mm。

调节垫片的厚度选择如下：

单位：mm

| 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |  |

挑选垫调节片3时应使：e=A+0.1lmm。

拆卸：

·百分表；

·支架[1]；

·用弹性垫代替调节垫片。

拆下堵盖。

3、安装

重新装上：

·弹簧座5；

·O形密封圈4；

·调节垫块3；

·弹性垫2；

·连接板1。

将盖板螺栓拧紧至12±2N·m。

安装（图3-6-21）：

图3-6-20  测量间隙                    图3-6-21  安装油缸固定螺栓

·垫圈9；

·油缸固定螺栓10，拧紧至90±10N·m。

转动转向盘，确保齿条的整个行程中无卡滞现象。

（四）助力转向器

1、拆卸

断开蓄电池正极，使发动机停止运行，举升车辆，使前轮悬空，拆下前车轮。拆下球销螺母1（左右两侧），见图3-6-22。

使用球销分离器[1]拉出转向拉杆球销，见图3-6-23。

图3-6-22  拆球销螺母                  图3-6-23  拆转向拉杆球销

松开卡夹2，

拆下螺栓3。

取下转向万向节4，见图3-6-24。

·使用举升机托住前托架，拆下螺栓6。

小心拆下前托架5，见图3-6-25。

图3-6-24  拆转向万向节                 图3-6-25  拆前托架

拉出油管7。

小心拆下隔热板8，见图3-6-26。

松开卡夹9，拆下螺栓10，拆转向螺栓10，取下隔套11。

从车轮罩处（左）拆下转向器，见图3-6-27。

图3-6-26  拆隔热板                   图3-6-27  拆转向器

2、安装

注意：转向球头不能有缝隙，凸点、凹孔或裂缝。

装上转向器。

将齿条放在中间位置。

装油管7，拧紧至20±3N·m。

卡上卡夹9。

安装：

·两个隔套11；

·螺栓10，拧紧至80±8N·m。

注意：忘装隔套会引起发动机托架变形。

安装：

·隔热板8；

·发动机前托架5；

·拧紧螺栓6至85±8N·m。

安装：

·螺栓3，拧紧至23±3N·m；

·螺母1，拧紧至45±4N·m；

·前车轮。

接上蓄电池正极；添加转向助力油并对管路排气；检查前轮前束，必要时进行调节；调节时需要拧紧或松开转向杆球销，拧紧力矩60±6N·m；确保转向盘的幅条对正。

（五）转向柱的拆装

1、拆卸

断开蓄电池正极，遵循注意事项，拆下安全气囊。

拆卸（图3-6-28）：

·收放机控制器插接器1；

·中央螺栓2；

·转向盘。

拆卸（图3-6-29）：

·螺钉1（TORX 20）；

·转向柱护罩2。

图3-6-28  拆转向盘                  图3-6-29  拆转向柱护罩

拆卸（图3-6-30）：

·固定螺钉3；

·下装饰板（4）。

断开插接器5。

断开（图3-6-31）：

·插接器6；

·转向盘下的3个开关插接器。

图3-6-30  拆下装饰板                  图3-6-31  拆接插器

拆卸（图3-6-32）：

·转向柱万向节固定螺栓9；

·螺栓8；

·螺母7；

·转向柱。

2、安装

安装：

·转向柱；

·螺母7；

·螺栓8；

·拧紧螺母7及螺栓8至40±10N·m。

将下转向柱夹进转向柱万向节。

注意：将下转向柱的防错块a与万向节无槽面b对齐，见图3-6-33。

图3-6-32  拆转向柱                    图3-6-33  安装转向柱万向节

拧紧转向万向节螺栓9至23±3N·m。

连接：

·转向盘下3个开关插接器；

·插接器6；

·插接器5。

安装：

·下装饰板4；

·转向柱护罩2。

安装上转向盘，将车轮对正。调节转向盘，使幅条对正。

拧紧转向盘的中央螺栓2至33±6N·m，重新装上收放机控制插接器1。连接并固定好转向盘上的安全气囊，接上蓄电池负极。

（六）转向防盗锁的拆装

1、拆卸

断开蓄电池正极。

拆卸（见图3-6-34）：

·固定螺钉（1）（TORX 20）；

·转向柱护罩（2）；

·熔断丝盒盖（3）；

·螺钉（4）；

·下装饰板（5）。

断开（见图3-6-35）：

图3-6-34  拆下装饰板                 图3-6-35  拆接插器

·插接器6；

·插接器7；

·插接器8。

解开并取下保护垫9。

拆下螺钉10（TORX 20）。

将点火钥匙转到标记“a”处（在A与M之间）。

按下销子“b”取出转向防盗锁11，见图3-6-36。

图3-6-36  拆防盗锁

2、安装

放人防盗锁11并压人凸销。

检查转向盘是否能锁死。

装上螺钉10。

装上保护垫9。

接上并卡好插接器8、7、6。

安装：

·下装饰板5；

·固定螺钉4；

·熔断丝盒盖板3；

·转向柱护罩2；

·固定螺钉1。

接上蓄电池正极。

（七）组合开关的拆装

1、拆卸

断开蓄电池正极，拆下转向盘

拆卸（图3-6-37）：

·螺钉（1）（TORX 20）；

·转向柱护罩（2）；

·安全气囊引爆点火开关旋转接头（见相应操作）。

断开转向盘下组合开关插接器。

拆卸（图3-6-38）：

图3-6-37  拆转向柱护罩              图3-6-38  拆组合开关

·3个螺钉3；

·组合开关4。

2、安装

安装：

·组合开关4；

·3个螺钉3。

接上转向盘下面的组合开关插接器。

重新装上：

·安全气囊引爆点火开关旋转接头（见相应操作）；

·转向柱护罩2；

·2个螺钉1（TORX 20）；

·转向盘（见相应操作）。

接上蓄电池正极。

（八）助力转向泵的拆装

1、拆卸

拆下附件驱动皮带，排空转向油管内的油液。

利用FACOM DMl9扳手，松开接头1，拆下螺母5，移开玻璃清洗液罐的加注口4，见图3-6-39。

拆下（图3-6-40）：

·螺栓6；

·螺栓7及9。

拆下油管8，堵上油孔，拆下助力转向油泵。

图3-6-39  拆助力转向油管              图3-6-40  拆助力转向泵

2、安装

安装助力转向油泵，装上油管8。

装上：

·螺栓9、7、6，拧紧至23±3N·m；

·螺栓2，拧紧至20±5N·m；

·螺栓5，拧紧至20±5N·m；

·螺栓1，拧紧至20±5N·m。

添加助力转向油并排气。

（九）助力转向器的修复

1、需制作工具（图3-6-41、图3-6-42）

图3-6-41  分离管[3]

C=40±2mm；A=25mm；B=28mm

图3-6-42  铰链拆装工具[4]

D=23.4±0.1mm；E=20.5mm；F=19mm；J=35mm；G=45°；H=5mm

2、拆卸

拆下转向器（见相应操作）。

测量齿条及两端位置的距离（L1+L2），确定中间点，见图3-6-43。中间点=（L1+L2）/2，将齿条置于中间点。

准确标记出齿轮相对于分配阀的角度位置。

拆卸（图3-6-44）：

图3-6-43  测量中间点                  图3-6-44  拆助力转向油缸

·螺栓1；

·分配阀2；

·螺栓3；

·固定螺栓4；

·助力转向油缸；

·连接盖板（O形圈）；

·调节垫片；

·弹簧；

·挺柱；

·利用工具[2]，拆卡箍5。

拆下齿条防尘罩。

用螺丝刀拆下球销橡胶套6，见图3-6-45。

固定转向齿条，使其不能转动（固定助力转向油缸），见图3-6-46，利用工具[1]，拆下球销7。

图3-6-45  拆球销橡胶管                  图3-6-46  拆球销

拆下转向齿条8，见图3-6-47。

将分离管[3]及铰链拆装工具[4]对齐助力转向油缸的铰链轴，将助力转向油缸放在分离管[3]及铰链拆装工具[4]之间，见图3-6-48，压出铰链轴套。

图3-6-47  拆转向齿条                   图3-6-48  压出铰链轴套

3、安装

取出新的铰链轴套。用分离管[3]及铰链拆装工具[4]安装上铰链，见图3-6-49。注意：将铰链对中（K=L）。

图3-6-49  铰链轴套对中

安装上涂有专用润滑脂的转向齿条8，在壳体与转向齿条间套人保护套（6）。

安装：

·分配阀2；

·螺栓1，拧紧至12±1N·m。

调节转向挺柱的间隙（见相应操作）。

安装：

·转向挺柱及其弹簧，调节垫片；

·盖板；

·螺栓3，拧紧至12±1N·m；

·转向拉杆球头：拧紧至60±6N·m。

·球头护套5；

·防尘罩；

·卡箍CLIC；

·助力油缸固定螺栓4，拧紧至90±10N·m。