第四章  车    身

第一节  综    述

轿车车身的设计、制造是汽车工业水平的重要标志。对于汽车，车身是实现汽车使用功能的重要部分，而且车身的设计制造水平也与汽车整车技术性能有着直接的关联。一辆汽车的车身，特别是高速行驶的汽车车身，它的品质将影响整车的动力性、经济性、平顺性、操纵稳定性、乘坐舒适性、行车安全性。在制造方面，车身的制造涉及材料品种之多是发动机、底盘所不可比拟的。其资金投入之巨、占用生产面积之大、消耗能源之多、生产工艺之复杂、管理之精细，真正体现了汽车工业是带动整个民族工业水平上台阶的重要支柱产业。

毕加索轿车在发动机、底盘件上都是采用了相当成熟的总成，之所以能以精品形象出现，在欧洲市场上展现其魅力，主要是取决于车身上精湛成功的设计，所以不论感观上的认识，还是使用上的领会，都使人们感到这款新潮产品是创新与实用的完美结合。

在提高整车动力性方面，毕加索轿车车身上采用了整体流线型或称水滴状的造型设计，风洞中的测试表明，其风阻系数很低，在目前国内引进生产的轿车中居先进之首。汽车在行驶中迎风阻力所消耗的发动机功率与车辆行驶速度的三次方成正比递增关系。风阻系数越小，其阻力消耗发动机的功率就越小，或者说装有同样功率发动机的汽车，风阻系数小的汽车行驶速度将更高。

在提高整车经济性方面，除了造型因素外，毕加索轿车车身采用了计算机辅助设计。在保证壳体刚度、强度的前提下优化选用结构件的材料，对高强度钢板和高弹性极限钢板结构件进行科学的交叉；对受力结构件和外覆盖件材料规格进行精心的选取；广泛采用电阻焊接，减少焊接材料质量；最大限度地采用轻质材料，以及周密考虑金属材料的防腐措施，辅以提高结构件的强度等设计手段，使得车身总成自重最大限度地降低。对企业、对社会减少了基本能源的消耗。对用户来说，降低车身自重也意味着白白消耗的燃油的越少。

在提高整车平顺性方面，毕加索轿车车身布置合理地确定了轮距与轴距的主要尺寸参数以及质量参数的分布，加之与之良好匹配的悬架设计，使人驾车穿越万水千山有如履一马平川之感。

在提高整车操纵稳定性方面，毕加索轿车车身设计可谓精诚、精细，其外形紧凑、时尚，内部空间宽敞、舒适，有着广阔的视野和空间，驾驶位置的布置使各种身材的驾驶员朋友都能感到操纵自如。毕加索轿车采用了高度可调节转向盘、驾驶员座椅不仅可在很宽的尺寸范围内前后调整，还可上下调整，座椅靠背倾斜角度亦可自如调节。驾驶员座椅符合人体工程学设计，使驾驶员在转弯中仍能有效地保持良好的坐姿。各种操纵装置的合理布置使人得心应手，加上宽广的视域、各类照明、信号的周到考虑，使人长久驾驶也不觉疲劳，真正充分享受驾驶的乐趣。

在提高整车乘坐舒适性方面，毕加索轿车车身的设计考虑，与国内同类甚至更高级别车辆上相比也是高出一筹的。除了内部空间十分开阔之外，在座垫密度、座椅面料的花纹、透气性、吸汗性、防污性、和谐与高品味的内饰设计、舱内空气新鲜度的调节、温度的调节、隔音、隔振、隔热、密封、音响布置、音响控制等方面的周到设计，使毕加索轿车以精品的形象奉献于广大用户。

在提高行车安全性方面，毕加索轿车车身在设计制造上充分体现了对生命的关怀和对车辆在不测情况下的最大保护。在车身计算机辅助设计中，乘客舱的整体刚度是最优化的环节，对正面撞击、侧面撞击、后部撞击、翻滚现象都作了精心的防护和各种模拟试验，在结构上采取了有效的防范措施。车前钣金件在结构设计时充分考虑了冲击能量衰减的安全缓释区。转向盘的传动装置在正向撞击中也能够转移冲击能量，不会严重后移挤压人体。出于安全防范，轿车车身设计制造中还实现了如下安全措施：

（1）车身的两根前纵梁、前翼子板内板、前翼子板内板加强板、发动机面罩等钣金件及发动机悬置都设有应力集中槽，在受到碰撞时产生收缩变形或断裂以吸收冲击力，而不是向后挤压驾驶室，从而保证安全。

（2）采用夹层安全挡风玻璃，不会产生玻璃破碎飞溅伤人。

（3）前后风窗均有除雾除霜设施，前风窗采用暖风吹拂方法消除水汽和结霜，后风窗则采用电阻丝加热方式除霜。

（4）风窗外部均设有玻璃喷洗和刮扫装置，同样起着保证良好视线的作用。

（5）装有驾驶员正安全气囊和副驾驶员正安全气囊，并且后者可以锁止。

（6）前排座椅装有三点式，惯性复缩型安全带，后排装有三个分别独立的安全带，后座位上还可选用适应不同年龄儿童专用的防护座垫。

（7）前座位安全带上固定点高度可调，能适应不同身材乘员，保证乘座的舒适感和对锁骨的有效防护。

（8）前后座椅安全头枕高度可调，对不同身高的乘员都能良好地防护颈椎受伤。

（9）后座位两侧车门设有防儿童误开车门的保护机构。

（10）后座位两侧车门玻璃不可全部降下，以防护儿童意外探出造成危险。

（11）门框内装有碰撞防护杆。

（12）内饰软化设计，采用阻燃性和防污性良好的材料。

（13）装有视野宽阔的内外后视镜，车外后视镜可电动调整视角。在结构上采用了活动关节，可提高安全通过性。

试验证明：毕加索轿车各项指标均符合中国国家标准及美国FMVSS208法规有关指标要求。毕加索轿车质量上承，安全可靠。

总之毕加索轿车车身上对安全周到的考虑，完全满足中国法规，真正体现了对人的关怀备至。

第二节  车身装备

一、车辆标识

1、标识（图4-2-1）

图4-2-1  车辆标识

1-产品标识  2-车型标识  3-车型系列标识

东风雪铁龙毕加索轿车的“Picasso”标识有三种颜色，分别与不同颜色的车体搭配。

深灰色标识（FVJ）用于下列颜色的车身：

·白色（EWP）

·金属色（KNA）

·雅绿（KRS）

·银灰（EYC）

亮灰色标识（FXC）用于下列颜色的车身：

·毛里求斯珠光蓝（KPK）

·深灰（EYP）

·金属珠光红（EKQ）

·翠绿（KRX）

·海水绿（KSD）

·天蓝（KLY）

2、品牌标识（图4-2-2）

图4-2-2  品牌标识位置图

用酒精清洗待粘表面。

标出品牌标识的粘贴位置（软黑铅笔）。

加热粘贴点（小聚光灯）。

揭去品牌标识上的保护纸。

将品牌标识定位（按照标记）。

隔着干净抹布用力按压品牌标识。

清除粗铅笔印迹。

注：尺寸符号“”表示尺寸对称相等。

3、车型标识（图4-2-3）

图4-2-3  车型标识位置图

注意：左右车型标识的位置并不对称，必须严格按上表尺寸粘贴车型标识。

用酒精清洗待粘表面。

标出标识的粘贴位置（软黑铅笔）。

加热粘贴点（小聚光灯）。

揭开车型标识上的保护纸。

注意：保护车型标识的两个孔仍在粘贴纸上。

将车型标识粘贴纸上的两个孔对准标记。

将车型标识定位。

用干净抹布擦拭。

揭去保护纸。

清洗前翼子板黑铅笔印迹。

二、车身前部装配件的拆装

（一）发动机罩及散热器护栅的拆装操作

1、推荐工具（图4-2-4）

图4-2-4  塑料销钉拆卸钳

2、拆卸（图4-2-5）

图4-2-5  发动机罩及散热器护栅的拆卸

拆卸散热器护栅：

拆除螺栓4、6、7及9。

脱开a及b点的卡扣。

拆下发动机罩隔热垫2。

用塑料销钉拆卸钳拆除塑料销钉1、3、5、8、11、12。

拆去发动机罩后密封条16。

拆掉：

·发动机罩支撑13

·两侧的螺栓14

松开螺栓15（两侧）。

拆下发动机罩10。

3、安装

按与拆卸操作相反的顺序安装。

（二）前翼子板的拆装操作

1、拆卸（图4-2-6~图4-2-9）

拆卸：

·前围板格栅

·前挡泥板

·部分拆开前保险杠。

断开插接器1。

拆卸螺栓2。

拆卸螺栓3。

拆卸螺栓4。

拆卸：

·螺钉5，6，7。

·前翼子板8。

图4-2-6前翼子板拆卸1                  图4-2-7  前翼子板拆卸2

图4-2-8  前翼子板拆卸3                  图4-2-9  前翼子板拆卸4

2、安装

按与拆卸操作相反的顺序安装。

注意：在指定位置涂上粘胶。

（三）前围板格栅的拆装操作

1、推荐工具（图4-2-10）

2、拆卸（图4-2-10~图4-2-13）

图4-2-10  刮水器臂分离器               图4-2-11  前围板格栅拆卸1

图4-2-12  前围板格栅拆卸2

拆卸：

用刮水器臂分离器[1]将前刮水器刮刷及刮臂整体拆下。

将卡扣2拧松1／4圈。

从前风窗下抽出前围板格栅3。

断开玻璃清洗管路4。

拆下前围板格栅3。

3、安装

按与拆卸操作相反的顺序安装。

注意保持卡子5完好。

三、车身后部装配件的拆装

（一）背门的拆装操作

1、拆卸（图4-2-14）

拆除背门上的部分附件（电线束）（见相应操作）。

图4-2-13  前围板格栅                  图4-2-14  背门的拆卸

该操作需两人进行。

拔出两侧的撑杆1。

拆除：

·螺栓2（两侧）

·取下背门。

2、安装

按与拆卸操作相反的顺序安装。

（二）背门附件的拆装操作

1、背门（图4-2-15）

2、拆卸（图4-2-16~图4-2-20）

图4-2-15  背门                         图4-2-16  后刮水器拆卸

1-牌照装饰板  2-背门  3-背门框密封条

4-密封垫  5-背门撑杆  6-螺栓球头（车身）

7-螺栓球头（背门）  8-品牌标识

拆卸：

·螺栓1。

·刮水器臂总成2。

图4-2-17  背门装饰板的拆卸

拆卸：

·通风栅9。

·塑料销钉4、5、6、7、8、10及11。

脱开“a”、“b”点的卡扣。

拆下背门下部装饰板12。

图4-2-18  背门内电器件的拆卸

断开：

·插接器13及24。

·后刮水器电机18。

·背门锁“d”。

·插接器26。

·牌照灯插接器22及29。

拆卸：

·牌照灯23及28。

·“c”及“e”处的螺钉25及27。

·背门装饰条3。

·螺栓21。

·门锁20。

用M8的钻头松开铆钉15，17及19。

拆下后刮水器电机16。

图4-2-19  背门附件拆卸                   图4-2-20  背门拉手分解

脱开玻璃清洗管31。

拆卸：

·玻璃清洗管导套32。

·第3制动灯30（参考相应操作）。

·电线束14。

拆卸：

·密封垫34。

·开关33。

·开启按钮35。

3、安装

按与拆卸操作相反的顺序安装。

用铆钉枪固定15、17和19。

四、车身侧部装配件的拆装

（一）前车门拆装

1、前车门（图4-2-21）

2、拆卸（图4-2-22）

脱开连接器2。

拆卸：

·螺栓3（固定车门限位器）。

·铰链轴1及4（螺纹轴销）

拆下前车门。

图4-2-21  前车门

1-前车门  2-密封板  3-上铰链  4-铰链销轴 5-前车门限位器  6-铰链销轴  7-下铰链  8-防撞吸收器支承座  9-防污垫  10-防护条

图4-2-22  前车门拆卸

3、安装

按与拆卸操作相反的顺序安装。

4、调整（图4-2-23）

调整（参看相应操作）：

·通过螺钉6及7调整前车门间隙。

·通过螺钉5及8调整车门平齐度。

（二）前车门附件的拆装操作

1、推荐工具（图4-2-24）

图4-2-23  前车门间隙调整               图4-2-24  侧防擦条拆除工具

2、拆卸（图4-2-25-图4-2-32）

图4-2-25  前车门附件拆卸1

拆卸：

·后视镜内饰板6。

·外部后视镜5。

·门把手护盖4。

·扬声器格栅3。

·螺钉7及12。

·断开插接器10。

·拆下扬声器8。

·拆下螺钉1、2、9及11。

用塑料销钉拆卸钳松开内饰扳卡扣。

从下部“a”处开始拆开门内饰板。

将门内饰板从车门内板上脱离开，在“b”处将内饰板沿玻璃导槽方向脱开。

拆除防水帘13。

图4-2-26  前车门附件拆卸2            图4-2-27  前车门附件拆卸3

拆卸：

·内部车门开启拉手17。

·内外玻璃导槽16。

·锁杆防盗护板15。

·门锁防盗护板14。

降下车门玻璃以拆除固定件18、29。

从前车门外部取出车门玻璃25。

拆卸：

·螺母26。

·螺母19。

·螺母28。

拆卸螺栓23、24。

松开卡子27。

断开玻璃升降器电机。

拆卸：

·升降器电机总成20。

·泡沫垫21、螺栓22。

图4-2-28  前车门附件拆卸4

拆卸：

·锁芯固定弹簧卡31。

·锁芯30。

拆卸：

·螺栓32。

·门锁33。

图4-2-29  锁芯拆卸                      图4-2-30  门锁拆卸

用M6钻头松开C处的铆钉。

拆除车门开启外拉手34。

用侧防擦条拆除工具[2]拆下车门外部防擦条35。

图4-2-31  门锁外拉手拆卸                图4-2-32  防擦条拆除

3、安装

按与拆卸操作相反的顺序安装。

用铆钉枪固定车门开启外拉手于34（C点）。

注意：重新安装时必须使用一张新的防水帘，并且注意安装时，不要撕裂、拆叠以防水、灰进入并降低噪声传入。

（三）后车门的拆装操作

1、后车门（图4-2-33）

图4-2-33  后车门

1-后车门  2-密封板  3-上铰链  4-铰链销轴  5-后门限位器  6-铰链销轴  7-下铰链  8-防擦加强板  9-导槽密封条  10-车门外板  11-后防污垫  12-防护条  13-门窗撑外护板

2、拆卸（图4-2-34）

图4-2-34  后车门拆卸

脱开连接器4。

拆卸：

·螺栓2（固定车门限位器）。

·铰链轴1及3（螺纹轴销）

拆下后车门。

3、安装

按与拆卸操作相反的顺序安装。

4、调整（图4-2-35）

调节（见相应操作）：

·通过螺钉5、7调整后车门间隙。

·通过螺钉6、8调整后车门平齐度。

（四）后车门附件的拆装操作

1、拆卸（图4-2-36~图4-2-42）

图4-3-35  后车门间隙调整               图4-3-36  后车门附件拆卸1

拆卸：

·角撑内饰板1。

·车门把手护盖2。

·玻璃升降器手柄3（脱扣）。

·扬声器护栅4。

·扬声器5（螺钉7及9）（视选装状态）。

·螺栓6及8。

拆卸：

·车门外部角撑板10（螺钉11）。

·螺钉13（将车门把手固定在内饰板上）。

·车门内饰板12（从下部开始拆开，然后从玻璃导槽方向取下）。

拆下防雨帘14。

图4-2-37  后车门附件拆卸2              图4-2-38  后车门附件拆卸3

拆卸：

·玻璃内外密封条15。

·玻璃导槽16。

·车门玻璃17（从“a”处脱扣）。

松开螺母18。

拆卸：

·螺母20及21。

·升降器机构19。

拆卸：

·车门开启内拉手28。

·锁杆防盗护板24。

·车门锁23（螺栓22）。

·车门内部开启杆25。

拆下线束26。

拆卸：

·密封条27。

·车门前定位条29。

拆卸：

·车门外部开启拉手30。

（用M6mm钻头松开b点铆钉）。

·用侧防擦条拆除工具[2]拆下车门防擦条31。

图4-2-39  后车门附件拆卸4               图4-2-40  后车门附件拆卸5

图4-2-41  后车门附件拆卸6             图4-2-42  门锁拉手拆卸

2、安装（图4-2-43）

按与拆卸操作相反的顺序安装。

用铆钉枪固定车门外部开启拉手30（“b”点）。

注意：重装时必须使用一张新的防雨帘并保证安装时未被撕裂及折叠，以防止水、灰尘进入及降低噪声传入。

注意：安装时，应将玻璃导槽16卡在其支架“C”中。

五、玻璃的拆装

（一）玻璃拆装工具及辅料

1、推荐工具（图4-2-44～图4-2-47）

图4-2-43  玻璃导槽安装                  图4-2-44  电动切割刀及刀片

图4-2-45  钢丝拉手                      图4-2-46  吸盘

[6]单组份气动胶枪。

[7]双组份电动胶枪。

2、推荐的辅料（图4-2-48）

粘胶组件：

[8]绿色玻璃底漆

[9]红色车身底漆（预喷涂层车身）

[10]黄色脱脂剂

[11]橡胶垫块

[12]喷嘴

[13]清洁纸

[14]涂漆球刷

[15]300ml胶筒（单组份粘胶）

[16]450ml胶筒（双组份粘胶）

图4-2-47  玻璃胶枪                         图4-2-48  辅料

为防止车身锈蚀，保证行车安全，玻璃的拆装操作必须使用以上辅料并按工艺要求实施。

使用双组份粘胶时，从除胶到安装玻璃至车上的时间间隔为5min。

温度为23℃时的干燥时间如表4-2-1。

表4-2-1  干燥时间

|  | 有乘客气囊 | 无乘客气囊 |
| --- | --- | --- |
| 干燥时间（h） | 双组份粘胶 | 单组份粘胶 | 双组份粘胶 | 单组份粘胶 |
|  | 0.5 | 1.5~2.5 | 1 | 6~12 |

注：温度为11℃时，于燥时间增加50％；

湿度为5℃时，干燥时间增加100％。

（二）前风窗玻璃的拆装操作

1、拆卸（图4-2-49）

拆卸：

·刮水器总成

·前围板格栅

·前风窗立柱内饰

·遮阳板

用垫块隔开顶篷内饰。

图4-2-49  前风窗玻璃的拆卸

图4-2-50  风窗玻璃的清理、涂胶

拆卸风窗装饰条2，用胶带1粘贴前风窗四周以保

护车身。

注意：进行下列操作时，应戴好手套及防护眼镜。

将电动切割刀[1]装上刀片[2]（刀片切人深度调至20mm）。

从车内部切割密封胶条，从“a”至“b”，从“b”至“c”，从“c”至“d”。

用钢丝拉手工具[4]。从车外部切割密封条，从“d”至“a”。

用吸盘[5]取下前风窗玻璃。

2、车身预清洁

（1）前风窗玻璃的准备（图4-2-50~图4-2-51）：

第1种情况：重新安装原前风窗玻璃。

图4-2-51  风窗密封条安装

将刀片[3]装于电动切割刀[1]上。

切割粘附在玻璃上的密封胶条。

用干净抹布清除胶条切割残渣。

注意：只在胶条被刮掉露出玻璃的区域使用底漆[8]

第2种情况：安装新的前风窗玻璃。

用脱脂剂[10]清洗前挡风玻璃的周边。

将底漆[8]涂在玻璃上，宽度为10mm。晾干10min。装上前风窗密封条2。

（2）车身的准备（图4-2-52）：

图4-2-52   车身清理

第1种情况：在剩有粘胶的车身上。

铲除粘胶条。

用干净抹布清除胶条切割残渣。

注：只在胶条被刮掉露出金属边框的区域使用底漆[9]。

装上2只新的风窗玻璃垫块3。

第2种情况：在新车上。

用脱脂剂[10]清洗钢板。

将底漆[9]涂在窗框上。

晾干10min。

装上2只新的风窗玻璃垫块3。

（3）安装（图4-2-53）

将胶筒及专用喷嘴装在喷枪上。

将聚胺脂密封粘合剂A3涂在前风窗框的四周。

用吸盘[5]将前风窗玻璃安置在挡风玻璃框内。

轻按玻璃的周边。

清洗前挡风窗玻璃周边多余的胶。

重新装上先前拆卸的零件。

图4-2-53  涂胶

（三）后风窗玻璃的拆装操作

1、拆卸（图4-2-54）

图4-2-54  后风窗玻璃拆卸

拆卸：

·刮水器总成

·内饰（见相应操作）

·第3制动灯（见相应操作）

断开后风窗加热电路插接器。

保护车身内部。

注意：下列操作需配戴手套及防护眼镜。

将刀片[3]装在电动割刀[1]上。

对“d”处切割时，将刀片切割深度调为30mm。

对“a”及“c”段切割时，刀片切割深度调为35mm。

将刀片[2]装在切割刀[1]上。

切割胶条（b段）。

用吸盘[5]将后风窗玻璃取下。

2、车身预清洁

（1）玻璃的准备（图4-2-55）：

图4-2-55  风窗玻璃清理涂胶

第1种情况：重新安装原前风窗玻璃。

将刀片[4]装在电动切割刀[1]上。

铲平玻璃上的胶条。

用干净抹布清除胶条残渣。

注意：只在胶条被刮掉露出玻璃的区域使用底漆[8]。

第2种情况：安装新的玻璃。

用脱脂剂清洗玻璃边缘。

将底漆[8]涂在玻璃周边，宽度为10mm，晾干10min。

（2）车身的准备（图4-2-56）：

图4-2-56  车身清理

第1种情况：在残留有粘胶的车身上作业。

将刀片[4]装在电动切割刀[1]上。

铲平残留胶条。

用干净抹布清除胶条残渣。

注：只在胶条被刮掉露出金属边框的区域使用底漆[9]。

第2种情况：在新车身上作业。

用脱脂剂清洗边框。

将底漆[9]涂在窗框上，晾干10min。

3、安装（图4-2-57）

图4-2-57  涂胶

将胶筒及专用喷嘴装在气动喷枪上。

将粘胶涂在边框上。

用吸盘[5]将玻璃装在车身上。

轻按玻璃的周边。

清理玻璃及四周。

重新安装先前拆下的零件。

（四）前三角窗玻璃的拆装操作

1、拆卸（图4-2-58）

图4-2-58  三角窗玻璃拆卸

拆卸前立柱三角窗的内饰。

用胶带[1]保护三角窗玻璃的四周。

注意：下列操作需配戴手套及防护眼镜。

将刀片[2]装在电动切割刀[1]上。

切割“C”段的胶条（“a”、“b”点之间）。

将钢丝[4b]装在工具4a上。

从“a”点至“b”点切割胶条。

用吸盘[5]取下前三角玻璃。

2、车身预清洗

（1）前三角窗玻璃的准备（图4-2-59）：

图4-2-59  风窗玻璃清理-涂胶

第1种情况：重新安装原三角窗玻璃。

把刀片[3]装在电动切割刀[1]上。

铲平残余胶条。

用干净抹布清除胶条残渣。

注意：只在胶条被刮掉，露出玻璃的区域使用底漆

[8]。

第2种情况：安装一块新的玻璃。

用脱脂剂[10]清洗玻璃周边。

在玻璃上涂上底漆[8]，晾干10min。

（2）玻璃框的准备（图4-2-60）：

第1种情况：在剩有粘胶的车身上作业。

将刀片[3]装在切割刀[1]上。

用干净抹布清除胶条残渣。

注：只在胶条被刮掉，露出金属边框的区域使用底漆[9]。

第2种情况：在新车身上作业。

用脱脂剂[10]清洗边框。

在窗框上涂底漆[9]，晾干10min。

3、安装（图4-2-61）

将胶筒及专用喷嘴装在喷枪上。

将前三角窗四周涂上粘胶。

使用吸盘[5]将玻璃放置在边框内。

轻按玻璃的周边。

清洗玻璃及四周。

重新安装上先前拆下的零件。

23℃时晾干时间见表4-2-1。

图4-2-60  车身清理                       图4-2-61  涂胶

（五）后三角窗玻璃的拆装操作

1、拆卸（图4-2-62-图4-2-64）

图4-2-62  内饰件拆除

拆卸：

·后三角窗内饰板6

·螺钉1、2、4

·后搁板支架5

断开行李箱照明灯3。

保护车厢内部。

内部：

将刀片[3]装在电动切割刀[1]上。

调节挡块长度使刀片切入深度为16mm。

切割a段胶条。

外部：

将刀片[2]装在电动切割刀上。

切割b段胶条。

用吸盘[5]取下后三角窗玻璃。

2、车身预清洁（图4-2-65~图4-2-67）

（1）玻璃的准备：

第1种情况：重新安装原玻璃。

将刀片[4]装在电动切割刀[1]上。

铲掉胶条。

用干净抹布作清除胶条切割残渣。

注：只在胶条被刮掉露出玻璃的区域使用底漆[8]。

第2种情况：安装新玻璃。

用脱脂剂清洗玻璃周边。

在玻璃周边涂底漆[8]，涂漆宽度10mm。

晾干10min。

图4-2-63  玻璃与车身分离1            图4-2-64  玻璃与车身分离2

图4-2-65  玻璃清理、涂胶             图4-2-66  车身清理

图4-2-67  涂胶

（2）玻璃框的准备：

第1种情况：在残留粘胶的车身上作业。

将刀片[4]装在电动切割刀[1]上。

铲除残余胶条。

用干净抹布作精除胶条切割残渣。

注：只在胶条被刮掉露出金属边框的区域使用底漆[9]。

第2种情况：在新车身上作业。

用脱脂剂清洗玻璃框。

将底漆[9]涂在窗框上。

晾干10min。

3、安装

将胶筒及专用喷嘴装在喷枪上。

将玻璃框四周涂上粘胶条。

使用吸盘[5]安上玻璃。

轻按玻璃的周边。

清洗玻璃及四周。

重新装上先前拆下的零件。

六、仪表板一控制盒的拆装

（一）仪表板的拆装操作

1、仪表板（图4-2-68）

图4-2-68  仪表板

1-仪表板（FCW）  2-扬声器护栅  3-仪表板横梁  4-仪表板右端板  5-仪有板左端板  6-气囊固定加强板  7-仪表板左下隔音垫  8-仪表板右下隔音垫  9-卡扣  10-右固定扣板  11-左固定扣板

萨拉毕加索轿车前排装有2个安全气囊，驾驶员侧安全气囊装在转向盘内，副驾驶侧气囊装在仪表板内。

2、拆卸（图4-2-69~图4-2-76）

图4-2-69  仪表板拆卸1

图4-2-70  仪表板拆卸2

图4-2-71  仪表板拆卸3

断开蓄电池。

注意：转向盘内装有安全气囊（见相应操作）。

拆卸：

·前立柱内饰板4及6

·仪表板下的隔音垫3（驾驶员侧）

·仪表板下的隔音垫9（乘员侧）

·收放机7

·空调盖板8（见相应操作）

·转向盘5

·仪表板两侧固定盖板2及10

·螺栓1及11

脱开并拉起变速杆护罩14

拆卸：

·螺栓13

·仪表板中央面罩12

拆卸：

·熔断丝盒罩盖16

·转向柱护罩15及螺钉17

·螺钉18（连接仪表板／暖风总成）

·螺钉19（连接仪表板／前围板）

拆卸：

·螺钉20（连接固定支撑／仪表板）。

·加强支撑22及螺钉21。

松开线束23。

拆卸：

·螺钉24（连接加强支撑／仪表板）。

·螺钉25（连接仪表板／暖风总成）。

拆卸：

·多功能组合开关27。

·螺钉26、28、30。

·护罩29。

断开电气插接件。

拆卸：

·螺母33及35。

·螺栓31、32、36、37。

让转向柱34下垂。

拆卸螺钉38、39及41。

从中央面罩上取出暖风控制板40。

拉开仪表板。

断开电气插接件。

取下仪表板。

图4-2-72  仪表板拆卸4                    图4-2-73  仪表板拆卸5

图4-2-74  组合开关拆卸                   图4-2-75  转向柱拆卸

3、安装

按拆卸操作相反的顺序进行。

（二）仪表板附件的拆装操作

1、拆卸（图4-2-77~图4-2-84）

拆卸：

·仪表遮光板6（卡扣式）

·螺钉4、14及组合仪表5

·扬声器3及13（断开“a”点插接器）

·通风口2及12

·车内中央门锁控制按钮7

·玻璃升降按钮8

·螺钉10及杂物盒盖11

·螺钉1

·拆下螺钉15、16、17及19。

·盖板18

拆卸：

·乘员气囊开关（“d”点）

·杂物盒照明灯（“e”点）

图4-2-76  通风采暖控制板拆卸

图4-2-77  组合仪表及附件拆卸

·杂物盒开关（“f”点）

拆下杂物盒18

松开电线束20（“b”及“c”点）

拆下电线束20

拆下：

·螺钉21及22。

·取下变速杆9。

拆下：

·螺钉26。

·通风管25（h点）。

·“g”处螺钉。

·螺钉23、24及28。

图4-2-78  杂物盒拆卸                 图4-2-79  仪表附件线束拆卸

图4-2-80  变速杆下部拆卸               图4-2-81  仪表板横梁拆卸1

图4-2-82  仪表板横梁拆卸2            图4-2-83  仪表板横梁拆卸3

拆卸：

·通风管31（螺钉30）（j点）。

·螺钉29、32及33。

·“K”处的螺钉

拆卸：通风管接头36（螺钉34及35）。

仪表板横梁27。

拆卸：

·螺钉37及39。

·气囊加强支架38。

2、安装

按拆卸操作相反的顺序进行。

（三）控制台下护板的拆装操作

1、拆卸（图4-2-85）

图4-2-84  气囊加强支架拆卸             图4-2-85  控制台下护板拆卸

拆卸：

·螺钉2、3、5及6（中央控制板两侧的）

·使用工具[1]拆掉塑料销钉1。

断开：

·点烟器

·烟灰缸照明灯

·卸下控制台下护板4

2、安装

按拆卸操作相反的顺序进行。

七、座椅及内饰

（一）前座椅的拆装操作

1、前座椅（图4-2-86）

2、拆卸（图4-2-87~图4-2-89）

（1）带底座的座椅：

降下头枕。

将座椅后退到极限。

断开插接件2。

拆卸螺栓1。

将底椅推到最前端。

拆卸螺栓5及8。

取下座椅总成7及底座3。

（2）无底座座椅：

前座椅退至极限。

用力同时按压左右两侧拨杆6（两手操作），松开前座椅两侧的安全锁销4。

将座椅向前翻转。

断开插接件2。

拆卸螺栓9及10。

拆下座椅及其滑轨7。

图4-2-86  前座椅                      图4-2-87  带底座座椅拆卸前部

1-座椅  2-靠背  3-头枕导向管  4-前头枕

3、安装

按拆卸操作相反的顺序进行。

图4-2-88  带底座座椅拆卸后部          图4-2-89  无底座座椅拆卸

（二）前座椅附件的拆装操作

1、拆卸（图4-2-90～图4-2-93）

图4-2-90  前座椅附件拆卸               图4-2-91  座椅蒙皮拆卸

图4-2-92  靠背蒙皮拆卸                  图4-2-93  靠背蒙皮拆卸

拆卸：

·头枕6（按住“a”处）

·小桌板1（将槽口“b”拉至锁止销“c”）

·螺钉8、10

·单板支架9

·螺栓4

·靠板支架5

·螺栓2

·安全带插座3

·头枕导套7

松脱“d”处的弹性卡。

掀起靠背底板11。

脱开卡夹14。

掀开座椅蒙皮12。

松开拉线13。

取出座垫及其内衬15。

松开调节杆16。

从“e”处拉开靠背蒙皮。

拆下气囊（螺母18）（见相应操作）视装备情况。

取下靠垫及其内衬17。

2、安装

按拆卸操作相反的顺序进行。

（三）后座椅的拆装操作

1、后座椅（图4-2-94）

后排座为三个独立的座椅使得萨拉，毕加索的后排乘客可以获得很好的舒适性。同时，后排座椅及靠背方便的拆卸和翻转机构加上座椅的多功能性（如可以做茶几用）使得萨拉—毕加索的内部空间有很大的柔性。

2、拆卸（图4-2-95、图4-2-96）

图4-2-94  后座椅                          图4-2-95  靠背向前翻转

扳动手柄1将后靠背倒向座垫。

扳动调节杆4。

将2、3总成掀向前方。

利用拉杆5松开铰链基座。

脱开“a”、“b”两处与固定座联结的铰链。

卸掉后座椅。

3、安装

按与拆卸操作相反的顺序进行。

（四）车顶盖内饰板的拆卸操作

1、拆卸（图4-2-97）

部分拆开下列部位的密封条：

·前门11、15；

·后门9、17；

·背门2。

图4-2-96  座椅拆卸                   图4-2-97  内饰件拆卸

拆卸：

·后三角窗上装饰板1、18；

·中立柱上护板10、16；

·前风窗立柱内饰板12、14；

·后安全带支架5；

·后顶灯支架4；

·遮阳板支架7；

·扶手6、8。

利用一台加热器及抹刀从车辆后部逐渐剥离车顶盖内饰板3。

从车身后部取出顶盖内饰板。

2、准备（图4-2-98）

图4-2-98  内涂胶示意

清洁车顶内侧，清除多余粘胶。

在新顶篷上或取下的顶蓬“a”处涂上一层粘胶（聚胺脂粘胶）。

3、安装

安装顶盖内饰板（对应好各个开口处）。

按拆卸相反的顺序进行操作。

清洁内饰垫。

（五）内饰件的拆装操作

1、拆卸（图4-2-99~图4-2-105）

拆卸螺钉2、3及4。

拆开后三角窗内饰5。

断开：

·行李箱照明灯插接器7；

·12V电源接口插接器8。

拆卸：

·后三角窗内饰板5；

·后搁板支架l。

拆卸杂物箱活门6。

图4-2-99  内饰件拆卸1                图4-2-100  内饰件拆卸2

图4-2-101  内饰件拆卸3                图4-2-102  内饰件拆卸4

图4-2-103  内饰件拆卸4                图4-2-104  内饰件拆卸5

松开螺钉9、10及11。

拆下导航辅助盒12（视工具情况）。

断开其电源。

图4-2-105  内饰件拆卸6

拆卸：

·螺栓17；

·后安全带18；

·塑料螺钉16；

·销钉13、14及15；

·行李箱入口侧内饰板19。

拆卸：

·杂物箱底板20；

·通气格栅21。

拆卸：

·安全带调节手柄22；

·螺栓23（固定安全带上部）；

·中立柱上装饰板24（卡扣式）；

·中立柱下装饰板26（卡扣式）；

·拆卸螺栓27（固定安全带下部25）；

拆卸前风窗立柱内板28（卡扣）

2、安装

按与拆卸操作相反的顺序进行。

（六）前地毯的拆装操作

1、拆卸（图4-2-106~图4-2-109）

图4-2-106  前地毯拆卸1               图4-2-107  前地毯拆卸2

拆卸（见相应操作）：

·前座椅；

·空调盖板；

·中立柱下部装饰板（部分）；

·蓄电池；

·前车门框密封条（部分）。

拆开驻车制动内饰板1。

拆卸驻车制动装饰罩2。

拆卸：

·螺栓5；

·通风口4；

·螺栓11；

·通风口10；

·螺栓3、6、7、8及9。

拆卸前地毯12。

图4-2-108  前地毯拆卸3                图4-2-109  前地毯拆卸4

拆卸：

·“a”处的发动机机罩开启拉手；

·螺栓13、15、16及18；

·卡扣17。

拆开踏垫14。

取下前地毯19。

拆卸：

·螺母22；

·螺栓21；

·通风管20、23；

·螺栓24。

2、安装

按与拆卸相反的顺序安装。

（七）后地毯的拆装操作

1、拆卸（图4-2-110、图4-2-111）

图4-2-110  后地毯拆卸1                图4-2-111  后地毯拆卸2

拆卸后座椅（见相应操作）。

拉开后车门密封橡胶条（部分）。

拆卸螺钉1及2。

拉开行李箱密封橡胶条4（部分）。

拆卸：

·螺钉3及6；

·后挡板内饰5；

·后地毯7。

2、安装

按与拆卸操作相反的顺序安装。

八、保护及安全装备

（一）前保险杠的拆装操作

1、前保险杠（图4-2-112）

图4-2-112  前保险杠构成

前保险杠由保险杠和保险杠吸能器构成。

2、拆卸（图4-2-113~图4-2-116）

图4-2-113  前保险杠拆卸1                   图4-2-114  前保险杠拆卸2

图4-2-115  前保险杠拆卸3                   图4-2-116  吸能器拆卸

拆卸前挡泥板（必要时）。

拆卸3个螺栓1。

拆卸2个螺栓2（两侧）。

拆卸3个螺钉4。

拆开“a”、“b”两处。

卸下前保险杠3。

拆卸：

·螺母5；

·螺母7；

·保险杠撞击吸能器6。

3、安装（图4-2-117）

图4-2-117  保险杠的定位

按与拆卸操作相反的顺序进行。

注意：将前翼子板两端卡销“c”卡进前保险杠3的槽口“d”。

（二）后保险杠的拆装操作

1、后保险杠（图4-2-118）

图4-2-118  后保险杠构成

1-后保险杠  2-吸能器

后保险杠由保险杠和吸能器构成。

2、拆卸（图4-2-119~图4-2-121）

拆卸：后尾灯。

拆卸两侧的：

·螺钉1、2及3（连接挡泥板／保险杠）；

·螺栓4（连接保险杠／后翼子板）。

拆卸螺钉5及6（连接保险杠／后尾灯支撑）。

利用工具[1]拆开“a”处卡扣（连接保险杠／吸能器）。

拆卸后保险杠7。

拆卸：

·螺栓8、9及11；

·撞击吸能器10。

图4-2-119  后保险杠拆卸1              图4-2-120  后保险杠拆卸2

3、安装（图4-2-122）

按与拆卸操作相反的顺序安装。

图4-2-121  后保险杠拆卸3              图4-2-122  后保险杠的定位

注意：重新安装时，应保证“b”、“c”两处的卡销卡进保险杠7的卡槽中。

（三）前挡泥板拆装操作

1、拆卸（图4-2-123、图4-2-124）

拆卸：

·车轮（必要时）；

·螺钉1；

·利用塑料销钉拆卸钳拆卸塑料销钉2、3、4及6。

拆卸螺钉8及9。

拆开“a”、“b”两处卡扣。

拆卸：

·前挡泥板下部5；

·前挡泥板7。

2、安装

按与拆卸操作相反的顺序安装。

图4-2-123  前挡泥板的拆卸1               图4-2-124  前挡泥板拆卸2

（四）后挡泥板的拆装操作

1、拆卸（图4-2-125）

拆卸：

·车轮；

·利用塑料销钉拆卸钳拆掉塑料销钉3、5、6；

·螺钉1及2；

·后挡泥板4。

2、安装

按与拆卸操作相反的顺序安装。

（五）后安全带的拆卸操作

1、后安全带（图4-2-126）

图4-2-125  后挡泥板拆卸                图4-2-126  后安全带

1-左、右后安全带  2-后排中间安全带

2、拆卸（图4-2-127～图4-2-128）

拆卸（见相关操作）：

·后三角窗内饰板1；

·后搁板支架2；

·行李箱侧内饰板3。

拆卸：

螺栓6（固定安全带下部）；

螺栓4（固定卷绕器）；

拆卸安全带及卷绕器5。

3、安装

按与拆卸操作相反的顺序安装。

图4-2-127  后安全带的拆卸1                   图4-2-128  后安全带拆卸1

第三节  车身焊接总成维修

由于撞击产生车体焊接总成的局部损坏，对于无法修复的，一般采用换件的方法进行维修。下面仅以毕加索轿车为例，简要介绍车体焊接总成的换件维修方法。

一、一般步骤

（1）拆卸相关的外围零件；

（2）确定剥离车身和备件的切割部位；

（3）分离焊点，用φ8mm的去点焊钻，采用钻削的方法去焊点，根据情况进行划线切割，用扁铲剥离焊点后取下被更换件；

（4）车身准备，对需要焊接的贴合边进行清理，打磨毛边、油漆并在焊合面上涂可焊导电保护涂层；

（5）备件准备，根据需要进行划线切割，贴合边用电动金属刷打磨掉底漆，对于搭焊的地方还应折边，在焊合面上涂可焊导电保护涂层；

（6）焊接，用夹钳将工件定位夹好后，根据情况选用MAG气体保护焊或电点焊；

（7）密封和保护，根据密封和保护的要求在相应的部位涂密封胶或防石击涂层或空心体保护发泡剂或防护剂；

（8）车身检查，对于影响车轮定位的损坏，修复后，应进行车身定位点的检测；

（9）油漆；

（10）重新安装外围零件；

（11）如有必要则进行试车检查。

二、车身维修推荐选用的辅料

（一）可挤压的胶合剂（表4-3-1）

表4-3-1  可挤压的胶合剂

| 使用特性 | 用途 | 产品及备件号 | 代号 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接板件间的密封 | 用于密封焊接后的金属板件 |  | A1 | Teroson |
| 玻璃粘胶 | 用于粘结前后挡风玻璃 | ZQ91923385 | A3 | 长春依多科化工公司 |

（二）起隔音作用的胶合剂（表4-3-2）

表4-3-2  起隔音作用的胶合剂

| 使用特性 | 用途 | 产品及备件号 | 代号 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚胺脂胶，起密封隔音作用 | 用于无焊点板件间的粘结密封 | 聚胺脂胶1894Q | H1 H2 H3 |  |
| 隔音板 | 粘贴在车门内及后轮罩上 |  | H5 | Teroson |

（三）粘接胶（表4-3-3）

表4-3-3  粘接胶

| 使用特性 | 用途 | 产品及备件号 | 代号 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金属与玻璃的胶合 | 用于内后视镜座与前挡风玻璃间的胶合 | ZQ91903180 | B1 | 乐泰公司 |
| 快干胶 | 内饰件的胶合 车门内饰的胶合 塑料件的胶合 商标及装饰条的胶合 | ZQ91931380 | B2 B3 B5 B6 | 乐泰公司 |
| 密封条粘合剂 | 防水密封条、内饰、地毯的胶合 | ZQ91900880 | B10 | 乐泰公司 |
| 复合材料的胶合 | 复合材料的修补 | ZQ91901080 ZQ91903080 | B4 | 乐泰公司 |
| 顶蓬热成型装饰件的胶合 | 顶蓬的胶合 | ZQ91923380 | B7 | 长春依多科化工公司 |
| 板件之间的胶合、胶在干燥前可进行点焊 | 搭接焊接板件间的密封与胶合 | 聚胺脂胶1894Q | B8 |  |

（四）润滑剂（表4-3-4）

表4-3-4  润滑剂

| 使用特性 | 用途 | 产品及备件号 | 代号 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多功能润滑脂 | 用于一般的润滑作业 | 7022润滑脂 | G6 | 四川一坪石化公司 |

（五）防护剂（表4-3-5）

表4-3-5  防护剂

| 使用特性 | 用途 | 产品及备件号 | 代号 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可焊导电涂层 | 用于点焊板件表面的防护，点焊前涂与相互焊接的板件内表面 | Zinc spray | C7 | Teroson |
| 抗石击涂层 | 喷于车身底部，抗碎石击打 | ZCP830031 | C2 C3 C4 | PRE |
| 空腔体防护剂 | 喷于车身内的小型空心腔体，起防锈保护作用 | ZCP830190A | C5 | PRE |
| 聚胺脂发泡剂 | 喷于车身内较大的密封保护空腔中发泡，起减震密封防护作用 | 发泡剂7999 | C6 |  |
| 板件的再镀锌 | 用于维修后有镀锌要求的板件所需的工具：9008-T | ZCP830181A | C8 | PRE |

（六）清洗剂（表4-3-6）

表4-3-6  清洗剂

| 使用特性 | 用途 | 产品及备件号 | 代号 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 在使用LOCTITE（乐泰）制品之前进行表面预清理的喷罐 | 涂胶前的清洁预处理 | ZQ91902780 | J1 | 乐泰公司 |

三、车身结构备件（图4-3-1~图4-3-2）

图4-3-1  车身结构备件1

（二）镀层说明

（※）：无涂层零件；

（G1）：单面镀锌；

（G2）：双面镀锌，锌厚=10μm；

（Ez1）：单面电镀锌，锌厚=10μm；

（Ez2）：双面电镀锌，锌厚=10μm；

（Ez3）：单面电镀锌，锌厚=7.5μm；

（三）车身结构备件明细

图4-3-2  车身结构备件2

| 1车身； 2发动机罩盖（G2）； 3顶盖（EZ3）； 4顶盖前横梁（※）； 5顶盖中间横梁（※）； 6顶盖后横梁（※）； 7后背门（G2）； 8后车门（G2）； 9后车门护板（G2）； 10后门上部铰链（※）； 11后门下部铰链（※）； 12前车门（G2）； 13前车门护板（C2）； 14前门下铰链（※）； 15前门上铰链（※）； 16前翼子板（G2）； 17前部车轮罩（G2）； 18车轮罩（G2）； 19前轮罩，后部（G2）； 20前翼子板内板（G2）； 21前翼子板内板加强板（G2）； 22前支柱内板（G2）； 23前立柱铰链固定加强件（G2）； 24前支柱（G2）； 25中支柱内板（G2）； 26中支柱外板（G2）； 27门槛（G2）； 28内纵梁总成（G2）； 29后车轮罩（G2）； 30座舱侧加强筋（G2）； 31后侧围（G2）； 32背门支座隔板（G2）； 33背门角撑（G2）； 34背门支撑（G2）； 35后翼子板内板（G2）； 36侧围（G2）； | 37前围上档板（G2）； 38前围中档板横梁（G2）； 39前围下档板（G1）； 40集风板横梁（G2）； 41集风板（G2）； 42前横梁（G2）； 43前纵梁总成（G2）； 44前纵梁前部（G2）； 45车身定位销支架（※）； 46纵梁前端板（G2）； 47左前端板（G2）； 48前仓灯板梁支撑件（G2）； 49发动机支架侧板（G2）； 50前纵梁垫板（G2）； 51前纵梁加强板（G2）； 52纵梁后垫板（EZ2）； 53左前保险杠固定支架（G2）； 54右前保险杠固定支架（G2）； 55右纵梁端头（G2）； 56纵梁连接件（G2）； 57前大灯固定板：半部（G2）； 58前横梁托架（※）； 59后横梁托架（※）； 60维修用后地板（G3）； 61后地板总成（G3）； 62后托架横梁（※）； 63承载地板前横梁（G2）； 64小纵梁加长件（G2）； 65前小纵梁（G2）； 66承载地板后横梁（G2）； 67小纵梁（G2）； 68后小纵梁（G2）； 69后保险杠支架（G2）； 70后护板内板（G2）； 71后围板（G2）； 72后灯固定板（G2）。 |
| --- | --- |