蓄电池-起动机-发电机

第五章  电器装备

第一节  蓄电池-起动机-发电机

一、蓄电池

1、蓄电池规格

东风雪铁龙毕加索轿车使用的蓄电池型号为L2400，性能指标如表5-l-1所示：

表5-5-1  L2400型蓄电池性能

| 型号 | L2400 |
| --- | --- |
| 类型 | 带液充电电池 |
| 容量20hr（Ah） | 60 |
| 储备容量（min） | 95 |
| 低温起动电流（A） | 400 |

L2400型蓄电池与传统的车用蓄电池的结构不同：它为全密封式，不能补充蒸馏水；也没有传统意义的排气栓，只是在盖的侧面有排气孔，因而无法测量电解液密度。L2400型蓄电池设置有密度指示器，它采用浮力和光折射原理来测量蓄电池的电量和电解液液面高度。当指示器为绿色，说明蓄电池电量充足，电解液密度在1.22g/cm3以上；如果为黑色，说明电解液密度在1.22g/cm3以下，蓄电池电量不足，需充电；如果为无色，说明电解液液面较低，应更换蓄电池。

2、蓄电池充电

当蓄电池电压低于12.2V时，应对蓄电池进行充电。建议使用恒压法对L2400型蓄电池充电。将蓄电池的正负极分别和直流电源的正负极相接，将充电电压调整为14.8V，允许最大充电电流为15A，连续充电18~24h。

充电前应检查蓄电池的排气孔是否通畅，防止堵塞产生爆炸。

3、蓄电池拆装

东风雪铁龙毕加索轿车的蓄电池在驾驶室内、驾驶员座椅下面。

1）拆卸（图5-1-1、图5-1-2）

图5-1-1  蓄电池拆卸（一）

拆下驾驶员座椅头枕，将座椅推至最后位置，两手同时推开锁销1，将座椅向前方翻转，然后拆掉蓄电池盖板2。

断开蓄电池正、负极电缆，注意蓄电池的安装方向，拆卸螺栓3、固定架4、排气管5、蓄电池。

拆卸时应注意蓄电池的安装方向。

2）安装

注意：重新安装蓄电池时，必须保持排气管5的正确定位，并检查是否堵塞。

按拆卸相反的顺序进行安装。将座椅推回原位，检查座椅是否锁定在其底座上，重新安装头枕并调整仪表上的时间和日期。

4、正极电缆拆装

1）拆卸

断开蓄电池正、负极电缆（在驾驶员座椅下）。

在发动机舱内，拆卸螺母1，分离蓄电池正极电缆，如图5-1-3所示。

图5-1-2  蓄电池拆卸（二）                图5-1-3  正极电缆拆卸（一）

在车辆下部，拆卸两个螺母2，拆掉固定板3，如图5-1-4。

图5-1-4  正极电缆拆卸（二）

在座舱中，拆卸地板衬垫（见相应操作）。松开蓄电池正极电缆4，拉出导套5，拆下蓄电池正极电缆，如图5-1-5所示。

2）安装

按拆卸相反的顺序进行。

二、起动机（图5-1-6）

毕加索轿车的起动机为12V 3级起动机。

三、发电机（图5-1-7）

毕加索轿车使用的发电机为12V 8级交流发电机，标称电压14V，输出电流80A。

图5-1-5  正极电缆拆卸（三）            图5-1-6  起动机

图5-1-7  发电机结构

1-发电机转子  2-发电机定子  3-整流桥  4-发电机调节器  5-发电机轴承  6-正极接线端子  7-发电机修理包