智能控制盒

第二节  智能控制盒

一、概述

智能控制盒的主要作用（详细介绍见第六章）。

智能控制盒是一个包含下列功用的计算机：

·电子界面：继电器、熔断器、诊断接口、高频遥控接收器等。

·电子检测：智能控制盒是VAN网的一个主控元件，管理着各电控单元之间的通讯。

·电子计算：智能控制盒自主控制着某些基础功能（开启件的锁定、指示信号、视野、内部照明、防盗起动等）。

·车辆上的某些防盗保护信息：车辆VIN、钥匙编号、高频遥控器密码、收放机识别号等。

·一个用以整体检测，诊断及编码的程序。

智能控制盒还用作VAN网及诊断工具之间的通信桥梁，以识别系统某些部件的故障。

智能控制盒同时对能量进行管理，控制自身及其它连接电控单元在低能耗模式下工作。

二、智能控制盒的位置（图5-2-1）

图5-2-1  智能控制盒

1-智能控制盒支承板  2-智能控制盒  3-熔断器

三、智能控制盒拆装（图5-2-2）

图5-2-2  智能控制盒拆装

1、拆卸

断开蓄电池正极电缆。

先拆卸盖板1、隔音垫2、螺钉3，拉出智能控制盒4，然后断开所有连接在智能控制盒4上的插接器，拆下智能控制盒4。

2、安装

按与拆卸相反的顺序进行。

3、更换智能控制盒后须进行的对码操作

对码操作是根据车辆现有的各电控系统，如电喷系统、防盗系统、遥控系统、音响系统等，在BSI进行登记，将车辆的底盘号、防盗密码写入BSI，同时统一BSI与电喷系统、BSI与电子钥匙、BSI与遥控器、BSI与收放机等电器设备之间的通讯，以便BSI顺利识别以上系统。如果不进行对码，车辆将不能正常工作。

更换BSI后须进行的对码操作有：BSI与发动机电控单元、BSI与电子钥匙、BSI与高频遥控器、BSI与收放机等，此外，还应根据车辆的装备，如变速箱、冷却系统、制动系统等，对BSI进行设置。

四、智能控制盒上的插接器和熔断器（图5-2-3）

图5-2-3  智能控制盒上的插接器和熔断器位置图

智能控制盒上的插接器

| 插接器 | 插脚数 | 颜色 | 插接器 | 插脚数 | 颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2脚 | 灰色 | 5 | 12脚 | 蓝色 |
| 2 | 16脚 | 黑色 | 6 | 12脚 | 栗色 |
| 3 | 16脚 | 蓝色 | 7 | 26脚 | 蓝色 |
| 4 | 26脚 | 黄色 |  |  |  |

智能控制盒上的熔断器

| 熔断器 | 安培 | 用途 | 熔断器 | 安培 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 20A | 门锁驱动器 | D | 15A | 空调压缩机 |
| B | 25A | 前刮水器 | E | 30A | 玻璃升降器-天窗 |
| C | 30A | 后加热风窗-加热后视镜 | F | 15A | +VAN |