应答式密码防盗器及收放机

第八节  应答式密码防盗器

毕加索轿车的密码防盗控制盒集成于BSI内（图5-8-1）。当带有内藏芯片的电子钥匙插入点火开关时，BSI通过点火开关上的应答器天线发出一个加密信号，电子钥匙收到该信号后再返回一个加密信号，BSI收到电子钥匙的返回信号后进行解密并与BSI内存的信号进行比较，当信号正确，则将电喷系统的控制单元解锁，用户可以点火、起动发动机。

图5-8-1  应答防盗器

1-应答器天线  2-电子钥匙

当用户关闭点火电源、拔出钥匙10s后，或关闭点火电源而维持附件电源2min后，BSI会将电喷控制单元锁定。

第九节  收放机

一、结构（图5-9-1、图5-9-2）

图5-9-1  收放机和扬声器

1-收放机  2-左装饰板  3-右装饰板  4-高音扬声器  5-后门扬声器  6-前门扬声器  70-螺钉  71-卡片螺母

图5-9-2  收放机天线

1-天线杆  2-天线座  3-天线调节器  4-天线调节器护套  5-天线电缆  20-卡箍  2l-支承夹  70-螺母

二、拆装（图5-9-3）

图5-9-3  收放机拆装

取下收放机的装饰板1、2，拆下螺钉3和5，将收放机从安装舱中抽出，脱开插接器和天线接头，拆下收放机。安装时按与拆卸相反的顺序进行。

三、对码

毕加索轿车收放机通过总线控制，当更换一个新的收放机时，需进行对码（详见第六章诊断）。