空调制冷系统及检修

第十一节  空调制冷系统

PICASSO装备有手动空调或自动空调。制冷系统采用蒸气压缩式制冷方式，主要由制冷循环和电气控制两大部分组成。

一、制冷循环

制冷循环系统由四个基本部件组成：压缩机、带干燥罐的冷凝器、膨胀阀、蒸发器（图5-11-1）。

图5-11-1  制冷循环

1-压缩机  2-冷凝器  3-膨胀阀  4-蒸发器  5-压力开关

压缩机为SD 6V 12型6缸可变排量式，适用于自动空调系统。冷凝器为全铝管带式结构，自带干燥罐。膨胀阀的型号为TGK 2.1／2.8BEHR型板式蒸发器。

制冷循环的工作原理：压缩机由发动机驱动，将低压气态制冷剂进行压缩，形成高温高压气态制冷剂，气态制冷剂在冷凝器进行热交换冷凝后成为高压液态制冷剂，经过干燥罐吸收潮气及过滤杂质，再经膨胀阀节流降压成气液两相混合物进入蒸发器，制冷剂在蒸发器中蒸发成低温低压的气态，同时与蒸发器周围的空气进行冷热交换（制冷剂由液态转为气态时，需吸收大量热量）。最后制冷剂又回到压缩机内，这样，制冷剂就经压缩、冷凝、节流、蒸发而完成一个制冷循环。

二、电气控制系统

电气控制系统主要由空调开关、继电器、蒸发器温度传感器、水温传感器、压力开关、电磁阀、发动机电控单元、BSI智能控制盒等组成，主要作用是保证空调系统能有效地工作，并在恶劣的工况下保护空调系统和发动机。

系统基本控制功能：

·水温上升到97℃，电动风扇开始低速旋转；

·闭合空调开关时，电动风扇低速旋转；

·水温达到105℃时，电动风扇高速旋转；

·制冷系统压力大于16bar，电动风扇中速旋转；

·制冷系统压力大于21bar，电动风扇高速旋转；

·制冷系统压力大于26bar时，自动断开空调压缩机电路；

·制冷系统压力小于2.5bar时，自动断开空调压缩机电路；

·水温达到115℃时，自动断开空调压缩机电路；

·水温达到118℃时，报警。

PICASSO只有一个电动风扇，其工况由发动机电控单元、BSI智能控制盒和空调压力开关综合控制。

三、系统维修

1、维修中的安全注意事项

由于制冷剂R134a有以下特点：

·对环境无害，即对大气臭氧层不起破坏作用，不产生附加的温室效应。

·无毒性，无燃烧性和无爆炸性，满足实际使用的安全性要求。

·R134a传热性能优于R12，在相同质量和流量下，水平管中R134a蒸发和冷凝传热系数比R12高出约25％。

因此，在轿车空调系统中R134a得到广泛应用。但是，R134a对人体具备一定的危害性，在维修中必须注意以下事宜：

·保证工作场地通风良好，避免吸入R134a；

·操作时，戴上手套和安全眼镜；

·不要在近火处或发热体旁进行维修；

·严禁用压缩空气对系统试压测漏。

维修中须注意的其他事项：

·如果系统管路已经充注R134a，不要打开压缩机的冷冻机油加注塞。

·拆装管路时，要迅速堵塞所有管道，避免湿气进入。由于同样的原因，所有新零件接头处的堵头必须在安装前最后时刻打开。

·新零件从库房取出时，要注意，由于有温差，零件表面可能产生水气凝结，在此情况下，要将零件充分干燥后，再装车。

·冷冻机油不能重复使用，每次维修必须用新油。

2、系统维护

（1）压缩机排量的检查和调整：

PICASSO空调系统的检查与富康轿车的主要不同在于压缩机的检查。由于采用了变排量的压缩机，在车辆制冷效果较差时，除了通常要考虑的因素，如缺少制冷剂、离合器打滑、皮带打滑、膨胀阀故障、混入空气等，还要检查是否由于各种原因压缩机处于最小排量状态（即制冷能力最小状态）。

压缩机检查的前提条件：①发动机热机；②发动机转速2000r／min；③发动机罩盖关好；④打开空调控制开关，温度打到最低；⑤鼓风机打开到最大风量；⑥空气进入开关打到内循环；⑦两前车门玻璃降下；⑧空调运行压力稳定。达到以上条件的情况下，测量系统高低压数值，并在图5-11-2中找出对应的点。

图5-11-2  压缩机工作曲线

若测量数值处于A区，表明：压缩机处于最小排量状态；

若测量数值处于B区，表明：压缩机处于排量调节状态，驱动斜盘的位置在变化；

若测量数值处于C区，表明：压缩机处于最大排量状态；

若测量数值处于A、B、C三区以外，表明压缩机已经损坏。

如果压缩机处于最小排量状态，调节其工作排量的方法为：用覆盖物盖住车头表面，降低冷凝器的散热效果，使高压升高，将工作区域拉到C区为止。恢复车头的正常散热后，压缩机即恢复正常。

（2）压缩机离合器间隙的检查和调整：

使用如图5-11-3所示工具。

将压缩机装在工具2上（如图5-11-4所示），测量传动盘（1）与皮带轮（2）之间的径向间隙，间隙值为0.6±0.2mm。测量时应测量3个点，沿圆周方向均匀分布。

图5-11-3  压缩机检查工具                  图5-11-4  压缩机离合器检查1

1-厚薄规  2-压缩机维修支架ZX 4164 T.A

如果数值不正确，通过调整垫圈3的厚度或数量调整间隙（图5-11-5）。重新装上传动盘，装上旧螺母拧紧至35~40N·m，检查间隙值。必要时，再次进行调整。如果间隙值在规定范围内，用新螺母替换旧螺母4，将螺母拧紧至35~40N·m。

（3）冷冻机油的补充：

有3种不同情况。

第1种情况：系统没有泄漏。

A：补充或更换制冷剂时，要求用带回收功能且具有冷冻机油分离功能的R134a加注设备，按设备使用要求排空管路中的R134a，测量获取的油量，加入等量的机油。

B：更换压缩机时，拆下旧的压缩机，排空冷冻机油，并测量油量，倒出新压缩机内的全部冷冻机油，再返回与旧压缩机相等的油量，装上新压缩机，向管路中添加R134a，不再添加机油。

第2种情况：缓慢泄漏。

缓慢泄漏不会引起机油流失，最好采用无泄漏方法进行操作。

第3种情况：快速泄漏。

该类故障引起冷冻机油流失，并使管路中进入空气，进行下列操作：更换干燥罐；尽量排出冷冻机油（当更换故障件时）；在向管路中添加R134a时，加入80ml的新冷冻机油。

（4）干燥罐滤芯的更换方法：

使用如图5-11-6所示工具。

图5-11-5  压缩机离合器检查2               图5-11-6  套筒TORX 70

拆卸方法：首先排空制冷管路内的制冷剂。

然后拆开气管2，拆下空气滤清器总成3、螺母1，用预先裁好尺寸的硬纸板保护好散热片，分开风扇机组，拆卸螺栓4、固定板5，分开散热器／冷凝器总成（图5-11-7）。

图5-11-7  干燥罐滤芯更换1

使用工具[1]，拆卸堵盖6。保持散热器／冷凝器总成隔离状态。使用手钳拆下干燥滤芯7（图5-11-8）。

安装方法：重新装好干燥罐滤芯7。

清洗堵盖6上的螺纹，使用新的密封圈8（图5-11-9）。

图5-11-8  干燥罐滤芯更换2                     图5-11-9  干燥滤芯更换3

用工具[1]安装堵盖6，拧紧至14N·m；安装固定板5、螺栓4、散热器线束盒、螺母1、空气滤清器总成3，连接好管路2，向制冷管路加注制冷剂。最后检查空调系统是否运行正常。

3、系统部件的拆装

（1）制冷管路：

使用如图5-11-10所示工具。

图5-11-10  拆装工具

[1]-快速接头分离套环（黑色）8005T.A  [2]-快速接头分离套环（红色）8005 T.C

拆卸方法：发动机停转，将车辆举升到一个双柱举升机上，排空制冷管路，断开蓄电池负极。

拆卸右前车轮、右前挡泥板、玻璃清洗液储存罐。

拆卸螺钉1，使用工具[1]及[2]拆开管道快装接头2及3。管道拆开后，用堵盖及时堵住制冷管的开口（图5-11-11）。

图5-11-11  制冷管路拆卸1

拆卸螺栓4、三元催化罐5、螺钉6、螺钉8，松开空气管卡箍7。向外取空气管时，需将发动机向后推，从传动轴及纵梁间取出（图5-11-12）。

断开插接器10及11，拆下真空传感器支架固定螺钉9，移开真空传感器及支架总成（向右），沿制冷管2、3滑动橡胶保护垫12（图5-11-13）。

图5-11-12  制冷管路拆卸2                   图5-11-13  制冷管路拆卸3

不要拆下螺柱14以免支撑板15掉人暖风总成内部。使用六角扳手固定住螺柱14，拆下螺母13。拆下螺栓16（图5-11-14）。

朝前扳动制冷管，从上部拆出制冷管2及3（图5-11-15）。

图5-11-14  制冷管路拆卸4                 图5-11-15  制冷管路拆卸5

安装时按拆卸操作的相反顺序进行。注意应更换制冷管密封圈，并用冷冻机油润滑。将螺栓4拧紧至55±4N·m，向管路添加制冷剂（R134a），检查空调系统运行是否正常。

（2）暖风总成：

拆卸方法：排空冷却管路和制冷管路，拆除仪表板。

发动机舱侧：拆下2个螺母1（用六角扳手保持两个螺柱2），小心拆下高低压管，拆下后，堵住管路开孔。拆下堵盖3，堵住膨胀阀开孔。分离卡夹4，拆开暖风管5。拆下螺母6、金属堵盖7、暖风总成保持螺栓8（图5-11-16）。

座舱侧：拆下暖风总成支撑螺栓9、空气罩10、拆下暖风管11（冷凝器至蒸发器段）、暖风总成。

安装时按与拆卸操作的相反顺序进行。    ，

（3）热交换器：

使用如图5-11-17所示工具。

图5-11-16  暖风总成拆卸               图5-11-17  水管夹钳ZX 4153 T

拆卸方法：断开蓄电池负极。

用工具[1]钳住水管1、2，拆下螺栓3，从前围板上拉出支撑板4，拆下空调盖板。拆紧固螺栓5、加强支撑6、紧固螺栓?、空气管8（图5-11-18）。

拆下螺钉9、螺钉11，松开并拉出热交换器，拆开暖风交换器12的水管10，拆出热交换器12。

安装时按与拆卸操作的相反顺序进行（图5-11-19）。

图5-11-18  热交换器拆卸1                   图5-11-19  热交换器拆卸2

（4）鼓风机：

鼓风机的位置如图5-11-20所示。

拆卸方法：断开蓄电池负极，拆下空调盖板（见相应操作）。

图5-11-20  鼓风机的位置

拆下螺栓3，从转向柱万向节2中拉出下转向柱4。断开鼓风机1的电源插头5、鼓风机控制模块的插接器，按顺时针方向转动鼓风机1使其定位凸销脱出。移开下转向柱4，拆下鼓风机1（图5-11-21）。

安装时按拆卸操作的相反顺序进行。

（5）蒸发器传感器：

拆卸方法：断开蓄电池负极，拆下空调盖板（见相应操作）。

断开插接器2，从支撑座中拉出并拆下蒸发器传感器1（图5-11-22）。

安装时按拆卸操作的相反顺序进行。

图5-11-21  鼓风机拆卸                    图5-11-22  蒸发器传感器拆卸

四、常见故障诊断

| 故障现象 | 可能的原因 | 修理方法 |
| --- | --- | --- |
| 无冷气 | 电磁离合器不啮合 （a）点火开关保险丝烧断 （b）电磁离合器故障 （c）空调开关故障 （d）配线或接地故障 （e）无制冷剂 （f）压力开关故障 | 更换熔断丝并检查是否存在短路 检查电磁离合器 检查空调开关 按需要进行修理 检查制冷剂压力 检查压力开关 |
|  | 压缩机运转不正常 （a）压缩机皮带松弛或断裂 （b）压缩机故障 | 调整或更换皮带 维修压缩机 |
|  | 膨胀阀故障 | 检查膨胀阀 |
|  | 系统有渗漏 | 使用测漏仪检测 |
|  | 鼓风机不工作 （a）鼓风机操纵机构故障 （b）鼓风机马达故障 （c）配线故障 | 检查鼓风机控制模块 检查鼓风机马达 按需要进行修理 |
| 间断有冷气 | 电磁离合器打滑 | 检查电磁离合器 |
|  | 膨胀阀故障 | 检查膨胀阀 |
|  | 配线连接故障 | 按需要进行修理 |
|  | 系统中含过多的水份 | 对系统抽真空并补充制冷剂 |
| 仅在高速时有冷气 | 冷凝器阻塞 | 检查冷凝器 |
|  | 压缩机皮带打滑 | 检查或更换压缩机皮带 |
|  | 压缩机故障 | 检查压缩机 |
|  | 制冷剂不够或太多 | 检查制冷剂的数量 |
|  | 系统内有空气 | 对系统抽真空和充入制冷剂 |
| 冷气不足 | 冷凝器阻塞 | 检查冷凝器 |
|  | 压缩机皮带打滑 | 检查或更换压缩机皮带 |
|  | 电磁离合器故障 | 检查电磁离合器 |
|  | 压缩机故障 | 检查压缩机 |
|  | 膨胀阀故障 | 检查膨胀阀 |
|  | 制冷剂不够或太多 | 检查制冷剂的数量 |
|  | 系统内有空气或压缩机 | 用标准设备对系统抽真空，重新充入制冷剂 |
|  | 冷冻机油过多 | 用标准设备对系统抽真空，重新充入制冷剂，按标准数值加入冷冻机油 |
|  | 空调调节控制故障 | 检查蒸发器传感器及空调调节控制器 |
|  | 压缩机处于最小工作容积 | 按前面所示方法检查调整 |
| 冷气的风量不够 | 蒸发器阻塞或结霜 | 清洁蒸发器散热片或滤清器 |
|  | 冷却装置或空气管道渗漏空气 | 按需要进行修理 |
|  | 空气进口阻塞 | 按需要进行修理 |
|  | 鼓风机马达故障 | 更换鼓风机马达 |