第六章    捷达轿车电气元器件位置与电气线路图

第一节   捷达轿车电气元器件位置图

捷达轿车电气元器件位置如图6-1-1~图6-1-2所示。

图6-1-1  发动机电控系统主要元器件的安装位置

图6-1-2  ABS系统各元件的安装位置

1-ABS控制器  2-总泵助力器  3-自诊断接口  4-ABS警报灯K47  5-后轮转速传感器G44/G46  6-制动灯开关  7-前轮转速传感器G45/G47

第二节   捷达系列轿车电气线路图

一、捷达都市先锋轿车电气线路图

捷达都市先锋轿车继电器、保险丝的布置见图6-2-1和图6-2-2所示，其含义见表6-2-1和表6-2-2所示。捷达都市先锋轿车电气线路图如图6-2-3~图6-2-22所示。

图6-2-1  继电器盘正面布置

图6-2-2  继电器盘背面布置

A1-8孔插头（黄色），前大灯线束  A2-8孔插头（黄色），前大灯线束  B-6孔插头（绿色），用于前大灯清洗系统  C-8孔插头（黄色），用于任选线束  D-12孔插头（绿色），用于附加设备  E-5孔插头（绿色），仪表线束  F-9孔插头（白色）发动机舱右侧线束  G1-12孔插头（白色）发动机舱右侧线束  G2-12孔插头（白色）发动机舱右侧线束  H1-10孔插头（红色），转向柱开关线束  H2-8孔插头（红色），转向柱开关线束  J-10孔插头（红色），转向柱开关线束  K-12孔插头（黑色），尾部线束  L-7孔插头（黑色），尾部线束  M-6孔插头（黑色），尾部线束  N-6孔插头（绿色），空调线束  P-9孔插头（蓝色），后风窗及前雾灯开关线束  Q-6孔插头（蓝色），仪表线束  R-10孔插头（蓝色），灯光开关线束  S-5孔插头（白色）发动机舱右侧线束  T-2孔插头（绿色）  U1-14孔插头（蓝色），仪表板线束  U2-14孔插头（蓝色），仪表板线束  V-4孔插头（绿色），多功能指示器线束  W-6孔插头（绿色），ABS线束  X-8孔插头（绿色），警报指示灯（拖挂设备、ABS系统）线束  Y-单孔插头，接线柱30  Z1-单孔插头  Z2-单孔插头，接线柱31  30-单孔插头，接线柱30  30B-单孔插头

表6-2-1  保险丝的布置

| 序号 | 对应的用电器 | 容量/A | 保险丝的颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左近光灯 | 10 | 红色 |
| 2 | 右近光灯 | 10 | 红色 |
| 3 | 仪表板照明灯、牌照灯 | 10 | 红色 |
| 4 | 杂物箱灯 | 15 | 蓝色 |
| 5 | 风窗刮水器、洗涤装置 | 15 | 蓝色 |
| 6 | 鼓风机 | 30 | 绿色 |
| 7 | 右尾灯、右停车灯 | 10 | 红色 |
| 8 | 左尾灯、左停车灯 | 10 | 红色 |
| 9 | 后窗除霜加热器 | 20 | 黄色 |
| 10 | 雾灯、后雾灯 | 15 | 蓝色 |
| 11 | 左远光灯 | 10 | 红色 |
| 12 | 右远光灯 | 10 | 红色 |
| 13 | 喇叭 | 10 | 红色 |
| 14 | 倒车灯 | 15 | 蓝色 |
| 15 | 发电机电子装置 | 10 | 红色 |
| 16 | 组合仪表 | 15 | 蓝色 |
| 17 | 转向灯 | 10 | 红色 |
| 18 | 电动燃油泵、加热λ传感器 | 20 | 黄色 |
| 19 | 散热器风扇、空调继电器 | 30 | 绿色 |
| 20 | 制动灯 | 10 | 红色 |
| 21 | 车内照明、时钟 | 15 | 蓝色 |
| 22 | 收音机、点烟器 | 10 | 红色 |

表6-2-2    继电器的布置

| 位置号 | 继电器名称 | 打印在继电器外壳上的号码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空调继电器 | 13 |
| 4 | 卸荷继电器 | 18 |
| 6 | 闪光器 | 21 |
| 8 | 间歇刮水/清洗继电器 | 19 |
| 10 | 雾灯继电器 | 53 |
| 11 | 双音喇叭继电器 | 53 |
| 12 | 燃油泵继电器 | 67 |
| 13 | 散热器风扇启动继电器 | 31 |
| 14 | 起动保护继电器 | 53 |
| 15 | ABS液压泵继电器 | 78 |
| 16 | ABS继电器 | 79 |
| 19 | 自动变速器继电器 | 53 |
| 21 | 电动车窗继电器 | 24 |
| 22 | ABS阀、ABS液压泵保险丝 |  |
| 23 | 空调、双频道收放机保险丝 |  |
| 24 | 电动车窗保险丝 |  |

图6-2-3  电控燃油喷射系统控制原理图

F60-怠速开关  G2-水温传感器  G6-汽油泵  G28-发动机转速传感器  G39-λ传感器  G40-霍尔传感器  G61、G66-爆震传感器  G62-水温传感器  G69-节气门电位计  G70-空气流量计  G72-进气温度传感器  G88-怠速节气门电位计  J17-汽油泵继电器  J220-控制单元  J338-节气门控制单元  N-2、3缸点火线圈  N30~N33-1~4缸喷嘴  N79-曲轴箱通风加热电阻  N80-活性碳罐电磁阀  N122-终端能量输出极  N128-1、4缸点火线圈  P-火花塞插头  Q-火花塞  S15、S18-保险丝  T16-自诊断接口  V60-怠速电机  Z19-λ传感器加热器  A-发动机转速信号  B-空调压缩机信号  C-空调装置信号  D-车速信号

图6-2-4  电控燃油喷射系统电路图（1）

A-蓄电池  G2-冷却液温度传感器  G40-霍尔传感器  G62-冷却温度传感器  J220-多点喷射控制单元  N79-加热电阻（曲轴箱通风）  N152-点火线圈  P-火花塞插头  Q-火花塞  T4-4孔插头  T8-8孔插头  T80-80孔插头  -接地点，在气缸盖上  –接地连接点1，在发动机舱线束内  –接地连接点（传感器接地），在发动机线束内   –正极连接点1（15），在发动机舱经线束内  –连接点1，在多点喷射控制单元线束内

图6-2-5  电控燃油喷射系统电路图（2）

F60-怠速开关  G61-爆震传感器①  G69-节气门电位计  G72-进气温度传感器  G88-节气门调节器电位计  G220-多点喷射控制单元  G338-节气门控制单元  T80-80孔接头  V60-节气门调节器

图6-2-6  电控燃油喷射系统电路图（三）

| B-起动机 | ws-白色 |
| --- | --- |
| D-点火开关 | sw-黑色 |
| G28-发动机转速传感器 | ro-红色 |
| G66-爆震传感器2 | br-棕色 |
| J220-多点喷射控制单元 | gn-绿色 |
| T3-3孔插头，靠近发动机转速传感器 | bl-蓝色 |
| T80-80孔插头 | gr-灰色 |
| -接地点，在发动机舱左侧 | li-紫色 |
| – 接地连接点（传感器接地），在发动机线束内 | ge-黄色 |

图6-2-7   电控燃油喷射系统电路图（4）

G39-λ传感器  G70-空气流量计  J17-燃油泵继电器  J220-多点喷射控制单元  N30-1缸喷油阀  N31-2缸喷油阀  N32-3缸喷油阀  N33-4缸喷油阀  N4a-4孔插头  T80-80孔插头  TV2-30号接线柱，分线器，在继电器盘后  –连接点（喷油阀），在发动机舱线束内

图6-2-8  电控燃油喷射系统电路图（5）

| A-蓄电池 | ws-白色 |
| --- | --- |
| G-燃油表传感器 | sw-黑色 |
| G6-燃油泵 | ro-红色 |
| J32-空调继电器，在继电器盘上 | br-棕色 |
| J220-多点喷射控制单元 | gn-绿色 |
| N25-空调装置电磁离合器 | bl-蓝色 |
| N80-活性碳罐电磁阀1 | gr-灰色 |
| S51-保险丝 | li-紫色 |
| T8-8孔插头 | ge-黄色 |
| T16-16孔插头，V.A.G1551自诊断接口 |  |
| T80-80孔插头 |  |
| –接地连接地1，在仪表板线束内 |  |
| *-散热器风扇接通控制单元 |  |

图6-2-9  电控燃油喷射系统电路图（6）

| F1-机油压力开关 | ws-白色 |
| --- | --- |
| F22-机油压力开关（30kPa） | sw-黑色 |
| G1-燃油表 | ro-红色 |
| G3-冷却度表 | br-棕色 |
| K-仪表板 | gn-绿色 |
| T8-8孔插头 | bl-蓝色 |
| T28-28孔插头，在仪表板上 | gr-灰色 |
|  | li-紫色 |
|  | ge-黄色 |

图6-2-10  自动变速器控制系统电路图

B/50-起动机（接线柱50）  D/50-点火开关（接线柱50）  F-制动灯开关  F8-强制低速档开关  F125-多功能开关  G28-发动机转速传感器  G38-变速器转速传感器  G68-车速传感器  G69-节气门电位计  G93-变速器机油温度传感器  J226-启动锁和倒车灯继电器  J-发动机控制单元  J217-自动变速器控制单元  L19-挡位指示板照明灯  M16/M17-倒车灯  M9/M10-制动灯和尾灯  N88-电磁阀1  N89-电磁阀2  N90-电磁阀3  N91-电磁阀4  N92-电磁阀5  N93-电磁阀6  N94-电磁阀7  N110-变速杆锁止电磁阀  S14-保险丝；附加信号：1-变速杆位置指示板、2-速度调节装置、3-空调装置

图6-2-11  ABS系统控制电路图

A/- -蓄电池负极  A/+-蓄电池正极  F-制动灯开关  G44-后右轮转速传感器  G45-前右轮转速传感器  G46-后左轮转速传感器  G47-前左轮转速传感器  J104-ABS电子控制单元  K47-ABS警报灯  M9-左制动灯  M10-右制动灯  N55-ABS/EBD液压控制单元  N99-前右轮ABS常开阀  N100-前右轮ABS常闭阀  N101-前左轮ABS常开阀  N102-前左轮ABS常闭阀  N133-后右轮ABS常开阀  N134-后左轮ABS常闭阀  N135-后左轮ABS常开阀  N136-后左轮ABS常闭阀  S4-保险丝（15A）  S14-保险丝（10A）  S20-保险丝（10A）  S123-液压泵保险丝（30A）  S124-电磁阀保险丝（30A）  TV14-故障阅读器接口  V64-ABS液压泵电机   ws-白色  sw-黑色  ro-红色  gn-绿色  br-棕色  bl-蓝色  gr-灰色  li紫色  ge-黄色

图6-2-12  仪表板连接、油压开关、冷却液温度传感器电路图

| F1-油压开关 | G-燃油表传感器 | ws-白色 | bl-蓝色 |
| --- | --- | --- | --- |
| K2-发电机警报灯 | –搭铁连接点，在发动机舱线束内 | sw-黑色 | gr-灰色 |
| F22-油压开关* | K5-转向警报灯 | ro-红色 | li-紫色 |
| K1-远光警报灯 | T28-28孔插头，在仪表板上 | br-棕色 | ge-黄色 |
| G2-冷却液温度表传感器 |  | gn-绿色 |  |

图6-2-13   仪表板（燃油表、冷却液温度表、油压报警、时钟、转速表）电路图

| G1-燃油表 | ws-白色 |
| --- | --- |
| G3-冷却液温度表 | sw-黑色 |
| G5-转速表 | ro-红色 |
| G54-速度传感器（仪表板内） | br-棕色 |
| J6-稳压器 | gn-绿色 |
| J243-油压和冷却液报警及转速表控制单元 | bl-蓝色 |
| K3-油压警报灯 | gr-灰色 |
| K28-冷却液温度警报灯 | li-紫色 |
| L8-时钟照明灯 | ge-黄色 |
| L10-仪表板照明灯 |  |
| L1d-单孔插接件，继电器盒后面 |  |
| T11-11孔插接件，控制器J243上 |  |
| T28-28孔插接件，仪表板旁 |  |
| Y2-数字式时钟 |  |

图6-2-14     手制动和制动液液面报警电路图

| F9-手制动指示灯开关 | ws-白色 |
| --- | --- |
| F345-制动液面警报开关 | sw-黑色 |
| K7-双管路制动及手制动指示灯 | ro-红色 |
| –接地点，发动机舱线束内 | br-棕色 |
| –接地连接，前大灯线束内 | gn-绿色 |
|  | bl-蓝色 |
|  | gr-灰色 |
|  | li-紫色 |
|  | ge-黄色 |

图6-2-15        点烟器、收放机电路图

| L16-空调控制板照明灯 | ws-白色 |
| --- | --- |
| L28-点烟器照明灯 | sw-黑色 |
| T1c-单孔插接件，继电器盒后面 | ro-红色 |
| T3a-3孔插接件，仪表板后 | br-棕色 |
| –接地连接，仪表线束内 | gn-绿色 |
| –接地点，前大灯线束内 | bl-蓝色 |
| –接地点，前大灯线束内 | gr-灰色 |
| U1-点烟器 | li-紫色 |
|  | ge-黄色 |

图6-2-16      车内灯、行李舱照明灯、牌照灯电路图

| F2-左前门联锁开关 | W3-行李舱灯 | ws-白色 |
| --- | --- | --- |
| F3-右前门联锁开关 | W15-室内灯 | sw-黑色 |
| F5-行李舱照明灯开关 | X-牌照灯 | ro-红色 |
| F10-左后门联锁开关 | –接地点，继电器盒旁 | br-棕色 |
| F11-右后门联锁开关 | -接地点，行李舱左侧 | gn-绿色 |
| T1e-单孔插接件，继电器盒上部 | –接地点，行李舱左侧 | bl-蓝色 |
| T10-单孔插接件，继电器盒上部 |  | gr-灰色 |
| T2e-2孔插接件，行李舱左后部 |  | li-紫色 |
| T21-2孔插接件，行李舱左侧 |  | ge-黄色 |

图6-2-17     前大灯、停车灯、变光及转向灯开关电路图

| E4-变光及转向灯开关 | ws-白色 |
| --- | --- |
| L1-左前大灯双丝灯 | sw-黑色 |
| L2-右前大灯双丝灯 | ro-红色 |
| M1-左停车灯 | br-棕色 |
| M3-右停车灯 | gn-绿色 |
| T5b-5孔插接件，转向柱开关后面 | bl-蓝色 |
| –接地连接点，前大灯线束内 | gr-灰色 |
| –接地连接点，前大灯线束内 | li-紫色 |
|  | ge-黄色 |

图6-2-18     转向灯及遇险警报灯开关、驻车灯开关电路图

| E2-转向灯开关 | ws-白色 |
| --- | --- |
| E3-遇险警报开关 | sw-黑色 |
| E19-驻车灯开关 | ro-红色 |
| J2-遇险警报灯继电器 | br-棕色 |
| K6-遇险警报灯 | gn-绿色 |
| T4c-4孔插接件，转向柱开关后 | bl-蓝色 |
| T5b-5孔插接件，转向柱开关后 | gr-灰色 |
| T7a-7孔插接件，转向柱开关后 | li-紫色 |
|  | ge-黄色 |

图6-2-19    转向信号灯、尾灯电路图

| M2-右尾灯 | T2b-2孔插接件，左减振器支柱后 | ws-白色 |
| --- | --- | --- |
| M4-左尾灯 | T6a-6孔插接件，左尾灯 | sw-黑色 |
| M5-左前转向灯 | T6b-6孔插接件，右尾灯 | ro-红色 |
| M6-左后转向灯 | –接地点，行李舱锁下端 | br-棕色 |
| M7-右前转向灯 | –接地点，行李舱锁下端 | gn-绿色 |
| M8-右后转向灯 | –接地点，左尾灯灯架处 | bl-蓝色 |
| M18-左侧停车转向灯 | –接地点，右尾灯灯架处 | gr-灰色 |
| M19-右侧停车转向灯 | –接地连接点，前大灯线束内 | li-紫色 |
| T1i-单孔插接件，左减振器支柱后 | –接地连接点，前大灯线束内 | ge-黄色 |

图6-2-20      车灯开关、制动灯电路图

| E1-车灯开关 | ws-白色 |
| --- | --- |
| E20-车灯控制开关和仪表 | sw-黑色 |
| F-制动灯开关 | ro-红色 |
| L9-车灯开关照明灯 | br-棕色 |
| M9-左制动灯 | gn-绿色 |
| M10-右制动灯 | bl-蓝色 |
| T6a-6孔插接件，左尾灯上 | gr-灰色 |
| T6b-6孔插接件，右尾灯上 | li-紫色 |
| –接地点，左尾灯灯架处 | ge-黄色 |
| –接地点，右尾灯灯架处 |  |

图6-2-21   倒车灯、后风窗加热、双音喇叭电路图

| E15-后风窗加热开关 | T2b-2孔插接件，继电器盒后面 | ws-白色 |
| --- | --- | --- |
| F4-倒车灯开关 | T2e-6孔插接件，行李舱左后侧 | sw-黑色 |
| H1-双音喇叭 | T6a-6孔插接件，左尾灯上 | ro-红色 |
| J4-双音喇叭继电器 | T6b-6孔插接件，右尾灯上 | br-棕色 |
| K10-后风窗加热指示灯 | Z1-后风窗加热 | gn-绿色 |
| L39-后风窗加热开关照明灯 | –接地点，行李舱右侧 | bl-蓝色 |
| M16-左倒车灯 | –接地点，左尾灯灯架上 | gr-灰色 |
| M17-右倒车灯 | –接地点，左尾灯灯架上 | li-紫色 |
|  | –电源线连接点，双音喇叭线束内 | ge-黄色 |

图6-2-22          前后雾灯电路图

| E23-前后雾灯开关 | L22-左前雾灯 | ws-白色 |
| --- | --- | --- |
| K13-后雾灯指示灯 | L23-右前雾灯 | sw-黑色 |
| L20-后雾灯灯泡 | T2b-2孔插接件，右前大灯附近 | ro-红色 |
| L40-前、后雾灯开关照明灯 | T2h-2孔插接件，左前大灯附近 | br-棕色 |
| T2g-2孔插接件，左后悬挂上 | –接地点，前大灯线束内 | gn-绿色 |
| T6a-6孔插接件，左尾灯上 | J5-雾灯继电器 | bl-蓝色 |
| –接地点，右尾灯灯架 |  | gr-灰色 |
|  |  | li-紫色 |
|  |  | ge-黄色 |