二、捷达/捷达王轿车电气线路图

捷达/捷达王轿车电气线路如图6-2-23~图6-2-49所示。

图6-2-23    发电机、蓄电池、起动机、点火开关电路图

| A-蓄电池 | J59-X-触点卸荷继电器 | ws-白色 | bl-蓝色 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-起动机 | T1a-单孔接头——蓄电池附近 | sw-黑色 | gr-灰色 |
| C-发电机 | ①接地线，蓄电池——车身 | ro-红色 | li-紫色 |
| C1-电压调节器 | ②接地线，变速器——车身 | br-棕色 | ge-黄色 |
| D-点火开关 | –接地连接点1，前大灯线束内 | gn-绿色 |  |

图6-2-24     散热器风扇、自动阻风门、进气歧管预热电路图

F18-散热器风扇温度开关  F26-自动阻风门温度开关*  F35-进气管预热温度开关*  F87-风扇起动温度开关  J81-进气管预热继电器  J138-散热器风扇起动控制单元  N1-自动阻风门  N52-加热电阻（部分负荷处喉管加热-化油器）  N69-冷起动热时间阀  T1n-单孔插头，左前大灯附近  T2a-两孔插头，左前大灯附近  V7-散热器风扇  –接地连接点，发动机接地，右前线束内   –接地连接点1，前大灯线束内  -正极连接点（30），左前线束内   –正极连接点（15），化油器线束内

注：*不适用1.8L发动机

图6-2-25       进气歧管预热、点火系统、超速切断电路图

G40-霍尔传感器  J130-超速切断控制器单元，仅用于1.8L发动机  N-点火线圈  N41-晶体管点火系统控制单元，压力通风舱左侧  N51-进气管预热加热电阻  N68-怠速-超速控制阀  O-分电器  P-火花塞插头  Q-火花塞  -接地点，发动机舱左侧  –接地连接点1，发动机舱线束内

图6-2-26   仪表板连接、油压开关、冷却液温度传感器电路图

F1-油压开关*（180kPa）  F22-油压开关*（30 kPa）  G-燃油表传感器  G2-冷却液温度表传感器  K1-远光警报灯  K5-转向警报灯  T28-28孔插头，在仪表板上  –搭铁连接点1，在发动机舱线束内

注：*不适用1.8L发动机

图6-2-27     仪表板（燃油表、油压报警、时钟、转速表）电路图

G1-燃油表  G3-冷却液温度表  G5-转速表  G54-速度传感器（仪表板内）  J6-稳压器  J243-油压和冷却液报警及转速度表控制单元  K3-油压警报灯  K28-冷却液温度警报灯  L8-时钟照明灯  L10-仪表板照明灯  T1d-单孔插接件，继电器盘后面  T11-11孔插接件，控制器J243上  T28-28孔插接件，仪表板旁  Y2-数字式时钟

图6-2-28      手制动和制动液液面警报、磁带盒照明电路图

F9-手制动指示灯开关  F34-制动液面警报开关  K7-双管路制动及手制动指示灯  L66-磁带盒照明灯  T2i-两孔插接件，仪表板后   –接地点1，继电器盘旁  –接地点1，发动机舱线束内   –接地连接1，前大灯线束内

图6-2-29      点烟器、收放机、鼓风机电路图

E9-鼓风机开关  L16-空调控制板照明灯  L28-点烟器照明灯  N23-鼓风机串联电阻  R-收放机插头  S24-过热保险丝  T1b-单孔插接件，继电器盘后面  T1c-单孔插接件，继电器盘后面  T1m-单也插接件，仪表板的右后面  T2V-两孔插接件，鼓风机串联电阻上  T3a-3孔插接件，仪表板后  T5e-5孔插接件，鼓风机串联电阻上  T8-8孔插接件，收放机上  U1-点烟器  V2-鼓风机  –连接点（30），仪表线束   -接地点，接线柱A左下面  –接地连接1，仪表线束内

图6-2-30      车内灯、行李仓照明灯、牌照灯电路图

F2-左前门联锁开关  F3-右前门联锁开关  F5-行李舱照明灯开关  F10-左后门联锁开关  F11-右后门联锁开关  T1e-单孔插接件，继电器盘上部  T10-单孔插接件，继电器盘上部  T2e-2孔插接件，行李舱左后部  T21-2孔插接件，行李舱左侧  W3-行李舱灯  W15-带延迟关闭的内饰灯（室内灯）  X-牌照灯   –接地点1，继电器盘旁  –接地点，行李舱左侧   –接地点，后挡板右侧

图6-2-31       前大灯远近光调节电路图

E102-灯光距离调节器  L54-灯光调节器照明灯  T2f-2孔插接件，车身左前围板上  V48-左灯光调节电机  V49-右灯光调节电机  –接地点1，断电器盘附近   –接地点1，前大灯线束内   –接地点2，前大灯线束内

图6-2-32     前大灯、停车灯、变光及转向灯开关电路图

E4-变光及转向灯开关  L1-左前大灯双丝灯  L2-右前大灯双丝灯  M1-左停车灯  M3-右停车灯  T5b-5孔插接件，转向柱开关后面   –接地连接点1，前大灯线束内  -接地连接点2，前大灯线束内

图6-2-33       转向信号和危险警报灯、驻车灯开关电路图

E2-转向灯开关  E3-遇险警报灯开关  E19-驻车灯开关  J2-遇险警报灯继电器（闪光器）  K6-遇险警报灯  T4c-4孔插接件，转向柱开关后  T5b-5孔插接件，转向柱开关后  T7a –7孔插接件，转向柱开关后

图6-2-34     转向灯、尾灯电路图

M2-右尾灯  M4-左尾灯  M5-左前转向灯  M6-左后转向灯  M7-右前转向灯  M8-右后转向灯  M18-左侧停车转向灯  M19-右侧停车转向灯  T1i-单孔插接件，左减震器支柱后  T2d-2孔插接件，左减振器支柱后  T6a-6孔插接件，左尾灯  T6b-6孔插接件，右尾灯  – 接地点，行李舱盖左侧  -接地点，行李舱盖右侧  –接地点，左尾灯灯架处  - 接地点，右尾灯灯架处  –接地连接点1，前大灯线束内  -接地点2，前大灯线束内

图6-2-35    车灯开关、制动灯电路图

E1-车灯开关  E20-车灯控制开关和仪表  F-制动灯开关  L9-车灯开关照明灯  M9-左制动灯  M10-右制动灯  T1m-单孔插接件，插在继电器位置10触点3上  T6a-6孔插接件，左尾灯上  T6b-6孔插接件，右尾灯上  -接地点，左尾灯灯架上  - 接地点，右尾灯灯架上

图6-2-36     倒车灯、后窗加热、双音喇叭电路图

E15-后风窗加热开关  F4-倒车灯开关  H1-双音喇叭  J4-双音喇叭继电器  K10-后风窗加热指示灯  L39-后风窗加热开关照明灯  M16-左倒车灯  M17-右倒车灯  T2b-2孔插接件，继电器盘后面  T2e-2孔插接件，行李舱左后侧  T6a-6孔插接件，左尾灯上  T6b-6孔插接件，右尾灯上  Z1-后风窗加热  –接地点，行李舱右侧  -接地点，左尾灯灯架上  - 接地点，右尾灯灯架上   –接地连接点，双音喇叭线束内   –电源线连接点，双音喇叭线束内

图6-2-37      后雾灯电路图

E23-前后雾灯开关  K13-后雾灯指示灯  L20-后雾灯灯泡  L40-前、后雾灯开关照明灯  T2g-2孔插接件，左后悬架上  T6a-6孔插接件，左尾灯上  - 接地点，右尾灯灯架

图6-2-38      前风窗刮水器、清洗装置电路图

E22-间歇工作的前风窗雨刷器开关  H1-喇叭开关  J31-清洗/刮水-间歇自动控制继电器  T4c-4孔插接件，转向柱开关后  T5c-5孔插接件，转向柱开关后  T7a-7孔插接件，转向柱开关后  V-前风窗雨刷电机

图6-2-39    后风窗刮水器、清洗装置、杂物箱照明灯电路图

J30-后风窗雨刷器和清洗器继电器  T2 c-2孔插接件，仪表板右后部  T2k-2孔插接件，行李舱左后部  V12-后风窗雨刷电机  V59-前、后风窗洗涤泵  W6-杂物箱照明灯  –接地点，后挡板右侧  –接地连接点1，仪表线束内

图6-2-40     空调开关、鼓风机电路图

A-蓄电池  E9-鼓风机开关  E33-蒸发器温度开关（温度低开+1℃时断开）  E35-空调开关  F73-制冷液管路低压开关（压力低于200kPa时断开）  J32-空调继电器  N23-鼓风机串联电阻  N62-怠速提升双通阀  S23-主保险丝  S24-过热保险丝  T1a-单孔插接件，仪表板后  T1c-单孔插接件，仪表板后  T2a-2孔插接件，仪表板后  T21-2孔插接件，发动机舱前  T3a-3孔插接件，仪表板后  T5a-5孔插接件，仪表板后  T5b-5孔插接件，仪表板后  V2-鼓风机

–接地点1，继电器盘附近  –接地点1，仪表线束内

图6-2-41      电磁离合器、压力开关、散热器风扇电路图

F18-散热器风扇热敏开关  F23-空调管路上的高压开关  J69-起动继电器  J138-散热器风扇控制单元  N25-空调电磁离合器  T1b-单孔插接件  T2c-2孔插接件，发动机舱前  T2e-2孔插接件，发动机舱前  T2f-2孔插接件，发动机舱前  T2g-2孔插接件，发动机舱前  T21-2孔插接件，发动机舱前  V7-散热器风扇  –接地端1，左前线束内

图6-2-42      前后雾灯开关、前雾灯电路图

E23-前后雾灯开关  J5-前雾灯继电器  K13-后雾灯指示灯  L22-左前雾灯  L23-右前雾灯  L40-前后雾灯开关照明灯  T2b-2孔插接件，右前大灯附近  T2g-2孔插接件，右前大灯附近  T2h-2孔插接件，左前大灯附近  –接地端1，前大灯线束内

图6-2-43     收放机、前扬声器、拉杆天线电路图

D-点火开关  E20-开关及仪表照明调节器  K-仪表部件  L16-空调调节器照明灯  L28-点烟器照明灯  L39-后风窗加热开关照明灯  L40-前、后雾灯开关照明灯  R-带双音调谐的收放机  R2-左前扬声器  R3-右前扬声器  R11-天线  T1-单孔插接件，继电器盘后  T2-2孔插接件，仪表板中后部  T8-8孔插接件，收音机上  T8a-8孔插接件，收音机上  T28-28孔插接件，收音机上  U1-点烟器  –接地点，接线柱A-右下部  –电源正极连接点（30a），仪表板线束内

图6-2-44     多点喷射控制单元、点火系统、冷却液温度传感器电路图

A-蓄电池  G2-冷却液温度传感器  G40-霍尔传感器  G62-冷却温度传感器  J220-多点喷射控制单元  N79-加热电阻（曲轴箱通风）  N152-点火线圈  P-火花塞插头  Q-火花塞  T4-4孔插头  T8-8孔插头  T80-80孔插头  –接地点，在气缸盖上  –接地连接点1，在发动机舱线束内  –接地连接点（传感器接地），在发动机线束内  –正极连接点1（15），在发动机舱线束内  –连接点1，在多点喷射控制单元线束内

图6-2-45  多点喷射控制单元、节气门控制单元、爆震传感器1、进气温度传感器电路图

F60-怠速开关  G61-爆震传感器1  G69-节气门电位计  G72-进气温度传感器  G88-节气门调节器电位计  J220-多点喷射控制单元  J338-节气门控制单元  T80-80孔接点  V60-节气门调节器

图6-2-46     多点喷射控制单元、发动机转速传感器、爆震传感器电路图

B-起动机  D-点火开关  G28-发动机转速传感器  G66-爆震传感器2  J220-多点喷射控制单元  T3-3孔插头，靠近发动机转速传感器  T80-80孔插头  -接地点，在发动机舱左侧  –接地连接点（传感器接地），在发动机线束内  ws-白色  sw-黑色  ro-红色  br-棕色  gn-绿色  bl-蓝色  gr-灰色  li-紫色  ge-黄色

图6-2-47   多点喷射控制单元、空气流量计、燃油泵继电器、喷油器电路图

G39-λ传感器  G70-空气流量计  J17-燃油泵继电器  J220-多点喷射控制单元  N30-1缸喷油器  N31-2缸喷油嘴  N32-3缸喷油器  N33-4缸喷油器  N4a-4孔插头  T80-80孔插头  TV2-30号接线柱，分线器，在继电器盘后   –连接点（喷油阀），在发动机舱线束内  ws-白色  sw-黑色  ro-红色  br-棕色  gn-绿色  bl-蓝色  gr-灰色  li-紫色  ge-黄色

图6-2-48     多点喷射控制单元、燃油泵电路图

A-蓄电池  G-燃油表传感器  G6-燃油泵  J32-空调继电器，在继电器盘上  J220-多点喷射控制单元  N25-空调装置电磁离合器  N80-活性磁罐电磁阀1  S51-保险丝  T8-8孔插头  T16-16孔插头，V.A.G1551自诊断接口  T80-80孔插头  –接地连接点1，在仪表板线束内  ws-白色  sw-黑色  ro-红色  br-棕色  gn-绿色  bl-蓝色  gr-灰色  li-紫色  ge-黄色

注*散热器风扇接通控制单元

图6-2-49     仪表板电路图

F1-机油压力开关  F22-机油压力开关（30kPa）  G1-燃油表  G3-冷却液温度表  K-仪表板  T8-8孔插头  T28-28孔插头，在仪表板上  ws-白色  sw-黑色  ro-红色  br-棕色  gn-绿色  bl-蓝色  gr-灰色  li-紫色  ge-黄色