手动驱动桥/变速箱与离合器	16

| 内容 | 操作代码范围 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 变速箱/驱动桥-拆卸，安装和更换 | 16 114 0 – 16 115 5 | 16-2 |
| 变速箱/驱动桥-分解，组装和垫片 | 16 118 3 – 16 118 4 | 16-2 |
| 变速箱/驱动桥-外壳，外壳盖和垫片 | 16 119 4 – 16 154 4 | 16-3 |
| 差速器和差速器轴承 | 16 120 4 – 16 120 7 | 16-3 |
| 导向轴承 | 16 176 4 – 16 176 4 | 16-3 |
| 输入轴齿轮、同步器、轴承和油封 | 16 140 4 – 16 207 4 | 16-4 |
| 输出轴齿轮、同步器、轴承和油封 | 16 150 4 – 16 289 4 | 16-4 |
| 车速表齿轮 | 16 172 0 – 16 589 4 | 16-5 |
| 同步器 | 16 202 4 – 16 812 0 | 16-5 |
| 选档机构 | 16 284 0 – 16 289 0 | 16-5 |
| 选档杆、连杆与拉索 | 16 513 0 – 16 575 0 | 16-5 |
| 离合器与控制 | 16 724 0 – 16 876 4 | 16-6 |

| 手动驱动桥/变速箱与离合器 |  |  | 蒙迪欧 2001 | 嘉年华 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| 变速箱/驱动桥-拆卸，安装和更换 |  |  |  |  |  |
| 16 114 0 | (L) | 驱动桥/变速箱-拆卸与安装 | Duratec | JB | AKB | - | 3,2 |
|  |  | 不包括：对于配置机械式ABS的汽车所需的额外工时，请参阅作业16 114 2 |  |  | AKK | - | 3,2 |
|  |  |  | Duratec-HE | 8G | BTT | 3,9 | - |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 3,9 | - |
|  |  |  |  |  | FOX | 4,8 | - |
|  |  |  |  |  | HXL | 4,8 | - |
|  |  |  |  |  | MP2 | 5,1 | - |
|  |  |  |  |  | MP3 | 4,6 | - |
| 16 114 5 | (L) | 变速箱总成-拆卸与安装(发动机和变速箱已拆下) |  | 00 | MUA | - | 0,4 |
| 16 115 5 | (L) | 驱动桥/变速箱-更换(传动系/变速箱已拆下) |  | 00 | MUA | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  |  |  | FOX | 0,4 | - |
|  |  |  |  |  | HXL | 0,3 | - |
| 变速箱/驱动桥-分解，组装和垫片 |  |  |  |  |  |
| 16 118 3 | (M) | 输入轴、输出轴、差速器、中间轴-拆卸与安装(变速箱总成已拆下)(包括：油封-更换) | 配MTX75变速箱 | K2 | KA2 | 1,7 | - |
|  |  | 不包括：将已拆下的部件进行分解与组装，并对变速箱进行间隙调整(如需要时、使用作业16 118 4) | 5速变速箱 | 01 | KAH | - | 1,8 |
|  |  |  | 6速变速箱 | KU | KAJ | 1,8 | - |
| 16 118 4 | (M) | 对变速箱进行间隙调整(与作业16 118 3相结合) | 5速变速箱 | 01 | KAH | - | 0,4 |
|  |  | 不包括：分解与组装部件 | 单轴或差速器总成 | 91 | KBD | 0,9 | - |
|  |  |  | 双轴或单轴加上差速器总成 | 92 | KBE | 1,4 | - |
|  |  |  | 双轴加上差速器总成 | 93 | KBF | 1,8 | - |

|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 118 4 | (M) | 续前页 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6速-单输出轴 | 94 | KBK | 0,4 | - |
|  |  |  | 6速-双输出轴 | 95 | KBL | 0,5 | - |
|  |  |  | 6速-差速器总成 | 97 | KBN | 0,8 | - |
| 变速箱/驱动桥-外壳，外壳盖和垫片 |  |  |  |  |  |
| 16 119 4 | (M) | 变速箱壳体-更换(与作业16 118 3相结合) | 配MTX75变速箱 | K2 | KA2 | 1,3 | - |
|  |  | 不包括：对变速箱进行间隙调整 | 5速变速箱 | 01 | KAH | - | 0,4 |
|  |  |  | 6速变速箱 | KU | KAJ | 1,3 | - |
| 16 119 6 | (L) | 垫片-变速箱壳体-更换(变速箱已拆下) | 配MTX75变速箱 | K2 | KA2 | 1,5 | - |
|  |  |  | 5速变速箱 | 01 | KAH | - | 1,2 |
|  |  |  | 6速变速箱 | KU | KAJ | 1,6 | - |
| 16 122 0 | (L) | 变速箱壳体外盖-拆卸与安装 | 5速变速箱 | 01 | KAH | - | 0,9 |
| 16 146 4 | (M) | 轴承-输入轴-更换(变速箱总成已拆下) | 5速变速箱 | 01 | KAH | - | 1,8 |
| 16 154 4 | (M) | 轴承-主轴-更换（双侧）(变速箱总成已拆下) | 5速变速箱 | 01 | KAH | - | 1,8 |
| 差速器与差速器轴承 |  |  |  |  |  |
| 16 120 4 | (M) | 差速器与轴承盖-更换(与作业16118 3相结合) | 配MTX75变速箱 | K2 | KA2 | 0,6 | - |
|  |  | 不包括：对变速箱进行间隙调整 | 5速变速箱 | 01 | KAH | - | 0,2 |
|  |  |  | 6速变速箱 | KU | KAJ | 0,7 | - |
| 16 120 6 | (M) | 锥形滚子轴承-差速器-更换(与作业16118 3相结合) | 配MTX75变速箱 | K2 | KA2 | 0,6 | - |
|  |  | 不包括：对变速箱进行填隙调整 | 5速变速箱 | 01 | KAH | - | 0,1 |
|  |  |  | 6速变速箱 | KU | KAJ | 0,6 | - |
| 16 120 7 | (M) | 行星齿轮-差速器-更换(与作业16118 3相结合) | 配MTX75变速箱 | K2 | KA2 | 0,2 | - |
|  |  |  | 5速变速箱 | 01 | KAH | - | 0,1 |
|  |  |  | 6速变速箱 | KU | KAJ | 0,3 | - |
| 导向轴承 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 176 4 | (M) | 齿轮-里程计传动-拆卸与安装（变速箱/外壳体已拆卸） | 5速变速箱 | 01 | KAH | - | 1,8 |

| 手动驱动桥/变速箱与离合器 |  |  | 蒙迪欧 2001 | 嘉年华 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| 输入轴齿轮、同步器、轴承和油封 |  |  |  |  |  |
| 16 140 4 | (M) | 输出轴-分解与组装、轴承内座圈-更换（两边）(与作业16118 3相结合) | 配MTX75变速箱 | K2 | KA2 | 0,9 | - |
| 不包括：对变速箱进行间隙调整 |  |  |  |  |  |
| 16 142 4 | (M) | 同步器与齿轮-输入轴-更换(与作业16118 3相结合) | 配MTX75变速箱 | K2 | KA2 | 0,4 | - |
|  |  | 不包括：轴承外座圈更换 |  |  |  |  |  |
| 16 144 4 | (M) | 输入轴油封-更换（发动机或传动系/变速箱已拆下） | 5速变速箱 | 01 | KAH | - | 0,2 |
|  |  |  | 6速变速箱 | KU | KAJ | 0,2 | - |
| 16 146 5 | (L) | 轴承-输入轴-更换（与作业16118 3相结合） |  | 00 | MUA | - | 0,1 |
|  |  | 不包括：对变速箱进行填隙调整 | 配MTX75变速箱 | K2 | KA2 | 0,6 | - |
|  |  |  | 6速变速箱 | KU | KAJ | 0,4 | - |
| 16 207 4 | (M) | 同步器5档齿轮-更换（变速箱总成已拆下） | 5速变速箱 | 01 | KAH | - | 0,4 |
| 输出轴齿轮、同步器、轴承和油封 |  |  |  |  |  |
| 16 150 4 | (M) | 输出轴-分解与组装、轴承内座圈-更换(与作业16118 3相结合) | 5速变速箱 | 01 | KAH | - | 0,5 |
|  |  | 不包括：对变速箱进行间隙调整 | 6速单输出轴 | 94 | KBK | 1,1 | - |
|  |  |  | 6速双输出轴 | 95 | KBL | 2,2 | - |
| 16 152 5 | (M) | 同步器/齿轮（1档/2档）-输出轴-更换（与作业16 118 3相结合） | MTX75 10/2000向前-所有运动齿轮的输出轴 | 99 | KA4 | 0,8 | - |
|  |  | 不包括：轴承内座圈更换。 |  |  |  |  |  |
| 16 152 6 | (M) | 同步器/齿轮（5档/倒档）-输出轴（与作业16 118 3相结合） | 配MTX75变速箱 | K2 | KA2 | 0,3 | - |
|  |  | 不包括：轴承内座圈更换。 |  |  |  |  |  |
| 16 156 4 | (M) | 输出轴轴承-更换（单一输出轴）（与作业16 118 3相结合） | 配MTX75变速箱 | K2 | KA2 | 0,6 | - |
|  |  | 不包括：对变速箱进行间隙调整 | 5速变速箱 | 01 | KAH | - | 0,2 |

|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 156 4 | (M) | 续前页 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6速-单输出轴 | 94 | KBK | 0,6 | - |
|  |  |  | 6速-双输出轴 | 95 | KBL | 0,6 | - |
| 16 284 5 | (L) | 选档机构-拆卸与安装（变速箱已拆卸） |  | 00 | MUA | - | 0,2 |
| 16 289 4 | (L) | 油封-选档轴-更换（变速排档杆已拆下） |  | 00 | MUA | - | 0,1 |
| 车速表齿轮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 172 0 | (L) | 车速表驱动齿轮-拆卸与安装 |  | 00 | MUA | - | 0,3 |
| 16 588 0 | (L) | 换挡机构稳定杆-拆卸与安装 |  | 00 | MUA | - | 0,6 |
| 16 589 0 | (L) | 衬套-稳定杆-变速排档机构-外部-拆卸与安装 |  | 00 | MUA | - | 0,7 |
| 16 589 4 | (L) | 衬套-稳定杆-变速排档机构-外部-拆卸与安装（稳定杆已拆下） | 00 | MUA | - | 0,1 |
| 同步器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 202 4 | (M) | 同步器-更换（全部）（传动系/变速箱已拆下） | 5速变速箱 | 01 | KAH | - | 2,0 |
| 16 207 0 | (M) | 同步器-5档齿轮-拆卸与安装 | 5速变速箱 | 01 | KAH | - | 1,1 |
| 16 727 4 | (L) | 离合器磨擦片-拆卸与安装（发动机或变速箱已拆下） |  | 00 | MUA | - | 0,2 |
| 16 728 4 | (L) | 离合器压盘-拆卸与安装（发动机或变速箱已拆下） |  | 00 | MUA | - | 0,2 |
| 16 812 0 | (L) | 离合器踏板-更换 |  | 00 | MUA | - | 0,4 |
| 选档机构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 284 0 | (M) | 内侧选档机构-拆卸与安装 | 配MTX75变速箱 |  | F0X | 1,0 | - |
|  |  |  |  | K2 | KA2 | 1,0 | - |
| 16 284 4 | (M) | 内侧选档机构-拆卸与安装(传动系/变速箱已拆下) | 5速变速箱 | 01 | KAH | - | 1,9 |
| 16 289 0 | (L) | 选档定位杆油封-更换 |  | 00 | MUA | - | 0,4 |
| 选档杆、连杆与拉索 |  |  |  |  |  |
| 16 513 0 | (L) | 选档连杆调整 |  | 00 | MUA | - | 0,2 |
| 16 524 0 | (L) | 选档杆-拆卸与安装 |  | 00 | MUA | - | 0,3 |
| 16 526 0 | (L) | 选档杆防尘套-拆卸与安装 |  | 00 | MUA | 0,2 | 0,2 |
| 16 534 0 | (L) | 选档机构/执行器-拆卸与安装 |  | 00 | MUA | - | 0,6 |

| 手动驱动桥/变速箱与离合器 | 蒙迪欧 2001 | 嘉年华 |
| --- | --- | --- |
|  | DARTS | 38 | 90 |
| 16 534 0 | (L) | 续前页 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | F0X | 1,1 | - |
| 16 534 8 | (L) | 选档杆机构-拆开与组装(选档机构已拆下) |  | 00 | MUA | 0,2 | 0,3 |
| 16 564 0 | (L) | 选档杆-拆卸与安装 |  | 00 | MUA | - | 0,7 |
| 16 573 0 | (L) | 选档拉索-调整(所有) |  | 00 | MUA | 0,4 | - |
| 16 575 0 | (L) | 选档拉索-拆卸与安装(所有) |  |  | F0X | 1,6 | - |
| 离合器与控制 |  |  |  |  |  |
| 16 724 0 | (L) | 离合器片、释放轴承与压板-拆卸与安装 |  | 00 | MUA | - | 3,2 |
| 16 724 4 | (L) | 离合器片与压板-拆卸与安装(发动机或驱动桥/变速箱已拆下) |  | 00 | MUA | 0,2 | 0,2 |
| 16 813 0 | (L) | 离合器踏板轴衬-拆卸与安装(所有) |  | 00 | MUA | - | 0,4 |
|  |  |  | 左侧 | MK | MXA | 0,6 | - |
|  |  |  | 右侧 | W4 | MXN | 0,6 | - |
| 16 828 0 | (L) | 离合器踏板回拉弹簧-拆卸与安装 |  | 00 | MUA | - | 0,4 |
| 16 856 0 | (L) | 离合器总泵-拆卸与安装 |  | 00 | MUA | 1,6 | 1,0 |
| 16 862 4 | (L) | 离合器分泵-拆卸与安装(发动机或驱动桥/变速箱已拆下) |  | 00 | MUA | 0,2 | 0,2 |
| 16 876 4 | (L) | 离合器释放轴承-拆卸与安装（发动机或驱动桥/变速箱已拆下） |  | 00 | MUA | - | 0,1 |

自动驱动桥/变速箱                               17

| 内容 | 操作代码范围 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 自动驱动桥/变速箱 | 17 114 0 – 17 218 8 | 17-2 |
| 油底壳、阀体 | 17 233 0 – 17 234 8 | 17-2 |
| 选档杆机构/拉索 | 17 634 0 – 17 667 0 | 17-2 |
| 开关、传感器 | 17 694 0 – 17 750 0 | 17-3 |
| 变速箱油、冷却器、管路 | 17 834 0 – 17 834 0 | 17-3 |

| 自动驱动桥/变速箱 |  |  | 蒙迪欧 2001 | 嘉年华 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| 自动驱动桥/变速箱 |  |  |  |  |  |
| 17 114 0 | (M) | 自动变速箱油泄漏与检查(使用FSE认可的UV泄漏检测器) |  | 00 | MUA | 0,5 | - |
| 17 115 5 | (L) | 自动变速箱油-更换(结合定期保养) |  | 00 | MUA | 0,5 | - |
|  |  | 包括：更换变速箱油滤网(如果适用) |  |  |  |  |  |
| 17 214 0 | (L) | 驱动桥/变速箱-拆卸与安装 | Duratec Duratec -HE | JB | AKB | - | 3,8 |
|  |  |  |  | 8G | BTT | 4,7 | - |
|  |  |  | Duratec –VE Duratec –VE配置AG5 | FJ | F0A | 5,3 | - |
|  |  |  |  | JE | F0W | 5,0 | - |
| 17 214 5 | (L) | 驱动桥/变速箱-更换(传动系/变速箱已拆下) |  | 00 | MUA | 0,5 | - |
|  |  |  | Duratec | JB | AKB | - | 0,8 |
| 17 214 8 | (M) | 驱动桥/变速箱-分解与组装(传动系/变速箱已拆下) | CD4E | K4 | KFN | 6,3 | - |
| 17 216 5 | (M) | 变速箱壳-更换(变速箱已拆下) | CD4E | K4 | KFN | 5,0 | - |
| 17 218 8 | (M) | 差速器-分解与组装(差速器已拆下) | CD4E | K4 | KFN | 0,2 | - |
| 油底壳、阀体 |  |  |  |  |  |  |
| 17 233 0 | (M) | 主控制阀体外盖-拆卸与安装 | Duratec -VE 配置AG5 | JE | F0W | 1,8 | - |
|  |  |  | CD4E | K4 | KFN | 2,5 | - |
| 17 234 0 | (M) | 主控制阀体-拆卸与安装 | Duratec -VE 配置 AG5 | JE | F0W | 2,1 | - |
|  |  |  | CD4E | K4 | KFN | 3,1 | - |
| 17 234 8 | (M) | 主控制阀体-分解与组装(主控制阀体已拆下) | CD4E | K4 | KFN | 2,0 | - |
| 选档杆机构/拉索 |  |  |  |  |  |
| 17 634 0 | (L) | 选档杆-拆卸与安装 |  | 00 | MUA | 0,6 | - |
|  |  |  | 带自动变速箱 | K1 | KEB | - | 0,4 |
|  |  |  | AG5 | KT | KF8 | 1,0 | - |

|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 666 0 | (L) | 选档拉索调整 工时定额中未给新零件或专用工具/设备留出裕量，如果与其它包括有新备件或专用工具/设备的操作一起实施，则需按复合操作使用。 | AG5 | 00 | MUA | 0,2 | - |
|  |  |  |  | KT | KF8 | 0,3 | - |
| 17 667 0 | (L) | 选档拉索-拆卸与安装 |  | 00 | MUA | 1,0 | - |
|  |  |  | 带自动变速箱 | K1 | KEB | - | 0,9 |
|  |  |  | AG5 | KT | KF8 | 1,2 | - |
| 开关、传感器 |  |  |  |  |  |
| 17 694 0 | (L) | 变速箱档位(TR)传感器-拆卸与安装 |  | 00 | MUA | 0,4 | - |
|  |  |  | AG5 | KT | KF8 | 1,1 | - |
| 17 708 4 | (M) | 输出轴速度（OSS）传感器-拆卸与安装（变速箱已拆，仅用于变速箱内部放置的传感器） | AG5 | KT | KF8 | 1,6 | - |
| 17 712 4 | (M) | 中间轴速度（ISS）传感器-拆卸与安装（变速箱已拆，仅用于变速箱内部放置的传感器） | AG5 | KT | KF8 | 1,6 | - |
| 17 716 4 | (M) | 涡轮轴速度（TSS）传感器-拆卸与安装（变速箱已拆，仅用于变速箱内部放置的传感器） | AG5 | KT | KF8 | 3,1 | - |
| 17 750 0 | (L) | 模块-自动变速箱-拆卸与安装 |  | 00 | MUA | 3,4 | - |
| 变速箱油、冷却器、管路 |  |  |  |  |  |
| 17 834 0 | (L) | 变速箱油冷却器-自动变速箱-拆卸与安装 |  | 00 | MUA | 1,0 | - |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 1,0 | - |
|  |  |  | 带自动变速箱 | K1 | KEB | - | 1,1 |