嘉年华汽车线路图

目录

第一章—通用信息

通用信息

目录	100-00-00-1

系统概述	100-00-01-1

索引	100-00-02-1

介绍	100-00-03-1

符号	100-00-04-1

连接器修理步骤	100-00-05-1

线束概述	100-00-06-1

第二章—底盘

防抱死控制系统	206–09A–00–1

第三章—动力系统

发动机

冷却系统	303-03-00-1

燃油的加注与控制	303-04-00-1

起动系统	303-06-00-1

点火系统	303-07-00-1

发动机电子控制系统	303-14-00-A

自动变速箱	307-01-00-1

第四章—电气系统

通风、暖风和空调系统

空调	412-03A-00-1

仪表与警告系统

组合仪表与仪表板照明	413-00-00-1

组合仪表	413-01-00-1

时钟	413-07-00-1

发电机和调节器	414-02-00-1

音响系统

音响单元………………………	415-01-00-1

扬声器	……..415-03-00-1

灯光系统

车外灯－前大灯	417-01-00-1

车外灯－位置和驻车灯,牌照灯	417-01-00-2

车外灯－转向灯	417-01-00-3

车外灯－制动灯	417-01-00-4

车外灯－倒车灯	417-01-00-6

车外灯－前雾灯	417-01-00-8

车外灯－后雾灯	417-01-00-9

车内灯	417-02-00-1

配电系统

数据接口(DLC)	418-00-00-1

电子元件组

主动防盗系统………………….	419-01A-00-1

第五章－车身及油漆

车身

后视镜	501-09-00-1

玻璃，框架及其机构-电动窗	501-11-00-1

玻璃，框架及其机构–

加热后窗，加热电动后视镜	501-11-00-3

仪表板与控制台	501-12-00-1

门把手，门锁，锁闩及

进入系统	501-14-00-1

刮水器与清洗器	501-16-00-1

被动式安全带	501-20B-00-1

第七章－电路一般信息

保险及继电器信息	700-01-00-1

电源分配	700-02-00-1

保险	700-03-00-1

接地线	700-04-00-1

元件位置表	700-05-00-1

元件位置示意图	700-06-00-1

连接器示意图	700-07-00-1

元件测试	700-09-00-1

在付印之前，本手册的图片，技术资料，数据和说明已经确认无误。然而，为了不断的研发及改进，长安福特汽车有限公司保留不经通知在必要时做任何变更的权利。长安福特汽车有限公司尽一切可能努力保证书中信息的完整性和准确性，但错误及疏漏在所难免，敬请各经销商斧正。

未经长安福特汽车有限公司的授权许可，本手册中的任何部分均不得复制或储存在任何检索系统中。或以任何形式传播：包括电子的，机械的，影印的，录制的，翻译的或其它的任何形式。

本书由长安福特汽车有限公司客户服务部出版。

本书看版权归长安福特汽车有限公司所有

版权所有©。

3–通压力开关，N266	303–14–00–6

3–通压力开关，N266	412–03A–00–3

A/C压缩机离合器二极管，V7	303–14–00–6

A/C压缩机离合器二极管，V7	412–03A–00–3

A/C压缩机离合器，Y16	303–14–00–6

A/C压缩机离合器，Y16	412–03A–00–3

A/C压缩机开关继电器，K158	303–14–00–6

A/C压缩机开关继电器，K158	412–03A–00–3

A/C节气门全开（WOT）继电器，K32	303–14–00–6

A/C节气门全开（WOT）继电器，K32	412–03A–00–3

ABS控制模块，A7	206–09A–00–1

气囊模块，A29	501–20B–00–1

空调	412–03A–00

天线，A151	415–01–00–1

防锁止控制系统	206–09A–00

主动防盗	419–01A–00

防盗闪光继电器，K106	419–01A–00–2

防盗喇叭，H5	419–01A–00–2

防盗/中控锁模块，A77	419–01A–00–1

防盗/中控锁模块，A77	501–14–00–1

音响单元	415–01–00

自动变速箱	307–01–00

自动变速箱模块，A120	307–01–00–1

自动变速箱模块，A120	307–01–00–2

蓄电池接线盒（BJB），P93	700–02–00–1

蓄电池接线盒（BJB），P93	700–02–00–3

蓄电池，O1	700–02–00–1

制动液液位开关，N1	206–09A–00–1

制动液液位开关，N1	413–01–00–1

凸轮轴位置传感器，B41	303–07–00–1

凸轮轴位置传感器，B41	303–14–00–4

活性碳罐电磁阀，Y1	303–14–00–1

中央接线盒(CJB)，P91	700–02–00–1

前点烟器，R42	501–12–00–1

时钟	413–07–00

触点弹簧，P13	501–20B–00–1

时钟，A39	413–07–00–1

离合器踏板位置开关，N81	303–14–00–3

元件位置图表	700–05–00

元件位置示意图	700–06–00

元件测试	700–09–00

连接器修理步骤	100–00–05

连接器示意图	700–07–00

冷却液温度传感器，B6	413–01–00–3

曲轴位置传感器，B43	303–07–00–1

曲轴位置传感器，B43	303–14–00–4

数据接口(DLC)，D20	418–00–00–1

数据接口(DLC)，D20	418–00–00–2

车门微开开关，驾驶员侧，前， N239	419–01A–00–1

车门微开开关，驾驶员侧，后，N237	 419–01A–00–1

车门微开开关，乘客侧，前， N240 	419–01A–00–1

车门微开开关，乘客侧，后 ，N238 	419–01A–00–1

车门开关，驾驶员侧，后，N197	 417–02–00–2

车门开关，驾驶员侧，后，N197 	417–02–00–3

车门开关，驾驶员侧， N188 	417–02–00–1

车门开关，驾驶员侧， N188 	417–02–00–2

车门开关，驾驶员侧， N188 	417–02–00–3

车门开关，乘客侧，后，N196 	417–02–00–2

车门开关，乘客侧，后，N196 	417–02–00–3

车门开关，乘客侧，N187 	417–02–00–1

车门开关，乘客侧，N187 	417–02–00–2

车门开关，乘客侧，N187 	417–02–00–3

车门锁止电机，驾驶员侧，后，M78 	501–14–00–1

车门锁止电机，乘客侧，后 ，M77	501–14–00–1

车门锁止电机，驾驶员侧，M67 	501–14–00–1

车门锁止电机，乘客侧，M68 	501–14–00–1

车门锁止开关，驾驶员侧，N204 	419–01A–00–2

车门锁止开关，驾驶员侧，N204 	501–14–00–2

车门锁止开关，乘客侧，N205 	419–01A–00–2

车门锁止开关，乘客侧，N205 	501–14–00–2

主气囊单元， A42 	501–20B–00–1

发动机电子控制	303–14–00

恒温开关， B248 	303–14–00–3

恒温开关， B248 	412–03A–00–4

发动机罩开关， N21 	419–01A–00–3

冷却液温度（ECT）传感器， B10 	303–03–00–1

冷却液温度（ECT）传感器， B10 	303–14–00–3

冷却液温度（ECT）传感器， B10 	412–03A–00–4

冷却系统	303–03–00

冷却风扇电机， M37 	303–03–00–1

冷却风扇电机， M37 	412–03A–00–4

温控开关， R27 	303–03–00–1

温控开关， R27 	412–03A–00–4

点火系统	303–07–00

车外灯–前雾灯	417–01–00–8

车外灯–大灯	417–01–00–1

车外灯–示廓及驻车灯，牌照灯	417–01–00–2

车外灯–后雾灯	417–01–00–9

车外灯–倒车灯	417–01–00–6

车外灯–制动灯	417–01–00–4

车外灯–转向灯	417–01–00–3

F1 	700–02–00–1

F1 	700–03–00–1

F2 	700–02–00–1

F2 	700–03–00–1

F3 	700–02–00–1

F3 	700–03–00–2

F4 	700–02–00–1

F4	 700–03–00–2

F5	 700–02–00–1

F5	 700–03–00–3

F6	 700–02–00–3

F6	 700–03–00–3

F7 	700–02–00–3

F7	 700–03–00–4

F8 	700–02–00–1

F8 	700–03–00–5

F9 	700–02–00–3

F9	700–03–00–6

F10 	700–02–00–1

F10 	700–03–00–7

F11 	700–02–00–1

F11 	700–03–00–7

F12 	700–02–00–3

F12 	700–03–00–7

F13	 700–02–00–3

F13 	700–03–00–8

F14	 700–02–00–3

F14 	700–03–00–9

F15 	700–02–00–3

F15	700–03–00–10

F16 	700–02–00–3

F16 	700–03–00–10

F17	 700–02–00–3

F17	 700–03–00–10

F18	 700–02–00–3

F18 	700–03–00–10

F19 	700–02–00–3

F19 	700–03–00–11

F20 	700–02–00–3

F20 	700–03–00–12

F21 	700–02–00–1

F21 	700–03–00–13

F22 	700–02–00–1

F22 	700–03–00–13

F23 	700–02–00–1

F23 	700–03–00–14

F24 	700–02–00–1

F24 	700–03–00–14

F25 	700–02–00–1

F25 	700–03–00–14

F26 	700–02–00–1

F26 	700–03–00–14

F27 	700–02–00–4

F27 	700–03–00–15

F28 	700–02–00–3

F28	 700–03–00–15

F29 	700–02–00–3

F29	 700–03–00–15

F30 	700–02–00–5

F30 	700–03–00–16

F32 	700–02–00–1

F32 	700–03–00–16

F34 	700–02–00–3

F34 	700–03–00–17

F35 	700–02–00–3

F35 	700–03–00–17

F36 	700–02–00–3

F36 	700–03–00–17

FA 	700–02–00–1

FA 	700–03–00–18

FB 	700–02–00–3

FB 	700–03–00–19

FC 	700–02–00–3

FC 	700–03–00–19

左前雾灯， E43 	417–01–00–8

右前雾灯， E42 	417–01–00–8

左前门扬声器， Y27 	415–03–00–1

左前门扬声器， Y27 	415–03–00–2

右前门扬声器， Y26 	415–03–00–1

右前门扬声器， Y26 	415–03–00–2

前雾灯继电器， K26 	417–01–00–8

前雾灯开关， N56 	417–01–00–8

燃油的加注与控制	303–04–00

油箱加注盖锁电机， M90 	501–14–00–2

燃油泵继电器， K4 	303–04–00–1

燃油泵继电器， K4 	303–14–00–2

燃油泵继电器， K4 	700–02–00–1

油箱单元， A31 	413–01–00–3

保险与继电器信息	700–01–00

保险明细	700–03–00

G1 	700–04–00–1

G2 	700–04–00–1

G3 	700–04–00–2

G4 	700–04–00–3

G5 	700–04–00–4

G6 	700–04–00–5

G6 	700–04–00–6

G6 	700–04–00–7

G7 	700–04–00–10

G8 	700–04–00–11

G9	 700–04–00–12

G11	 700–04–00–13

G18	 700–04–00–13

变速杆单元， N93 	307–01–00–1

发电机与调节器	414–02–00

发电机，O5 	414–02–00–1

玻璃，框架及其机构– 可加热式后窗 	501–11–00–3

玻璃，框架及其机构– 电动车窗 	501–11–00–1

接地点分布	700–04–00

门把手、门锁、锁闩与进入系统	501–14–00

左前大灯， E1 	417–01–00–1

右前大灯， E7 	417–01–00–1

暖风机， M3 	412–03A–00–1

变阻器， R21 	412–03A–00–1

暖风机开关， N270 	412–03A–00–1

暖风控制模块， A128 	412–03A–00–2

暖风控制阀， Y100 	412–03A–00–2

远光继电器， K37 	417–01–00–1

高位制动灯，E70	417-01-00-4

高位制动灯，E70	417-01-00-5

高速发动机冷却风扇继电器， K46 	303–03–00–1

高速发动机冷却风扇继电器， K46 	412–03A–00–4

喇叭继电器， K33 	413–06–00–1

喇叭开关， N54 	413–06–00–1

喇叭， H1 	413–06–00–1

怠速控制阀， Y13 	303–04–00–1

怠速控制阀， Y13 	303–14–00–2

点火线圈， T1 	303–07–00–1

点火继电器， K41 	700–02–00–3

点火开关， N278 	700–02–00–3

索引	100–00–02

惯性开关， N61 	303–14–00–2

喷油嘴1， Y108 	303–04–00–1

喷油嘴2， Y109 	303–04–00–1

喷油嘴3， Y110 	303–04–00–1

喷油嘴4， Y111 	303–04–00–1

组合仪表	413–01–00

组合仪表与仪表板照明	413–00–00

组合仪表， A30 	413–01–00–1

组合仪表， A30 	413–01–00–2

仪表板与控制台	501–12–00

车内灯， 前部， E18 	417–02–00–1

车内灯， 前部， E18 	417–02–00–2

车内灯， 前部， E18 	417–02–00–3

车内照明 	417–02–00

前雨刮间歇继电器，K11 	501–16–00–1

介绍 	100–00–03

爆震传感器， B45 	303–14–00–4

左后转向灯， E49 	417–01–00–3

牌照灯， E88 	417–01–00–2

近光继电器， K36 	417–01–00–1

行李箱灯， E57 	417–02–00–2

行李箱灯， E57 	417–02–00–3

左后阅读灯， E115 	417–02–00–3

右后阅读灯， E114	 417–02–00–3

后视镜电机， 驾驶员侧，M75 	501–09–00–1

后视镜电机，乘客侧，M76 	501–09–00–1

数据接口-DLC 	418–00–00

多功能开关， N282 	417–01–00–1

多功能开关， N282 	417–01–00–3

多功能开关， N282 	501–16–00–1

辅助约束装置	501–20B–00

机油压力开关， N17 	413–01–00–1

驻车开关， N63 	206–09A–00–1

驻车开关， N63	 413–01–00–1

乘客气囊单元， A43 	501–20B–00–1

配电图 	700–02–00

电源保持继电器， K13 	303–04–00–1

电源保持继电器， K13 	303–14–00–1

电源保持继电器， K13 	700–02–00–1

电动后视镜调节开关， N193 	501–09–00–1

动力转向压力开关， N96 	303–14–00–1

动力控制模块(PCM)， A147 	303–14–00–1

氧传感器 (HO2S)， B89 	303–14–00–2

收音机， A11 	415–01–00–1

收音机， A11 	415–03–00–1

收音机， A11 	415–03–00–2

后雾灯开关， N5	 417–01–00–8

左后雾灯开关， E89 	417–01–00–8

右后雾灯开关， E86 	417–01–00–8

左后灯总成， E9 	417–01–00–2

左后灯总成， E9 	417–01–00–4

左后灯总成， E9 	417–01–00–5

右后灯总成， E10 	417–01–00–2

右后灯总成， E10 	417–01–00–4

右后灯总成， E10 	417–01–00–5

左后扬声器， Y61 	415–03–00–2

右后扬声器， Y62 	415–03–00–2

后视镜	 501–09–00

后风窗加热器继电器， K1 	501–11–00–3

后风窗加热器继电器， K1 	700–02–00–5

后风窗加热器开关， N10 	501–11–00–3

后风窗加热器， R19 	501–11–00–3

后风窗加热器， R19 	700–02–00–5

空气再循环执行器， M69 	412–03A–00–1

左后倒车灯， E105	 417–01–00–6

左后倒车灯， E105 	417–01–00–7

右后倒车灯， E109 	417–01–00–6

右后倒车灯， E109 	417–01–00–7

右后转向灯， E48	 417–01–00–3

S1 	700–02–00–1

S1 	700–03–00–18

S2 	700–02–00–3

S2	 700–03–00–19

S5	 700–04–00–6

S6 	700–03–00–1

S7 	700–03–00–1

S9 	413–00–00–1

S9 	700–03–00–3

S10 	417–01–00–2

S10 	700–03–00–4

S11 	700–03–00–7

S12 	700–03–00–8

S13 	700–03–00–10

S15	303–14–00–2

S15 	700–02–00–2

S16 	303–04–00–1

S16	700–02–00–2

S17 	700–04–00–1

S18 	700–04–00–2

S19 	700–04–00–3

S21 	700–04–00–7

S23 	700–04–00–8

S24 	700–04–00–12

S25 	303–03–00–1

S25	 412–03A–00–4

S26 	303–14–00–3

S27 	303–14–00–3

S27 	412–03A–00–4

S31 	303–14–00–3

S32 	303–14–00–5

S32 	412–03A–00–2

S32 	413–01–00–2

S33 	412–03A–00–1

S34 	303–14–00–6

S34 	412–03A–00–3

S35 	417–01–00–3

S36 	417–01–00–3

S38	 417–02–00–1

S38 	417–02–00–2

S38 	417–02–00–3

S47 	413–00–00–2

S48 	501–14–00–1

S49 	501–14–00–1

S50 	413–06–00–1

S59 	417–01–00–4

S59 	417–01–00–5

S60 	700–03–00–11

S67 	700–04–00–9

S68 	700–04–00–9

S69	700–04–00–8

S70 	700–04–00–11

S71 	303–07–00–1

S71 	303–14–00–4

S71 	700–04–00–11

S73	 700–04–00–9

S79 	501–09–00–1

S80 	303–14–00–4

S80 	700–04–00–11

S99 	700–04–00–5

S100 	700–02–00–3

S105 	417–01–00–5

S105 	417–01–00–6

S105 	700–03–00–15

S110 	307–01–00–1

S110 	700–02–00–4

S110 	700–03–00–15

S111 	307–01–00–1

S111 	700–02–00–4

S112 	417–01–00–8

S113 	303–14–00–5

S113 	417–01–00–4

S113 	417–01–00–5

S114 	206–09A–00–1

S114 	413–01–00–1

S115 	303–14–00–1

S115 	307–01–00–2

S116 	418–00–00–3

S116 	418–00–00–4

S116 	418–00–00–5

S117 	418–00–00–4

S117 	418–00–00–5

S118 	418–00–00–3

S118 	418–00–00–4

S118 	418–00–00–5

S119 	418–00–00–4

S119 	418–00–00–5

S120 	418–00–00–2

S121 	412–03A–00–1

S122 	700–04–00–11

S123 	700–04–00–12

第二喇叭， H4 	413–06–00–1

左侧侧转向灯， E45 	417–01–00–3

右侧侧转向灯， E44 	417–01–00–3

火花塞， P136 	303–07–00–1

扬声器	415–03–00

起动马达， M8 	303–06–00–1

起动马达， M8 	303–06–00–2

起动系统	 303–06–00

制动灯开关， N318 	206–09A–00–1

制动灯开关， N318 	303–14–00–5

制动灯开关， N318 	307–01–00–1

制动灯开关， N318 	417–01–00–4

制动灯开关， N318 	417–01–00–5

符号	 100–00–04

系统概述	100–00–01

目录	100–00–00

行李箱防盗开关， N218 	419–01A–00–1

行李箱电机， M39 	501–14–00–3

行李箱电机， M39 	501–14–00–4

行李箱释放开关， N155 	501–14–00–3

行李箱开关， N22 	417–02–00–2

行李箱开关， N22 	417–02–00–3

行李箱开关， N22 	419–01A–00–1

温度及歧管绝对压力传感器， B142 	303–14–00–3

节气门位置传感器(TPS)， B8 	303–14–00–3

变速箱阀体总成， A40 	307–01–00–2

档位传感器， B120 	307–01–00–1

倒车灯开关， N276 	417–01–00–6

变速器转速传感器（TSS）， B44 	307–01–00–2

左前高音扩音器， Y213 	415–03–00–2

右前高音扩音器， Y214 	415–03–00–2

车速传感器 (VSS)， B11 	303–14–00–1

清洗器马达，前/后， M84 	501–16–00–1

左前车速传感器，  B15 	206–09A–00–2

左后车速传感器， B17 	206–09A–00–2

右前车速传感器， B14 	206–09A–00–2

右后车速传感器， B16 	206–09A–00–2

前车窗控制开关，驾驶员侧，前（多功能）， N300 	501–11–00–1

左后车窗控制开关， N298 	501–11–00–2

车窗控制开关，乘客侧，前 N297	 501–11–00–1

右后车窗控制开关， N299 	501–11–00–2

车窗升降电机，驾驶员侧，前M122 	501–11–00–1

左后车窗升降电机， M132 	501–11–00–2

车窗升降电机，乘客侧，前M123 	501–11–00–1

右后车窗升降电机， M133 	501–11–00–2

挡风玻璃刮水器马达， M111	 501–16–00–1

刮水器与清洗器	501–16–00

线束概述	100–00–06

注意：

图中所示各元件间的连接和实车是相符合的，然而，应清楚地意识到，图中所示元件及导线和实车是有差别的。例如：在图中，一节4英尺长和一节几英寸长的导线是没有区别的。而且为帮助你理解电路的工作原理，已经将复杂的元件的内部电路进行了简化。

整体电路图

每一电路都独立而完整地在一章或一个单元中绘出，其他连接在该电路上的电器元件，除非对该电路有影响，可能未予绘出。

电流流通路径（1）

通常情况下，每一电路的起点总是从诸如保险丝或点火开关等提供电源的元件开始。电路图中，电流流通路径是按从该页顶部电源处到底部接地点的路线流动的。

开关位置（2）

电路图中，所有开关、传感器及继电器等都处于其不工作状态（就如点火开关在OFF时一样）

电路结合处（3）

用箭头指示某结合处没有被完全绘出。完整的结合处所在页码已在索引中列出了。

虚线方框（4）

线路图中，窄的虚线方框表示该部分电路仅限某些特殊车型、某国使用或选配件。对该限制的备注标在图中方框旁。

元件名称与标注（5）

元件名称标注于该元件右侧，说明开关位置或工作条件的备注紧邻着它。内部元件如：（速度传感器）的说明也标注于此。

保险片及继电器信息

第700－01－00节“保险片及继电器信息”包含的保险及继电器盒示意图，说明了全部保险及继电器的信息，而且还以表格的形式列出了每个保险所保护的电路与系统。

动力分配系统

动力分配系统单元（700-02-00）显示了电流回路。该电路图显示了从蓄电池到点火开关及所有保险的电路。

保险明细

第700－03－00节“保险明细”指出了每个保险片所保护的电路。该电路依次从保险到各电器元件。在保险及第一个元件间的所有细节（包括导线、连接处、连接器等）都指示在图上了。

接地点

700－04－00“接地点”部分说明了每一接地点或搭铁线全部细节。这对于一个故障同时影响几个元件的诊断是很有用的（接地不良）。在接地点及元件间的所有细节都已列出（导线、接点、连接器等）。在此处说明这些细节是为了使各个单元电路图尽可能保持整洁一点。

为改善可读性，对于电路图中有多个分支线路的接点，采用了分别表示的方式，同时以一条细线代表接点的一致性。

元件识别信息

元件识别信息从700－06－00开始，它包含以下几个部分：

- 元件位置表（清单）

- 文件位置图

- 连接器图

元件位置表能帮助使用者在实车上找到示意图所说明的各种不同元件的实际位置，对该位置的简单说明及相对应的元件位置图。

元件位置示意图标示了在实车上找到该元件及其连线。

连接器图指示了所有连接器的插座（母子）、插脚（公子）位置。对使用者来说，它们总是以断开状态示意出来的。

注意：

连接器的颜色是按下列方式说明的：

当连接器两端具有相同颜色时

当连接器两端具有不同颜色时

方块图

方块图可见于某节的开头部分，这些方块图给出了在接下来几页中详细说明的系统的概述。所有连接到该控制模块的元件在此图上都有标示，这样就为理解系统中各元件间的相互作用提供了方便。

电路编号与导线标识码

电路编号：

FORD公司已采用一套全球统一的电路编号与导线标识系统，该系统称为功能－系统连接法或简称为FSC。

FSC主要是为车辆的开发及生产而开发的，但它对维修技术人员在作电路诊断时也有帮助 。

例如：

功能：

前两位数指出了该线路的功能。本例中还有一个字母“S”，它表示了该导线具有一附加的开关功能。功能部分对维修技术人员在作故障诊断时特别有用。功能码是在先前使用的某些DIN代码的基础上，增加一些新的数字用以表示其有过载保护的功能，传感器的功能，数据连接及特殊的电子控制模块功能。详细的功能代码及其说明请参见第100－00－04“符号”一节。

系统连接（含分电路）：

系统是与汽车的电路子集相关联的。详细的系统代码请参见第100－00－04“符号”一节。

紧接系统代码后面的是该系统特殊的连接码。分电路识别码用以区别连接中有相同功能的不同导线。

导线标识码（导线颜色）

导线标识码由一基本色和识别色构成，能直接从电路编号上加以确认。在电路图中，导线颜色同以前一样分别标示在导线之后。

基本色和识别色采用国际通用模式IEC757.的字母缩写。详细内容请参见第100－00－04“符号”一节。

每一功能代码都有一基本色和第100－00－04节“符号”一节中的某一功能码相对应，识别色是用一色条对同一元件连接器中的具有同样功能的不同导线加以区分。

同以前的导线颜色识别系统有一点不同的是，有些基本色作了一些改动，接地电路的底色已由原来的棕色（BN）改为现在的黑色（BK）。

如上例所示，利用电路编号导线标识码，我们就能知道下面这条导线的信息了。

-

| 序号 | 说明 | 底色 | 序号 | 说明 | 底色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 29 30 31 32 | 音响信号1正极位置 音响信号负极位置 音响信号参考位置 （回路/屏蔽） 通讯数据连接，车上正极 通讯数据连接，车上负极 通讯数据连接，车上屏蔽 常直流电，蓄电池以外 传感器信号（X轴向，前方，上方） 传感器信号回路（参考/接地） 传感器信号（Y轴向，背向，下方） 蓄电池电压，仅在Start和Run时供应 蓄电池电压，仅在Run时供应 蓄电池电压，所有状态均供应（第二保险） 蓄电池电压，所有状态均供应（无保险和第一保险） 接地 开关在：蓄电池电压，接地或断路（加上：前下，开，后视镜向左，开锁，打开）之间 | WH GY BN GY BU NO YE WH BN GY GN PK OG RD BK WH | 33 34 35 48 49 50 59 64 75 91 | 开关在：蓄电池电压，接地或开路（加上：前上，关，后视镜向右，锁，关闭）之间 开关在：蓄电池电压，接地或开路（加上：后上，开，后视镜向上，向前或模块设定）之间 开关在：蓄电池电压，接地或开路（加上：后下，后视镜向下，逆向或感应输出电压）之间 放电线 脉冲电源供给 蓄电池电压，仅在Start时供应 交流电源 直流电压，仅在发动机Run时供应 蓄电池电压，仅在Run和Acc时供应 接地 | YE BU VT NO BU GY GY BU YE BK |

系统代号

配置系统

DA：接点配置

DB：导线总线

DC：电路保护

-蓄电池接线盒(BJB)

DD：电路保护

-中央接线盒(CJB)

DE：接地

DF：接线盒体

DG：电路保护-辅助保险盒

DH：配置-辅助保险盒

执行系统（高电流）

AA：车门锁和行李箱盖

(包括遥控锁/全关闭)

AB：四轮驱动

AC：大灯水平调节

AD：电控后视镜

AE：辅助约束系统

AF：动力驱动(包括：轴，

差速器，变速箱)

AG：电动车顶

AH：电动座椅

A I：电动车窗

AK：刮水器/清洗器

基本系统

BA：充电

(包括：电流表/电压表)

BB：起动

控制系统

CA：暖风，通风及空调系统1

CB：暖风，通风及空调系统2

CC：乘坐悬架系

CD：自动平衡悬挂

CE：动力转向

CF：牵引

(包括防抱死/制动)

仪表

GA：液位/压力

GB：各种量表

(包括：速度表 /时钟)

GC：压力

GD：温度

加热系统

HA：辅助(包括：空气/

滤清器/点烟器)

HB：除冰装置

(包括：排放设备/

后视镜/喷水头/车窗)

HC：电热座椅

辅助约束系统

JA：安全气囊

照明系统

LA：控制和仪表

LB：门灯控制(手套箱/

引擎盖/行李箱/地图/

再充电/闪光器/化妆)

LC：进入

(包括车顶/地板/车门)

LD：雾/雨/行驶

LE：大灯

(包含：隐藏式/变光

－近光/日间行驶)

LF：驻车/标识/车牌/

示宽灯

LG：转向灯/角灯/危险灯/

制动灯/倒车灯

其它系统

MA：安全气囊

MB：防盗系统

MC：模块通信系统

MD：娱乐

ME：喇叭

MF：警用系统

MG：特种车

(出租车/警车/救护车)

MH：导航系统

动力控制系统

PA：发动机控制

(一般和特别积炭)

PB： 发动机控制

(辅助燃油喷射2)

PC： 发动机控制

(辅助燃油喷射1) PD：发动机控制

（辅助柴油电子）

PE：发动机控制

（普通柴油）

PF： 变速箱控制

PG：车速和发动机转速

指示系统

(单独列出)

WA：警告音

(包括：蜂鸣器/钟)

WB：液位

WC：附件警告/灯泡故障

WD：压力/温度

WE：温度

XI：备用号

本车电路系统中的大量插脚第一次是在89款”FIESTA”中采用的，其后就逐渐在其他车辆中得到更多的应用。些插脚不但有高的可靠性，而且还易于维修。

此类维修有一个维修清单。这样，每一连接器就能单独地得以更换。维修清单包括了必要的更换元件，专用工具以及重要维修程序的指导。

专用工具可通过长安福特汽车有限公司客户服务部获得。

联系电话：67458097

传真：67458911

利用维修清单修理插脚

维修插脚时不要用力过度。在插入插脚时应注意听或感受“卡嗒”声，以此来确认它们是否正确到位。

专用工具

（已包括在维修清单中）

MS.1561    = 拔出器

MS.1562    = 拔出器

MS.1563    = 释放工具I

MS.1570    = 拔出器

MS.1571    = 释放工具II

MS.1572    = 释放工具III

SD             = 起子

MS.1535A  = 释放工具IV

MS.1575    = 释放工具V

MS.1578    = 释放工具VI

单一连接器

（已包括在维修清单中）

A  =  插座插脚

B  =  插脚

C  =  DFK型扁平插脚

D  =  ESPA DFK-1型扁平插脚

E  =  插头插脚

F  =  插座插脚

G  =  插座扁平插脚

H  =  插头扁平插脚

J   =  插座插脚

这些连接器已在不同的交叉电路的

交结处得到应用。

双排组合插头的分解

注意：要用到的两种不同的拆卸工具(A)

--- MS.1571，两杆等长

--- MS.1572，两杆不等长

插入工具MS.1571，向后压，就能拆下其长(上面)的扁平插脚(B)，预拆下其短(下面)的扁平插脚，先用工具MS.1562将未锁止部分拉离其第一位置越远越好(C)，然后，将MS.1572的长杆沿着红色锁止装置插入，向后压出小的扁平插脚即可。（C）插入新的插脚，重新将锁止装置完全结合到位。

DFK型组合插头的分解

将MS.1563的长杆沿着红色锁止装置插入，压出其扁平插脚即可。

新的插脚插入后，确认其应正确到位。

椭圆型组合插头的分解

ａ〕插脚端

用起子SD橇开盖子，拉起故障插脚的锁止装置，拔出线束末端的插脚。

新的插脚插入后，确认其应正确到位。

ｂ〕插座端

用工具MS.1561完全拆下锁止盖， 用启子SD橇起锁止装置，拔出线束末端的插脚。

新的插脚插入后，确认其应正确到位。

圆型组合插头的分解

将工具MS.1570插入任一距形小空里，旋转90度，全部拉出红色锁止装置。

然后，用起子轻轻橇起插脚锁止凸部或有问题的袖口型插脚，拔出在线束上的插脚。

新的插脚插入后，确认该插脚和红色锁止装置应正确到位。

单排组合插头的分解

用工具MS.1562(用以脱开它)向前拉出锁止装置。然后，向后从它所连接的线束上拔出单个插脚。新的插脚插入后，确认其锁止装置应正确到位。

三排组合插头的分解

打开锁止装置，用工具MS.1535A压出图示之插脚，向后拉出线束。

在插入新插脚时应注意听或感受“卡嗒”声，以此来确认插脚和锁止装置正确到位与否。

镀金触点

镀金触点用以维修发动机控制系统的传感器和连接器。

具有镀金触点的连接器已被应用在发动机控制系统中的不同临界连接状态(电流小于1mA，电压低于5V)。 镀金触点较之以前已有的镀锡触点具有明显小的电阻。因此，对发动机控制件不断的信号干扰就能得以抵抗。

注意：

镀金触点绝不要和镀锡触点联在一起(FT10008810)。如果这样做，不仅镀金触点要受到损坏，而且它的电阻要比单个的镀金触点或镀锡触点高。

维修有镀金触点连接的触点作为配线步条维修清单的附加物可从LOWENER处获得。 有镀金触点的连接器在生产出来后就会涂上润滑脂加以保护，因此就不要再用锂基脂来处理它了。

当连接器或传感器需要更换时，新件须是有镀金触点的。

当有镀金触点的传感器需要更换时，新件必须是有镀金触点的。

当有镀锡触点的传感器需要更换时，新件也须是有镀金触点的。此时要用一专用适配器布条。它同样也可用在更换连接在有镀锡触点的传感器上的有镀金触点的线束布条。

节气门位置传感器(TPS)和凸轮轴位置传感器的适配器布条必须附在焊和在一起的连接器上(图：VFT10008811)。曲轴位置传感器的适配器布条在其两端都有连接器，它只需在传感器和线束布条间插入即可(图：VFT10008812)。

切断线束布条即可对节气门位置传感器(TPS)进行更换(替换件须带镀金触点)。应用在来自LOWENER的线束维修清单中的焊和在一起的连接器是大致近似的。

| 序号 | 零件号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | _ | 蓄电池接线盒(BJB) |
| 2 | _ | 中央接线盒(CJB) |
| 3 | _ | 动力控制模块(PCM) |
| 4 | 14A584 | 线束---门 |
| 5 | 14401 | 主线束 |
| 6 | 9H589 | 线束---发动机控制 |
| 7 | 14300 | 线束---蓄电池输出 |
| 8 | 14301 | 线束---发动机接地 |

# Text boxes

-2

功能

系统连接

尺寸

颜色

N15

制动灯开关

1)正常位置

2)制动踏板踩下时

带车速

控制

-2

功能：            31=接地

S=附加开关功能

系统：            AC=大灯调节

连接：            3=开关连接

A=分线路

尺寸：            1.5=1.5mm2

颜色：      BK=基本色为黑色

(功能31所决定)

RD=识别色为红色

(红色色带)

二极管，

电流依箭头方向流通

发光二极管

(LED)

电容器

可变电容器

压电传感器

屏蔽

讯号喇叭或扬声器

转向柱滑环

热继电器

蓄电池

断电器

保险

易熔线

配置接点

不相连的跨越电路

接点

可移动连接

接地（搭铁）

连接器

母连接器(母子)

公连接器(公子)

电路阻抗

电阻或加热元件

电位计(压力或温度)

电位计

(受外来因素影响)

元件整体

元件的部分

元件外壳直接与车身金属部位连接(搭铁)

元件上配置螺丝锁接式端子

直接接到元件的连接器

连接元件导线的连接器

A7

ABS控制模块

插脚编号

电路绝缘由一种主要颜色，再搭配其它颜色的条纹所组成(绿色搭配白色)

其它回路也共同利用18号保险，但未表示在同一电路图中，参阅”保险明细”。

P91

中央连接盒

(CJB)

粗虚线代表两条或两条以上电路

细虚线代表一条连接电路

可利用元件位置表的连接器参照编号

电路绝缘为

单一颜色

电路参照连接于其它回路中的线路

选择用支路，代表在不同车型、国别或选装设备时，电路有不同

导线截面尺寸(mm2)

电路连结于车身金属表面(搭铁)

可利用于元件位置图表的接地号

该符号用以显示系统中的硬件装置(仅由电子元件所组成)

仍有其它回路通过G1001搭铁，但并未表示在同一电路图中。参阅”接地位置图”。

同一组连接器中的公、母连接器(插脚)

虚线代表各插脚位于同一组连接器中

导线颜色

黑

棕

蓝

深绿

绿

灰

自然

橙

粉红

红

银

紫

白

黄

意大利

冰岛

挪威

荷兰

荷兰

波兰

瑞典

澳大利亚

比利时

瑞士

捷克

德国

丹麦

西班牙

法国

芬兰

希腊

匈牙利

国家代码

左方向驾驶车辆

右方向驾驶车辆

霍尔传感器

钟式弹簧

蜂鸣器

分电器

短路条连接器

双芯灯

远光灯符号

后雾灯符号

前雾灯符号

线圈

电磁控制阀或

离合器电磁阀

晶体管

灯

永磁单速马达

永磁双速马达

汇流排

转向灯符号

ABS轮速传感器

量表

天线

点火线圈总成

加热元件

导体环

燃油发送器

温控计时继电器

AC交流电

滤波器

继电器中配置有跨接于线圈的二极管

代表该保险一直供电

线端号

元件号

元件名称

有关元件或操作的具体内容

点火开关

0) 关闭

1) 附件

2) 运转

3) 起动

常开触点

线圈通电时，开关

被拉回闭合

汇流排

单刀、双掷开关

继电器中配置有跨接于线圈的电阻

序号‘15’表示在位置2或3时供应蓄电池电压

元件连接器编号

开关一同移动

虚线代表在开关之间以机械方式相连结

元件号

元件名称

元件或工作的具体内容

绞接点

虚线代表连接之线端属于同一个连接器

元件连接器号

线路的绝缘层仅为一种颜色

还有其它线路利用G1001搭铁，但在此未绘出，详见”接地点”

接地点号可参考元件位置表

D23

诊断连接器

组合仪表

6)照明

D20

数据接口DLC

-3

元件全部显示

元件部分显示

电线绝缘层为一种主要颜色，再搭配其它颜色

导线规格(MM2)

插脚号

A147

动力控制模块PCM

电路号

Y2

EGR阀

K13

电源继电器

端子号

线束布条

镀锡触点

镀金触点

传感器

-6

焊合在一起的连接器

线束布条

传感器

线束布条

传感器

适配器布条

镀金触点

线束布条

焊合在一起的连接器

适配器布条

镀金触点

传感器

-1

连接器

胶塞

空调

412-03A-00

组合仪表

与仪表板照明

413-00-00

组合仪表

413-01-00

喇叭

413-06-00

时钟

413-07-00

音响单元

415-01-00

扬声器

415-03-00

仪表板与

控制台

501-12-00

辅助约束装置

501-20B-00-1

燃油的加注

与控制

303-04A-00

起动系统

303-06-00

点火系统

303-07-00

发动机

电子控制系统

303-14-00

自动变速箱

307-01-00

发电机和

调节器

414-02-00

刮水器

与清洗器

501-16-00

车外灯-

转向灯

417-01-00-3

车外灯-

前雾灯

417-01-00-8

冷却系统

303-03-00

后视镜

501-09-00

玻璃，框架

及其机构

电动窗

501-11-00-1

主动式

防盗系统

419-01A-00

门把手，门锁，

锁闩及进入系统

501-14-00

车外灯－示廓，驻车及牌照灯

417-01-00-2

车外灯-

转向灯

417-01-00-3

车外灯-刹车灯

417-01-00-4

车外灯-倒车灯

417-01-00-6

车外灯-

后雾灯

417-01-00-9

车内灯

417-02-00

玻璃，框架

及其机构

加热后窗

501-11-00-3

数据接口(DLC)

418-00-00

防抱死控制器

206-09A-00

车外灯-

前大灯

417-01-00-1

-1

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-1

-2

-3

-4

A11

收音机

-6

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-11

-1

-2

-4

-5

-2

-3

-5

线路编号

M111

风挡刮水器马达

P91

中央接线盒

（CJB）