介绍

元件测试程序用来检查元件的好坏。

每一元件的测试包含一个示意图，端子位置以及逐步展开的测试步骤。端子位置由在元件上或标注于旁边的号码或字母加以区分。

插脚位置

元件连接器必须拆下以后再测试。要测试元件上的某条线路时，在下栏中选择该线路 “作测试”。若要测试整个元件时，则执行所有测试。

将测试器连接在第二栏图示的端子上,按第三栏所示作动元件。

点火开关

示意图

端子位置

元件测试步骤

| 测试电路 | 连接有源试灯或欧姆表到端子 | 开关切换至 | 正常开关显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起动抑制继电器线路 | 4与3 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 附件 | 线路断开 |
|  |  | 运转 | 线路断开 |
|  |  | 起动 | 线路接通 |
| 运转电源线路 | 4与6 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 附件 | 线路断开 |
|  |  | 运转 | 线路接通 |
|  |  | 起动 | 线路接通 |
| 附件电源线路 | 4与1 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 附件 | 线路接通 |
|  |  | 运转 | 线路接通 |
|  |  | 起动 | 线路断开 |
| 钥匙提醒器线路 | 4与5 | 钥匙插在点火开关 | 线路接通 |

多功能开关

-3

示意图

端子位置

多功能开关

元件测试步骤

| 测试部位 | 连接有源试灯或欧姆表到端子 | 开关切换至 | 正常开关的显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 驻车灯 | 6与7 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 驻车灯 | 线路接通 |
|  |  | 近光灯 | 线路接通 |
| 近光灯 | 4与1 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 驻车灯 | 线路断开 |
|  |  | 近光灯 | 线路接通 |
| 远光灯 | 4与3 | 空档位置 | 线路断开 |
|  |  | 远光灯 | 线路接通 |
|  |  | 大灯闪烁 | 线路接通 |
| 大灯闪光 | 4与3 | 空档位置 | 线路断开 |
|  |  | 远光灯 | 线路断开 |
|  |  | 大灯闪烁 | 线路接通 |
| 左转向灯 | 49A与5 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 左转向灯 | 线路接通 |
| 右转向灯 | 49A与11 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 右转向灯 | 线路接通 |
| 危险信号指示灯 | 49与9 | 关闭 | 线路接通 |
|  |  | 危险信号灯 | 线路断开 |
|  | 49A与10 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 危险信号灯 | 线路接通 |
|  | 49A与5 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 危险信号灯 | 线路接通 |
|  | 49A与11 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 危险信号灯 | 线路接通 |
| 接地 | 31与8 |  | 线路接通 |
| 危险信号灯 | 49A与8 | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 危险信号灯 | 线路接通 |

多功能开关		    	   	       -5

示意图

端子位置

多功能开关

-6

元件测试步骤

| 测试部位 | 连接有源试灯或欧姆表到端子 | 开关切换至 | 正常开关的显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一次性刮水器 | 7与3 | 一次性刮水 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 间歇 | 线路断开 |
|  |  | 低速 | 线路接通 |
|  |  | 高速 | 线路断开 |
| 前间歇刮水器 | 7与10 | 一次性刮水 | 线路断开 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 间歇 | 线路接通 |
|  |  | 低速 | 线路断开 |
|  |  | 高速 | 线路断开 |
|  | 9与3 | 一次性刮水 | 线路断开 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 间歇 | 线路接通 |
|  |  | 低速 | 线路断开 |
|  |  | 高速 | 线路断开 |
| 前低速刮水器 | 7与3 | 一次性刮水 | 线路接通 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 间歇 | 线路断开 |
|  |  | 低速 | 线路接通 |
|  |  | 高速 | 线路断开 |
| 前快速刮水器 | 7与5 | 一次性刮水 | 线路断开 |
|  |  | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 间歇 | 线路断开 |
|  |  | 低速 | 线路断开 |
|  |  | 高速 | 线路接通 |
| 前喷水电机 | 4(C15b)与8(C15a) | 关闭 | 线路断开 |
|  |  | 前喷水电机开启 | 线路接通 |

左前车窗控制开关(多功能)

-7

示意图

端子位置

左前车窗控制开关

-8

元件测试步骤

| 测试部位 | 连接有源试灯或欧姆表到端子 | 开关切换至 | 正常开关的显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 左前车窗升降电路 | L2与M1 | 断开 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
|  | L2 与M2 | 断开 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  | L3与M1 | 断开 | 线路接通 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  | L3与M2 | 断开 | 线路接通 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
| 右前车窗升降电路 | L2与M7 | 断开 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
|  | L2与M6 | 断开 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  | L3与M7 | 断开 | 线路接通 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  | L3与M6 | 断开 | 线路接通 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
| 左后车窗升降电路 | L2与M9 | 断开 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
|  | L2与M8 | 断开 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  | L3与M9 | 断开 | 线路接通 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  | L3与M8 | 断开 | 线路接通 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
| 右后车窗升降电路 | L2与M4 | 断开 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
|  | L2与M3 | 断开 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  | L3与M4 | 断开 | 线路接通 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  | L3与M3 | 断开 | 线路接通 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 断开 | 线路断开 |
| 后车窗开关切断 | L2与L1 | 关闭 | 线路接通 |
|  |  | 打开 | 线路断开 |

右前车窗控制开关

-9

示意图

端子位置

元件测试步骤

| 测试部位 | 连接有源试灯或欧姆表到端子 | 开关切换至 | 正常开关的显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车窗升降电路 | 3与7 | 断开 | 线路接通 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
|  | 6与1 | 断开 | 线路接通 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  | 2与7 | 断开 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  | 2与1 | 断开 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |

电动车窗开关

示意图

端子位置

元件测试步骤

| 测试部位 | 连接有源试灯或欧姆表到端子 | 开关切换至 | 正常开关的显示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车窗升降电路 | 7与3 | 断开 | 线路接通 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
|  | 7与2 | 断开 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |
|  | 1与2 | 断开 | 线路断开 |
|  |  | 上升 | 线路接通 |
|  |  | 下降 | 线路断开 |
|  | 1与6 | 断开 | 线路接通 |
|  |  | 上升 | 线路断开 |
|  |  | 下降 | 线路接通 |

Mini ISO

示意图

端子位置

元件测试步骤（无电压时）

| 测试部位 | 连接欧姆表到端子 | 正常继电器的显示 |
| --- | --- | --- |
| 线圈 | 85与86 | 50-100( |
| 触点 | 30与87a | 线路接通 |
|  | 30与87 | 线路断开 |
| 线圈-触点 | 86与30 | 线路断开 |
|  | 86与87a | 线路断开 |
|  | 86与87 | 线路断开 |

元件测试程序(有电压时)

断开欧姆表，连接端子30与85到12V直流电，端子86到接地点。测量端子86与87间的电压。如果该电压为12V，则继续下面的程序。如果不是，更换掉继电器。断开端子85， 测量端子87a与86的电压.。如果该电压为12V则表明继电器是好的，如果不是，更换掉继电器。

Micro ISO

示意图

端子位置

元件测试程序(无电压时)

| 测试部位 | 连接欧姆表到端子 | 正常继电器的显示 |
| --- | --- | --- |
| 线圈 | 1与2 | 100-150( |
| 触点 | 3与4 | 线路接通 |
|  | 3与5 | 线路断开 |
| 线圈-触点 | 1与3 | 线路断开 |
|  | 1与4 | 线路断开 |
|  | 1与5 | 线路断开 |

元件测试程序(有电压时)

断开欧姆表，连接端子2与3到12V直流电，端子1到接地点。测量端子5与1间的电压。如果该电压为12V，则继续下面的程序。如果不是，更换掉继电器。断开端子2， 测量端子4与1间的电压.。如果该电压为12V，则表明继电器是好的，如果不是，更换掉继电器。

# Text boxes

有插脚号

没有插脚号

点火开关

N278

点火开关

多功能开关

喇叭开关

转向信号继电器

多功能开关

0）断开

13）驻车灯

14）近光

15）远光

17）大灯闪光

22）左转向灯

23）右转向灯

24）危险信号灯

44）右闪光

45)   左闪光

转向信号继电器

-1

-2

0）关闭

1）附件

2）运转

3）起动

-4

多功能开关

多功能开关

0）关闭

5）慢速

6）快速

27）前风窗喷水

31）间歇刮水

39）一次性刮水

N299

右后车窗控制开关

0）断开

1）向上

2）向下

3）照明

左前车窗控制

开关

0）断开

1）向上

2）向下

3）照明

5）左前开关

6）右前开关

8）左后开关

9）右后开关

18）后车窗开关切断

左前车窗控制开关

L：连接器C55a

M：连接器C55b

N298

左后车窗控制开关

0）断开

1）向上

2）向下

3）照明

电动车窗开关

右前车窗控制开关

右前车窗控制开关

0）断开

1）向上

2）向下

3）照明

-10

-11

-12

-13