# 211-05 章节 转向柱开关

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 目录 | 页码 |
| --- | --- |
| 说明与操作 |  |
| 转向柱开关 | 211-05-2 |
| 多功能开关 | 211-05-3 |
| 点火开关 | 211-05-3 |
| 拆卸和安装 |  |
| 转向柱多功能开关 | (33 612 0) | 211-05-4 |
| 点火开关 | (36 424 0) | 211-05-5 |

## DESCRIPTION AND OPERATION

### 转向柱开关

| 编号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 多功能开关 |
| 2 |  | 点火钥匙锁芯 |
| 3 |  | 点火开关 |

#### 多功能开关

多功能开关位于转向柱左手侧部分可实现如下控制功能：

– 	外部灯光

– 	转向灯

– 	大灯远光

– 	大灯变光

位于转向柱右侧的部分可实现如下控制功能：

– 	前挡风玻璃刮水器与清洗器

– 	后挡风玻璃刮水器与清洗器

应急闪光器开关位于组合开关的中间位置， 与多功能开关成为一体，其工作与点火开关状态无关。当危险闪光器处于工作状态时，转向信号系统就断开。

#### 点火开关

点火开关被固定在转向柱上，受点火开关锁芯控制。

点火开关锁芯还用来控制为转向柱任意位置提供锁止的机构。

## REMOVAL AND INSTALLATION

### 转向柱多功能开关 (33 612 0)

拆卸

1. 	拆开蓄电池接地线。相关信息参见第414-01章节

2. 	拆卸转向柱上下护板

3. 	拆卸多功能开关

1.	拆开多功能开关电线接头。

2.	拆下固定螺丝。

3.	卸下多功能开关。

安装

1. 	按与拆卸步骤相反的顺序安装。

### 点火开关 (36 424 0)

拆卸

1.	拆开蓄电池接地线。

2.拆开转向柱上下护板。

3. 拆下点火开关电线插头

4.	拆卸点火开关

• 松开固定夹。

安装

1. 按与拆卸步骤相反的顺序安装。