# 303-07章节 发动机点火系统

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 目录 | 页码 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 303-07-2 |
| 说明与操作 |  |
| 发动机点火系统 | 303-07-3 |
| 诊断和测试 |  |
| 发动机点火系统 | 303-07-4 |
| 检查与确认 | 303-07-4 |
| 拆卸和安装 |  |
| 点火线圈组件 — 1.3L/1.6L Duratec | (22 414 0) | 303-07-5 |

#### 扭矩规格

| 描述 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 点火线圈组件固定螺丝 | 6 | - | 53 |

## 说明与操作

### 发动机点火系统

采用无触点式点火系统.

曲轴位置传感器信号作为点火正时的基础信号。 凸轮轴位置传感器信号作为发动机的起动基础信号。而当发动机运转时则采用PIP信号。曲轴位置传感器的模拟信号经动力控制模块转化为数字信号。 该数字信号用于进行点火线圈初级电路的正时控制。

点火正时由 动力控制模块根据发动机的运转工况而定。 点火正时一旦确定，动力控制模块切断点火线圈初级回路的电流，从而在次级回路感应一个高压点火脉冲信号，并通过分缸线和火花塞到达汽缸内。

点火线圈由动力控制模块成对控制。第一、四缸为一组，第二、三缸为一组。同时送点火火花到处于作功行程的汽缸和处于排气行程的汽缸。这样在处于排气行程的缸内的火花可以将未燃烧的混合气完全燃烧，从而实现了清洁的排放。

## 诊断与测试

### 发动机点火系统

#### 检查与确认

1. 	确认顾客的故障。

2. 	目视检查有无明显的机械或电气故障。

#### 目视检查表

| 机械 | 电气 |
| --- | --- |
| – 分缸线 – 火花塞 – 点火线圈组件 | – 线束 – 接头 |

3. 	如发现明显的故障原因，在进行下步操作前先解决此故障原因。

4. 	如故障在目视检查后仍存在，使用全球诊断系统进行诊断。

## 拆卸与安装

### 点火线圈组件 — 1.3L/1.6L Duratec (22 414 0)

拆卸

1. 	从点火线圈组件上拔下火花塞电缆。

2. 	拆下点火线圈的接头。

3. 	拆下点火线圈。

安装

1. 警告: 确认分缸线在点火线圈上的安装顺序，否则会损坏发动机。

按与拆卸相反的顺序安装。