# 309-00章节 排气系统

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 目录 | 页码 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 309-00-2 |
| 说明与操作 |  |
| 排气系统 | 309-00-3 |
| 三元催化器 | 309-00-4 |
| 三元催化器中毒 | 309-00-4 |
| 装备1.3升排量发动机的车辆 | 309-00-5 |
| 拆卸和安装 |  |
| 三元催化器 — 1.3L/1.6L Duratec发动机 | (25 250 0) | 309-00-6 |

#### 润滑脂、油液、密封圈和密封剂

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 防粘润滑脂 | SAM-1C-9107A |

#### 扭矩规格

| 描述 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 排气管凸缘螺栓和螺母 | 47 | 35 | - |
| 三元催化器到排气歧管螺母 | 15 | 11 | - |
| 下排气歧管到排气管凸缘螺母和螺栓 | 17 | 13 | - |
| 排气管固定夹螺母 | 47 | 35 | - |

## DESCRIPTION AND OPERATION

### 排气系统

柴油车

| 编号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 排气歧管下节 |
| 2 | - | 下悬管 |
| 3 | - | 排气连接管 |
| 4 | - | 消声器 |

装备1.6升发动机的车辆

| 编号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 衬垫 |
| 2 | - | 短接管 |
| 3 | - | 三元催化器 |
| 4 | - | 前消声器 |
| 5 | - | 后消声器 |

注意: 本章节显示的排气系统是原厂装车用的类型。

注意: 从挠性管上拆下的支撑件应留作备用。

原车的排气系统是两件式结构，而在维修中用到的是三件式结构。

#### 三元催化器

三元催化器外形类似于一个小消声器。因为其较高的工作温度，三元催化器周围的车身部分用隔热板作了保护。三元催化器控制三种排放物：HC、CO和NOx。

#### 三元催化器中毒

燃油中的硫会导致催化器中毒。

燃油中铅含量超过5毫克/升时会导致催化器严重中毒。所以装备有三元催化器的车辆严禁使用含铅汽油。

如果机油消耗率过高，机油中的锌和磷会导致催化器中毒。

从三元催化器中排放的H2S最容易觉察到。该气体有类似于臭鸡蛋的味道。更换其他品牌的燃油可解决此现象。

为减少H2S的排放，要确保怠速时CO排放符合标准以及发动机排气系统工作正常。

警告: 如果温度超过900°C，催化剂载体将会熔化。为防止该类故障发生，要对故障原因进行详细描述和修理。

由于过大的背压，催化剂的熔化常伴随有动力的下降。相关信息参见303-07章节。

催化剂载体温度过高通常由点火系统或燃油系统引起。相关信息参见303-07 / 303-04A / 303-04B章节。

发动机高速时失火常会导致载体瞬时熔化。

#### 装备1.3升发动机的车辆

| 编号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 整体式排气歧管和催化器 |
| 2 | - | 排气连接管 |
| 3 | - | 消声器 |

### 三元催化器 — 1.3L/1.6L Duratec发动机 (25 250 0)

拆卸

1. 拆下氧传感器接头。

2. 举升车辆。相关信息参见100-02章节。

3. 拆下氧传感器。

4. 	从三元催化器上拆下排气管后节。

1.拆下排气管固定夹螺母。

2.	拆下排气管后节总成。

5. 	从排气歧管下节上拆下三元催化器。

6. 	拆下三元催化器。

1.	拆下三元催化器吊耳。

2.	拆下三元催化器。

安装

1. 	安装过程与拆卸过程相反。