# 310-00章节 燃油系统 – 概述

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 目录 | 页码 |
| --- | --- |
| 一般程序 |  |
| 燃油系统压力释放 | (23 420 0) | 310-00-2 |
| 燃油箱排放 | (23 551 0) | 310-00-3 |
| 快速释放接头 | 310-00-4 |

### 燃油系统压力释放 (23 420 0)

释放

1. 警告: 在维修或靠近燃油系统部件时严禁明火。高易燃性的蒸汽可能会引起火灾。不当操作会导致人身伤害。

警告: 在点火钥匙关闭后的很长时间内 燃油系统都会保持较高压力。在相关维修前一定要释放该压力，否则会导致人身伤害。

拆下燃油泵保险。

2.  起动发动机并保持怠速运转直至熄火。

3.  用起动机带动发动机转动约5秒钟，确保油轨压力已释放。

4.  安装燃油泵保险。

### 燃油箱排放 (23 551 0)

排放

警告: 在维修或靠近燃油系统部件时严禁明火。高易燃性的蒸汽可能会引起火灾。不当操作会导致人身伤害。

警告: 在点火钥匙关闭后的很长时间内 燃油系统都会保持较高压力。在相关维修前一定要释放该压力，否则会导致人身伤害。

1.   拆下蓄电池负极接线。

2.   拆下油箱加油盖。

3.   注意: 将油管末端加工成约40毫米的锥形，以便油管可以插入到燃油箱内。

用一直径12.5毫米的尼龙软管将燃油从燃油箱内排放到标准的福特燃油排放油箱内。

### 快速释放接头

拆卸

1.   警告: 在维修或靠近燃油系统部件时严禁明火。高易燃性的蒸汽可能会引起火灾。不当操作会导致人身伤害。

警告: 在点火钥匙关闭后的很长时间内 燃油系统都会保持较高压力。在相关维修前一定要释放该压力，否则会导致人身伤害。

注意: 供油管路是白色的或带有白色标记。回油管路是红色的或带有红色标记。

拆下蓄电池负极接线。

2. 	拆下快速接头。

1.	按下两个保持夹。

2.	拔出快速接头。

安装

1.   警告: 在维修或靠近燃油系统部件时严禁明火。高易燃性的蒸汽可能会引起火灾。不当操作会导致人身伤害。

注意: 供油管路是白色的或带有白色标记。回油

管路是红色的或带有红色标记。

安装快速接头

• 	装上接头。