# 414-02章节  发电机和电压调节器

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 内容 | 页码 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 414-02-2 |
| 诊断与测试 |  |
| 发电机 | 414-02-3 |
| 拆卸与安装 |  |
| 发电机 — 1.3L/1.6L Duratec | (31 414 0) | 414-02-4 |

#### 扭矩要求

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 发电机下固定螺栓 (1.6L) | 45 | 33 | - |
| 动力转向油管支架固定螺栓 | 25 | 18 | - |
| 散热器支架固定螺栓 | 25 | 18 | - |
| 发电机上固定螺栓 (1.6L) | 45 | 33 | - |
| 发电机接头保持螺母 (1.6L) | 5 | - | 44 |
| 发电机下固定螺母 (柴油机) | 25 | 18 | - |
| 发电机上保持螺母 (柴油机) | 25 | 18 | - |
| 空调压缩机保持螺栓 | 24 | 18 | - |

## DIAGNOSIS AND TESTING

### 发电机

请参阅 414-00节

## REMOVAL AND INSTALLATION

### 发电机 — 1.3L/1.6L Duratec (31 414 0)

拆卸

所有车型

1. 断开蓄电池接地线。相关信息请参阅414-01。

2. 拆卸附件驱动皮带。

1.	顺时针旋转皮带张紧器。

2. 拆卸附件驱动皮带。.

3. 	断开发电机接头。

4. 拆卸发电机上固定螺栓。

5. 	将散热器右上角固定。

6. 	将散热器左上角固定。

7. 拆卸发动机挡泥板。相关信息请参阅 502-00。

8. 拆卸散热器支架左边固定螺栓。

9. 	断开散热器支架上的二极管。

10. 	拆卸散热器支撑支架。

带动力转向的车型

11. 	取下动力转向油管卡子。

所有车型

12. 	拆卸发电机。

安装

所有车型

1. 安装过程与拆卸顺序相反。

带动力转向的车型

所有车型