# 415-02章节  天线

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 内容 | 页码 |
| --- | --- |
| 说明与操作 |  |
| 天线 | 415-02-2 |
| 诊断与测试 |  |
| 天线 | 415-02-3 |
| 安装与拆卸 |  |
| 天线 | (38 352 0) | 415-02-4 |

## DESCRIPTION AND OPERATION

天线

| 编号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 天线杆 |
| 2 |  | 天线基座 |
| 3 |  | 绝缘夹 |
| 4 |  | 天线线束 |
| 5 |  | 固定螺钉 |

固定在汽车顶蓬的天线通过沿着A柱的天线线束连接到音响单元。

## DIAGNOSIS AND TESTING

### 天线

请参阅415-00节。

## REMOVAL AND INSTALLATION

### 天线 (38 352 0)

拆卸

1. 取下顶蓬灯。

2. 	断开顶蓬灯。

3. 	取下天线线束。

4. 拆卸天线和密封圈。

安装

1. 注意: 在安装天线之前，请注意天线线束绝缘夹安装到位。

安装过程与拆卸顺序相反。