# 501-12 章节  仪表板与控制台

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 目录 | 页码 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 501-12-2 |
| 拆卸与安装 |  |
| 仪表板 | (43 644 0) | 501-12-3 |

#### 扭矩规格

| 描述 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪表板上部紧固螺栓 | 3 | - | 27 |
| 仪表板侧面紧固螺栓 | 19 | 14 | - |
| 仪表板下部紧固螺栓 | 19 | 14 | - |

## REMOVAL AND INSTALLATION

### 仪表板 (43 644 0)

拆卸

警告: 在对装有安全气囊的车辆进行操作或搬动安全气囊模块时请记住戴好保护眼镜，否则会造成人身伤害。

1. 	拆下音响单元。参考第415-01章节。

2. 	拆下加热控制面板

3. 	拆开电器连接插头及加热器控制拉索

4. 	拆下烟灰缸

5. 拆下点烟器连接插头

6. 	拆开转向柱。参考第 211-04章节

7. 	拆卸A-柱装饰块

1.	松开装饰块固定夹

2.	将装饰块向上滑移取出

8. 	拆卸仪表板。参考第 413-01章节

9.拆卸中央控制盒

1.	拆下盒盖

2.	拆下中央接线盒螺栓

10. 	拆开仪表板侧面装饰板 (图示为左侧的，右面的与此类似)

11. 	拆下线束

12.注意:卷起地板胶以露出仪表板底脚螺丝

拆下仪表板左侧固定螺母

13. 	拆开仪表板右侧固定螺栓

14.拆下仪表板上部固定螺栓

15. 	拆开电器连接插头

16. 	拆下乘客侧安全气囊模块。参考第 501-20A / 501-20B章节

17. 	拆下通风管

18. 拆开仪表板线束

- 拆下仪表板

安装

1. 	安装顺序与拆卸顺序相反