# 501-16 章节      雨刮器和洗涤器

应用车型：2003.50 嘉年华

| 目录 |  |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 501-16-2 |
| 说明与操作 |  |
| 雨刮与喷水 | 501-16-3 |
| 风挡雨刮器 | 501-16-3 |
| 风挡雨刮器的功能 | 501-16-3 |
| 风挡洗涤器 | 501-16-3 |
| 后窗雨刮 | 501-16-4 |
| 诊断和测试 |  |
| 雨刮与喷水 | 501-16-6 |
| 检查和确认 | 501-16-6 |
| 症状图 | 501-16-6 |
| 故障现象表 | 501-16-6 |
| 元件测试 | 501-16-24 |
| 常规操作 |  |
| 雨刮片和雨刮臂调整 | (32 591 0) | 501-16-27 |
| 拆卸与安装 |  |
| 雨刮臂与枢轴 | 501-16-28 |
| 风窗马达 | (32 524 0) | 501-16-29 |
| 风窗雨刮洗涤泵 | (32 624 0) | 501-16-31 |
| 风窗雨刮洗涤器储液罐 | (32 622 0) | 501-16-32 |

#### 润滑剂，流动性，密封剂和粘合剂

| 项 目 | 规格 |
| --- | --- |
| 油脂（用于雨刮器联接轴承/枢轴轴承衬套） | SAM-1C-9111-A |

#### 容量

|  | 升 |
| --- | --- |
| 洗涤液罐 | 3 |

雨刮器摆臂与挡风玻璃之间的安装角度

| 描述 | 角度 |
| --- | --- |
| 风挡雨刮器摆臂 | 4 度 |

#### 扭矩定义

| 描述 | 牛(米 | 磅英尺 | 磅英寸 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风挡雨刮器臂固定螺母 | 18 | 13 | - |
| 风挡雨刮器马达固定螺钉 | 8 | - | 71 |
| 风挡雨刮器马达支架固定螺钉 | 10 | - | 89 |
| 风挡雨刮器曲柄臂固定螺母 | 24 | 18 | - |

## DESCRIPTION AND OPERATION

### 雨刮与喷水

所有的功能都依靠一个由驾驶杆右边的雨刮器控制杆控制的多功能开关来启动。

挡风玻璃或后窗玻璃的洗涤或雨刮系统的电路将通过F12保险丝进行保护（20A，在中心接线盒内）。

相关的线路图包括在线路图组里，见501-16节.

#### 风挡雨刮器

风挡雨刮器由以下零件组成；

– 	前雨刮器摆臂(2)

– 	风挡雨刮器马达

– 	前雨刮器联接

– 	前雨刮器片（2）

– 	雨刮器延时继电器，在中心接线盒内

–  多功能开关，包括

-风挡雨刮器开

-风挡洗涤器开关

风挡雨刮器的功能

风挡雨刮器马达能够以两种速度运转并和一个停止位置限制开关相连接。它由驾驶杆上的多功能开关及雨刮器延时继电器控制。

当打开点火开关（位置II）之后，以下的5个功能将可以运行：

– 	关闭

– 	一次刮水

– 	间歇刮水

– 	慢速刮水

– 	快速刮水

雨刮器控制杆处于关闭位置

当风挡雨刮器控制杆从其他位置转换到关闭位置时，风挡雨刮器马达继续以较低的速度运转，直到雨刮器到达停止位置。

这是另一个电路通过限制开关产生的作用，它在风挡雨刮马达停的开关关上之后向风挡雨刮马达提供电压。

这个电压保持不变，直到限制开关通过雨刮器延时继电器（常闭触点），和多功能开关风挡雨刮器马达和连接在风挡雨刮器马达上的开关来切断电路。

雨刮器控制杆处于一次刮水

提升雨刮器控制杆，直到感觉到压力后放开。风挡雨刮器执行一次刮水。

电流经由多功能开关提供给风挡玻璃雨刮器马达

雨刮器控制杆位于间歇刮水位置

下压雨刮器控制杆，风挡玻璃雨刮器进行间歇的慢速刮水。雨刮器的延时时间设置为9秒。

多功能开关发送一个12V的信号给雨刮器延时继电器，雨刮器延时继电器将有9秒的时间间隔并向

风挡玻璃雨刮器马达提供一个电压。电流通过雨刮器延时继电器（常闭触点）

和多功能开关（C65b连接器，8脚）发送到风挡玻璃雨刮器马达。

雨刮器控制杆位于慢速刮水位置

提升雨刮器控制杆一个槽插脚，雨刮器进行慢速刮水。电流经由多功能开关流向风挡玻璃雨刮器马达。

雨刮器控制杆位于快速刮水位置

提升雨刮器控制杆两个槽插脚，雨刮器进行快速刮水。电流经由多功能开关流向风挡玻璃雨刮器马达。

风挡洗涤器

警告：洗涤液中含有有毒的甲醇。遵守安全指导方针，否则，将可能造成人身伤害。

小心：不要让洗涤系统持续工作10秒钟以上，否则，洗涤液将耗尽。

风挡玻璃洗涤器包含以下零件：

–  洗涤液罐，位于右前挡泥板的下面

–  洗涤液泵，位于洗涤液罐的上面

–  两个可调整的洗涤液喷嘴，位于引擎罩上面

两个功能受雨刮器控制：

雨刮器控制杆位于“关闭”或“间歇位置

风挡雨刮器和洗涤泵在雨刮器控制杆被压至末端的时候工作。当雨刮器控制杆被放开，洗涤泵立即停止工作.在它回到（”关闭”位置）之前。在风挡雨刮器转为间歇工作（“间歇”位置）或停止在停止位置（”关闭”位置），还要进行两次刮水循环。电流从多功能开关（C65b连接器，接插脚2）经由洗涤器泵回到多功能开关（C65b连接器，接插脚1）。当多功能开关被设到“风挡雨刮  开“时，多功能开关接地。

雨刮杆在“慢档刮水” 或“快档刮水”位置。

当雨刮器控制杆被压至顶端的时候洗涤器系统和雨刮一起工作。当雨刮杆被放开，洗涤泵立即停止。电流如上所述流过同一个电路。

后窗雨刮

后窗雨刮包括以下的部份

–  后窗雨刮马达

–  后窗雨刮臂

–  雨刮片

–  一个喷嘴

后窗雨刮

将雨刮杆向方向盘方向拉动一档，开启雨刮。雨刮以一个恒定的速度连续工作。一旦关闭雨刮马达在停止之前回到停留位置。电流由多功能开关流向后窗雨刮马达。另一个回路通过限制开关提供雨刮马达一个电压。当限制开关到达停留位置时，将切断电路，这个电压供应被中止。两个电路都通过后挡板接触开关。在接触开关上的装有弹簧的触点被压到接触板上使得电路接通。把后挡泥板打开，将断开这个接点，使得这个电路断路。

挡泥板接触开关

接触板

后窗洗涤器系统

将雨刮杆向方向盘右拉，打开它。直到雨刮杆被放开，系统开始工作。然后雨刮杆自动回到它的初始位置。后窗清洗器与风挡清洗器从同一个洗涤液罐中通过同一个洗涤器泵抽取清洁用水（参见风挡清洗器系统）。这时，洗涤器泵以一种和洗风挡时相反的方向旋转。这意味着电流也以相反方向流动：从多功能开关（连接器 C65b,	插脚 1）通过洗涤器泵回到多功能开关（连接器 C65b,插脚2）。后者在启动时接地。

风挡清洗液低位报警灯。

包括以下部件：

–  洗涤液低位报警灯（在仪表板中）

–  浮子式开关（在洗涤液罐中）

–  辅助警报模块

当洗涤液只有四分之一的时候，报警灯亮。这个情况由在洗涤罐中的一个浮球激活的开关感受到。当洗涤罐中有足够的洗涤剂时，开关接地，给辅助警报模块一个数字输入。当洗涤剂水平高度降到四分之一以下时，连接断开。这将激活辅助警报模块打开洗涤液低位报警灯的开关。当液面上升时报警灯熄灭，洗涤罐中的开关关闭。

## DIAGNOSIS AND TESTING

### 雨刮与喷水

图解和连接器参看配线图，501-16节。

#### 检查与确认

1. 	确认客户问题。

2. 	目测明显线路及机械故障。

电路

• 保险丝 • 线束 • 电器连接插头

3. 如果产生问题的原因是显而易见的，则在执行下一部操作前竟可能修复。

4. 如果问题不是明显的，请根据症状列表确认故障并加以解决。

#### 故障现象表

| 检测项目 | 可能的故障原因 | 维修措施 |
| --- | --- | --- |
| • 雨刮完全不动 | • 保险丝 • 线路 • 雨刮马达 • 多功能开关 • 中央接线盒 | •转入详细测试A |
| • 雨刮一直动不停 | •线路 •雨刮马达 •多功能开关 | •转入详细测试B |
| • 快/慢档工作不正常（间歇档正常） | •线路 • 间歇继电器 •雨刮马达 • 多功能开关 | •转入详细测试C |
| • 间歇档工作不正常（快/慢速正常） | • 线路 •间歇继电器 • 雨刮马达 • 多功能开关 | •转入详细测试D |
| • 雨刮及洗涤功能失效 | • 线路 •间歇继电器 •多功能开关 | •转入详细测试E |
| • 雨刮片不能回位 | • 线路 •间歇继电器 •雨刮马达 • 多功能开关 | •转入详细测试F |
| • 打开洗涤器时雨刮不动作 | • 线路 • 间歇继电器 | •转入详细测试G |
| • 洗涤器工作不正常 | • 线路 •洗涤马达 •多功能开关 | •转入详细测试H |

#### 详细测试

详细测试 A: 雨刮完全失效

| 检测项目 | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- |
| A1: 确认问题检测项目 |
|  | 1 打开点火开关 |
|  | 2 将多功能开关置于慢速档 |
|  | • 雨刮慢档失效吗? |
|  |  是 |
|  | 转入A2 |
|  |  不 |
|  | 转入A8 |
| A2: 确定故障产生的条件 |
|  | 1 将多功能开关置于快档 |
|  | • 快档失效吗? |
|  |  是 |
|  | 转入 A3 |
|  |  不 |
|  | 转入 A10 |
| A3: 检查保险丝 F12 |
|  | 1 关闭点火开关 |
|  | 2 拆下保险丝 F12 (CJB). |
|  | 3 检查保险丝 F12 (CJB). |
|  | 4 检查保险丝 F12 (20 A). |
|  | • 保险丝完好吗? |
|  |  是 |
|  | 转入A4 |
|  | 不 |
|  | 换一新的保险丝 F12。如果保险丝又烧毁，则根据电路图查找并检修线路搭铁。检查系统正常工作时的情况 |
| A4: 检查保险丝 F12供电线路 |
|  | 1 连接保险丝 F12 (CJB). |
|  | 2 打开点火开关 |
|  | 3 测量保险丝 F12 (20 A)与接地之间电压 |
|  | • 有电瓶电压吗? |
|  |  是 |
|  | 转入 A5 |
|  | 不 |
|  | 检查接线盒 CJB。如果有必要换一新的。检查系统正常工作时的情况。 |
| A5: 检查多功能开关电源电路 |
|  | 1 关闭点火开关 |
|  | 2 拆开多功能开关插头 C15b. |
|  | 3 打开钥匙 |
|  | 4 测量多功能开关线束侧插头C15b插脚7，线路 14-AK19 (VT/OG)与接地之间电压 |
|  | • 有电瓶电压吗? |
|  |  是 |
|  | 转入 A6 |
|  | 不 |
|  | 根据电路图检修多功能开关电源电路，检查系统正常工作时的情况 |
| A6: 检查多功能开关功能 |
|  | 1 关闭点火开关 |
|  | 2 连接多功能开关插头C15b. |
|  | 3 拆开雨刮马达插头C47. |
|  | 4 打开钥匙 |
|  | 5 将多功能开关置于慢速档 |
|  | 6 测量雨刮马达线束侧插头C47，插脚4，回路14S-AK10 (VT/BK)与接地之间电压 |
|  | • 有电瓶电压吗? |
|  |  是 |
|  | 转入 A7 |
|  |  不 |
|  | 根据附在电路图的元件测试部分检查多功能开关，检查系统正常工作时的情况 |
| A7: 检查雨刮马达搭铁控制 |
|  | 1 检查雨刮马达线束侧插头C47，插脚1线路 31-AK8 (BK)与接地之间的电阻 |
|  | • 阻值小于2欧姆吗? |
|  |  是 |
|  | 检查雨刮马达。如果有必要换一新的。检查系统正常工作时的情况。 |
|  | 不 |
|  | 根据电路图检修雨刮马达与接地点G6之间开路。检查系统正常工作时的情况。 |
| A8: 检查雨刮马的功能 |
|  | 1 关闭点火开关 |
|  | 2 拆开雨刮马达 插头C47 |
|  | 3 打开点火开关 |
|  | 4 将多功能开关置于快档位。 |
|  | 5 测量雨刮马达线束侧插头C47，插脚5线路 14S-AK11 (VT/OG)与接地之间电压 |
|  | • 有电瓶电压吗? |
|  |  是 |
|  | 检查雨刮马达。必要时换一新马达。检查系统正常工作时的情况 |
|  |  不 |
|  | 转入 A9 |
| A9: 检查多功能开关的工作情况 |
|  | 1 关闭点火开关. |
|  | 2 连接雨刮马达插头C47 |
|  | 3 拆下多功能开关插头C15b |
|  | 4 打开钥匙 |
|  | 5 短接多功能开关线束侧插头C15b插脚5，线路 14S-AK11 (VT/OG) 与插脚7，线路 14-AK19 (VT/OG) |
|  | • 雨刮工作正常吗？（快档） |
|  |  是 |
|  | 根据附在电路图部分的元件测试检查多功能开关，如有必要换一新的。检查系统正常工作时的情况。 |
|  | 不 |
|  | 根据电路图检修多功能开关插头C15b，插脚5与雨刮马达之间回路开路。检查系统正常时的情况。 |
| A10: 检查雨刮马达功能 |
|  | 1 关闭点火开关 |
|  | 2 拆开雨刮马达插头C47 |
|  | 3 打开点火开关 |
|  | 4 将多功能开关置于慢档 |
|  | 5 测量雨刮马达线束侧插头C47插脚4线路14S-AK10 (VT/BK)与接地之间电压 |
|  | •有电瓶电压吗？ |
|  |  是 |
|  | 检查雨刮马达，如有必要换一新的。检查系统正常工作时的情况 |
|  | 不 |
|  | 转入A11 |
| A11: 检查多功能开关功能 |
|  | 1 关闭点火开关 |
|  | 2 连接雨刮马达插头C47 |
|  | 3 拆开多功能开关插头C15b |
|  | 4 打开点火开关 |
|  | 5 短接多功能开关线束侧插头C15b插脚3，线路 14S-AK10 (VT/BK) 与插脚 7线路 14-AK19 (VT/OG) |
|  | • 雨刮马达工作正常吗（慢档）? |
|  |  是 |
|  | 根据线路图部分的元件测试部分检查多功能开关，如有必要换一新的。检查系统正常工作时的情况 |
|  |  不 |
|  | 根据电路图检查多功能开关插头C15b，插脚3与雨刮马达之间开路。检查系统正常工作时的情况。 |

详细测试 B: 雨刮一直工作不停

| 检测项目 | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- |
| B1: 检查间歇继电器电源短路 |
|  | 1 关闭钥匙 |
|  | 2 拆开间歇继电器插头C48 |
|  | 3 打开钥匙 |
|  | • 雨刮仍然不停吗? |
|  | 是 |
|  | 转入B4 |
|  | 不 |
|  | 转入B2 |
| B2: 检查雨刮间歇继电器 |
|  | 1 测量间歇继电器线束侧插孔C48插脚1，线束 31S-AK9 (BK/OG) 与接地之间电压 |
|  | •有电瓶电压吗? |
|  | 是 |
|  | 转入B3 |
|  |  不 |
|  | 检查雨刮间歇继电器，如有必要，换一新的。检查系统正常工作时的情况 |
| B3: 检查间歇雨刮继电器电源线路（停车档）短路 |
|  | 1 关闭点火开关 |
|  | 2 拆开雨刮马达插头C47 |
|  | 3 打开点火开关 |
|  | 4 检查间歇继电器线束侧插头C48，插脚1，线路 31S-AK9 (BK/OG) 与接地之间的电压 |
|  | • 有电瓶电压吗? |
|  |  是 |
|  | 根据电路图，修复间歇继电器插头C48，插孔1与电源之间连接线。检查系统正常工作时的情况 |
|  |  不 |
|  | 检查雨刮马达。如有必要换一新的。检查系统正常工作时的情况。 |
| B4: 检查多功能开关功能 |
|  | 1 关闭点火开关 |
|  | 2 拆开多功能开关插头C15b |
|  | 3 打开点火开关 |
|  | • 雨刮仍不停吗? |
|  |  是 |
|  | 转入B6 |
|  |  不 |
|  | 转入B5 |
| B5: 检查到多功能开关线路（停车档）电源短路 |
|  | 1 测量多功能开关线束侧插头C15b,插脚2，线路 31S-AK15 (BK/RD)与接地之间电压 |
|  | • 有电瓶电压吗? |
|  |  是 |
|  | 根据电路图修复多功能开关线束侧插头C15b，插脚9与电源之间连接线。检查系统正常工作时的情况 |
|  |  不 |
|  | 根据电路图部分的元件测试检修多功能开关功能。检查系统正常工作时的情况。 |
| B6: 检查到雨刮马达的低速档线路电源短路 |
|  | 1 关闭点火开关 |
|  | 2 拆开雨刮马达插头C47 |
|  | 3 打开点火开关 |
|  | 4 测量多功能开关线束侧插头C15b插脚3，线路 14S-AK10 (VT/BK), 与接地之间的电压 |
|  | •有电瓶电压吗? |
|  |  是 |
|  | 根据电路图修理多功能开关插头C15 b插脚3与电源之间的短路部位。检查系统正常工作时的情况。 |
|  | 不 |
|  | 转入B7 |
| B7: 检查到雨刮马达的线路（快速档）电源短路 |
|  | 1 测量多功能开关线束侧插头C15b，插脚5，线路 14S-AK11 (VT/OG)与接地之间电压。 |
|  | •有电瓶电压吗? |
|  |  是 |
|  | 根据电路图，修理短路部位（多功能开关插头C15b，插脚5与电源之间）。检查系统正常工作时的情况 |
|  |  不 |
|  | 检查雨刮马达，如有必要换一新的。检查系统正常工作时的情况 |

详细测试 C: 雨刮高/低档工作不正常（间歇档工作正常）

| 检测项目 | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- |
| C1: 检查雨刮马达电源线路（慢档） |
|  | 1 关闭点火开关 |
|  | 2 拆开雨刮马达插头C47 |
|  | 3 打开点火开关 |
|  | 4 将多功能开关置于低速档 |
|  | 5 测量雨刮马达线束侧插头C47，插脚4，线路 14S-AK10 (VT/BK)与接地之间的电压 |
|  | • 有电瓶电压吗? |
|  | 是 |
|  | 转入C2 |
|  | 不 |
|  | 根据电路图部分的元件测试检查多功能开关，如有必要换一新的。检查系统正常工作时的情况。 |
| C2: 检查雨刮马达电源短路（快速档） |
|  | 1 将多功能开关置于快速档位置 |
|  | 2 测量雨刮马达插头C47，CH插脚5，线路 14S-AK11 (VT/OG) 与接地之间的电压 |
|  | •有电瓶电压吗? |
|  |  是 |
|  | 检查雨刮马达，如有必要，换一新的马达。检查系统正常工作时的情况。 |
|  | 不 |
|  | 转入C3 |
| C3: 检查快速档回路开路 |
|  | 1 关闭点火开关 |
|  | 2 拆开多功能开关插头C15b. |
|  | 3 测量多功能开关插头C15b插脚5，线路 14S-AK11 (VT/OG),与雨刮马达插头C47，插脚5，线路14S-AK11 (VT/OG)之间电阻。 |
|  | • 阻值小于2欧姆吗? |
|  |  是 |
|  | 转入C4 |
|  |  不 |
|  | 根据电路图修理多功能开关与雨刮马达之间线路。检查系统正常工作时的情况。 |
| C4: 检查雨刮马达功能 |
|  | 1 检查多功能开关线束侧插头15b插脚5，线路 14S-AK11 (VT/OG) 与插脚 7, 线路 14-AK19 (VT/OG)之间的线路 |
|  | • 雨刮工作正常吗（快速档）? |
|  |  是 |
|  | 根据电路图部分的元件测试检查多功能开关，如有必要换一新的。检查系统正常工作时的情况。 |
|  |  不 |
|  | 检查雨刮马达，如有必要换一新的。检查西正常工作时的情。 |

详细测试 D: 间歇档工作不正常（高/低档工作正常）

| 检测项目 | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- |
| D1: 检查雨刮间歇继电器电源线路 |
|  | 1 关闭点火开关 |
|  | 2 拆开间歇继电器插头C48 |
|  | 3 打开点火开关 |
|  | 4 测量间歇继电器线束侧插头C48，插孔6，线路 14-AK14 (VT/BK) 与接地之间电压 |
|  | • 有电瓶电压吗? |
|  | 是 |
|  | 转入D2 |
|  | 不 |
|  | 根据电路图修理连接点S11与雨刮间歇继电器之间的线路开路，检查系统正常工作时的情况。 |
| D2:检查雨刮间歇继电器控制电压。 |
|  | 1 将多功能开置间歇档位置 |
|  | 2 测量雨刮间歇继电器插头C48，插孔5，线路14S-AK14 (VT/BK)与接地之间的电压. |
|  | •有电瓶电压吗? |
|  | 是 |
|  | 转入D4 |
|  | 不 |
|  | 转入D3 |
| D3: 检查多功能开关的功能 |
|  | 1 关闭点火开关 |
|  | 2 拆开多功能开关插头 C15b. |
|  | 3 测量多功能开关线束侧插头C15b插脚10，线路 14S-AK14 (VT/BK),与间歇继电器插头C48，插脚5，线路 14S-AK14 (VT/BK)之间的电阻 |
|  | • 阻值小于2欧姆吗? |
|  |  是 |
|  | 根据电路图部分的元件测试检查多功能开关，必要时换一新的，检查系统正常工作时的情况 |
|  |  不 |
|  | 检查多功能开关与间歇继电器之间的回路开路。 |
| D4: 检查连接到多功能开关的的控制回路（间歇档） |
|  | 1 关闭点火开关 |
|  | 2 拆开雨刮马达插头 C47. |
|  | 3 测量雨刮马达线束侧插头C47，插脚4，线路 14S-AK10 (VT/BK),与间歇继电器插头C48，插脚3，线路 31S-AK19 (BK/RD)之间的电阻。 |
| 间歇 | • 电阻小于2欧姆吗? |
|  | 是 |
|  | 转入D6 |
|  | 不 |
|  | 转入D5 |
| D5: 检查多功能开关功能 |
|  | 1 拆开多功能开关的插头C15b. |
|  | 2 测量多功能开关线束侧插头C15b, 插脚 9,线路 31S-AK19 (BK/RD)与间歇继电器插头C48,插脚3线路t 31S-AK19 (BK/RD)之间的电阻。 |
|  | • 阻值小于2欧姆吗? |
|  |  是 |
|  | 根据电路图部分的元件测试检查多功能开关，如有必要，换一新的。检查系统正常工作时的情况。 |
|  | 不 |
|  | 修理位于多功能开关与间歇继电器之间的线路开路。检查系统正常工作时的情况。 |
| D6: 检查间歇继电器接地控制线路 |
|  | 1 检查间歇继电器线束侧插头 C48，, p插脚2，线路 31-AK14 (BK) 与接地之间的电阻 |
|  | • 阻值小于2欧姆吗? |
|  |  是 |
|  | 换一新的，检查系统正常工作时的情况。 |
|  |  不 |
|  | 根据电路图检修雨刮间歇继电器与接地点G6之间的开路。检查系统正常工作时的情况。如有必要换一新的接线盒。 |

详细测试 E: 雨刮和洗涤同时失效

| 检测项目 | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- |
| E1: 检查多功能开关接地线路 |
|  | 1 关闭点火开关 |
|  | 2 拆开多功能开关插头C15a. |
|  | 3 测量多功能开关线束侧插头C15a插脚8线路 31-LE29 (BK)与接地之间电阻。 |
|  | • 阻值小于2欧姆吗? |
|  |  是 |
|  | 根据电路图部分的元件测试检查多功能开关，如有必要，换一新的。检查系统正常工作时的情况。 |
|  |  不 |
|  | 根据电路图检修雨刮间歇继电器与接地点G6之间的开路。检查系统正常工作时的情况。 |

详细测试 F: 雨刮不能回位

| 检测项目 | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- |
| F1: 检查雨刮间歇继电器功能 |
|  | 1 关闭点火开关 |
|  | 2 拆开间歇继电器插头C48 |
|  | 3 打开点火开关 |
|  | 4 将间歇继电器插头插孔1，线路31S-AK9 (BK/OG) 与插孔3，线路 31S-AK19 (BK/RD)短接。 |
|  | • 将开关置于一次档：雨刮能回位吗? |
|  |  是 |
|  | 换一新的间歇继电器。检查系统正常工作时的情况。 |
|  |  不 |
|  | 转入F2 |
| F2: 检查间歇继电器电源电路 |
|  | 1 将多功能开关置于低档位 |
|  | 2 测量间歇继电器线束侧插头C48，插孔1，线路 31S-AK9 (BK/OG) 与接点之间的电压。 |
|  | •有电瓶电压吗？ |
|  | 是 |
|  | 转入F3 |
|  | 不 |
|  | 转入F5 |
| F3: 检查间歇继电器及及停车位置线路开路 |
|  | 1 关闭点火开关 |
|  | 2 拆下多功能开关插头C15b. |
|  | 3 测量多功能开关线束侧插头 C15b，插脚9，线路 31S-AK19 (BK/RD)与间歇继电器线束侧插头 C48，插孔3，线路 31S-AK19 (BK/RD)之间电阻。 |
|  | • 阻值小于2欧姆吗? |
|  | 是 |
|  | 转入F4 |
|  | 不 |
|  | 根据电路图检修多功能开关与间歇继电器之间开路。检查系统正常工作时的情况。 |
| F4: 检查多功能开关的功能 |
|  | 1 检查多功能开关线束侧插头C15b，插脚9，线路 31S-AK15 (BK/RD) 与插脚2，线路 31S-AK15 (BK/RD)之间的电阻。 |
|  | • 阻值小于2欧姆吗? |
|  | 是 |
|  | 根据电路图部分的元件测试检查多功能开关，如有必要换一新的。检查系统正常工作时的情况。 |
|  |  不 |
|  | 根据电路图，检查多功能开关线束侧插头 C15b插脚2与插脚9之间线路开路。检查系统正常工作时的情况。 |
| F5: 检查停车位与间歇继电器之间开路 |
|  | 1 关闭点火开关 |
|  | 2 拆开雨刮马达插头 C47. |
|  | 3 测量雨刮马达线束侧插头C47, 插脚2，线路 31S-AK9 (BK/OG)与间歇继电器插头C48, 插脚1, 线路 31S-AK9 (BK/OG)之间的电阻。 |
|  | • 阻值小于2欧姆吗? |
|  | 是 |
|  | 转入F6 |
|  |  不 |
|  | 根据电路图检查并修复雨刮马达与间歇继电器之间线路开路。测试系统正常工作时的情况。 |
| F6: 检查雨刮马达功能 |
|  | 1 打开点火开关 |
|  | 2 测量雨刮马达线束侧插头 C47, 插脚 3, 线路 14-AK8 (VT/BU)与接地之间的电压。 |
|  | • 有电瓶电压吗? |
|  |  是 |
|  | 检查雨刮马达。如有必要换一新的。测试系统正常工作时的情况。 |
|  |  不 |
|  | 根据电路图修理马达电源线路。测试系统正常工作时的情况。 |

详细测试 G: 洗涤器工作时雨刮不动

| 检测项目 | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- |
| G1: 检查间歇继电器功能 |
|  | 1 关闭点火开关 |
|  | 2 拆开间歇继电器插头 C48. |
|  | 3 拆开多功能开关插头 C15b. |
|  | 4 测量多功能开关线束侧插头C15b, 插脚 4, 线路 32-AK14 (WH/GN)与间歇继电器插头 C48,插脚 7, 线路 32-AK14 (WH/GN)之间电阻。 |
|  | • 阻值小于2欧姆吗? |
|  |  是 |
|  | 喊一新的继电器。测试系统正常工作时的情况。 |
|  | 不 |
|  | 根据电路图检修多功能开关与间歇继电器之间的线路开路。测试正常工作时的情况。 |

详细测试 H: 洗涤马达失效

| 检测项目 | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- |
| H1: 检查洗涤器马达电源电路 |
|  | 1 关闭点火开关 |
|  | 2 拆开洗涤马达插头 C121. |
|  | 3 打开点火开关 |
|  | 4 测量洗涤马达线束侧插头C121, 插脚 2, 线路 33-AK34 (YE/BK), 与接地之间的电压。 |
|  | •有电瓶电压吗? |
|  | 是 |
|  | 转入B3 |
|  | 不 |
|  | 转入B2 |
| H2: 检查多功能开关的功能 |
|  | 1 关闭点火开关 |
|  | 2 拆开多功能开关插头 C15b. |
|  | 3 测量多功能开关线束侧插头 C15b, 插脚 1, 线路 33-AK34 (YE/BK)与洗涤马达线束侧插头C121,插脚2, 线路 33-AK34 (YE/BK)之间的电阻。 |
|  | • 阻值小于2欧姆吗? |
|  | 是 |
|  | 根据电路图部分的元件测试检查多功能开关，如有必要换一新的。测试系统正常工作时的情况。 |
|  |  不 |
|  | 根据电路图检修多功能开关与洗涤马达之间线路开路。测试系统正常工作时的情况。 |
| H3: 检查洗涤马达功能 |
|  | 1 关闭点火开关 |
|  | 2 测量时一直保持多功能开关处于洗涤位置 |
|  | 3 测量洗涤马达线束侧插头 C121,插脚 1, 线路 32-AK34 (WH/BK)与接地之间的电阻 |
|  | • 阻值小于2欧姆吗? |
|  | 是 |
|  | 检查洗涤马达。如有必要换一新的。测试系统正常工作时的情况。 |
|  | 不 |
|  | 根据电路图检修多功能开关插头 C15b,插脚 4 与 洗涤马达之间线路开路。测试系统正常工作时的情况。 |

#### 元件测试

风档雨刮马达

关闭点火开关

拆开连接插头

连接测试线缆按下述步骤开始测试

1. 	检查雨刮慢档工作情况

• 	将蓄电池正极与电流表正极相连。

• 	将蓄池的负极与挡风玻璃雨刮器马达的托架（1）相连。

•  将电流表的负极与挡风玻璃雨刮器马达（2）插脚4相连。挡风玻璃雨刮器马达将以低速运转。

测量其电流

电流值接近 1,5 A?

如果是，转入 2.

如果不是，换一新的马达。

2. 	检查风档雨刮快速档的工作情况。 (图 E0011027)

• 	将蓄电池正极与电流表正极相连。

• 	将蓄池的负极与挡风玻璃雨刮器马达的托架（1）相连。

•  将电流表的负极与挡风玻璃雨刮器马达（2）插脚5相连。挡风玻璃雨刮器马达将以高速运转。

测量其电流

电流值接近 2.2 A?

如果是，转入 3

如果不是，换一新的马达。

3. 	检查雨刮停车档的工作情况

测量雨刮马达插口C47的插脚1与插脚2之间的电阻。

阻值小于2欧姆吗?

如果是转入4

如果不是转入 5.

4. 	检查雨刮马达回位功能

• 	将电瓶正极与雨刮马达插头 C47, 插脚 4相连。

• 	将电瓶负极与马达托架相连，使马达工作半周。

测量雨刮马达插头C47, 插脚2与插脚1之间的电阻

阻值小于2欧姆吗?

如果是，转入 6。重做次步。如果还如此，换一新的马达；如果不是，转入5。

5. 	检查雨刮马达回位功能

检查雨刮马达插头C47插脚2与插脚3之间的电阻

阻值小于2欧姆吗?

如果是，转入6

如果不，换一新的马达

6. 	检查雨刮马达回位功能

• 	将电瓶正极与雨刮马达插头C47插脚3相连

•  将电瓶负极与雨刮马达插头C47插脚1相连

• 	用一跳线将雨刮马达插头C47插脚2与插脚4短接

状况确定

雨刮马达能回位吗?

如果是，说明马达正常

如果不，换一新的雨刮马达

## GENERAL PROCEDURES

### 雨刮片和雨刮臂调整 (32 591 0)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 安装角测定仪，雨刮臂 501-027 (32-006) |

调整

1. 注意: 请确认雨刮马达处于停止位置

拆下雨刮片

2. 	将刮水器臂插入校正器中再放在风窗玻璃上。

3. 注意校正器支撑的所有三个位置必须都靠在风窗玻璃上，使用专用工具，读出介于刮水器臂与风窗玻璃之间的角度。

4. 注意: 角度对正之后将专用工具从风窗玻璃上移开以免造成损坏。

. 使用专用工具调整刮水器臂。其它有关信息，请参阅本章节中的一般规格。

•  使用一支开口扳手在专用工具上调整角度。

5. 移开专用工具。

6. 安装刮水器片。

## REMOVAL AND INSTALLATION

### 雨刮臂与枢轴

拆卸

1. 注意: 只有在大修时才可分解刮水器联结装置。

卸下刮水器马达，有关资料请查阅本章节32 524 0部份。

2. 注意: 在卸下刮水器马达曲柄之前，在相应位置作好记号。

拆除刮水器马达曲柄。

• 从曲柄上旋出螺母。

• 从圆椎向后向外除下曲柄。

3. 	从刮水器马达上拆下刮水器联动装置。

安装

1. 	安装刮水器马达曲柄

• 	将曲柄安装在相应的位置上，并旋紧曲轴螺母。

• 	用一个配套的工具将刮水器联动装置安装在曲柄轴上。

2. 	按相反的顺序安装其余部件。

3. 安装刮水器马达，有关资料请查阅本章节32 524       0部份。

4. 	检查刮水器的工作情况。

### 风窗马达 (32 524 0)

拆卸

1. 标准的测量准备工作

注意收音机密码

注意安置前的收音机位置

小心:断开蓄电池负极。

2. 注意: 雨刮器马达应处于停止位置。

卸下雨刮器臂

• 卸下盖子。

• 将螺母拧松两圈。

• 升起雨刮器臂，并从锥形口释放，将其从一边移到另一边。

• 旋出螺母，卸下雨刮器臂。

• 从枢轴拆下螺母。

3. 	拆卸冷却液回收罐。

• 拧松螺栓。

• 将其卸下，搁至一边。

4. 	拆下防水壁盖。

• 	剥落橡胶密封条。

•  旋出螺栓。

5.拆下防水壁盖。

1.	旋出螺栓。

2.	打开电气连接器。

6. 	卸下防水壁盖。

• 旋出螺栓。

7. 	卸下雨刮器马达。

• 	旋出螺栓。

• 	去掉电气连接器的插头。

• 取出雨刮器马达的联结装置。

安装

1. 	安装雨刮器马达。

• 联接插头。

• 	放置雨刮器马达及其联结装置。

• 	旋紧枢轴固定螺母。

• 	拧紧螺栓。

2. 	安装防水壁盖，按与拆卸相反的步骤进行操作。

3. 	将盖安装在其位置上。

4. 注意:.雨刮器马达置于停止位置。

安装雨刮器臂

• 	拧紧枢轴固定螺母

• 	安装雨刮器臂，拧紧螺母。

• 	连接蓄电池负极。

• 	接通雨刮器，检测雨刮器片是否平稳移动。

• 	拧紧螺母。

5. 	规范的操作

•  输入收音机密码

• 	规划安装前的收音机位置。

• 	重新放置时钟。

•  进行实地测试，确保PCM能进行数据收集.

### 风窗雨刮洗涤泵 (32 624 0)

拆卸

1. 	拆下右前车轮螺母。

2. 	升高汽车，有关资料请查阅第100-02节。

3. 	卸下右前车轮。

4. 	拆下轮罩板内衬。

5. 	卸下洗涤器泵。

1.	取下软管，排干洗涤液罐的液体。

2.	拆下插头

• 	取下洗涤器泵（推入配合）。

• 从洗涤液罐上拆下橡胶环。

安装

1. 注意: 在装配前先套上用肥皂水泡过的橡胶环。

按相反顺序改装组件。

2. 安装轮罩板内衬

3. 	安装前车轮。

• 	放低汽车。

4. 	给洗涤器储液罐注满水。

5. 	检测洗涤器系统的操作。

### 风窗雨刮洗涤器储液罐 (32 622 0)

拆卸

1. 	从内部卸下A柱的螺母。

2. 注意：勿须排空冷却液蒸发器。

拆开冷却液蒸发器。

• 	卸下一个螺丝。

•  从托架上取下冷却液蒸发器。

3. 取下漏斗颈。

4. 升高汽车，有关资料请查阅第100-02节。

5. 卸下轮罩板内衬（图示中无轮胎）。

6. 	拆下洗涤液罐

• 通过泵上的水管排干洗涤液罐内的液体。

• 卸下唯一的螺丝。

7. 	拆卸洗涤液罐（续）

• 拔下插头

• 取出洗涤液罐。

安装

1. 注意: 在插入洗涤液罐时检查漏斗颈是否安装正确。

按相反顺序重新装配组件。

2. 	放低汽车。

3. 	给洗涤液罐注满水。

4. 	检查挡风玻璃洗涤系统的工作情况。