说     明

在付印之前，本手册中的图片、技术资料、数据以及说明均已确认无误。然而，为了不断的研发及改进，我们保留在必要时做任何变更的权利。

在未经长安福特汽车有限公司授权许可下，本手册中的任何部分均不得复制或储存在任何的文书作业系统中，或以任何电子、机械、光学或抄写等等的方式来传播，包括使用本手册部分内容或转录在其他文献中等情况。

本手册版权归长安福特汽车有限公司所有。

版权所有©

加油站指南

将置于转向柱下方的发动机罩开启手柄拉起，打开发动机罩。

加油时为方便参考，您可以将您的汽车的相关数据记录在下表中，此数据可从“车辆尺寸及规格”章节中获得。

燃油                                 发动机油

油箱容积：45升                      加油时切勿超过最大刻度处。

无铅汽油                         粘度等级

(1.3L SOHC 发动机：90号

1.6L SOHC发动机：93号)

可以使用更高辛烷值的无铅汽油。

胎压    				      轮胎尺寸

轮胎处于冷态时的压力（bar）

正常载荷（不超过3人）                               满载（超过3人）

前轮           后轮                   前轮              后轮

目     录

行车前

简介	5

前言	5

安全和环保	6

磨合	8

仪表板	9

外观图	9

组合仪表	11

机油压力警示灯	11

点火开关警示灯	12

制动系统警示灯	12

ABS（防抱死制动系统）警示灯	13

制动系统及ABS警示灯	13

转向指示灯	14

远光指示灯	14

安全气囊警示灯	14

超速档指示灯（自动变速箱）	14

车速表	15

总里程表	15

分里程表	15

转速表	16

燃油表	16

冷却液温度表	17

控制及配备	18

仪表板上的控制开关（I）	18

后挡风玻璃除雾器开关	18

数字式时钟	19

前/后雾灯开关	19

暖风与通风	20

车内外空气交换	20

强制通风	20

气流分配	21

中央与侧通风孔	22

气流分配控制器	22

温度控制	23

风机	24

前挡风玻璃的除霜与除雾	24

快速升高车内温度	25

寒冷天气的适配位置	25

通风	25

空调系统	26

空气内循环	27

打开空调	27

使用外界空气时的冷却	27

使用空气内循环时的冷却	28

降低空气湿度（在      位置）	28

空调关闭时的室内空气再循环	28

空调操作要领	29

除雾操作要领	29

车内空气质量保证要领	29

仪表板上的控制开关（II）	30

前座烟灰缸	30

电源插座	30

手套箱	 30

转向柱上的控制开关	31

转向柱锁及点火开关	31

危险警告灯开关	32

喇叭	32

多功能开关	32

雨刮控制杆	34

车顶的控制开关	35

车内灯	35

车内后视镜	35

遮阳板	35

衣帽钩	35

车门上的控制开关	36

车外凸面后视镜	36

后视镜的折叠	36

手动调节后视镜	37

电动控制及加热后视镜	37

电动车窗	38

中央操控台	39

手动变速箱	39

自动变速箱	39

排档杆位置	39

排档杆锁定	42

起动发动机	42

选择某一档位	42

手制动系统	42

行李箱开启遥控按钮	43

杂物箱	43

钥匙	44

锁	44

车门锁	44

儿童保护安全锁	44

行李箱锁	45

油箱加油口盖锁	45

中央门锁控制系统	45

无线遥控器	46

防盗警报系统	49

激活警报系统	49

报警	49

关闭警报系统	49

座椅及其安全防护装置	50

座椅	50

正确的坐姿	50

调节座椅前后位置	51

调节座椅靠背角度	51

调节驾驶员座椅高度	51

头枕	52

装运行李	52

座椅安全带	53

安全带的锁紧	53

后座座椅安全带（若装备）	54

安全带的维护	55

安全气囊	56

安全气囊系统	58

安全气囊警示灯	60

儿童安全装置	61

起动和行驶

1.起动	64

起动常规	64

发动机转速限制器	64

起动发动机	65

汽油机车	65

2.行驶	67

制动	67

双回路制动系统	67

盘式制动	67

制动液	67

防抱死制动系统(ABS)	68

驾驶装有自动变速箱的汽车	70

起步	70

换低档(强迫降档)	71

手动换档	71

停车	72

催化转化器	73

加油	73

驾驶装有催化转化器的汽车	74

驻车	76

车底保护	76

驶过深水区	76

燃油消耗	78

行驶速度和档位选择	78

行程/发动机温度	78

交通及路面状况	78

良好的驾驶习惯	78

负载情况	78

车况	78

3.紧急情况处理	80

危险警告灯开关	80

紧急模式	80

燃油喷射系统切断开关	81

重新设置切断开关	81

更换灯泡	82

大灯，侧灯，转向指示灯	82

前雾灯	86

侧转向指示灯	86

尾灯	87

中央高位制动灯	88

牌照灯	89

保险丝和继电器	90

中央保险盒	91

更换车轮	95

备胎	96

千斤顶	97

车轮挡块	97

支撑点	98

辅助支撑点	98

拆卸车轮	99

安装车轮	100

蓄电池	101

安全建议	101

拆卸蓄电池	102

用跨接电缆起动发动机	104

牵引汽车	106

拖起动或推起动装有手动变速箱的汽车	108

拖曳装有自动变速箱的汽车	109

紧急停车档位释放杆(装有自动变速箱的汽车)	110

服务

1.保养和维护	111

保养	111

保养须知	111

常规保养	111

保养图表	112

打开发动机罩	113

1.3/1.6L SOHC发动机舱	114

发动机机油尺	115

发动机机油加油口盖	116

制动/离合器液储液罐	117

冷却系统储液罐	118

发动机冷却液	119

检查动力转向液液面高度	119

蓄电池	120

挡风玻璃清洗系统	121

调整挡风玻璃清洗器喷嘴	121

检查雨刮片	122

更换雨刮片	122

轮胎	123

安全建议	123

轮胎换位	124

车辆维护	125

清洗汽车	125

清洗大灯	127

清洗后挡风玻璃	127

底盘的保养	127

清洗车轮	127

清洁用品	128

处理脱漆	129

保护车身油漆	129

车辆识别号	130

车辆识别标牌	130

车辆识别号	130

2.车辆尺寸及规格	131

燃油	131

无铅汽油	131

发动机数据	132

各档位速度范围	133

机油	134

更换机油	134

汽车油液	135

齿轮油和变速箱油	135

动力转向器油	135

制动及离合器油	135

冷却液	135

空调冷媒	135

挡风玻璃清洗液	135

加油站指南	136

汽车油液加注容量	136

汽车质量	137

汽车质量数据	137

轮胎	138

轮胎气压	138

轮胎气压数据	138

连续高速驾驶时应达到的胎压	139

更换轮胎	139

冬季用轮胎	140

防滑链	140

车辆尺寸	141

3.保修政策及定期保养指南	142

4.定期保养记录	156

简   介

前言

感谢您选购长安福特嘉年华新车。请您首先阅读本手册以便更好地认识您的汽车，您对您的汽车了解得越多，越能在驾驶车辆时得到更大的安全性、经济性与趣味性。

本车主手册旨在帮助您熟悉您的车辆如

何操作使用，并且说明关于您在日常行驶时、遇到紧急情况时以及一般保养时的要点。

本手册中亦述及各种可能会有的选装件以及本车型的多种不同配置。因此所涵盖的项目中可能有一部分不适用于您的这部特定车辆。此外，由于印刷时间的关系，其中也许列有目前尚未普遍供应的选装件。

汽车音响使用指南包括了本车音响设备

的操作说明。

保修政策及定期保养指南帮助您了解长

安福特汽车有限公司的各种保修索赔程序及保修计划。

定期保养记录帮助提醒您定期保养您的

定期保养您的汽车有助于使其保持良好的道路行驶能力及其转售价值。经长安福特汽车有限公司授权的经销网络备有专业的维修专家来帮助您。

他们是经过专门训练的维修服务人员，具有最佳资格来适当地、专业地维修您的汽车。此外，为了维修福特汽车，他们还装备有特别研发出的多种专用工具及设备。在全国范围内，长安福特汽车授权之福特品牌经销商（以下简称长安福特经销商）都保证您可以获得福特及Motorcraft原厂零部件。

汽车。

简   介

安全和环保

本手册中的警告符号

用于警告要按照此符号框内提示的内 容去做，可避免或减少自己或他人、汽车及其设备受 到危险，驾驶员必须注意这项警告内容。

注意：

“注意：”后面所列的均为重要信息，您应仔细阅读并引起足够重视。

在汽车上出现的警告符号

当您在汽车上看到此符号时，是提

醒您准备尝试触摸或调整该警示符

号附近的零件之前，一定要参考本

手册中相关内容的说明。

保护环境

树形符号表示环保提示。我们都必

须保护环境，正确使用汽车及按照环保法规对汽车的清洗液、润滑材料的废弃物进行处理，都是积极响应环保政策的正确行动。

简   介

安全驾驶的保护措施

交通事故尽管不能杜绝，但是借助现代技术却可以减少损失。

例如，您的汽车除了有前后碰撞吸能区外，在车门内部还配备有强化防撞钢梁，当车辆受到侧面碰撞时，它可以为您提供更佳的保护。

此外，一体式防潜滑的前座椅垫可以防止您从安全带的下方滑出。

所有这些安全设施都是设计用来减少交通意外事故时人员受伤的危险。

谨慎驾驶并时刻保持警惕，是保证您行车安全的最佳方式。

电子安全设施

为安全起见，您的汽车上装有精密的电子控制系统。

简   介

磨合

对您的汽车而言不必经过特别的磨合过程，只须在新车初始的1500km内避免过于轻率的驾驶行为，应经常变换速度并避免发动机过度疲劳，这是使各运动部件相互磨合的必要方式。

新轮胎需要大约500km的磨合距离，在此期间，您的汽车可能会出现一些不同的驾驶特性，因此，在初始500km内要避免过于轻率的驾驶行为。

如果可能，在市区行驶的初始150km内或是在高速公路上行驶的初始1500km内应避免把制动踏板踩到底。

超过1500km时，可以逐渐加速到允许的最高车速。

避免发动机转速过高，以保护汽车发

动机，降低燃油消耗和噪音，从而降

低环境污染。

祝您行车安全愉快！

仪表板

.

仪表板

仪表板

组合仪表

这里有两种不同的组合仪表。以下是对每

种仪表，警示灯及控制灯的详细描述。

机油压力警示灯

当点火开关接通时亮起，发动机起动后即会熄灭。

若发动机起动后，该警示灯一直亮着或者在行驶途中此灯亮起，应立即停车，熄灭发动机并检查机油油位。

如果油位低于低油位线，立即将机油加注到满油位处。若此时该灯仍未熄灭，则表示发动机润滑系统有故障。

继续行驶前，先请长安福特经销 商检修发动机。

仪表板

点火开关警示灯

当点火开关接通时亮起，发动机起动后应熄灭。

在行驶过程中，如果该灯不熄灭或突然亮起，立即关掉所有不必要的电器并立即前往最近的长安福特经销商处检查车辆。

制动系统警示灯

当手制动松开时该灯熄灭。如果手制动松开后仍然亮起，表示制动液液面低。

立即将制动液加注到最大刻度处，并 建议您请长安福特经销商检查制动系统。在汽车行驶过程中如果指示灯亮起，表示有一条制动管路失效，此时另外一条管路仍然能够继续工作。再次行驶前务必请长安福特经销商检查制动系统。

仪表板

ABS(防抱死制动系统)警示灯

当点火开关打开（在位置II）时，此灯会短暂亮起，表示系统功能正常。

在驾驶中如果此灯亮起，则表示该系统有故障。请长安福特经销商检查。

此时虽然ABS不起作用，但汽车仍可正常制动。

有关ABS系统使用的重要注意事项，请参阅“制动”部分。

制动系统及ABS警示灯

驾驶时如果两个警告灯同时亮起，请在车辆可以安全停住时尽快停车。在继续您的行程前，请长安福特经销商检查制动系统。

仪表板

转向指示灯

操作期间会闪烁，如果闪烁速率突然加快，则警告指示灯灯泡烧坏。

远光指示灯

当前大灯从近光变为远光或使用大灯闪光时，指示灯亮起。

安全气囊警示灯

当点火开关打开（在“II”位置）时，这个灯会短暂亮起以确认安全气囊功能正常。

如果在驾驶过程中此灯亮起，则表示系统有故障。立即请长安福特经销商检查系统。

详细功能及说明请参阅“安全气囊”部分。

超速档指示灯（自动变速箱）

当排档杆处于位置D且超速档选择在切断

（OFF）模式时，此指示灯就会亮起。

详情请参阅“自动变速箱”部分。

仪表板

车速表

指示当前的行驶速度。

总里程表

记录车辆的全部行驶里程。

分里程表

记录单次旅程的里程数。要将分里程表归零，请按下“归零按钮”。

仪表板

转速表

指示发动机的每分钟转速，发动机的最大转速请参见“ 车辆尺寸及规格”章节。

燃油表

当燃油加注满后，必须将车辆行驶一段距离燃油表指针才会从最大位置处移开。

加注到燃油箱的燃油会比燃油箱的规定容积少，因为燃油箱里始终会剩余少量燃油。

如果燃油表指示燃油较少，请尽快将油加满。

仪表板

冷却液温度表

指示发动机冷却液的温度。发动机正常工作时，指针保持在表的中间位置。

当指针到达红色区域时，表示发动机过热。应立即将发动机熄火，等发动机冷却后立即进行检查。

当断开点火开关后，指针保留在当前位置。

再次接通点火开关，立即显示冷却液的实际

温度。

控制及配备

仪表板上的控制开关（I）

后挡风玻璃除雾器开关

用于后挡风玻璃的快速除霜与除雾。

在必要时才启用它。

先打开点火开关。

按压开关打开或关闭后挡风玻璃除雾器，

进行此操作时，该开关上的指示灯会点

亮或熄灭。

控制及配备

数字式时钟

打开点火开关。

如果要在12~24小时两种时间格式之间进行转换，则同时按住两个按钮然后松开。

按“H”键一次，小时数字即加1，按“M”键一次，分钟数字增加1。一直按住“H”或“M”键，数字即快速累加。

前/后雾灯开关

按压开关打开或关闭前/后雾灯，此时开关上的指示灯会点亮或熄灭。

只有当前大灯打开时，后雾灯才能打开。

前雾灯

只有当能见度受到雾、雨、雪的影响而严重

下降时，才可使用前雾灯。

后雾灯

后雾灯的使用请按照当地法规要求进行。

控制及配备

暖风与通风

车内外空气交换

外部空气经由前挡风玻璃下面的空气入口进入车内。

经常保持挡风玻璃下方通气口通畅，不要被冰雪及树叶等阻塞，以使暖风及通风口能准确并有效地发挥功能。

强制通风

在正常操作状态下，吹向侧窗除霜、除雾出风口的连续气流促使车内外空气连续换气以避免侧窗起雾。

在一定条件下侧窗也可能起雾，为避免这

种情况发生，必要时要调节气流控制旋钮。

控制及配备

气流分配

进气量及气流方向可由位于仪表板上、仪表板两侧及中央出风口上的控制旋钮进行调节。

控制及配备

中央与侧出风口

需要时再调节它。

气流分配控制器

此控制器按以下方式导引气流。

面部

主要气流吹到迎面方向，少部分吹到前挡风玻璃处。炎热天气用此设置。

除霜

主要气流吹向前挡风玻璃除冰或除雾，少部分吹到迎面方向。

控制及配备

地板

主要气流吹到地板区域，少部分吹到迎面方向。寒冷天气用此设置。

混合位置

气流控制旋钮可以从任何方向旋转至任何中

间位置。

不管气流分配控制器设置与否，气流总是吹向中央和侧出风口。为使吹向地板或侧窗除霜、除雾出风口的气流最大，应将中央和侧出风口分别关闭。

温度控制

必要时进行调节。

空气加热效能是由冷却液温度及流量决定的，因此只有在发动机热车状态时它才有效。

控制及配备

风机

如果没有风机，吹向车内的气流就不是连续气流。

顺时针旋转控制旋钮，可以提高风机转速。

在位置“0”，风机停止运转。此时，在一些气候条件下，前挡风玻璃会起雾。

前挡风玻璃的除霜与除雾

将温度旋钮转至最高温度。将旋钮旋至      ，风扇旋到最大速度处。 除霜与除雾后，旋钮旋至      或在和       之间使您感到舒适的位置。车内温度及风速都可设定在使人感到舒适的最佳位置。

侧窗玻璃的除雾按以上步骤进行，不同的是要部分开启侧面通风口以使气流吹向侧窗玻璃。

控制及配备

快速升高车内温度

将气流控制旋钮旋至地板区       ，将风速旋钮转至最大处，少量空气吹到前挡风玻璃以避免其结冰或起雾。

寒冷天气的适配位置

如果气流控制旋钮在       位置时还不能除雾，就将其旋至      和       之间。旋转风扇及温度控制旋钮直到您感觉舒适为止。

通风

将气流控制旋钮旋至     或在       和      之间，风速控制旋钮设定在任一位置，打开侧面与中央通风口以满足个人所需。

控制及配备

空调系统

注意：只有当温度高于+4(C ，且在发动机运转和风机打开时，空调系统才起作用。此时应完全关闭所有的门窗。

空调开启后，通过温度控制旋钮可以调节车

内温度。

空调系统会从已冷却的空气中汲取湿汽  ，因此在一辆停泊的汽车下面发现一些积水是正常现象。

进入闷热的车里时，先将车窗打开几分钟让热气散发出去，这将有助于空调致冷。

当空调开启时，它的能量来自于发

动机，这会导致燃油消耗增加。为

了节约能源并减少燃料消耗，当不

需要使用空调时，请将其关闭。

控制及配备

空气内循环

按下开关，从外界新鲜空气模式转换为室内空气内循环模式，反之亦然。在操作过程中，开关上的控制灯将点亮。

用空气内循环模式可以阻绝外界难闻的气味进入车内。

用空气内循环模式时车窗容易起雾，尽快转换使用车外进气模式。

打开空调

按下开关以打开或关闭空调系统时，开关上的指示灯会点亮或熄灭。

使用外界空气时的冷却

在干燥天气及外界温度很高时打开空调开关，关闭室内空气再循环模式，打开风机

，将温度控制旋钮旋至冷风一侧，调整气

流分配控制器直至您感觉到舒适为止。

控制及配备

使用空气内循环时的冷却

在非常潮湿的天气及外部温度较高时打开空调开关，打开室内空气再循环模式即可。该状况用于降低车内温度或阻隔外部环境的异味。

将风速控制旋钮设定在最高速位置以达到最大冷却效果。

降低空气湿度 (在      位置)

打开空调可以降低车内湿度，同时可以加速车窗的除雾。因此在温度高于+4(C的潮湿天气里打开空调可以帮助除雾。

在       位置时，不要选择空气内循环模式，因为这样车窗会很快起雾。

空调关闭时的空气内循环

空气内循环模式应首先用于阻绝外界难闻气味时，此时车窗会很快起雾，尽快转换到车外进气，或者当温度高于+4(C时，打开空调。

控制及配备

空调操作要领

如要使空调系统达到最大工作效能，应采用空气内循环模式并提高风速。

确认挡风玻璃下面的空气入口处没有堵塞树叶或其它障碍物，否则就会造成进气受阻及排水不畅。

空调系统每周至少应保持运行5分钟以上，

以使空调压缩机得到良好润滑。

除雾操作要领

在大雨或非常潮湿的天气里，打开空调并选择空气内循环模式可以除掉湿气并加强除雾效果。

在寒冷的天气里，特别注意选择车外进气，如果选择空气内循环，车窗会很快起雾。

为使前风窗除雾效果最好，关闭侧面及中央出风口以使吹向前挡风玻璃的气流最大。

车内空气质量保证要领

防止外界污浊空气进入车内的最好方法是采用空气内循环模式。

该模式使用后应迅速换回至外界空气模式，以免由于长时间的使用而造成车内空气污浊及车窗起雾。

打开空调可以降低空气中的湿气、去除烟雾及灰尘等。

控制及配备

仪表板上的控制开关（II）

前座烟灰缸

向外拉即可打开烟灰缸。握住烟缸座两边向上提可取下烟缸倾倒残渣。

电源插座

电源插座可以用作点烟器或用于12V电压、最大电流值为10A的电器元件 。然而，当发动机停止运转时，将导致蓄电池放电。

当连接用电器时，只能使用长安福特汽车附件中的专用连接器（取决于实际情况）。

手套箱

拉动手柄就可打开。

打开后，箱盖的内表面有一水杯架和一个笔架。

控制及配备

转向柱上的控制开关

转向柱锁及点火开关

组合式转向柱锁/点火开关有以下几个档位：

0    点火开关断开，方向锁锁止

I   方向锁打开，点火开关及所有主电路断开。

如果点火钥匙在此位置放置时间过长，则电

源自动切断以避免蓄电池放电。

II   点火开关及所有电路接通，警告及控制

灯点亮。该档位用于正常驾驶及拖车时使

用。

III  仅用于启动发动机。发动机启动后应

迅速放开钥匙，钥匙自动回到位置II。

当钥匙从点火开关上取下时，方向锁作动，

须轻微转动方向盘则方向盘锁定。

当车辆在行驶中切勿将钥匙转至 “0” 的位置以防方向盘锁死。

控制及配备

危险警告灯开关

该警告灯仅用于紧急情况下向来往车辆警示本车故障，接近时有危险等。按下开关打开或关闭。无论点火开关关闭与否，该警告灯都起作用。

喇叭

按住方向盘盖板，喇叭发响。

无论点火开关关闭与否，喇叭都起作用。

多功能开关

除去侧灯及尾灯，只有当点火开关开启时，以下功能才起作用：

右转向指示灯

将控制杆向上推

左转向指示灯

将控制杆向下推

控制及配备

关灯

将旋钮转至OFF位置。

如果点火开关关闭而车外灯未关，则当驾驶员车门打开时，可以听到提示音响（若有此装备）。

侧灯及尾灯

转动控制杆杆端旋钮至第一档位置。

近光灯

转动控制杆杆端旋钮至第二档位置，而控制杆处于中间位置。

控制及配备

远光灯

将控制杆推向仪表板。

大灯闪烁

将控制杆轻轻拉向方向盘方向。

雨刮控制杆

须在点火开关打开时以下功能才起作用。

前挡风玻璃刮水器

正常刮水

将控制杆向上移动一个位置。

高速刮水

将控制杆向上移动两个位置。

间歇刮水

将控制杆向下按。

前挡风玻璃清洗器

按下控制杆杆端按钮，清洗器与刮水器同时动作。

松开按钮后，雨刮还要做短暂运动。

，

控制及配备

车顶的控制开关

车内灯

该车内灯开关有三个切换位置：开、车门感应、关。车门感应为当车门打开时灯亮，车门关闭时灯熄灭。

长时间开门停车即使车内灯都关掉也将损耗蓄电池。

车内后视镜

在夜间行车时，为了减少眩光，向后推动镜杆将镜子倾斜即可。

遮阳板

从遮阳板吊架挂钩上取下并旋转遮阳板，可将它转向旁侧。

衣帽钩

把手和/或衣帽钩安装在后门和前乘客门的上方。

控制及配备

车门上的控制开关

车外凸面后视镜

在两个后视镜中，后方物体的视野都被扩大以消除汽车后部盲点。

后视镜的折叠

需折叠后视镜时（如过狭窄路段时），可用手将其向内折。反方向推动镜框即可恢复其原位。

控制及配备

手动调节后视镜

两侧车门后视镜均可在车内手动调节。

电动控制及加热后视镜

利用驾驶员车门上的控制按钮可以按需要调整后视镜，调整后，将开关旋回到中间位置。

当后挡风玻璃除雾器打开时，后视镜也同时被加热除霜（若装备）。

控制及配备

电动车窗

电动车窗须在点火钥匙打开时才可操作。

电动车窗通过左前门内侧饰板上的組合开关进行控制。所有车窗都可以通过驾驶员车门上的开关进行控制。

前座乘客及后座车窗可以通过单独的控制开关进行独立控制。

压下        开关时，关闭车窗。

压下        开关时，打开车窗。

在驾驶员车门上有另一个开关，可以使后座电动车窗失效。当后座载有儿童时，建议使用此开关。

开关拨向左：

后座电动车窗开关失效。

开关拨向右：

后座电动车窗可以操作。

控制及配备

中央操控台

手动变速箱

将排挡操纵杆置于空挡位置，向右拨动到有阻力时，再向后拨动，即可挂入倒挡。

为避免挂倒车档时产生噪音，在离合器踩下3秒左右后且等车辆完全停稳后才进行操作。

控制及配备

自动变速箱

自动变速箱是四速电子控制的。第4档为超速档，可视需要手动设置或关闭超速功能。

排档杆位置

P=驻车档

在这个档位，变速箱处于锁止状态。

只有当点火钥匙处于位置II及制动踏板踩下时，排档杆才能移出驻车位置。

R=倒档

只有当汽车停稳后且发动机处于怠速时才选择此档位。

N=空档

仅在起动及发动机处于怠速时选用此档位。此时没有动力传送到驱动轮。

控制及配备

D=行驶档

有超速档时

正常的行驶档位，四个前进档由电子控制选择其中一个档位。

无超速档时

如果变速箱经常在3-4档之间变换时，应关闭超速档。按下位于排档杆头下侧的按钮，此时变速箱仅在1-3档之间变换。

无超速档行驶时会导致燃油消耗量增

加。

再按超速档按钮一次，恢复超速档功能。当起动发动机时，超速档功能自动被选择。

2=2档

此档位会使自动变速箱最高保持在2档，也就是说1档或2档，用于下坡坡道上以避免不必要地使用制动，在长距离上坡坡道或曲折弯路上亦应选择此档。也可在冰雪道路上供初期驶离之用。

1=1档

此档位用于特别陡峭的上下坡坡道。选择此档位会使自动变速箱一直保持在1档。

控制及配备

排档杆锁定

选用“R”、“2”、（除了从“1”档换到”2”档）及“P”档位时，您必须先按下排档杆头侧面的锁定按钮。当从P档离开时，将点火钥匙转到位置II，同时踩下制动踏板。

起动发动机

只有在排档杆位于“N”或“P”档位时，发动机才能起动。

选择某一档位

手制动系统

该系统只在驻车时使用。

操纵手柄向上拉起时，手制动起作用。按住手柄杆端按钮，放下手柄，释放手制动。手制动仅作用于后轮上。

在手制动时踩下制动踏板，可减轻手制动操纵力量。

控制及配备

行李箱开启遥控按钮

按下控制按钮即可将行李箱打开。

请见原车配置情况。

杂物箱

在排挡操纵杆前后均有一置物箱。

控制及配备

钥匙

您的汽车所配的钥匙可以用来开启您车上的所有的锁，如果您不慎遗失了钥匙，只要告知钥匙代码（附在原钥匙坠上，应妥善保管好），可通过长安福特经销商配得新钥匙。

您应该随身携带一把备用钥匙，并且放在安全的地方，以供紧急情况时使用。

锁

车门锁

在车外可用钥匙，在车内可用车内门锁把手开关车门。

当离开汽车时，仅能用钥匙在车外关闭驾驶员车门。当离开汽车时，如图所示，通过按下车门把手将前后车门锁上。

儿童保护安全锁

将锁柄销向内推入后，该车门就不会从里面打开。

控制及配备

行李箱锁

顺时针旋转钥匙，打开行李箱。

油箱加油口盖锁

装有中央门锁的汽车

打开油箱加油口盖板，逆时针旋转加油口盖，即可打开并取下加油口盖。。

顺时针旋转加油口盖直到听到“咯嗒”声，

即关闭加油口盖。

未装中央门锁的汽车

打开油箱加注口盖板，逆时针旋转钥匙即可打开并取下加油口盖。

中央门锁控制系统

在前排驾驶员及乘客位置均可操作该系统。车门全关闭时系统才能有效运作。在车外用钥匙，车内按压门上手柄即可操作。

控制及配备

无线遥控器

当点火开关关闭后，该系统起作用。遥控器和汽车之间的最大有效距离为10-15米。

行李箱可以用钥匙或遥控器打开。

控制及配备

打开车门

按一下      按钮，可将防盗警报系统设定解除，并且同时打开所有车门。

打开后行李箱盖

3秒钟内两次按下          按钮即打开后行李

箱盖，同时解除防盗警报功能直到行李箱盖关闭。

上锁

按一下       按钮即启动中央门锁控制系统和防盗警报功能。

转向指示灯闪烁一下以确认系统功能正常。

控制及配备

对钥匙进行编程

您的汽车最多可以配4把带有无线遥控器的钥匙，将这些钥匙进行编程。详情请咨询您的经销商。

更换电池

如果遥控器的有效使用距离逐渐缩短，则需要更换电池（电池为3V CR 2032）。

按以下步骤进行：

用一扁平物如一字形螺丝刀从钥匙背面

的凹陷处小心地将遥控器从钥匙上拆下。

用螺丝刀将遥控器两面分开。

用螺丝刀将电池小心取出，把新电池装

上，确保正极（+）朝上。按相反顺序将电池装好。

使用过的锂电池不要按生活垃圾处理。

处理使用过的废电池时要注意保护环境。

控制及配备

防盗警报系统

防盗警报系统是当不法之徒欲打开车门、行李箱盖、发动机罩或企图拆卸音响系统时起威慑作用的。

激活警报系统

当按下遥控器上的        按钮或者用钥匙在车外锁上某一个前门，20秒钟后警报系统启动。

确认激活警报系统

当警报系统被激活后，时钟上的指示灯大约每2秒钟闪烁一次。

报警

当不法之徒强制打开某一车门、行李箱盖或发动机盖时，警报系统将鸣响30秒钟，同时所有指示灯将闪烁大约5分钟。

任何企图起动发动机或拆卸音响系统的动作会再次引发警报。

关闭警报系统

在任何时候，即使警报正在鸣响，只要用钥匙或按下遥控器上的       按钮打开任一前车门，则解除警报。

当用钥匙打开后行李箱盖时，防盗警报系统功能暂时解除。关上行李箱盖后，又恢复警报功能。

座椅及其安全防护装置

座椅

正确的坐姿

乘员保护系统由座椅，头枕、安全带和安全气囊（若装备）组成。正确地使用这些设备可以使您得到最佳的保护。因此使用时请遵守以下几点：

身体尽量向后坐直，座椅靠背倾斜最好不

超过30度。

头枕应与头部高度保持一致。

前座位不要太靠近仪表板，以驾驶员能以

手握住方向盘，脚能舒展到足以完全踩下踏

板为佳。

安全带的肩带应贴附在肩膀中央，胯带绕

过并紧贴于胯部而不是腹部。

座椅及其安全防护装置

调节座椅前后位置

要变更座椅的前后位置时，向上拉起座椅前缘内侧的拉杆，即可调节座位的前后位置。松开此杆后，应前后移动座椅以确定止动机构已安全啮合。

调节座椅靠背角度

旋转座椅旁侧的调节棘轮，当坐椅靠背不能再向后移动时，其倾斜度达到最大。

调节驾驶员座椅高度

通过驾驶员座椅前缘外侧的拉杆，您可以调节该座椅的高度。

升高：将拉杆向上拉。

降低：将拉杆向下压。

座椅及其安全防护装置

头枕

按住锁止器，头枕可通过将其拉出或推入而调节至所需高度。调节后应确认头枕正确锁止。一直按住锁止器，头枕还可从座椅上取下。

装运行李

座椅及其安全防护装置

座椅安全带

凡车上驾驶员及乘客均应使用安全带/儿童保护装置。切勿以一条安全带供数人使用。

系安全带时应避免其松弛、扭结或受衣物或包裹的阻碍。

安全带的锁紧

平滑地从收缩器中拉出安全带，如果拉出动作太快或汽车正在斜坡上，安全带可能会被锁住。

安全带应系于肩的中部，胯带应绕过并紧贴胯部而不是腹部。

按下扣环上的红色按钮，松开安全带，它即会自动平滑地收缩。

检查每个安全带扣环都完好无损。

不要过份倾斜前座椅靠背，因为在座椅靠背接近垂直时安全带保护效果最佳。

座椅及其安全防护装置

后座座椅安全带（若装备）

配置惯性卷轮的三点式座椅安全带

三点式后座椅安全带有一自动收缩装置。慢慢拉出安全带，将锁扣插入扣环里，当听到“咔嗒”声时，安全带已正确系好。

中央两点式安全带

转动锁扣并向外拉即松开安全带。将锁扣插入扣环中并且要听到卡好的喀嗒声则系上安全带。要系紧安全带，从锁扣处拉住安全带端头直到安全带紧贴于胯部。

座椅及其安全防护装置

安全带的维护

检查安全带

定期检查安全带有无磨损或破裂。检查安全带锁扣、扣环是否能锁紧，用力拉拽安全带以检查卷收器的锁止性。

不要试图自己维修或润滑卷收器及扣环，或对安全带做任何方式的改型。

安全带受到强大的拉力作用以后-例如车辆发生撞击后-应到长安福特经销商处更换新的安全带并检查其锁止机构。

重新配置或改进收音机的后座喇叭会影响到安全带的操作，进行此项作业前请向长安福特经销商咨询正确的安装方法和安装位置。

清洗安全带

使用专用的清洁液或干净的温水清洁安全带。安全带清洗后应自然晾干，禁止人工烘烤。

清洁安全带时禁止使用化学品、热水、漂白剂及染料。避免让水分渗入到安全带内部卷收机构内。

座椅及其安全防护装置

安全气囊

安全气囊必须配合安全带一起使用，它可以降低车辆发生严重正面碰撞时人员受到严重伤害的危险。

为使安全气囊发挥最佳效果，必须正确调

节座椅及其靠背位置。

身体坐直坐正，尽量向后靠在椅背上。

座椅靠背倾斜不应超过30度。

调整头枕高度，使其顶端与头顶高度

一致。

座椅及其安全防护装置

前排座椅距离仪表板不要太近，驾驶员两

臂稍微弯曲，在“10-2”点钟的位置握住方向盘。腿部伸到以能将制动踏板踩到底为宜。

安全带应斜跨肩膀中部，跨带应紧贴胯部

而不是腹部。

这是理想的驾驶位置，可以降低由于座位距离膨胀的安全气囊太近而受到伤害的机率。

前排乘客也应尽可能坐直，这样可以获得安全气囊的最大保护。

座椅及其安全防护装置

安全气囊系统

安全气囊系统包含以下部分：

附有气体发生剂的可膨胀式气囊

碰撞传感器

位于仪表板上的警示灯

电子控制及诊断元件

注意：安全气囊膨胀时，会听到“嘭”的声响，并且会看到一团粉末状的物体（无害）喷出，这些都是正常现象。

当汽车受到正面或角度从正前方算起30度以内的强力撞击时，安全气囊会起作用。安

全气囊的膨胀在几千分之一秒内就完成。一

旦前座人员触及安全气囊后，膨胀的气体就

开始排出，如此可以使前座人员向前撞击时

受到良好的缓冲而减小受严重伤害的危险。

座椅及其安全防护装置

轻微撞击、翻车及侧面或后方碰撞时，前安全气囊不会启动。

安全气囊与乘客间的区域必须保持净 空，在此区域内不得装置任何物品。

在此区域内只能够使用干布来擦拭，不得使用湿布。

座椅及其安全防护装置

安全气囊警示灯

当点火开关转到位置Ⅱ时，仪表板上的警示灯大约会亮3秒钟，表明系统功能正常。如

果警示灯不亮，一直亮或在行驶中间断或连续亮则表示系统有故障。为了您的安全，请长安福特经销商检查此系统。

座椅及其安全防护装置

儿童安全装置

需要安装儿童保护装置时，应遵照其使用说明书进行。

12岁以下或身高低于150cm的儿童乘车时应使用儿童专用保护装置，如婴儿安全座椅，幼儿保护座椅或辅助座垫。

配合成人安全带一起使用，可为儿童乘车提供最大的安全保护。

座椅及其安全防护装置

为了有效地保护儿童，所有儿童保护装置至少应有200MM宽，200MM深。

选用何种类型的儿童安全装置取决于儿童的体型。

9个月以下及体重不到10KG的婴儿选用

置于后排座位的且背向后的婴儿安全座椅，这样婴儿可以得到最佳保护。

4岁以下及体重在9~18KG的儿童最好

选用置于后排座位的幼儿保护座椅。

座椅及其安全防护装置

4~11岁及体重在15~36KG的儿童就要

选用置于后排座位的辅助座垫。它是用一种可调节的辅助座垫，配以斜跨过肩部的安全带共同对儿童进行保护。座垫高度可调节，刚好适合于成人型安全带斜跨过儿童肩部而不是其颈部，同时胯带也正好通过胯部而非腹部。

起   动

起动常规

每次起动不要超过15秒，发动机起动后，

立刻松开钥匙。

注意：

在再次起动前，点火钥匙必须回位到“I”

或“0”。

注意：如果蓄电池断开后再接上，那么汽

车在起初的8公里内可能会出现一些不正

常的现象。

这是因为发动机管理系统对所出现的情况

进行自动重新识别造成的，不必担心。

发动机转速限制器

发动机的转速是电子控制的，以保护发动机。

起   动

起动发动机

汽油机车

冷车/热车

完全踩住离合器踏板起动发动机，不要踩

加速踏板。

注意：车辆也可在不踩离合器踏板时起动。进行此操作时，要确保排档杆挂入空档并施加了手制动。

如果发动机在15秒内不能起动，稍等一

会儿后再重复刚才的步骤。

如果重复了三次，发动机依然不能起动，

须等待10秒钟后， 再实行发动机淹缸状态下的操作步骤。

如果在零下25ºC以下起动发动机有困难

时，踩下加速器踏板到其行程的1/4~1/2处来协助起动。

起   动

发动机淹缸状态

将离合器踏板踩到底。

慢慢地将加速踏板踩到底并稳住，起动

发动机。

如果发动机不能起动，重复冷车/热车的

起动步骤。

装有自动变速箱的汽车

只有当排档杆在“N”和“P”位置时才可以起动发动机。

冷态发动机在起动后，会以较高的怠速来运转，因此在挂入倒档和所有前进档时会产生强烈的振动。

行   驶

制动

双回路制动系统

您的车配备了对角型分布的双回路前盘后鼓制动系统，即使其中的一条回路制动失效，另一条回路也将继续有效。

如果一条制动管路失效，首先您会感觉到踏板发软，然后您必须使用较大的力踩制动踏板，同时制动距离也将增加。再继续您的旅程前，请长安福特经销商检修制动系统。

盘式制动

湿的制动盘会降低制动效能。

洗车后，先以低速行驶，轻踩制动踏板将碟盘上的水膜去除之后，制动效能恢复正常。

制动液

如果手制动完全松开后，制动系统警告灯仍未熄灭，则表明制动液不足。

行   驶

防抱死制动系统（ABS）

防抱死制动系统可以防止车轮抱死，即使是在紧急制动时，仍可以确保汽车具有转向能力避开障碍物。

防抱死制动系统(ABS)的作动

正常情况下，防抱死制动系统并不工作，只有在系统感测到车轮之间转速的差异即将发生车轮抱死的时候，ABS才开始作动，此时您会感到制动踏板的抖动，切勿松开制动踏板。

行   驶

正确使用防抱死制动系统（ABS）

发生紧急情况时，踩下离合器并用全力踩下制动踏板。ABS系统将立即被启动，从而使您得以保持汽车的全部转向控制力，并为您提供足够的空间绕开障碍物。

建议您自己先熟悉这种制动技巧，避免冒任何不必要的风险。

行   驶

驾驶装有自动变速箱的汽车

起步

在发动机怠速且制动踏板被踩下时，将排档杆移至某一行驶档，松开制动，汽车会缓缓起步。踩油门以提升车速。

在沙地、泥泞地或雪地里起步

当汽车的驱动轮被陷住时，应前后来回驱动汽车试着摇动汽车使其脱困。这样做时，将排档杆交替地挂入“D”与“R”档位，并尽可能轻踩油门。

当汽车仍向前移动时，为增加效果，将排档杆挂入“R”档并反复操作。

当在前进档和倒档之间频繁换档时（摇动），为避免对变速箱造成额外的损坏，发动机转速应尽可能低。

唯一例外，“2”档可以作为冰雪路面的起步。

行   驶

换低档（强迫降档）

装有自动变速箱的汽车可以利用强迫降档的方式来提升扭矩以供上陡坡或超车之用。要产生“强迫降档”的效果时，将排档杆挂入“D” 档，将油门踏板踩到底并且踩住。

当发动机达到最高转速时，变速箱会切换到下一个较高档位。

手动换档

起步

挂入“1”档，松开手制动并踩油门，车速提高后，将排档杆挂入“2”档和“D”档。

行   驶

换低档

若在行驶中将排档杆由“D”档位移到“2”档，则一旦车速降至110公里/小时以下，自动变速箱会降低到“2”档并保持在此档位。如果排档杆再移到“1”档，则自动变速箱仍停留在“2”档直到车速降至45公里/小时为止。然后它会换低到“1”档并保持在此档位。当汽车在下坡、上长坡或弯道行驶时，用此方法。

停车

松开油门踏板并踩下制动踏板，排档杆留在原位。再次起动时松开制动踏板。

行  驶

催化转换器

催化转换器有助于减少废气对大气的污染。

加油

汽油机车配置了一个只适用于无铅汽油加油枪的缩颈式加油口。

行   驶

当加油枪第二次关闭时，表明油箱已

满。

驾驶装有催化转化器的汽车

应避免所有可能导致未燃及部份燃烧的燃油进入催化器的情况，特别是在热车状态下。

行   驶

避免：

用完所有燃油。

发动机不必要的长时间运转。

某一个火花塞未点火而发动机运转。

发动机达到工作温度时，通过推车起动或

拖车起动的方式起动汽车，应采用跨接电缆法起动。

当行驶时，断开点火开关。

行   驶

驻车

驻车时，应避免发动机空转或把车停在干燥的树叶或干草上，因为即使发动机已停转，但排气管仍会在短时间内排放大量的热量。

车底保护

您的汽车装备有防热罩。不要在这些防热罩、排气管或催化转换器上或其四周再加上底衬来遮覆。不要拆卸防热罩。

驶过深水区

当水面超过车轮的下部时，应避免驱车驶过深水区。

如果不得不驱车驶过深水区，则应关掉空调，排入低档，以低速行驶。汽车有可能失去控制或者制动器被打湿，此时要保持安全车距及较长的制动距离，因为汽车有可能出现异常。

驱车驶离深水区后，应轻踩几次制动踏板以便将制动盘上的水膜除去。

行   驶

如果深水区的水面超过车轮的中心，则应避免驱车驶过该地区。发动机产生的真空会将水吸入发动机，由此而引起的发动机损坏不在保修范围之内。

行   驶

燃油消耗

燃油消耗量主要由以下因素决定：

行驶速度和档位选择

上图显示了行驶速度和档位选择对燃

油消耗量的影响。当挂低速档却以高

速行驶时，燃油消耗量激增。

行程/发动机温度

频繁的冷起动及短距离行车时，燃油消耗量激增。

交通及路面状况

缓慢的车流、上坡、频繁的急转弯及粗糙的路面将增加燃油的消耗。

良好的驾驶习惯

预测前方可能发生的危险并与前车保持安

全的车距。

这不仅可节约燃油，而且也会降低噪音。

如果您驾车在铁路边等待火车通过

或在繁忙路段遇到红灯，建议您关

闭发动机。

发动机怠速三分钟几乎相当于一公里的行

驶油耗。

负载情况

大载荷会导致燃油消耗量增加，使用后应

将车顶行李架拆掉。

车况

轮胎压力不足、发动机或汽车维护不当也

将增加燃油消耗。

行   驶

有关经济驾驶及环保的提示：

采用经济模式驾驶，仅在必要时才使用电子设备。

起动后立即驶离，不必预热发动机。

踩加速踏板时要保持柔和。

为获得较低的发动机转速，尽可能使用较

高档位。

尽可能使用最高档，只有当发动机运转不

佳时才换至低档。

避免长时间将油门全开，即使只达到最高

车速的3/4，也将节省50%多的燃油。

预估前方的交通状况。

不需要使用时，关闭空调和后挡风玻璃加

热器。

定期检查/调整胎压。

由长安福特经销商定期对您的汽车

进行保养。

紧急情况处理

危险警告灯开关

仅用于紧急情况下向来往车辆警示本车故障，接近时有危险。按下开关打开或关闭。当点火开关关闭时，危险警告灯仍可以点亮。

紧急模式

汽油发动机的管理系统采用了一种“紧急模式”的程式。当控制系统出现故障时，此程序保证发动机能继续工作，但发动机的性能会降低。

该情况下，汽车在水平路面上的时速最高只能达到60公里/小时。

立即请长安福特经销商检修您的汽车。

行   驶

燃油喷射系统切断开关

您的汽车装备有安全开关，以便于在发生意外事故时能切断燃油供给。这对您的安全至关重要。

突然的震动，例如停车时的撞击，也能使切断开关启动。

此开关位于左前车门的左门坎内装饰板里面，为一红色按钮。当开关启动的时候，开关上的按钮会跳起来。

重新设置切断开关

转动点火开关到“0”位置。

检查燃油系统是否泄漏。

如果没发现漏油，用一字型螺丝刀取下销

子（1），并按下按钮（2）来重新设定燃油切断开关。

将点火钥匙转到“II”位置，等待几秒钟

后再转回“I”位置。

再一次详细检查燃油系统是否漏油。

紧急情况处理

更换灯泡

汽车的大灯设计为可透气式，在某些气候条件下（雨/雪、高湿度），当大灯用后关闭时，可能产生水气凝结现象，此为正常现象。

严禁触摸卤素灯泡的玻璃。仅安装有紫外

线过滤功能的灯泡。更换前后的灯泡型号

应一致。

大灯，侧灯，转向指示灯

如要拆卸任一灯泡，就要拆卸车灯总成。

紧急情况处理

拆卸大灯总成

把灯关掉。

打开发动机罩。

将散热器格栅垂直向上取出。

取下大灯总成上的三颗螺丝。

向前旋转取出大灯总成，拆下线束接头。

拆下大灯总成。

打开大灯总成

逆时针旋转盖板并取下。

紧急情况处理

大灯—近/远光束

H4，60/55W的卤素灯泡。

拆下线束接头，松开线夹后取下灯泡。

按相反的顺序安装。

拆装时请注意指示标签上的说明。

侧灯

5W楔形灯泡

拔出灯座，取下灯泡。

按相反的顺序安装。

紧急情况处理

前转向指示灯

21W球型灯泡。

拆掉盖板。

逆时针旋转灯座并将其取出，将灯泡轻轻压向灯座，逆时针旋转将其取下。

按相反顺序安装。

紧急情况处理

前雾灯

HB4,55W卤素灯泡。

在保险杠后将线束拆掉。

逆时针（左侧）或顺时针（右侧）旋转灯

座并将其拔出。

将灯泡及灯座整个换掉。

按相反顺序安装，确保线束可靠连接。

侧转向指示灯

5W楔形灯泡。

将灯总成小心拉出，逆时针旋转拆掉插座。拔出灯泡。

按相反顺序安装。

紧急情况处理

尾灯

从行李箱拆下尾灯总成的护罩，将灯座

逆时针方向旋转并取出。

将灯泡向灯座内轻压并逆时针方向旋转，

拆下灯泡。

按相反顺序安装。安装后检查灯泡是否工

作正常。（下图表示的是灯泡在灯座中的

位置）

紧急情况处理

中央高位制动灯

5W楔形灯泡（5X）。

拆下两颗螺丝，将灯罩取下。

拆掉连接器，取出灯总成。按压卡夹取下盖子，拉出灯泡并拆掉。

按相反顺序安装。

紧急情况处理

牌照灯

5W的灯泡。

将一字形螺丝刀插入灯罩的凹口处，取出牌照灯总成。按压凸缘取出灯座。轻轻地将灯泡压向灯座，逆时针方向旋转拆下灯泡。

按相反顺序安装。

紧急情况处理

保险丝和继电器

更换的保险丝必须和原来的规格相同。

保险盒的位置如图所示。

保险盒内有主保险丝和主继电器，每个保险丝保护的电路在中央保险盒上通过标注的数字来识别。

更换继电器需要专业知识。

保险丝是否失效可根据线路中的断路来识别。所有保险丝都是插接式安装。

紧急情况处理

中央保险盒

中央保险盒位于驾驶员侧的仪表板下方。

紧急情况处理

| 中央保险盒（前部） |
| --- |
| 保险丝 | 允许电流（A） | 颜色 | 保护电路 |
| 1 | 15 | 蓝 | 点烟器，中央门锁，电动后视镜 |
| 2 | 10 | 红 | 车内照明灯，钟，收音机电台记忆，诊断系统插头 |
| 3 | 20 | 黄 | 后挡风玻璃加热器 |
| 4 | 15 | 蓝 | 发动机管理（蓄电池） |
| 5 | 15 | 蓝 | 危险警告灯 |
| 6 | 5 | 橘 | 左侧灯 |
| 7 | 5 | 橘 | 右侧灯 |
| 8 | 10 | 红 | 燃油泵 |
| 9 | 20 | 黄 | 点火开关指示灯，前雾灯 |
| 10 | 10 | 红 | 左侧近光 |
| 11 | 10 | 红 | 右侧近光 |
| 12 | 20 | 黄 | 雨刮马达，挡风玻璃清洗器泵 |
| 13 | 15 | 蓝 | 制动灯，组合仪表，倒车灯 |
| 14 | 15 | 蓝 | 电磁离合器 |
| 15 | 10 | 红 | 蓄电池指示灯 |
| 16 | 30 | 绿 | 热风马达 |
| 17 | 15 | 蓝 | 转向指示灯 |
| 18 | 30 | 绿 | 电动摇窗机 |
| 19 | 7.5 | 褐 | 收音机 |
| 20 | 15 | 蓝 | 发动机管理系统（点火开关） |
| 21 | 10 | 红 | 左侧远光 |
| 22 | 10 | 红 | 右侧远光 |

检查或更换保险丝时，拆掉中央保险盒背后的螺丝即可。

紧急情况处理

| 中央保险盒（后部） |
| --- |
| 保险丝 | 允许电流（A） | 颜色 | 保护电路 |
| 23 | 20 | 黄 | 门锁模块（蓄电池） |
| 24 | 20 | 黄 | ABS |
| 25 | 30 | 绿 | ABS |
| 26 | 15 | 蓝 | 喇叭 |
| 27 | 5 | 橘 | 倒车灯（仅用于装有自动变速箱的汽车） |
| 28 | 5 | 橘 | 自动变速箱（蓄电池） |
| 29 | 15 | 蓝 | 自动变速箱（点火开关） |
| 30 | 10 | 红 | 后视镜加热器 |
| 31 | — | — | 未使用 |
| 32 | 10 | 红 | 氧传感器 |
| 33 | — | — | 未使用 |
| 34 | 3 | 紫 | ABS |
| 35 | 10 | 红 | 安全气囊 |
| 36 | 7.5 | 棕 | 门锁模块（点火开关） |

紧急情况处理

| 中央保险盒内的继电器 |
| --- |
| 继电器 | 颜色 | 保护电路 |
| Ⅰ | — | 未使用 |
| Ⅱ | 红 | 雨刮间歇操作 |
| Ⅲ | 绿 | 前雾灯 |
| Ⅳ | 绿 | 后挡风玻璃除雾器 |
| Ⅴ | 绿 | 点火开关 |
| Ⅵ | 绿 | 喇叭 |
| Ⅶ | 灰 | 防盗闪光灯 |
| Ⅷ | — | 未使用 |
| Ⅸ | — | 未使用 |
| Ⅹ | — | 未使用 |
| Ⅺ | — | 未使用 |
| Ⅻ | — | 未使用 |
| A | 褐 | 远光 |
| B | 褐 | 近光 |
| C | 褐 | 发动机管理系统Ⅱ |
| D | 褐 | 发动机管理系统Ⅰ |
| E | 褐 | 电磁离合器 |
| F | — | 未使用 |
| G | 褐 | 电磁离合器 |

*更换保险丝/继电器需要专业知识。

紧急情况处理

更换车轮

把车辆停放在车流量小同时在更换车轮时又不会对您产生妨碍和危险的地方。

确定汽车停在坚实平整的地面上，如有必要，可用石块将您的车轮挡住以使汽车停得更稳。

确保您的汽车前轮指向正前方。

拉起手制动，挂入一档或倒档。如果是装有自动变速箱的汽车，则挂入“P”档。

紧急情况处理

备胎

不要超过最大车速80km/h。

应尽快修复失效轮胎，将备胎换下。

一次只安装一个备胎。

备胎上不要安装防滑链。

不要驶进自动洗车场。

备胎放置于行李箱内。

掀开行李厢盖并向前折叠，拆下备胎护

板。

逆时针方向旋转固定螺栓，将其与支架

一起拆下。

取出备胎。

将安装于备胎下面的千斤顶取出。

按相反的顺序安装损坏的轮胎。

紧急情况处理

千斤顶

千斤顶和轮胎撬杆均置于胎室内。千斤顶手柄折叠于千斤顶上。

逆时针方向旋转松开螺栓，将其与支架一起拆下。

车轮挡块

当更换轮胎时，用合适的石块或车轮挡块挡住斜对面的轮胎以保证其固定住。

当在平地上举升汽车前部时，将车轮垫块

插入地面及其斜对侧的后轮之间，使垫块置于后轮后部的下方。

当在平地上举升汽车后部时，将车轮垫块

插入地面及其斜对侧的前轮之间，使垫块置于前轮前部的下方。

当汽车不得不停在山坡上时，将车轮垫块

插入地面及其斜对侧的车轮之间，使垫块置于车轮朝向下坡的一面下方。

紧急情况处理

支撑点

千斤顶支撑点位于车身底部的车架上（如图中位置1所示）。此部位可通过车架上的记号来识别。

有的汽车的支撑点罩有装饰盖，使用时须取下盖子。用一字型螺丝刀插入装饰盖上的凹槽，小心取下盖子即露出支撑点。

举升完毕后将盖子重新装上。

辅助支撑点

图中位置2可用于移动式千斤顶、车间举升机和卧式千斤顶等举升车辆。

如在其他部位举升车辆，可能会对车身，转向系统，悬挂系统，发动机，制动系统和燃油管路造成严重的损害。

紧急情况处理

拆卸车轮

确保前轮指向正前方。

拉起驻车制动，挂入一档或倒档。

乘客下车。

如有必要，用合适的车轮垫块确保汽车不

会滚动或滑动。

将轮胎螺丝扳手的平口端插入轮缘和轮

盖之间，轻轻用力将轮盖取下。

旋松轮胎螺母。

将千斤顶支座放于坚实的地面上。

千斤顶必须和支撑点垂直方向放置。

举升车辆直至车轮脱离地面。

取下轮胎螺母，拆下车轮。

紧急情况处理

安装车轮

将车轮置于车轮螺栓上，套上螺母并顺时

针方向旋紧。注意确保螺母的锥型端朝向车轮。

降下车辆，移走千斤顶。

按对角线的顺序将轮胎螺母逐个旋紧。

用手将轮盖卡紧。

按相反的顺序将千斤顶和失效轮胎稳固

安装。

请尽快检查轮胎气压和轮胎螺母的拧紧力矩。

紧急情况处理

蓄电池

安全建议

佩带防护眼镜，严防酸性物质或铅粒接触

皮肤和衣物。

电解液具有腐蚀性，请佩带手套和防护眼

镜。严禁倾斜蓄电池，电解液可 能会从通气孔流出。如电解液溅入眼内，立即用大量清水清洗后去医院治疗。如电解液溅到皮肤或衣物上，马上用碱性物质（肥皂）清洗。如不慎吞下了电解液，马上去医院治疗。

让儿童远离蓄电池和电解液。

蓄电池充电时，会产生爆炸性气体。

严禁烟火。在进行线路维修和电器装配时

严禁明火。不要连接蓄电池的两个电极，由此造成的短路会产生火花或造成损伤。

紧急情况处理

电子点火系统以高压工作，当点火开关打

开或发动机运转时，不要触摸这些部件。

拆装蓄电池

您的汽车配备有铅/钙（标注为Ca）蓄电

池，因此只能用铅/钙蓄电池更换，不能用其它类型的电池更换。新电池的电流和功率应与原电池一致或使用长安福特汽车有限公司推荐的规格。可向长安福特经销商咨询正确的蓄电池规格。

确认点火开关和所有电气系统都已关闭，

先断开蓄电池的负极。

蓄电池很重，在蓄电池上有一把手，搬运

时一定要抓紧抓牢，并且保证自己能搬动。

紧急情况处理

小心避免金属工具同时接触蓄电池的两

个电极或蓄电池的正极与车体间的不当连接。这样造成的短路会产生火花，可造成人员伤亡或车辆的损坏。

严禁烟火。蓄电池释放的爆炸性气体和

硫酸可能会造成伤亡。

重新连接蓄电池时，应先接正极电缆再

接负极电缆。

使用过的废旧蓄电池含有硫酸和铅，

决不能按家庭垃圾处理，应使用当

地合法的废物处理设备或交与专门的回收站。

注意：如果蓄电池断开，那么在接通后的最初八公里左右时汽车会呈现一些异常特性。

这是由于发动机管理系统的自动再识别造成的，不必担心。

音响系统必须重新输入密码才能使用。

紧急情况处理

用跨接电缆起动发动机

只有相同标称电压的蓄电池才能相连。跨接线尺寸必须合适并带绝缘夹。不要将蓄电池从电气系统上拆下。

您可以从长安福特经销商处获得合适的跨接电缆。

连接跨接电缆

将两车辆靠近，使蓄电池的距离尽可能

短，但两车不能接触。

关掉所有电气系统。

将缺电蓄电池的正（+）极端子接到充电

蓄电池的正（+）极端子上。

将充电蓄电池的负极（-）与受助车辆发

动机的缸体或支架相连,不要将两蓄电池的负极（-）直接相连。

确保跨线没有接触到其他运动部件。

紧急情况处理

起动发动机

以中等转速运转搭载充电蓄电池的发动机。

起动受助车辆。

在断开跨线之前使两车发动机运转约3

分钟。

断开跨线

为减弱断开跨线时产生的高压跳电现象

请先打开受助汽车的风机和后挡风玻璃除雾器。

先断开负极连接（导线2），再断开正极

（导线1）。

充电完毕后一定要将蓄电池的正极盖子

盖上。

处理意外事故

牵引汽车

您的汽车前后都有牵引孔，并配备有螺纹旋入式拖曳栓眼以连接拖绳。拖曳栓眼与千斤顶放在一起，必须随车携带。

紧急情况处理

用一字形螺丝刀撬开前保险杠上的牵引孔盖板，然后将拖曳栓眼旋入。

使用完后拆下拖曳栓眼并将盖板复位。

若需使用后牵引孔，先将后保险杠上的牵引孔盖板取下，然后将拖曳栓眼旋入。使用完后将盖板复位。

在拖曳车辆时，要平稳缓慢的行驶，不可猛拉被拖的车辆。过度地拉紧拖绳可能会损坏汽车。

紧急情况处理

拖起动或推起动装有手动变速箱的汽车

当发动机处于冷机时，以推动或拖曳方式来起动车辆是可行的。

将点火钥匙置于“II”位置。

踩下加速踏板。

踩下离合器踏板并挂入三档。

推动或拖曳车辆，当其达到足够的速度

时，缓慢松开离合器踏板。

紧急情况处理

拖曳装有自动变速箱的汽车

当拖曳装有自动变速箱的汽车时，汽车的排档杆必须置于位置“N”（空档）。

拖曳装有自动变速箱的汽车时，车速不能超过50km/h，拖曳距离不能超过50公里。如果必须拖曳较长距离，则必须将驱动轮抬离地面，拖曳时被拖车辆必须面向正前方。

紧急情况处理

紧急停车档位释放杆（装有自动变速箱的汽车）

当蓄电池没电或出现故障时，一个机械式紧急释放杆能供排档杆移出停车“P”档。

在前座乘客座旁的中央操控台侧面有一个缝隙，用一字形螺丝刀或类似物撬开盖子。

用钥匙插入此缝隙，同时将排档杆移出“

P”档。

保养和维护

保养

为了保证您的汽车的可靠性和性能，请您按照长安福特汽车有限公司关于汽车保养和维护的相关规定，定期保养您的汽车，建议您到长安福特经销商处保养您的汽车。

保养须知

定期检查各种液面高度、轮胎压力及制动和灯光系统，保养图表可以帮助您。

制动液、冷却液和动力转向液储液罐都是透明的以便您能用肉眼直接观测。

为便于识别，所有的加液盖和发动机油尺都用黑、黄两色标识。

常规保养

清洗发动机时，注意清洗发动机上的油垢等。

必须使用达到环保要求的清洗设备。

使用过的发动机油、制动液、防冻液、

蓄电池和轮胎只能用专用的设备进行处理或请您的经销商帮助您处理。不可以将这些废弃物按生活垃圾处理或倾倒在排污系统里。

每个人都应关心保护环境，并从自身做起。

保养和维护

保养图表

每日检查

检查车内、车外的各种灯，及时更换损坏的灯泡，并确保灯罩清洁

加油前的检查

发动机机油液面 制动液液面 挡风玻璃清洗液液面 轮胎气压及轮胎状况（冷态下）

每月检查

冷却液液面 管道及油、水是否泄漏 转向助力液液面 空调运转状况* 手制动工作状态 喇叭工作状态

注意：即使在冬季，空调每星期至少运转 5分种以确保系统的润滑。

保养和维护

打开发动机罩

拉起位于转向柱正下方的发动机罩开启

手柄（1）。

然后将发动机罩安全钩（2）推向旁侧，

轻轻掀开发动机罩。

将发动机罩抬高并将撑杆（3）牢固地扣

入其黄色的卡座内以撑住发动机罩。

关闭发动机罩时，应先拉起发动机罩取出支杆并放回卡夹内，放下发动机罩，在距离关闭位置20-30cm的高度松开手让其自由落下而扣紧。

关闭发动机罩后，应检查确保弹簧锁已经锁牢。

保养和维护

1.3/1.6L SOHC 发动机机舱

保养和维护

发动机机油尺

有多种因素会影响发动机机油的消耗，新的发动机会在大约5000km达到正常值。高性能发动机会更费油些，高负荷下，发动机也将消耗更多机油。

定期检查发动机，例如，准备加油前或长途旅行前，检查发动机在正常运转温度下的机油油位，将车辆停在水平路面上，关闭发动机少许片刻，让机油回流到油底壳（当室外温度较低或发动机未达到运转温度时也许要多等一会儿）。发动机冷车状况下不需要该过程。拉出机油尺，用干净的棉布擦净油尺，再次将油尺全部插回套管内，再次拉出机油尺检查油位。

若油位介于上下限标记之间则不需要加油，热车时热油由于热膨胀的原因可能高出上限标记几毫米。

若低于下限标志请加注福特汽车专用或指定机油，加注量为0.5~1升，再次拉出油尺检查油位，油位应在上、下限标志之间。

加注机油时最多只应达到上限标记（MAX）处。

保养和维护

发动机机油加油口盖

反时针旋转轻轻用力拉，打开加油口盖，注意不能在发动机运转时强行打开加油口盖。

顺时针旋转直到听到”咔嗒”声即关闭加油口。

使用后的废弃的油桶不能按生活垃圾

处理，必须使用当地合法的垃圾处理设备进行处理。

保养和维护

制动/离合器液储液罐

制动/离合器油液系统使用同一个储液罐。

液面高度应位于储液罐的下限与上限标记之间，若液面高度低于下限标志，则制动液面警告灯亮起。

只能使用符合福特车规格的制动液，请参考“车辆尺寸及规格”章节。尽快请长安福特经销商检查是否漏油。

所添加的制动液必须保持绝对清洁。

储液罐盖子上的符号表示只能使用“不含石蜡系”的制动液。

保养和维护

冷却系统储液罐

通过透明的储液罐，从外面可以观察到液面高度。当发动机处于冷车时，冷却液面高度应位于上下限标记之间，热车时，热的冷却液面也许会超过上限标记。

冷却液只能在发动机处于冷机状态时添加，如果不得不在热机时加注，首先要等10分钟直到发动机冷却。先松开盖子1/4圈把压力释放掉，等待片刻后完全打开盖子，用50%的水和50%的冷却剂组成的冷却液添加，然后盖上盖上并拧紧。

仅能使用符合福特车规格要求的冷却液，详情请参考“车辆尺寸及规格”章节。

保养和维护

发动机冷却液

使用正确浓度的冷却液，不仅可以保护发动机在冬天免受霜冻，而且可避免发动机受到腐蚀。

在高温条件下使用劣质的冷却液，对冷却系统的防腐蚀性起不到作用，因此只能使用长安福特汽车有限公司指定的冷却液。参考“车辆尺寸及规格”章节。

检查动力转向液液面高度

先关闭发动机。转向系统处于正常工作温度时，转向液液面将处在最高标记。

如果液面低于下限标记，请加注符合福特车规格的动力转向液。请参考“车辆尺寸及规格”章节。

保养和维护

蓄电池

蓄电池几乎不需要维护，但是汽车每次定期保养时应检查蓄电池的电解液容量，若需要添加，只能由长安福特经销商来进行。

当更换蓄电池时，新电池的电流和功率必须与旧电池相符。长安福特经销商将提供正确规格的蓄电池。

蓄电池充电

参考“拆装蓄电池”章节，将蓄电池与汽车的连接断开。确保蓄电池充电设备与您车的蓄电池相匹配，并严格遵守制造厂商的规定。

保养和维护

挡风玻璃清洗系统

前、后挡风玻璃清洗器（若装备）由同一储液罐供应清洗液，如有必要，请用清水和专用挡风玻璃清洗液注满储液罐。

请参考储液罐上的浓度说明。

清洗液加满后，拧紧储液罐盖子。

调整挡风玻璃清洗器喷嘴

可用针状工具精确调整眼球状喷嘴。

后挡风玻璃清洗器喷嘴（若装备）位于后行李箱盖上。

为确保系统良好运作，请保持喷嘴清洁并免于冰雪覆盖。

保养和维护

检查雨刮片

用指尖触摸雨刮片的边缘来判断雨刮片是否粗糙。油脂、硅硐及燃油等会影响雨刮片的正常使用，我们推荐使用原厂专用的清洗液来清洗雨刮片。

雨刮片至少每年应更换两次。

建议冬季来临之前更换雨刮片。

更换雨刮片

我们建议在冬季来临之前更换雨刮片。拉起雨刮臂，转动雨刮片使之与雨刮臂成适当的角度并按箭头方向压住固定夹，松开雨刮片同时将雨刮片从雨刮臂中拉出即可取下雨刮片。

保养和维护

轮胎

安全建议：

在您加油或冷车时请检查轮胎气压（包括备胎）。关于轮胎气压的规定请查阅“车辆尺寸及规格”章节。

特别在高负荷和高速行驶时应注意轮胎压力是否正常，轮胎气压太低会降低稳定性增加滚动阻力，加快轮胎的磨损而有可能导致事故的发生。

如果汽车撞上凸起物，请尽可能地减速，如有可能可以使轮胎与凸起物成适当角度。避免浸泡和划伤轮胎，停车时请不要擦伤轮辋。

定期检查轮胎表面有无划伤及不均匀的磨损，不均匀的轮胎磨损会影响行驶的稳定性。

胎纹的最小深度有一个推荐值，然而当轮胎磨损到胎纹深度小于3mm时，轮胎的性能及安全性均会降低。而胎纹的减少也会增加打滑的危险。

对于冬季允许使用的轮胎及防滑链请参考“车辆尺寸及规格”章节。

请按当地环保法规处理废旧轮胎。只

要道路情况允许就应尽快将冬季用轮

胎换成夏季用轮胎，这样可以降低油耗和车内噪音。

保养和维护

轮胎换位

由于汽车各轮胎所受载荷不同，轮胎磨损也有所不同。为确保您车的轮胎磨损均匀并延长使用寿命，每行驶5000km应进行轮胎换位。如果您注意到轮胎磨损不均匀，就应检查一下。

定期检查轮胎磨损情况，按规定进行换位。尽可能不使用备胎，在紧急情况下才使用备胎。备胎一经使用应立即更换新的备胎。

保养和维护

车辆维护

清洗汽车

清洗车辆建议在符合环保要求的洗

车场进行。

清洗材料不应按生活垃圾处理，使用当地合法的垃圾处理设备。

使用干净的清水是保护汽车面漆最重要的因素。

自动清洗车辆

设施完善而不需使用刷子的自动洗车，是最佳的洗车方式。这样可以避免刷子直接接触汽车而只有高压水冲洗汽车，但此时应确保关好车窗，否则有可能发生水被喷入车内的现象。

保养和维护

压力冲洗

采用压力冲洗时遵循其操作说明极其重要。特别是要遵照压力（最大80bar）和喷射距离（最小30cm）的规定。否则会严重损坏某些零件。建议使用扁平喷嘴，不要用高压水枪直接冲洗散热器、交流发电机和悬挂系统的万向节及后制动鼓处。

注意：不要使用圆形喷嘴。

手工擦洗

使用车用香波后须用水冲洗，再用软布擦干汽车。

在冬季要定期清洗汽车底盘。

保养和维护

清洗大灯

为避免损伤大灯灯罩，不要使用锋利的易造成磨损的材料或者是化学溶液擦洗灯罩，当大灯干燥时，不要擦拭灯罩。

清洗后挡风玻璃

清洗后挡风玻璃内部时应避免刮伤后窗除雾部，只能用软布或湿的软皮，不能用化学溶剂或锋利的物品。

底盘的保养

您的汽车底盘已做了防腐蚀处理，应定期检查底盘，如果需要可同长安福特经销商联系。

清洗车轮

应根据行驶的距离每周清洗车轮，以避免沙尘玷污轮胎。使用专用的车轮清洗液或者温水及柔软的海绵清洗。绝不能使用研磨剂，他们会破坏面漆。

保养和维护

清洁用品

为求最佳效果，请使用下列长安福特汽车有限公司推荐使用的汽车清洁用品（视当地经销商情况是否销售）：

汽车清洁剂

汽车蜡

汽车抛光剂

清洗亮光蜡

塑胶与橡胶保护剂

驾驶员座舱喷雾剂

车内清洁剂

挡风玻璃除冰剂

挡风玻璃清洗剂

冬季用车窗清洁剂

杀虫剂

轮胎清洁剂

玻璃专用清洗剂

上述产品从原材料生产到最后废弃都

对环境无害。

保养和维护

处理脱漆

若汽车的面漆出现剥落、裂缝或划痕时，应及时到长安福特经销商处修理，否则裸露的金属将被迅速腐蚀且越来越严重。

保护车身油漆

一年应给车身上蜡一到两次，这样会有利于保持车身面漆的光泽，并且可以让水珠更容易流走。

车辆尺寸及规格

车辆识别号

车辆识别标牌

车辆识别标牌位于发动机舱上。

车辆识别号

车辆识别号贴于仪表板上。

车辆尺寸及规格

燃油

燃油箱容积：45升

只能使用下面推荐的燃油等级。

当燃油加注口的盖子打开时，会听到嘶嘶的声音，这是正常现象，请不要理会。为避免燃油溢出，当加油枪第二次发出自动切断声时，停止加注燃油。

无铅汽油

(1.3L SOHC发动机：90号

1.6L SOHC发动机：93号）

可以使用高牌号的无铅汽油，但这并没有特别的益处。

装有催化转化装置的车辆只能使用无铅汽油。

为避免发生加错油的意外，油箱设计了一个缩颈式加油口，只有无铅汽油的加油枪才能伸入加油。

车辆尺寸及规格

*可以使用更高牌号的无铅汽油但是并没有什么益处。

| 发动机数据 |  |
| --- | --- |
| 发动机 | 1.3L SOHC带催化转化器 | 1.6L SOHC带催化转化器 |
| 排量 升（L） | 1．3 | 1．6 |
| 输出功率 kw(HP) 转/分 | 51(69) 5500 | 68（93） 5500 |
| 最大扭矩 Nm 转/分 | 102 3000 | 130 4000 |
| 燃油等级 | 90号无铅汽油 | 93号无铅汽油 |
| 发动机最高转速 转/分 | 6300 |
| 怠速 转/分 | 880 |
| 燃油喷射系统 | 电喷 |
| 点火顺序 | 1-3-4-2 |
| 火花塞（Motorcraft） | AGRF22C1 |
| 火花塞间隙 mm | 1.3 |
| 点火开关系统 | 电子点火开关系统 |
| 气门间隙调整 | 液压式 |
| 机油滤清器（Motorcraft） | EFL600 |

车辆尺寸及规格

| 各档位速度范围-公里/小时 |
| --- |
| 发动机 | 输出功率 | 手动变速箱 |
|  | Kw(HP) | 1档 | 2档 | 3档 | 4档 | 5档 |
| 1.3L SOHC | 51(69) | 0-44 | 12-81 | 18-122 | 24-165 | 30-206 |
| 1.6L SOHC | 68(93) | 0-44 | 12-82 | 18-123 | 24-166 | 30-208 |

根据轮胎尺寸不同，数据有所变化。

车辆尺寸及规格

机油

更换机油

长安福特汽车有限公司建议使用福特SAE 10W-30 API-SJ发动机机油或满足福特WSS-M2C923-A1规格要求的机油。

若无以上规格的机油，则根据环境温度，符合API  SH规格要求的粘度为SAE5W -30，SAE 10W-40或5W-40的机油也可以使用，但会延长起动时间并且增加废气排放量。

切勿使用以下规格的机油：API SC、SD、SE或SF。

车辆尺寸及规格

汽车油液

按照保养指南中指定的时间间隔来更换汽车油液。

齿轮油和变速箱油

手动变速箱

使用符合福特规格的WSD－M2C 200－C合成齿轮油。

自动变速箱

使用符合福特规格的WSS-M2C 202-D自动变速箱油。

自动变速箱不需要维护，因此也无需换油。

动力转向器油

使用符合福特规格的ESP-M2C166-H动力转向器油。

制动及离合器油

使用Motorcraft 的Super ＤＯＴ４或符合福特ESD-M6C57-A规格的制动液，如果需要，将油加注至最大刻度处。

只能使用不含石蜡系的制动液。

在汽车处于重载情况下（如拖车、在山区的过度使用等），在更换制动蹄片的同时应更换制动液。

冷却液

不要混合使用不同颜色或不同规格的冷却液。

参照福特WSS-M97B44-D规格，使用50%的水和50%的冷却剂组成的冷却液。

空调冷媒

使用符合福特WSH-M17B19-A规格的不含氯氟烃的R134a冷媒。

空调系统由长安福特经销商进行保养。

挡风玻璃清洗液

用福特原厂挡风玻璃清洗剂填充储液罐。

车辆尺寸及规格

加油站指南

为了方便在加油时的快速参考，有关您车的

详细资料记录在扉页上。

使用过和用完的机油瓶及机油格不能

按生活垃圾进行处理。如果要处理这些 废品，应使用当地合法的废品处理设备。

| 汽车油液加注容量(升) |  |
| --- | --- |
| 发动机 | 1.3L SOHC | 1.6L SOHC |
| 机油 —带机油滤清器 —不带机油滤清器 | 4.2 3.7 |
| 手动变速箱 | 2.78 |
| 自动变速箱 | — | 5.6* |
| 动力转向系统 | 最大标记处 |
| 冷却系统(包括热风系统) | 6.4 |
| 挡风玻璃清洗系统 | 3.0 |
| 燃油箱 | 45 |
| 制动/离合器液储液罐 | 最大标记处 |

*总容量

车辆尺寸及规格

汽车质量

整备质量是车辆本身的质量，还包括冷却

液，润滑油，装满９０％燃油的燃油箱，

工具，备胎和７５公斤重的驾驶员。

有效载荷指最大允许总质量减去整备质量

后的载荷。

安装选装设备及后来加装的设备会减小有

效载荷。

四个乘客大约重３００公斤，也就是说平

均每个人７５公斤。

| 汽车 质量数据（千克） |
| --- |
| 发动机型号 | 最大总质量 | 整车整备质量 | 最大有效载荷 |
| 1.3L SOHC | 1380 | 1005 | 375 |
| 1.6L SOHC带手动变速箱 | 1415 | 1040 | 375 |
| 1.6L SOHC带自动变速箱 | 1435 | 1060 | 375 |

车辆尺寸及规格

轮胎

轮胎气压

在您开始旅行前，当轮胎处于冷态时，检查轮胎气压（不要忘记检查备胎的气压）。根据汽车/轮胎尺寸，有一个给定的备胎胎压最大值，备胎充气时应达到此最大值。

如果是在冬季使用，则不要超过生产厂家所规定的最大胎压。

| 轮胎气压数据（冷态）——bar |
| --- |
|  |  | bar |
| 车型 | 轮胎型号 | 达到3人时的正常胎压 | 超过3人时的满载胎压 |
|  |  | 前轮 | 后轮 | 前轮 | 后轮 |
| 所有车型 | 175/70 R 13T | 2.2(2.4*) | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
|  | 175/65 R 14T | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |

*为无动力转向的汽车

关于轮胎胎压的贴纸位于油箱加油口盖板的内表面上。

车辆尺寸及规格

关于轮胎胎压的注意事项：

所示的胎压是冷胎时的测量值。

如果行驶时车速只会暂时超过160公里/

小时，则胎压无需增加。

如果汽车以高速长时间或连续行驶时，则

胎压必须增加到下页的规格值。

| 连续高速驾驶时应达到的胎压 | bar |
| --- | --- |
| “T”, “M+S”轮胎 | 时速超过160km/h时，每提高10km/h时胎压应增加 | 0.1 |

*最高胎压不能超过3.0 bar.

更换轮胎

新轮胎需要大约500km的磨合距离，在此期间，汽车可能表现出不同的驾驶特性。因此，在首个500km内要避免轻率的驾驶。

在安装轮胎时，我们强烈建议您使用适合您车的原厂轮胎或咨询长安福特经销商。

车辆尺寸及规格

冬季用轮胎

不能用钢质轮辋的轮胎螺母紧固合金轮辋。

如果使用冬季轮胎，则汽车的四个车轮必须同时安装。驾驶时不能超过制造商规定的最大车速。

您应该将此限定车速粘贴在仪表板上驾驶员便于看到的地方。

当使用冬季轮胎时，轮胎胎压应遵守轮胎制造厂商的规定的胎压值。

注意：合金轮辋的轮胎螺母也可短暂（最多两周）用于备用钢质轮辋。

如果冬季轮胎与备胎同时使用，请参阅“备胎”章节中的相关说明。

防滑链

驱动轮（前轮）只能使用推荐的小链节防滑链。请向您的长安福特经销商咨询正确的防滑链规格。

防滑链必须且只能装到转向轮上。

行驶速度不能超过50km/h，在无雪路面上要立即拆掉防滑链。

防抱死制动系统将正常起作用。

为避免损伤车轮盖的外径表面，在用防滑链行驶前应将车轮盖拆掉。

当从轮胎上拆掉防滑链后，请立即将车轮盖

重新装好。

车辆尺寸及规格

| 车辆尺寸（mm） |
| --- |
| A=总长 | 4153 |
| B=总宽（不含后视镜） | 1634 |
| C=总高（空载时） | 1435 |
| D=轴距 | 2486 |
| E=轮距 | 前轮 | 1429 |
|  | 后轮 | 1373 |
| F=室内净高 | 前座 | 970 |
|  | 后座 | 971 |
| G=室内净宽 | 前座 | 1292 |
|  | 后座 | 1286 |
| H=腿部空间 | 前座 | 1074 |
|  | 后座 | 827 |
| I=行李舱容积 | 400升 |

保修政策及

定期保养指南

目   录

## 简介	144

保修卡	145

## 新车的有限保修服务	148

## 车辆保养计划	150

## 保养项目-每5，000km(公里)	152

## 保养项目-每10，000 km(公里)	153

## 保养项目-每20，000 km(公里)	154

超出保修期之外的保养	155

简   介

请您务必定期在长安福特经销商处对您的汽车进行维修保养。长安福特经销商的员工都经过了系统的培训，并将使用纯正的长安福特汽车有限公司的原厂配件。他们会从长安福特汽车有限公司获取最新的技术信息并且熟悉

怎样对您的汽车进行保养。任何没有在长安福特经销商处进行定期保养的车辆，将不能享受到长安福特汽车有限公司的保修承诺。

本保修政策及定期保养指南详细列出了保修项目及定期保养里程和保养内容。

| 保 修 卡 |
| --- |
| 用户详细资料 | 车辆详细资料 |
| 车主姓名： |  |  | 车 型 号： |  |
| 性 别： |  |  | 车辆识别号： |  |
| 地 区： |  |  | 发动机编号： |  |
| 详细地址： |  |  | 变速箱编号： |  |
| 邮政编码： |  |  | 车身颜色代码： |  |
| 电话号码： |  |  | 内饰颜色代码： |  |
| 购买日期： |  |  | 钥 匙 号： |  |
| 交车日期： | 年 月 日 |  | 牌 照 号： |  |
|  |  |  | 牌照取得日期： | 年 月 日 |
| 用户签字： |  |  | 经销商名称（盖章） |
|  | 年 月 日 |  | 负责人签字： |  |

年        月         日

一式三联，第一联: 由经销商寄往长安福特客户关系中心留存

| 保 修 卡 |
| --- |
| 用户详细资料 | 车辆详细资料 |
| 车主姓名： |  |  | 车 型 号： |  |
| 性 别： |  |  | 车辆识别号： |  |
| 地 区： |  |  | 发动机编号： |  |
| 详细地址： |  |  | 变速箱编号： |  |
| 邮政编码： |  |  | 车身颜色代码： |  |
| 电话号码： |  |  | 内饰颜色代码： |  |
| 购买日期： |  |  | 钥 匙 号： |  |
| 交车日期： | 年 月 日 |  | 牌 照 号： |  |
|  |  |  | 牌照取得日期： | 年 月 日 |
| 用户签字： |  |  | 经销商名称（盖章） |
|  | 年 月 日 |  | 负责人签字： |  |

年        月         日

一式三联，第二联：经销商留存

| 保 修 卡 |
| --- |
| 用户详细资料 | 车辆详细资料 |
| 车主姓名： |  |  | 车 型 号： |  |
| 性 别： |  |  | 车辆识别号： |  |
| 地 区： |  |  | 发动机编号： |  |
| 详细地址： |  |  | 变速箱编号： |  |
| 邮政编码： |  |  | 车身颜色代码： |  |
| 电话号码： |  |  | 内饰颜色代码： |  |
| 购买日期： |  |  | 钥 匙 号： |  |
| 交车日期： | 年 月 日 |  | 牌 照 号： |  |
|  |  |  | 牌照取得日期： | 年 月 日 |
| 用户签字： |  |  | 经销商名称（盖章） |
|  | 年 月 日 |  | 负责人签字： |  |

年        月         日

一式三联，第三联：本手册留存

新车的有限保修服务

长安福特汽车有限公司完善的售后服务

从您购买长安福特嘉年华之日起，长安福特汽车有限公司将向您提供一系列完善的售后服务。无论您身在何处这种服务都将伴随着您，使您无忧、舒适地享受驾乘长安福特嘉年华给您带来的愉悦。

从您购买长安福特嘉年华新车购车日开始，您将享有为期24个月或4万公里（以先到者为准）的新车有限保修服务。

保修中如需更换零部件必须严格遵循保修期内的相关规定。

保修范围

保修期内的维修和零件更换必须符合以下条件：

汽车不能被改装或用作赛车；

必须在长安福特经销商处对汽车进行保

养及维修，并符合本手册中详细列出的维修里程表，保存好以往的保养记录，长安福特经销商必须在维修记录适当的地方进行签字或盖章。

由于正常的磨损所需要的修理，和正常例行保养均不在保修之列；同时，由于使用非长安福特汽车有限公司制造的或未经批准的零部件而导致的故障也不在保修之列；未经长安福特汽车有限公司批准的改装和车辆使用不当而导致的车辆故障不在保修范围内；里程表已损坏而无法确定真实里程的，不提供保修。

由于事故、火灾、超载对汽车造成的损坏、由于正常使用或暴露而造成的金属或软装饰条的磨损、私自改装里程表等不在保修之列。

.

新车的有限保修服务

正常磨损及损坏和定期保养项目

汽车定期保养和维修，正常磨损和损坏而产生的费用是汽车正常使用费用的一部分。这类维修如果不是由于制造缺陷或材料品质上的缺陷，是不在保修范围内的。此类项目包括：机油滤清器、油液、燃油滤清器、空气滤清器、火花塞、雨刮片、离合器摩擦片、制动摩擦片、减震器、制动蹄及摩擦片、安全带、转向和悬挂部件、风扇皮带等。

保修范围不包括以下项目：调校制动、车轮动平衡、调节转向、调节离合器、调节风扇皮带、调校大灯以及长安福特汽车保养里程表中所列项目。根据行驶里程和车辆使用条件的不同，车辆定期保养的内容可能和长安福特汽车保养里程表上所列的项目有所不同。

保修条款解释

在您需要维修您的汽车时，建议您最好提前预约。在您到长安福特经销商处准备开始维修时，经销商服务部门会要求您提供相应的

车主信息。为方便起见，建议您随车携带您的《车主手册》。

如果您不方便前往您购车的经销商处进行维修，您可以联系全国各地其他任何长安福特经销商，他们同样也可以为您提供优质服务。各地经销商的地址请参见长安福特汽车全国服务网。

正确进行定期保养将使您获益

请仔细阅读本指南和《车主手册》，并确保严格按书中所列的项目进行定期的维修检查及保养，并且在每次维修后都应加盖印章以便有据可查。正确的保养是保修的必要条件。正确的维修保养可以使您的汽车保持良好性能，延长汽车的使用寿命并保持它的价值。

请妥善保存本指南和《保养记录》并随车携带。保养记录是您的汽车所进行保养的凭证，在保修期内维修汽车必须出示此《保养记录》。

汽车转让及保修

在新车保修期内，如果您将您的汽车转让给其他人，车辆剩余的保修将自动转给下一位车主。但需要提供相关的证明文件。

车辆保养计划

定期保养对您的车辆的行驶安全性和燃油经济性至关重要。

除了《车主手册》中所列出的日常维护项目以外，您必须根据长安福特汽车有限公司车辆保养计划来进行定期的保养。比如：检查机油、冷却液和轮胎压力等。

您的汽车会随着时间的推移逐渐磨损，所以对汽车进行定期维护保养是非常必要的。定期的预防性维修会节约成本并给您的安全带来保证。

下列几部分详细阐述了什么时候您的汽车需要进行保养和每次保养需要进行检查的项目。

交车前检查

在汽车交到您手中之前，长安福特经销商会严格按照长安福特汽车有限公司交车前检查的规定彻底检查您的汽车并进行路试。

免费更换机油服务

长安福特汽车有限公司提供为期24个月/4万公里

（两者以先到者为准）的新车有限保修期内总计4次发动机机油（SAE 10W-30）和机油滤清器的免费更换服务。您的汽车在上牌后，在行程5000公里时享受第一次免费换油服务；行程15000公里时可享受第二次免费换油服务；行程25000公里时可享受第三次免费换油服务；行程35000公里时可享受第四次免费换油服务。该四次免费换油的同时按下页“车辆保养计划”中建议的保养类型进行保养。

注意：

此类保养和保修期内其他的保养是享受长安福特汽车有限公司新车有限保修的先决条件。 未进行上述保养的车辆，将不能得到相应的保修承诺。

保养间隔

在您享受了四次免费换油服务后，接下来的保养应按照下述的间隔和推荐的保养内容来进行。

两种推荐的保养里程如下，具体的保养内容见P153、P154所示。

（在特殊情况或恶劣环境下使用汽车，保养间隔可能视情缩短）。

每10，000km(公里)

每20，000km(公里)

超出保修期之外的保养

另有一个“超出保修期之外的保养” 项目，这些项目是不在保修范围内的。经销商会提醒您什么时候应该进行保养和保养的项目。

车辆保养计划

您的汽车所需保养间隔如下：

| 保养里程 | 保养类型-公里数 |
| --- | --- |
| 公里 | 每10,000公里保养 | 每20,000公里保养 |
| 5,000 | 第一次保养 |
| 15,000 | ★ |  |
| 25,000 |  | ★ |
| 35,000 | ★ |  |
| 45,000 |  | ★ |
| 55,000 | ★ |  |
| 65,000 |  | ★ |
| 75,000 | ★ |  |
| 85,000 |  | ★ |
| 95,000 | ★ |  |
| 105,000 |  | ★ |
| 115,000 | ★ |  |
| 125,000 |  | ★ |
| 135,000 | ★ |  |
| 145,000 |  | ★ |
| 155,000 | ★ |  |
| 165,000 |  | ★ |
| 175,000 | ★ |  |
| 185,000 |  | ★ |
| 195,000 | ★ |  |

保养项目-第一次保养内容（5,000km（公里））

总体检查

在您的汽车行驶里程达到5,000公里，需要保养服务时，我们会检查发动机、变速箱、后桥、空调系统、废气排放系统、空调管道、隔热罩、 线束、安全带、转向/悬挂装置等是否符合安全要求以及皮带松紧检查、轮胎-胎面的磨损状况等。

车身外部

各种灯光装置                  	          —开/关操作检查、调校

全车锁及发动机罩弹簧锁          —开/关操作检查、润滑

仪表、雨刮器、喷水装置、       —检查

喇叭

发动机罩下

液面检查                                  检查以下项目：

—动力转向油液

—清洗液储存罐

—冷却液（检查防冻液浓度、冷却液消耗及泄漏情况）

—制动系统/离合器油液

发动机	          —检查并调整驱动皮带

—检查/紧固进/排气歧管螺母或螺栓

—更换机油及机油滤清器

汽车底部

车轮和轮胎                                —检查有无磨损、轮胎的状态及压力，包括备胎

轮胎螺母                                    —检查并紧固至标准扭矩

保养项目-每10,000km（公里）

总体检查

在您的汽车行驶里程达到10，000公里，需要保养服务时，我们会检查发动机、变速箱、后桥、空调系统、废气排放系统、空调管道、隔热罩、 线束、安全带、转向/悬挂装置等是否符合安全要求以及皮带松紧检查、轮胎-胎面的磨损状况。

车身外部

各种灯光装置                   	                —开/关操作检查、调校

全车锁及发动机罩弹簧锁                     —开/关操作检查、润滑

仪表、雨刮器、喷水装置、喇叭          —检查

发动机罩下

液面检查                       	               检查以下项目：

—动力转向油液

—清洗液储存罐

—冷却液（检查防冻液浓度、冷却液消耗及泄漏情况）

—制动系统/离合器油液

发动机    	—检查并调整驱动皮带

—检查火花塞

—检查/紧固进/排气歧管螺母或螺栓

—更换机油及机油滤清器

—视情更换空气滤清器

汽车底部

制动系统                              	                —检查制动摩擦片磨损状况

前悬挂装置                          	—检查球头有无磨损及减振器状况

车轮和轮胎                          	               —检查有无磨损、轮胎的状态及压力

（包括备胎）

轮胎螺母                          	—检查并紧固至标准扭矩

四轮定位                           	—如需要

保养项目-每20,000km（公里）

总体检查

在您的汽车行驶里程达到20，000公里，需要保养服务时，我们会检查发动机、变速箱、后桥、空调系统、废气排放系统、空调管道、隔热罩、 线束、安全带、转向/悬挂装置等是否符合安全要求以及皮带松紧检查、轮胎-胎面的磨损状况。

20,000公里的保养内容除了包含10,000公里的保养内容之外，还包括以下内容：

发动机罩下

燃油滤清器  	—更换

空调	—检查空调系统性能

路试

包括：

—手制动、制动性能

—离合器及变速箱各档位换档性能

—加速性能

—转向系统性能

—冷、热态起动性能

—操纵性能

—各种噪音

超出保修期之外的保养

下列特定期间内的保养和零件更换能使您的嘉年华汽车保持良好的性能。

制动系统

  - 每两年应更换制动液一次，并且只能使用Motorcraft的Super DOT 4型原厂制动液。同时，在更换后轮制动蹄（不管先换哪一个）后，都应检查前后轮制动总成的外部橡胶部件是否老化或制动液有无泄漏。如橡胶件发生老化，长安福特经销商会建议您对您的制动系统进行彻底检查。我们建议您每年检查一次。

冷却系统

— 每两年应清洁和检查冷却液储液罐盖。如果发现密封条老化请立即更换。

火花塞

— 每行驶10,000公里需检查火花塞，每行驶40,000公里应更换火花塞。

# 定期保养记录

目   录

## 车辆信息	158

## 车主信息	159

## 保养记录	160

## 超出保修期之外的保养记录	163

## 维修和更换记录	165

## 新车交车确认表	167

第一次免费换油服务	168

## 第二次免费换油服务	171

## 第三次免费换油服务	174

第四次免费换油服务	177

车辆信息

车型                                            牌照号

车辆识别号                                      上牌日期

发动机型号                                      变速箱

颜色代码                                        两次保养之间的行驶里程数

保修起始日

发票号

由                                  （经销商盖章/代码）进行交车前检查。

日期                                            签名

车主信息

车主姓名和地址/牌照号

手机号码                            	宅电

购买时的里程数

地址改变/新车主姓名和地址/牌照号

手机号码                            	宅电

购买时的里程数                             购买日期

地址改变/新车主姓名和地址/牌照号

手机号码                                	宅电

购买时的里程数                      	       购买日期

更新车主的详细资料对我们很重要。如果您的地址改变了，或者您是这部车的第二或第三位车主，请您填写上表的相关部分。

如果上表三个表格都已被填写，请向本地经销商索要新表。

保养记录

| 35,000km |
| --- |
| 第四次免费换油 |
| 行驶里程（km） | 日期 |

| 5,000km |
| --- |
| 第一次免费换油 |
| 行驶里程（km） | 日期 |
| 45,000km |
| 行驶里程（km） | 日期 |

| 55,000km |
| --- |
| 行驶里程（km） | 日期 |

| 15,000km |
| --- |
| 第二次免费换油 |
| 行驶里程（km） | 日期 |

| 65,000km |
| --- |
| 行驶里程（km） | 日期 |

| 25,000km |
| --- |
| 第三次免费换油 |
| 行驶里程（km） | 日期 |

| 75,000km |
| --- |
| 行驶里程（km） | 日期 |

保养记录

| 135,000km |
| --- |
| 行驶里程（km） | 日期 |

| 85,000km |
| --- |
| 行驶里程（km） | 日期 |
| 95,000km |
| 行驶里程（km） | 日期 |
| 105,000km |
| 行驶里程（km） | 日期 |
| 115,000km |
| 行驶里程（km） | 日期 |
| 125,000km |
| 行驶里程（km） | 日期 |
| 155,000km |
| 行驶里程（km） | 日期 |
| 145,000km |
| 行驶里程（km） | 日期 |
| 165,000km |
| 行驶里程（km） | 日期 |
| 175,000km |
| 行驶里程（km） | 日期 |

保养记录

| 185,000km |
| --- |
| 行驶里程（km） | 日期 |

| 195,000km |
| --- |
| 行驶里程（km） | 日期 |

超出保修期之外的保养记录

维修和更换记录

| 修理/更换说明： |
| --- |
| 行驶里程（km） 日期 |  |
| 发票号 |
| 过去是否使用过福特原厂零件 是□ 不是□ |

| 修理/更换说明： |
| --- |
| 行驶里程（km） 日期 |  |
| 发票号 |
| 过去是否使用过福特原厂零件 是□ 不是□ |
| 修理/更换说明： |
| 行驶里程（km） 日期 |  |
| 发票号 |
| 过去是否使用过福特原厂零件 是□ 不是□ |

| 修理/更换说明： |
| --- |
| 行驶里程（km） 日期 |  |
| 发票号 |
| 过去是否使用过福特原厂零件 是□ 不是□ |

| 修理/更换说明： |
| --- |
| 行驶里程（km） 日期 |  |
| 发票号 |
| 过去是否使用过福特原厂零件 是□ 不是□ |

| 修理/更换说明： |
| --- |
| 行驶里程（km） 日期 |  |
| 发票号 |
| 过去是否使用过福特原厂零件 是□ 不是□ |

维修和更换记录

| 修理/更换说明： |
| --- |
| 行驶里程（km） 日期 |  |
| 发票号 |
| 过去是否使用过福特原厂零件 是□ 不是□ |

| 修理/更换说明： |
| --- |
| 行驶里程（km） 日期 |  |
| 发票号 |
| 过去是否使用过福特原厂零件 是□ 不是□ |

| 修理/更换说明： |
| --- |
| 行驶里程（km） 日期 |  |
| 发票号 |
| 过去是否使用过福特原厂零件 是□ 不是□ |

| 修理/更换说明： |
| --- |
| 行驶里程（km） 日期 |  |
| 发票号 |
| 过去是否使用过福特原厂零件 是□ 不是□ |

| 修理/更换说明： |
| --- |
| 行驶里程（km） 日期 |  |
| 发票号 |
| 过去是否使用过福特原厂零件 是□ 不是□ |

| 修理/更换说明： |
| --- |
| 行驶里程（km） 日期 |  |
| 发票号 |
| 过去是否使用过福特原厂零件 是□ 不是□ |

| 新车交车确认表 |  |
| --- | --- |
|  | 客户姓名 | ___________________________ |  |  |  |
|  | 车辆识别号 |  |  |  |
| 为了确保您的车辆在交车时处于完好无损的状态，我们在此之前对车辆已经 |  |
| 进行了全面的检查，此外我们的销售人员已向您介绍了新车的操作方法以及车辆 |  |
| 的保修政策和服务的范围。 |  |  |  |  |  |  |
| 以下是我们的新车交车确认表，请您与我们的销售人员共同完成， |  |  |
| 我们希望您能对我们的产品及服务满意，并祝您一切顺利 |  |  |
| 车辆最后的质量检查 |  | 零件及售后服务部门的介绍 |  |  |
|  | 交车前的车辆检查已经完成 |  | 销售员已经介绍了服务及零件部门 |  |
|  | 车内和车外干净 |  |  | 解释了产品的保修政策及服务指南 |  |
|  | 油箱内装满油 |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观，内饰状况良好 |  |  |  |  |  |  |
| 车主文件 |  |  | 让客户了解汽车 |  |  |  |
|  | 有关车辆上牌的文件 车主文件 |  |  | 介绍了车辆的安全设施及注意事项 座椅，头枕及后视镜的调节方法 |  |
|  | 手册，维修指南 |  |  |  | 仪表及各功能键的作用及使用方法 |  |
|  | 整套的钥匙 |  |  | 发动机油面的检查 |  |
|  | 车辆专用用具齐全 |  |  | 备用轮胎，千斤顶及其使用方法 |  |  |
|  | 客户签名 | __________________ | 销售顾问签名_______________ |  |
|  | 日 期 | __________________ | 日 期 | _______________ |  |

此交车确认表在经销商处填写,此处仅为样本

| 保养日期 公里数 第一次免费换油服务（在行驶5，000km时进行） | 第一次免费换油服务 （在行驶5，000km时进行） 保养日期 车型 公里数 车辆识别号： 发动机号： 交付/开始保修日期： 牌照号： 从何处（经销商）购买： 在何处（经销商）保养： 经销商盖章 车主签名 |
| --- | --- |

| 保养日期 公里数 第一次免费换油服务（在行驶5，000km时进行） | 第一次免费换油服务 （在行驶5，000km时进行） 保养日期 车型 公里数 车辆识别号： 发动机号： 交付/开始保修日期： 牌照号： 从何处（经销商）购买： 在何处（经销商）保养： 经销商盖章 车主签名 |
| --- | --- |

| 保养日期 公里数 第一次免费换油服务（在行驶5，000km时进行） | 第一次免费换油服务 （在行驶5，000km时进行） 保养日期 车型 公里数 车辆识别号： 发动机号： 交付/开始保修日期： 牌照号： 从何处（经销商）购买： 在何处（经销商）保养： 经销商盖章 车主签名 |
| --- | --- |

| 保养日期 公里数 第二次免费换油服务 （在行驶15,000km时进行） | 第二次免费换油服务 （在行驶15，000km时进行） 保养日期 车型 公里数 车辆识别号： 发动机号： 交付/开始保修日期： 牌照号： 从何处（经销商）购买： 在何处（经销商）保养： 经销商盖章 车主签名 |
| --- | --- |

| 保养日期 公里数 第二次免费换油服务（在行驶15,000km时进行） | 第二次免费换油服务 （在行驶15，000km时进行） 保养日期 车型 公里数 车辆识别号： 发动机号： 交付/开始保修日期： 牌照号： 从何处（经销商）购买： 在何处（经销商）保养： 经销商盖章 车主签名 |
| --- | --- |

| 保养日期 公里数 第二次免费换油服务（在行驶15,000km时进行） | 第二次免费换油服务 （在行驶15，000km时进行） 保养日期 车型 公里数 车辆识别号： 发动机号： 交付/开始保修日期： 牌照号： 从何处（经销商）购买： 在何处（经销商）保养： 经销商盖章 车主签名 |
| --- | --- |

| 保养日期 公里数 第三次免费换油服务（在行驶25，000km时进行） | 第三次免费换油服务 （在行驶25，000km进行） 保养日期 车型 公里数 车辆识别号： 发动机号： 交付/开始保修日期： 牌照号： 从何处（经销商）购买： 在何处（经销商）保养： 经销商盖章 车主签名 |
| --- | --- |

| 保养日期 公里数 第三次免费换油服务（在行驶25，000km时进行） | 第三次免费换油服务 （在行驶25，000km时进行） 保养日期 车型 公里数 车辆识别号： 发动机号： 交付/开始保修日期： 牌照号： 从何处（经销商）购买： 在何处（经销商）保养： 经销商盖章 车主签名 |
| --- | --- |

| 保养日期 公里数 第三次免费换油服务（在行驶25，000km时进行） | 第三次免费换油服务 （在行驶25，000km时进行） 保养日期 车型 公里数 车辆识别号： 发动机号： 交付/开始保修日期： 牌照号： 从何处（经销商）购买： 在何处（经销商）保养： 经销商盖章 车主签名 |
| --- | --- |

| 保养日期 公里数 第四次免费换油服务（在行驶35,000km时进行） | 第四次免费换油服务 （在行驶35，000km时进行） 保养日期 车型 公里数 车辆识别号： 发动机号： 交付/开始保修日期： 牌照号： 从何处（经销商）购买： 在何处（经销商）保养 经销商盖章 车主签名 |
| --- | --- |

| 保养日期 公里数 第四次免费换油服务（在行驶35,000km时进行） | 第四次免费换油服务 （在行驶35，000km时进行） 保养日期 车型 公里数 车辆识别号： 发动机号： 交付/开始保修日期： 牌照号： 从何处（经销商）购买： 在何处（经销商）保养 经销商盖章 车主签名 |
| --- | --- |

| 保养日期 公里数 第四次免费换油服务（在行驶35,000km时进行） | 第四次免费换油服务 （在行驶35，000km时进行） 保养日期 车型 公里数 车辆识别号： 发动机号： 交付/开始保修日期： 牌照号： 从何处（经销商）购买： 在何处（经销商）保养 经销商盖章 车主签名 |
| --- | --- |

# Text boxes

第31页

点火开关

第30页

烟灰缸

第20-29页

暖风、通风和空调

第30页

电源插座/点烟器

收音机：

参考汽车音响使用指南

第19页

时钟

侧出风口/可调节

最大30℃

最大30℃

一式三联，第三联：用户联

一式三联，第二联：存档联

一式三联，第二联：存档联

一式三联，第一联：索赔联

一式三联，第三联：用户联

一式三联，第二联：存档联

一式三联，第一联：索赔联

请妥善保管位于收放机顶壳上的密码，尽量不要放在车上，以策安全。主机一旦全部断电后，再次接通电源时，需重新输入密码，否则将无法操作主机。

若万一丢失密码，请与长安福特经销商联系。

归零按钮

总里程表

车速表

侧窗除霜、除雾出风口

关

车辆识别标牌

后牵引孔

制动踏板

前牵引孔

雾灯21W

行驶方向

婴儿安全座椅

开 车门感应 关

开/关

后视镜倾斜方向

第18页

开关/指示灯：

后挡风玻璃除雾器

第19 页

后雾灯

第113页

发动机罩开启手柄

在一些车型上，某些装置的外观和位置也许与本页显示的不同，然而本页所示仍然适用。

最小值

锁住

打开

发动机机油尺

动力转向液储液罐

蓄电池

空气滤清器

挡风玻璃清洗液储液罐

发动机冷却液储液罐

发动机机油加油口盖

倒车灯21W

燃油消耗

车速

空

转向指示灯

21W

尾灯/制动灯5/21W

左后尾灯

幼儿保护座椅

制动/离合器液储液罐

中央保险盒

外界温度

2.绕障碍物而行，无论您用多大的力来制动，转向控制力都会被维持住。

1．踩下离合器并用力完全踩下制动踏板。

在紧急情况下用ABS刹车时应遵循两项重要规则：

最大30℃

不使用备胎的轮胎换位图

使用备胎的轮胎换位图

只能用冷水或温水洗车

地板

面部

车辆识别标牌

脚部

除霜

一式三联，第一联：索赔联

更换火花塞

（每40，000公里）

行驶里程（km）              日期

更换火花塞

（每40，000公里）

行驶里程（km）              日期

更换火花塞

（每40，000公里）

行驶里程（km）              日期

更换火花塞

（每40，000公里）

行驶里程（km）              日期

更换火花塞

（每40，000公里）

行驶里程（km）              日期

更换火花塞

（每40，000公里）

行驶里程（km）              日期

更换制动液

（每两年）

行驶里程（km）              日期

检查冷却液储液罐盖

（每两年）

行驶里程（km）              日期

长安福特经销商将在此表上加盖印章并填写日期和行驶里程。这是为了确保您的汽车按照规定进行常规保养。

拉      按

（打开）（关上）

只有当发动机冷却时才可以添加冷却液

第19页

前雾灯

表示推荐粘度

第90-94页

保险盒

第22页

出风口

一式三联，第二联：存档联

一式三联，第一联：索赔联

一式三联，第三联：用户联

一式三联，第三联：用户联

第34 页

雨刮控制杆杆

第32 页喇叭

第32页

危险警告灯

第11-17页

组合仪表

第32-34 页

车外灯/转向指示灯

分里程表

空

除霜/除雾出风口

中央出风口

地板

气流方向

开

关

气流分配

右侧后视镜

左侧后视镜

温度

热

冷

循环空气

指示灯

空调

开/关

指示灯

最大值

1.3/1.6   SOHC  发动机

1.3/1.6L SOHC 发动机