()保险丝：

- 喷嘴加热、手套箱灯、外后视镜加热（10）

- 转向信号、前大灯调整（10）

- 雾灯继电器（5）

- 牌照灯（5）

- 舒适电气/巡航控制/空调/散热器风扇/座椅加热/停车帮助（7.5）

- 中控锁（5）

- 倒车灯（10）

- 电话系统（5）

- ABS\EDL\TCS\ESP（5）

- 汽油发动机控制单元（15）、柴油（5）

- 仪表内部件亮度调节（5）

- 自诊断、电话系统、阅读灯、内部监控的电源（7.5）

- 制动灯（10）

- 内部照明、舒适中控锁、后备箱（10）

- 仪表内部件、自动变速箱、ESP（5）

- 电磁离合器、风扇控制单元（10）

- 空位

- 右前远光灯（10）

- 左前远光灯（10）

- 右前近光灯、大灯照程控制、气体放电大灯（15）

- 左前近光灯、气体放电大灯（15）

- 右边灯（5）

- 左边灯（5）

- 风窗刮雨系统（20）

- 新鲜空气鼓风机、二次空气系统、空调（25）

- 后窗加热（25）

- 后窗雨刮（15）

- 燃油泵（15）

- 汽油发动机控制系统（15）、柴油（10）

- 天窗（20）

- 自动变速箱制动控制（20）、四轮驱动（5）

- 汽油喷嘴（10）、柴油（30）

- 大灯清洗系统（20）

- 发动机控制系统（10）

- 挂车电源（30）

- 前后雾灯（15）

- S触点舒适系统、导航（10）

- 行李箱灯、舒适后备想遥控系统（15）

- 防盗警报系统（15）

- 双音喇叭（20）

- 点烟器（15）

- 收音机、导航、电视、数字音响包（25）

- 发动机控制系统（10）

- 座椅加热（15）

主继电器盘：

- 喇叭继电器(53)

- x继电器(100)

- 空位

- 燃油泵继电器(409)

预热塞继电器（103）

- 自动雨刮继电器（位置：5、6）（192）

附加继电器盘：

2、后备箱锁后窗加热继电器（79）或（407）

11、起动锁止和倒车灯继电器（175）

发动机舱：

801：主继电器（428）

802：二次空气泵继电器（100）

蓄电池上主保险丝：

S178\S179(30A)ABS制动系统

S180(30A)：空调、风扇

S162(50A) ： ABS制动系统

S163(50A)：燃油泵继电器供电

S164(40A)：组合仪表

S176（110A）：内部装备供电线

S177（110A）：发电机

发动机控制单元供电线插头：

- 座椅调整

- 空位

- 电动窗、中控锁、加热外后视镜

- 空位

- 空位

- 锁车转向信号(15)

- 锁车喇叭(15)