故障现象：01v自动变速箱换档有冲击，档位灯全亮，其余正常。

处理方法：查询故障存储器正常，最后发现变速箱控制单元外潮湿，怀疑进水。更换J217后正常。

故障现象：换档冲击大，有异响。

处理方法：检查发现油底壳变形，且有渗油，检测油位低、颜色变黑、有颗粒。换油及滤清器后，异响消失。但换档仍有冲击，更换变速箱后消除。

故障现象：三星太空车行车时升档慢。

处理方法：检查发现油已经变黑，据司机讲“此车从新车到现在，从未换过油，到目前已经行驶6万公里（三年）。变速箱经过全面清洗，装配后一段时间，故障又出现。后来油换油，还是很快就变质。

结果：

故障现象：ATI轿车夜间山路行车，结果将油底壳撞破，ATF油流光。未察觉继续行驶至车辆无法运行。在修理厂修复油底后，假如ATF油，结果车辆必须加大油门至3000转/分时才能起步且无高速档。

检查过程：变速箱油量、油质正常，拆开油底检查无异常。

处理方法：

故障现象：一辆ATI轿车更换ATF油后，出现无法进入高档（四档），司机反映更换前正常。

检查过程：

处理结果：

故障现象：捷达海风之旅轿车当车速达到80公里/小时后，仪表显示车速表指针开始剧烈摆动，继续加速，感觉车速明显增加，但指针在原处左右摆动。

处理方法：用1551检测无故障，更换车速传感器后故障依旧，读08数据块，1551显示予以表现显示相吻合。更换组合仪表，故障依旧。

故障现象：捷大自动变速箱轿车当车速达到50~60公里/小时，驾驶员会感觉到冲击。

处理方法：察看油的颜色有一点黑，更换ATF油后，故障依旧。测量油压正常。

故障现象：宝来1.8T自动变速箱轿车车速20公里时，会有“当”的一声响，超过此车速后无声；不关闭点火开关，此声音不会出现。关闭发动机再起动，车速达到20公里/小时，还会有此声音。

处理方法：察看ATF油的颜色及油压均正常，发动机、变速箱电控系统无故障记忆。