1.8T怠速不稳

时间：2004-10-10

车型：宝来1.8T

故障现象:怠速不稳。

故障分析：查故障存贮器：14864：废气再循环输入低。能清除。打开发动机盖，发现有漏气声音。仔细检查发现燃油调节真空管和曲轴通风管漏气。更换两条管子，故障排除。

总结：1.8T车的气管经常漏气而造成一些故障。