水温高

维修日期：2005-7-8

车型：宝来BAF

领证日期：2002-05-20

公里数：39702公里

故障现象：水温指示灯指到130度并报警，同时风扇高速。

故障诊断与排除：用手感受散热器上下水管的温度，温差较大。用电脑读出水温为130度。于是更换节温器，试车。不久，水温表又报警，同时风扇高速，电脑读出水温80度。这说明电路电器部分还有故障。因此检查水温传感器，其电阻随温度变化正常。再检查传感器到仪表之间的线路，未发现有短路和搭铁现象。最后更换仪表，水温正常，仪表指示正常。

佛山合诚技术部

2005-7-8