涡轮增压故障

时间：2004-7-9

车型：宝来1.8T

底盘:LFVBA21J233017581   发动机号:BAF023218

故障现象:高速时发动机有空转现象;发动机故障指示灯亮。

故障分析：查故障存贮器：17963数值超过最大充气压力。17834蒸发器系统清洁控制。怀疑涡增压调节器不起作用。边加油边观察发动机后排气岐管处的涡轮增压阀拉杆。结果没有动静。经分析，这有三方面可能：1、压力箱损坏；2、漏气；3、电磁阀损坏。把压力空气管拔出来加油试车，发现有吸力。正常来说应该有压力空气才对。因听车主说此车以前拆过气缸盖，所以怀疑装配缸盖时有气管接错。原来涡轮增压的压力空气管与燃油蒸发器清洁控制系统的真空管换位了。立即把两管子换过来，故障排除。

总结：宝来1.8T的车真空管很多，在装配时一定要注意，以免装错。