离合器打滑

车牌：E50550

车型：捷达5V        生产年份：00年

故障现象：大修波箱半月之后，车主发现有时发动机有空转现象。

我们自己试车：发现车速有时上不去，只能达到120km/h，而发动机转速可达5000——6000r/min。

故障分析：此车机电一组在一个月之前搞过波箱大修，更换过离合器片、离合器压盘。所以此打滑现象不可能是离合器片过度磨损造成。尽管如此，我们还是决定把波箱再次抬下检查。把波箱拆下之后，我们发现在离合器片上有好多油迹。原来波箱打滑就是由离合器片被油浸湿造成的。进一步检查发现油是从波箱离合器分离推杆的油封处渗出。我们进一步把推杆油封拆出发现推杆的支撑铜套不见，推杆的运动没有受到限制，油封原来是被它绞烂了。装上支撑套、换油封、清离合器片、压盘。故障排除。

启示：此车因大修波箱时因忽略了一个铜套而造成返工实不应该。希望大家以后从此吸取教训，以免再次出现类似的错误。