空调不制冷

日期：2004-10-25

车牌：B141

车型：宝来

底盘：LFVBA21J243044216

发动机：BAF080554

公里数：130公里

故障现象：自动空调不制冷，环境温度显示为-22℃

分析：用5051查询故障：为环境温度传感器开路。

检查环境温度传感器正常；传感器到控制器的线路通。

解决措施：重新拔插一下空调控制器插头，故障排除。