05款捷达ABS无故起作用

故障现象：车速在低于10KM/H时ABS泵有时发响。高速时正常。

故障诊断与排除：用电脑查询故障，无故障存储。于是我们更换ABS控制器。试车故障依旧。之后我们决定在低速ABS泵动作时分析其信号，看有没有问题。于是我们用1551随车检查。结果发现左前轮信号不正常。在低速时左前轮经常为零。于是我们检查左前轮车速传感器及其相关电路。结果传感器正常，在传感器附近的线束有破皮现象。我们把线束重新包好，试车一切正常。

总结：ABS信号电压很弱，容易受到干扰。特别是低速时信号电压更弱更易受到干扰。此车传感器外皮破损不起到防干扰作用。因此出现了低速时左前轮无信号ABS泵异响现象。

佛山合诚一汽-大众技术部

2005-7-12