1.8T氧传感器故障

时间：2004-10-9

车型：宝来1.8T

车牌:E65433

故障现象:冷起动困难，泠车发动机发抖。

故障分析：查故障存贮器：17511：氧传感器1加热电路功率低；17524：氧传感器加热电路断路。这两个故障码不能清除。用5051读数据块33，1区数据是0%且不动，2区数为1.52且不动。再看汽油格，从里面倒出的汽油很脏。更换氧传感器1，故障清除，读发动机数据块一切正常。再看火花塞，积碳严重。用超声波清洁火花塞。清油箱更换汽油格。

然后一切正常。

总结：此故障为汽油油质太差，引起发动机气缸然烧不好，从而导致火花塞和氧传感器过早的损坏。