1.8T行车有时发动机空转

车牌：E-74986

车型：1.8T

领证日期：2003-6-13

行驶里程：62620公里

故障现象：中午，天气炎热时，长时间行车，有时发现发动机有空转。当发现空转时，一定要把车停下一段时间后行车才能恢复正常。

检查分析：我们按照车主描述的，中午，较炎热时试车。我们发现波箱油油温偏高，总是保持在120度以上，有时甚至上升到150度，这时就出现了客户说的那种现象。因此我们先检查波箱油散热器，有点脏，将其清洗。试车，波箱油油温在110度至120之间。故障排除。