故障维修案例

车牌号：粤S-B9443   车型：GIX        维修日期：05.01.02

故障描述： 拔下车钥匙后组合仪表显示仍然亮

维修过程：组合仪表显示灯只有把钥匙打到ACC档位时才能亮起，所以初步想到是点火开关问题，当车到本站维修时，电瓶电压已经不够。检查发电机充电正常，车身线路无任何漏电现象。怀疑会不会是电扇长转把电池电量给耗尽，问车主车停下来后有没有听到风扇转的声音，车主反映听到了响声，但一分钟左右后就没有听见声音了。（属正常现象）多次尝试启动马达，偶然发现钥匙拔下后组合仪表显示依然常亮现象。更换点火开关后没有再发现此现象，以为故障已排除。之后出去试车回来后发现次现象再次出现。再次检查保险丝盒座，发现大力拉一下保险丝盒故障就出现了，而且发现动一下大灯线路，故障出现的频率就会加大，原来是大灯开关里的常正线与卸荷线触电偶尔结合在一起。

故障处理结果：更换大灯开关后故障消除。