- JETTA　2V

故障现象：加速无力，耗油大

故障原因：无故障记录，读出数据组，发现怠速时点火提前角7-10℃，发动机3000转/分时，点火提前角为18-21℃，检查后发现霍尔传感器间隙有油，尘混合物堵塞，间隙过小所致。

故障处理：拆装正时皮带，清洁霍尔传感器混合物，3000转时点火提前角：32-38℃，故障排除。