案例四

车辆档案:粤X—F9811；宝来1.8 AT 舒适型；发动机号：BAF002602；底盘号：13003553；

里程数：9.66万公里；维修时间：2005年7月26日。

故障现象：EPC报警，行车加速不良。

维修过程：先用VAG.1552 分别进入01（发动机系统）、02（自动波箱系统）读取故障码，01系统显示两个故障码,分别是18038(节气门位置传感器G79信号太小)、18041（加速踏板位置传感器G185信号太小），02系统没有发现故障码。进01系统读显示组062，第三区G79显示为10%(正常应是7%)，第四区显示为4%(正常应是7%)，而是我们更换加速踏板位置传感器，消除故障码，试车，感觉加速性能有一点改善。用VAG.1552 匹配节气门，着车，谁知EPC重新报警。查故障码，与维修前相同。再进01系统读显示组062，第三区G79显示仍为10%，第四区显示仍为4%。检测加速踏板位置传感器与ECU连接线，正常。更换新的ECU，未果；换仪表、发动机线束仍然不行。哪里出现了问题？会不会发电机电流干扰，用一个活动开口扳手把发电机皮带张紧轮压住，01系统显示组062第三、四区马上显示正常，松开扳手，数据显示又不正常。说明问题就出在这部分，但由发电机皮带带动工作的元件有助力转向泵、空调压缩机、发电机。突然发现助力转向泵有一个油压开关直接与ECU相连，本着先易后难的方法，我们把油压开关插头拔开，着车，用VAG.1552进入01系统输入显示组062第三、四区显示正常。试车，加速性能良好。用万用表电阻档测油压开关已长通，换助力转向油压开关，消故障码，设定节气门，再试车，一切正常，交车。

经验总结：助力转向油压开关与ECU两线连接，主要是在转向时异通，给ECU一个信号，ECU发出指令,提高发动机转速，有点类似空调怠速开关的功能。