8  故障现象；发动机加速无力，有发冲感，急加速时排气管放炮。行驶里程；62422公里。车型；宝来

维修过程；用VAS5051检查有氧传感器故障，清除故障码，更换高压线，点火线圈，空气流量计故障仍未排除。于是拆检喷油嘴测量喷油量，发现四各喷油嘴喷油量不均，30秒分别时60ml  80ml  80ml  90ml  更换四个喷油嘴后故障排除。