疑难故障处理记录表

车型：捷达GIX

此车故障为：

近来一辆捷达车是与本单位签合同定期做保养的在外市出现水温高，据司机讲前一个星期也出现过同样情况。在别市出事后在4S店更换水泵、节温器后没事了。

赶到去检查发现水不够，加水后检查风扇。电子扇控制器能正常工作。起动车辆检查发现水管并无回水，由于此车已换过水泵应该不关水泵的问题，拆下机头到节气门的小水管，发现机头边的铁水管堵塞。经通过小铁水管后有回水，装复后试车正常。

后检查司机上次带回的水泵没事，经询问司机原来此车以前加的是水笼头的水，所以导致生锈堵塞了回水管，排空不出来导致水温偏高并从水壶盖喷水。

此上情况GIX车较为多一点。