4 车型：宝来1.6舒适型  行驶公里：1.5万公里

故障现象：发动机怠速发抖

故障分析：该车车主自接车以来就一直反映该车在怠速时比同类车抖动要大一些，经检查该车在怠速时每间隔几秒钟会有较强烈的振动，此车以前已清洗过油路、油嘴，更换过火花塞等，观察发动机确实有震动，检查汽缸压力，二缸压力比其他三缸小0.6kgf/cm..为此决定拆检气门，在拆检过程中发现该车二缸排气门弹簧有轻微变形，影响气门关闭。

故障排除：更换气门弹簧，故障排除。