2、车型：捷达2阀

行驶里程：7万公里

故障现象：水温高

故障诊断和排除：

此车进入维修站时，首先对节温器、散热器、冷却风扇进行检查，但未发现异常。只发现此车并没有按厂家要求加注防冻液，而是加注自来水，而且水已变得好脏，于是建议车主清洗水箱。但清洗水箱之后故障依旧，用VAS5051读取数据块01→08→001，发现当水温显示105℃时，冷却风扇才开始低档运转，于是把热敏开关和水温传感器都换掉，但故障还没清除，再认真分析热敏开关在95℃时应该接通散热器风扇的低速挡，但为何在VAS5051上显示105℃才运转呢？难道是冷却水循环不足？于是又换了水泵，但是故障依旧，问题也不在此。

再次认真的分析：水箱已清洗干净，热敏开关、水温传感器、节温器、冷却风扇都没问题。莫非发动机缸体里面的水道有堵塞？于是决定把节温器拆掉，把上水管的一头拆下，在水龙头处接条水管从水箱上水管加水，起动发动机观察冷却水的流量，此时发现，从装在气缸盖上三通水管流出的水量明显不够，拆下三通水管发现原来此配件不是原装配件，水管中间只有一个小孔通往散热器，水的流量肯定受很大的影响，查了那么久问题却在此。更换了原厂的三通水管后，故障排除。