维修故障案例

车号: S-B1554   车型:  GIX       里程:11。2万公里

故障现象：起动后熄火，有时10多分钟才出现，熄火后又能起动。

维修检测过程：分析可能原因有1、原车防盗故障  2、加装的防盗器故障，因加装的防盗器锁止电路

3、其它点火系统故障。用1551检测防防盗系统没有故障，检查线路也没有问题，把加装的防盗器拆除故障还存在，进一步检查发现高压线有时有高压点火，有时没高压点火，进发动机系统检测有两故障：1、电脑电压信号太低。2、燃油继电器短路或断路。用万用表检查发电机发电正常，更换点火继电器故障依旧，检查各连接线无松动，更换发动机控制单元也未能解决问题。

故障处理结果：发动机控制单元旁的搭铁线拆下清理后故障排除。

（见下图）