车辆维修技术分析报告

编号：HTL/JL-FW-055

| 工单号 |  | 车型 | 1J32B5 | 维修班组 | 机修一组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车牌号 | 粤B0U693 | VIN码 | LFVBA11J843005673 |
| 车辆故障陈述： 打着火后立即死火。 |
| 技术分析： 检查汽油压是否正常。 用VAG 1552查询发动机、仪表、ABS、气囊控制单元故障记 忆。 通过维修手册查询，排除各故障。 寻求一汽技术支持组技术支持。 |
| 维修方案： 检查汽油压力，正常。 VAG 1552查询发动机、仪表、ABS、气囊控制单元故障记 忆。发现发动机控制单元有故障码：18056故障记忆，为动力系统数据总线损坏。仪表中有故障码：01314故障记忆，为发动机数据总线连接错误。ABS中有故障码：01316故障记忆，为制动控制单元无法通讯。且故障为永久性故障，无法消除。 打开点火开关，用VAG 1552读取发动机控制单元125组的数据块：125组数据块第一区为ABS数据总线连接情况，第二区为仪表。正常值均为ABS 1、Gateway 1，表示连接正常。实际值也为ABS 1、Gateway 1。 用VAG 1552读取ABS控制单元125组数据块。其第一区为发动机控制单元数据总线连接情况，正常值为 Engine 1。而实际值为Engine 0，说明发动机控制单元无数据总线信号传递给ABS。 用VAG 1552读取仪表控制单元125组数据块。其第一区为发动机控制单元数据总线连接情况，第二区、第三区、第四区依次为ABS、气囊、舒适系统控制单元数据总线连接情况。正常值应为1111。而实际值为0111。说明发动机控制单元无数据总线信号传递给仪表控制单元。 拔下发动机控制单元线束，连接到测量盒VAG1598/22，用万用表VAG1526及成套辅助接线VAG1594测量检测盒插口29+41之间的电阻：规定值为115——135Ω。如果不在此电阻范围，拆下ABS控制单元线束插头，连接测量盒VAG198/21,测量1598/21至VAG1598/22的测量盒插口10与插口29、插口11与插口41之间的电阻值，导线最大电阻值为1.5Ω。另外检查导线是否对正极或者对地短路。如果线束正常，更换ABS控制单元。 拔下ABS控制单元线束（发动机控制单元线束正常连接），连接到测量盒VAG1598/21，测量检测盒插口10+11之间电阻值：规定值为115——135Ω。测量实际值为66Ω，即为发动机控制单元58+60脚之间的阻值。拔下发动机控制单元线束，连接测量盒VAG1598/22，测量1598/21至VAG1598/22的测量盒插口10与插口29、插口11与插口41之间的电阻值，导线最大电阻值为1.5Ω，另外检查导线是否对正极或者对地短路。如果正常，则故障点为发动机控制单元。 如果车辆为自动波的车辆，则拔下自动变速箱控制单元线束，连接到测量盒VAG1598/18（发动机控制单元和ABS控制单元线束正常连接），测量检测盒插口3+25之间的阻值。此阻值为发动机控制单元及ABS控制单元的终端电阻阻值。规定值为55——75Ω。若测量值为0——5Ω，则表明数据总线间短路；若测量值为135——∞，则表示数据总线间断路或对正极断路抑或接触电阻；若测量值为115——135Ω，则为ABS控制单元或发动机控制单元导线断路。 |
| 动力数据总线示意图： HIGH-BUS 线焊接点，在仪表线束内 LOW-BUS 线焊接点，在仪表线束内 插头，10孔，白色，在插头保护壳体内，流水槽左侧，BUS线焊接点在此插头线束下方 插头，25孔，用于ABS控制单元 or 橙色 sw 黑色 br 棕色 J104 ABS控制单元 J220 发动机控制单元 J533 数据总线诊断接口 J234 气囊控制单元 维修心得： 遇到CAN-BUS数据总线的问题车辆，先读取各控制单元的数据块中各控制单元的连接情况来确定故障点，根据维修手册来查询线束和相应的控制单元故障情况。控制单元只有发动机控制单元和ABS控制单元中装了终端电阻，首先检查这两个终端电阻是否正常，正常阻值应为115——135Ω。此车故障可能出现在发动机控制单元内部的总线驱动器中。如果high－bus出现故障时，车辆无法启动，而如果low－bus搭铁，发动机能够着车且各控制单元无故障记忆。 技术经理/时间： 欧泽忠/2005-7-2 |

# Text boxes

J104

J220

J533

120Ω

120Ω

J234

A121

A121

A121

A121

A122

A122

A122

A122

T10w/2

T10w/3

A121

T25/10

T25/1

or/sw

or/sw

or/sw

or/sw

or/br

or/br

or/br

or/br

A122

# T10w

# T25/10

T47a/11

T47a/15

T32a/19

T32a/20

T121/60

T32a/58

T75/74

T75/75