车型：宝来1.6L

故障现象：诊断仪器无法进入各电控系统

诊断与排除：该车能够正常行驶，只是在例行检查过程中发现无论用哪种仪器诊断都不能进入各电控系统，都显示K线与地不连接。一般出现K线问题的原因有1.诊断插口内gr/ws线脱出或断路2.诊断仪器不匹配。通常即使有一元件的诊断线损坏也不应影响仪器进入诊断其他系统，而此车的情况就比较特殊，于是将几个主要部件如发动机电控单元、组合仪表、ABS电控单元等与插头分开，用万用表通断档分别测量与诊断插口间线路的连接情况，结果是诊断插口处电源、接地、信号都正常，为什么会有这样的事情出现？是不是有什么干扰了信号输出？是不是车主加装的某些设备出现的问题？带着疑问决定拆除车主外加的对讲设备、音响，当拆音响拆到一半的时候诊断仪忽然能进入发动机系统了，可就要读数据时又断开了，之后就无论怎样都进不去了。完全拆掉音响，发现音响线路已经被切断，而且从仪表电线束里还单独引出一根黑色的线接地，为什么要单引一根线接地呢？是不是这根线连接的有问题？当动手断开这根额外的地线后，一下子所有的系统都能正常检测了。可是就在准备扒开线路看这根线的接处时，车主因事把车开走了，所以一直没能找到真正的病因，这次将这例故障记录在此，只希望能给朋友们一个提示，遇到这类问题可以不盲目。