1、车型：宝来

行驶里程：10万公里

故障现象：机油灯长亮.

故障诊断和排除：

针对此故障,首先检查机油量,拔下机油尺检查机油在规定范围内.于是拆下机油压力开关,将其拧到机油压力检测仪(VAG1342)上,再将检测仪拧到机油滤清支架上的机油压力开关位置,检测仪的棕色导线接地,用辅助线(VAG1594)将二极管试灯(VAG1527B)接到蓄电池正极和机油压力开关上,发光二极管不亮,说明机油压力开关没故障.起动发动机,使机油温度达到80℃(散热器风扇运转过一次时),把发动机加速到2000r/mir,此时从机油压力检测仪上读出的机油压力为1.8bar,比标准值(2.7~4.5bar)明显偏低。

显然引起机油灯亮的直接原因是机油压力不足。至于决定拆下发动机油底壳检查机油泵，当拆下油底壳后，发现机油泵的滤网上有好多密封胶粘在上面。问题就在此，由于滤网堵塞而引起泵油量不足。经询问车主，原来此车在别的修理厂修过油底壳，当时维修工在安装时可能涂太多的密封胶，导致部份的密封胶落入油底壳而堵塞大部份滤网。清洗干净机油泵滤网，装回发动机油底壳加好机油，起动发动机，机油灯灭了，故障排除。