疑难故障处理记录表

车型 ：宝来1.6手动变速箱

此车故障为:

该车在行驶中时规带断裂后不能行车,车主把该车拖到非一汽大众服务站维修.更换气门及液压顶杆(非原厂配件),该车不能起动后拖到我厂服务站维修.检查气缸压力发现缸压都低于标准,我站对该发动机解体后,更换气门及导管、液压顶杆。路试转速提升后发动机抖得很厉害，有个别缸不工作的现象，经检查二缸压缩达不到标准。怀疑气门再次弯曲导致漏气，拆装缸盖后气门气门导管及液压杆都属正常。用汽油试漏发现没有漏气。经再次对二缸气门及气门座研磨，装配起动该车路试一切正常，第二于该车开回我站检查发动机二缸压缩又达不到标准，进行二次试压又能达到标准，从二缸火咀孔加入少量机油，试压都能达到标准。后来检查该车的机油格是副厂的，更换机格之后试车正常，但该车冷车时还是有抖动。热车之后就一切正常司机要求试车一个星期后该车更换3条气门弹簧，一切正常